## Slide 1: Podklady k Optimed II Fyzikální a biofyzikální základ EKG
(autor V. Mornstein)

## Slide 2: Pojem biosignálu - EKG jako biosignál
Dnes je téměř každý biosignál chápán jako měřená hodnota napětí U, která poskytuje biologickou informaci.
Typickým příkladem je právě EKG, časová závislost napětí generovaného myokardem. Je to tzv. aktivní (vlastní, generovaný) biosignál.
U
[mV]
t [s]

## Slide 3: Fyzikální základ
(středoškolské znalosti doplněné v rámci biofyziky)
Elektrické pole vytvářené dipólem
(Srdce lze chápat jako časově a prostorově proměnlivý elektrický dipól tvořený nerovnoměrně distribuovaným elektrickým nábojem iontů. Vektor dipólového momentu, který tento dipól charakterizuje, bývá zpravidla v okamžiku dosažení maxima QRS komplexu označován jako elektrická osa srdeční, srdeční vektor apod.)
Elektrické napětí jako rozdíl potenciálů
Elektrické vlastnosti tkání (elektrolyt)
Živá tkáň se chová jako impedance s kapacitní složkou – význam pro měření, elektrostimulaci apod.

## Slide 4: Fyzikální základ
Elektrické pole vytvářené dipólem. V nejjednodušším případě, kdy dva bodové náboje s opačným znaménkem +q a -q jsou umístěny ve vzájemné vzdálenosti d, je velikost dipólového momentu této dvojice nábojů rovna
  p = q . d
přičemž směr vektoru elektrického dipólového momentu leží na spojnici bodových nábojů.

## Slide 5: Medicína by si neměla vytvářet vlastní fyziku
Příklad problematické definice z lékařské literatury, která žel není ojedinělá:
Elektrickou osou srdeční nazýváme výsledný vektor depolarizace komorového myokardu ve frontální rovině. Elektrická osa srdeční je na EKG reprezentována výsledným vektorem maximálních výchylek komplexu QRS. Kromě elektrické osy srdeční můžeme stanovit též elektrickou osu vlny P (síňový myokard), úseku ST a u vlny T (repolarizace komorového myokardu).
http://web.practicus.eu/sites/cz/Documents/Practicus-2009-03/38-EKG-pro-praxi.pdf

## Slide 6: Obecná příčina generování elektrického biosignálu
Možné vysvětlení v rámci biofyziky: Je-li mnoho buněk ve tkáni současně aktivních, pak tyto buňky mohou vytvářet dobře měřitelné výsledné napětí. Např. při svalové kontrakci většina buněk vlákna jeví stejnou a synchronní elektrickou aktivitu a objevuje se měřitelné elektrické napětí.
Toto jednoduché vysvětlení ale nesmí být chápáno tak, že dochází ke sčítání „napěťových vektorů“ – napětí vektor není!!!

## Slide 7: Měření biosignálů elektrické povahy
Studenti jsou poučeni, že pro měření elektrických biosignálů vždy potřebujeme zařízení, které se skládá ze tří částí:
Snímací elektrody: umožňují vodivé spojení vyšetřované části těla s měřicím systémem. Zásadní pozornost je ve výuce věnována elektrochemickým interakcím elektrod, které mohou ovlivnit měřený signál.
Zařízení na zpracování signálu (včetně zesilovače, AD převodníku, filtru pro odstranění šumu a filtrů pro odstranění nežádoucích frekvencí atd.)
Záznamové zařízení (dnes obvykle počítač s monitorem a/nebo zapisovačem)

## Slide 8: Elektrodový systém v EKG
Studenti jsou poučeni o základní terminologii týkající se snímacích elektrod zhruba v tomto rozsahu:
Při bipolární aplikaci jsou obě elektrody diferentní, tj. umístěné do elektricky aktivní oblasti.
Při unipolární aplikaci je jedna elektroda diferentní (maloplošná), umístěná v elektricky aktivní oblasti. Druhá elektroda je indiferentní (většinou velkoplošná), umístěná v elektricky neaktivní oblasti.
Výjimka: Wilsonova svorka používaná v EKG vzniká spojením elektrod v aktivních oblastech, považujeme ji ovšem za indiferentní.
Při měření EKG se tři elektrody umísťují na končetiny (2 na zápěstí, 1 na levý bérec) a 6 elektrod hrudních svodů na hrudník. Pravá noha se používá pro umístění elektrody, která částečně kompenzuje rušivé elektrodové potenciály.
Pár elektrod, mezi nimiž měříme napětí, se označuje jako svod.

## Slide 9: Základní vysvětlení průběhu křivky EKG
Studenti jsou poučeni o interpretaci jednotlivých vln a kmitů záznamu EKG na příkladu druhého končetinového svodu.
EKG je demonstrováno a přiměřeně komentováno i v praktických cvičeních.
Dále jsou komentovány artefakty v záznamech EKG, zejména ty, které mají biofyzikální vysvětlení (superpozice jiných elektrických signálů, změny přechodového odporu apod.)

## Slide 10: Ilustrace Einhovenova trojúhelníku

## Slide 11: Shrnutí
Na základě prostudování relevantní biofyzikální, fyziologické případně jiné literatury lze poukázat na určité problémy v teoretických východiscích EKG, které budou promítnuty do výuky biofyziky a doporučuji jim věnovat přiměřenou pozornost v rámci fyziologie, patologické fyziologie i kliniky:

## Slide 12: Shrnutí
1) Srdce při své činnosti generuje elektrické pole a z toho plynoucí potenciálové rozdíly (napětí) a iontové proudy. Toto elektrické pole může být obecně popsáno siločárami, izopotenciálovými čárami nebo pomocí vektoru elektrického dipólu. Na povrchu těla se projevuje měřitelnými napětími v každém jeho bodě (měřeno proti zemi). Nicméně patrně neexistuje metoda, která by mohla změřit přesnou prostorovou mapu generovaného pole. Rozhodně to je vyloučeno při použití klasického EKG.

## Slide 13: Shrnutí
2) Tzv. elektrická osa srdeční představuje výsledek sečtení pseudovektorů (napětí není ve fyzice vektor!!), které jsou geometricky znázorněné jako potenciálové rozdíly na končetinových a hrudních svodech – stranách Einthovenova trojúhelníku. Je to tedy vektor, který nelze definovat fyzikálně, ale spíš matematická konstrukce, která velmi přibližně zobrazuje elektrické pole tvořené v každém okamžiku srdcem. Přibližnost je způsobena nehomogenitou prostředí (měkké tkáně, kosti, vzduch a tuk) v oblasti hrudníku a geometrickou nepravidelností lidského těla jakožto objemového vodiče.

## Slide 14: Shrnutí
3) Z více důvodů není rozumné konstruovat Einthovenův trojúhelník na základě pozic elektrod umístěných na zápěstích a bérci (viz snímek č. 10). Při změně polohy končetin se totiž mění tvar trojúhelníku a tím i velikost složek, z nichž je rekonstruována elektrická osa. Správně (praví se to i v některých učebnicích) jsou umístěny vrcholy trojúhelníku zhruba v místech ramenních kloubů a podbřišku. Jsou-li snímací elektrody na končetinách, pak lze studentům zdůraznit, že změna polohy končetin nemá na záznam EKG vliv.