## Slide 1
Jemný úvod do Smart Grids a Smart Metering

## Slide 2
Energetici
L
Smart grids – hráči a hřiště
Odběratelé
Energetici
Informatici
Legislativa
Ekonomicko-společenské prostředí

## Slide 3
Podstata řízení energetické soustavy

## Slide 4
Dosud převládající paradigma energetiky
1) Centralizovaná soustava s jednosměrným tokem energie generovaným několika velkými zdroji (uhlí, plyn, jádro, …)
2) Rovnováha mezi výrobou a spotřebou je zajišťována real-time regulací výkonu zdrojů Spotřeba odběrných míst je sledována jednou denně (velcí odběratelé), jednou měsíčně (střední odběratelé), jednou ročně (malí odběratelé):

## Slide 5
Motivace smart grid – ad 1)
Ad 1) Centralizovaná soustava s jednosměrným tokem energie generovaným několika velkými zdroji (uhlí, plyn, jádro, …)
  zabezpečení dodávek paliva?
  bezpečnost jaderné energetiky?
  ochrana před black-outem?
  jak snížit objem potřebných zdrojů?
  jak vyřešit integraci malých zdrojů do NN? (obtížně řiditelných a predikovatelných)

## Slide 6
Motivace Smart grid – ad 2)
Ad 2) Rovnováha mezi výrobou a spotřebou je zajišťována real-time regulací výkonu zdrojů
  jak část regulace řešit na straně odběrných míst?
    akumulační a regulační kapacita odběratelů
      bojlery – máme HDO, ale nemůžeme ho používat dynamicky
      baterie elektromobilů
      inteligentní budovy
      community energy management

## Slide 8
Bez měření není řízení – Smart Metering

## Slide 9
Smart meter
„průmyslový počítač“
instalován místo klasického elektroměru
měří spotřebu odběrného místa – typicky v 15 minutových intervalech
měří kvalitu dodávky
detekuje události (otevření krytu, …)
dovede přijímat příkazy (omez spotřebu na danou mez, odpoj odběrné místo…)

## Slide 11
Důvody zavádění smart meteringu
tlak z EU: uspořit energii -> dodat odběratelům informace, aby změnili své energetické chování
detekce a prevence netechnických ztrát
úspora provozních nákladů (ruční odečítání, řešení reklamací, změny parametrů odběrného místa)
„nové služby“ (inspirace Telco revolucí od pevných linek k mobilům)
základ pro řízení spotřeby – cesta ke smart grid

## Slide 12
Smart metering v ČR
Projekt WPP AMM realizovaný skupinou ČEZ
Trvání projektu: 2010 - 2013
Instalace cca 35.000 smart meterů ve čtyřech odlišných lokalitách
5 typů smart-meterů
3 různé datové centrály
integrace se systémy ČEZu

## Slide 14
Smart metering – rizika
využití a ochrana údajů o energetickém chování spotřebitelů
  kdy je kdo doma?, kdy chodí spát?, kdy vstává?, jaké má doma spotřebiče?
ochrana smart-meter systému před falšováním hodnot
  lze věřit tomu, co smart-meter hlásí?
ochrana smart-meter systému před cíleným napadením
  lze přes smart-metery sabotovat či útočit na celý energetický systém?

## Slide 15
Smart grid – legislativní otázky
nové vymezení dohod mezi energetiky a odběrateli
kdy, jak, za kolik lze DYNAMICKY
  využívat akumulačních spotřebičů odběratelů
  využívat regulačního potenciálu odběratelů nebo jejich skupin
  dočasně omezovat spotřebu
  využívat malého zdroje odběrného místa nebo skupin
  …
L
Odběratelé
Energetici
Legislativa

## Slide 16
Děkuji za pozornost