## Slide 1: Kapitola 6: First-Hop Redundance
CCNP SWITCH: Implementing Cisco IP Switched Networks
Notes: Cisco Networking Academy Program
CCNP ROUTE: Implementing IP Routing
Chapter 1: Routing Services

## Slide 2: Cíle kapitoly 6
FHRP a HSRP
VRRP
GLBP
Notes: Chapter 1 Objectives

## Slide 3: Přehled FHRP a HSRP

## Slide 4: Potřeba First-Hop Redundancy
Default brána nás při výpadku linky či uzlu příliš svazuje

## Slide 5: Virtuální router
First-hop router redundancy znamená, že sada routerů vytváří iluzi virtuálního routeru.
Sdílení IP adresy a MAC (Layer 2) adresy pro více routerů umožňuje vytvořit jeden „virtuální“ router
Klienti posílají pakety na MAC adresu získanou ARP protokolem

## Slide 6: Proč HSRP (Hot Standby Router Protocol)?
Při výpadku ustanou zprávy hello.
Díky společným IP a MAC adresám si koncové stanice ani nevšimnou převzetí funkce jiným fyzickým routerem.

## Slide 7: HSRP
Aktivní a standby routery HSRP posílají zprávy hello na multicast adresu 224.0.0.2 (všechny routery) ve verzi 1 či 224.0.0.102 UDP port 1985 ve verzi 2.
Pakety Hello se používají pro komunikaci mezi routery ve skupině HSRP.
Routery ve skupině HSRP musí být propojeni na úrovni L2.

## Slide 8: Role routerů HSRP
Všechny routery ve skupině HSRP mají specifické role a komunikují specifickým způsobem:
■ Virtuální router
  Pár virtuální IP a MAC adres je konfigurován jako defaultní brána.
  Virtuální router nezpracovává fyzické rámce, to dělá aktivní router.
  Ve skupině HSRP je virtuální router právě jeden.
■ Aktivní router
  Jeden router ve skupině je vybrán jako aktivní.
  Zpracovává data poslaná na MAC adresu virtuálního routeru.
  Ve skupině HSRP je aktivní router právě jeden.

## Slide 9: Role routerů HSRP
Standby (pohotovostní) směrovač Poslouchá pravidelné zprávy hello. Pokud selže aktivní router, ostatní směrovače HSRP přestanou vidět zprávy z aktivního směrovače. Pohotovostní směrovač pak převezme roli aktivního směrovače. V skupině HSRP je právě jeden směrovač ve standby režimu.
Další směrovače Ve skupině HSRP mohou být více než dva směrovače, ale je možný pouze jeden aktivní a jeden pohotovostní směrovač.
Ostatní směrovače zůstávají ve výchozím stavu, a pokud aktivní i pohotovostní směrovače selžou, všechny směrovače ve skupině vyjednávají o rolích aktivního a pohotovostního směrovače.

## Slide 10: Operace aktivního routeru HSRP
Router A hraje aktivní roli a přeposílá všechny rámce posílané na HSRP MAC adresu 0000.0c07.acxx, kde xx je HSRP identifikátor skupiny.

## Slide 11: Přechody mezi stavy HSRP
Notes: A router in an HSRP group can be in one of these states: initial, listen, speak, standby, or active. When a router exists in one of these states, it performs the actions required for that state. Not all HSRP routers in the group will transition through all states. For example, if there are three routers in the HSRP group, the router that is not the standby or active router will remain in the listen state.
All routers begin in the initial state. This is the starting state, and it indicates that HSRP is not running. This state is entered via configuration change, such as when HSRP is disabled on an interface, or when an HSRP-enabled interface is first brought up (for instance, when the no shutdown command is issued).
The purpose of the listen state is to determine whether there are any active or standby routers already present in the group. In the speak state, the routers are actively participating in the election of the active router, standby router, or both.
Each router uses three timers for the HSRP hello messages. When a timer expires, the router transitions to a new HSRP state.
In the example shown in Figure 6-5 , router A starts. Because it is the first router in the subnet that is configured for standby group 1, it transits through the listen and speak states, and then becomes the active router. Router B starts after router A. While router B is in the listen state, router A is already assuming the standby and then the active role. Because there is an active router already present, router B assumes the standby role.

## Slide 12: Stavové přechody HSRP
Změna až při výpadku aktivního routeru
vyšší IP adresa
Notes: This state is entered via configuration change, such as when HSRP is disabled on an interface, or when an HSRP-enabled interface is first brought up (for instance, when the no shutdown command is issued).

## Slide 13: Spojení HSRP s topologií STP

## Slide 14: Konfigurace a ladění HSRP

## Slide 15: Konfigurace a ladění HSRP
Step 1. Konfigurace R1 E0/1 s 192.168.1.3/24 a HSRP standby IP na 192.168.1.1.
192.168.1.1 je HSRP virtuální IP adresa konfigurovaná jako defaultní gateway IP adresa na PC 1 a PC 2:
R1(config)# interface ethernet 0/1
R1(config-if )# ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.1
Step 2. Konfigurace R2 E0/1 s 192.168.1.2/24 IP a HSRP standby IP na 192.168.1.1.
R2(config)# interface ethernet 0/1
R2(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.1

## Slide 16: Verifikace tabulek ARP
Step 3.
R1# show ip arp

## Slide 17: Provoz přes aktivní router

## Slide 18: Uděláme R2 aktivním routerem
Konfigurace E0/1 R2 HSRP skupiny 1 s prioritou 110:
R2(config)# interface ethernet 0/1
R2(config-if)# standby 1 priority 110
Konfigurace R1 a R2 Ethernet 0/1 HSRP skupiny 1 rozhraní s preemption:
R1(config)# interface ethernet 0/1
R1(config-if)# standby 1 preempt
R2(config)# interface ethernet 0/1
R2(config-if)# standby 1 preempt

## Slide 19: Uděláme R2 aktivním Routerem
R2# show standby brief

## Slide 20: Scénář při výpadku R2

## Slide 21: Situace po obnově aktivity R2
Notes: With preemption disabled, which is the default behavior, R2 would not regain active status after coming back online.

## Slide 22: Rozdělení zátěže pomocí HSRP

## Slide 23: Konfigurace SW1

## Slide 24: Multigroup HSRP (MHSRP)

## Slide 25: Interface Tracking HSRP
HSRP může sledovat rozhraní nebo objekty a snižovat prioritu, pokud rozhraní nebo objekt selže.
Sledování rozhraní umožňuje automatické nastavení priority směrovače pohotovostního režimu na základě dostupnosti rozhraní routeru.
Pokud není sledované rozhraní k dispozici, sníží se priorita HSRP směrovače.
Při správné konfiguraci funkce sledování HSRP zajišťuje, že směrovač s nedostupným klíčovým rozhraním se vzdává role routeru.
Pokud jsou splněny podmínky definované objektem, zůstává priorita směrovače stejná.
Jakmile ověření definované objektem selže, je priorita směrovače zmenšena.
Množství snížení lze nakonfigurovat.
Výchozí hodnota je 10.

## Slide 26: HSRP Interface Tracking 1/2
HSRP disponuje built-in mechanismem pro detekci chyb linek a spuštění procesu znovuzvolení HSRP.

## Slide 27: HSRP Interface Tracking 2/2

## Slide 28: Konfigurace rozhraní Trackingu HSRP
R2(config)# interface ethernet 0/1
R2(config-if)# ip address 192.168.10.2
R2(config-if)# standby 10 ip 192.168.10.1
R2(config-if)# standby 10 priority 110
R2(config-if)# standby 10 preempt
R2(config-if)# standby 10 track ethernet1/1 20

## Slide 29: Konfigurace parametrů HSRP Trackingu

## Slide 30: HSRP se sledováním objektů

## Slide 31: HSRP se sledováním objektů

## Slide 32: Konfigurace HSRP a sledování objektů
Nejprve se definuje IP SLA ICMP echo test:
R2(config)# ip sla 10
R2(config-ip-sla)# icmp-echo 192.168.3.2
R2(config-ip-sla-echo)# frequency 5
R2(config-ip-sla-echo)# ip sla schedule 10 life forever start-time now
Pak vytvoříte objekt a trakujete IP SLA instanci:
R2(config)# track 100 ip sla 10
Pak se konfiguruje HSRP pro tacking objekta a snížení priority, pokud test vykáže chybu:
R2(config)# interface ethernet 0/1
R2(config-if)# standby 1 track 100 decrement 20

## Slide 33: Sledované objekty
Sledované objekty jsou definovány v globální konfiguraci pomocí klíčového slova track, následovaným číslem objektu.
Ačkoliv IP SLA je jedna z voleb, která může být sledována, lze sledovat až 500 objektů, viz následující syntax:
Switch(congi)# track 1 ?
interface Select an interface to track
ip IP protocol
list Group objects in a list

## Slide 34: Sledované objekty
Několik možností, která jsou běžně k dispozici, jsou následující
Interface
To má podobnou funkci jako mechanismus sledování rozhraní HSRP, ale s pokročilými funkcemi. Tento sledovací objekt může nejen ověřit stav rozhraní (linkový protokol), ale i to, zda je povoleno směrování IP, zda je na rozhraní nakonfigurována adresa IP a zda je stav rozhraní up, a to předtím, než je sledovacímu klientovi hlášen, že je rozhraní up.
IP route
Sledovaný objekt trasy IP je považován za up a dostupný, pokud existuje záznam trasy a daná trasa je přístupná. K zajištění společného rozhraní ke sledování klientů jsou hodnoty metrik trasy normalizovány v rozmezí 0 až 255, kde je 0 připojeno a 255 je nepřístupné. Můžete sledovat dosažitelnost trasy nebo dokonce metriky, abyste určili hodnoty nejlepších cest do cílové sítě.

## Slide 35: Sledované objekty (continue)
IP SLA
  Můžete sledovat takové parametry, jako je dosažitelnost, zpoždění rozkmit zpoždění (jitter).
Seznam objektů
  Můžete sledovat několik objektů a propojit jejich výsledky, abyste zjistili, zda jeden nebo několik z nich má spustit podmínku „úspěch“ nebo „selhání“.

## Slide 36: Konfigurace autentizace HSRP
HSRP poskytuje následující dva typy autentizace:
  Plain text
  Message digest 5 (MD5) algorithm
plain-text autentizace pro HSRP pár:
Switch(config-if)# standby group authentication string
MD5 autentizace pro HSRP pár:
Switch(config-if)# standby group authentication md5 key-string [ 0 | 7 ] string

## Slide 37: MD5 autentizace HSRP za použití řetězce klíčů
Switch(config)# key chain chain-name
Switch(config-keychain)# key key-number
Switch(config-keychain-key)# key-string [ 0 | 7 ] string
Switch(config-keychain-key)# exit
Switch(config)# interface interface-slot/number
Switch(config-if)# standby group authentication md5 key-chain chain-name

## Slide 38: Ladění časovačů HSRP
Defaultně je hello interval HSRP 3 s, a hold time 10 s.
V některých případech může být tento interval příliš velký pro podporu aplikací.
Parametry hello-time a hold-time jsou konfigurovatelné. Chcete-li nakonfigurovat čas mezi zprávami hello a časem, než ostatní směrovače skupiny oznámí, že aktivní nebo pohotovostní směrovač nefunguje, zadejte tento příkaz v konfiguračním režimu rozhraní:
Switch(config-if)# standby [ group-number ] timers [ msec ] hellotime [ msec ] holdtime
Notes: Note Decreasing the HSRP timers will enable you to detect a first-hop failure faster. However, shorter HSRP timers mean more HSRP hello packets, which in turn means more overhead traffic.
When configuring HSRP timers, make sure that they harmoniously match the othertimers that can influence which path is chosen to carry packets in your network.

## Slide 39: Preemption Delay
Preemption (prevence) je důležitou vlastností HSRP, která umožňuje primárnímu směrovači obnovit aktivní roli, když se po selhání nebo události údržby vrátí online.
Preemption je požadované chování, protože při normálních operacích vynucuje předvídatelnou směrovací cestu pro provoz VLAN.
Zajišťuje také, že cesta pro předávání vrstvy 3 pro VLAN bude paralelně s cestou pro předávání vrstvy 2 STP, pokud je to možné.
Když je rebootovací zařízení restartováno, preventivní komunikace HSRP by neměla začít, dokud distribuční přepínač nezvládne plnou konektivitu ke zbytku sítě.
Tato situace umožňuje rychlejší konvergenci směrovacího protokolu po upřednostňovaném routeru v aktivním stavu. Chcete-li to provést, změřte čas zavádění systému a nastavte preemption delay HSRP na hodnotu, která je přibližně o 50 % procent vyšší než doba zavádění zařízení.

## Slide 40: Konfigurace časovače HSRP Preemption Delay
Např. když doba bootování pro zařízení na distribuční úrovni je 150 sekund, preempt zpoždění musí být nastaveno větší, např. na 225 sekund.

## Slide 41: Verze HSRP
Version 1 je defaultní verze Cisco IOS.
HSRPv2 dovoluje počet skupin až 4095, což umožňuje použít číslo VLAN jako číslo skupiny.
HSRP Version 2 musí být nastavena na rozhraní před konfigurací HSRP IPv6.
HSRP Version 2 nemůže spolupracovat s HSRP Version 1.
Avšechna zařízení ve skupině HSRP musí mít nakonfigurovanou stejnou verzi HSRP, jinak by zprávy hello nebyly vzájemně srozumitelné.

## Slide 42: Verze HSRP
Rozhraní nemohou pracovat současně s Version 1 a Version 2, protože verze se vzájemně vylučují.
MAC adresa virtuálního routeru a multicast adresa pro zprávy hello jsou odlišné od Version 2.
HSRPv2 používá novou IP multicast adresu 224.0.0.102 pro posílání hello paketů (verze 1 224.0.0.2).
Nastavení HSRP Version 2:
Switch(config-if) standby hsrp-number version 2

## Slide 43
Konfigurace VRRP

## Slide 44: O VRRP
VRRP je otevřenou alternativou k HSRP.
VRRP je podobný HSRP, a to jak v provozu, tak i v konfiguraci.
Master VRRP je analogický s aktivní bránou HSRP a backup VRRP je analogická s standby branou HSRP.
Skupina VRRP má jedno master zařízení a jedno nebo více backup zařízení.
Zařízení s nejvyšší prioritou je zvoleno master. Prioritou může být číslo mezi 0 a 255.
Prioritní hodnota 0 má zvláštní význam; to znamená, že se současný master přestal účastnit VRRP. Toto nastavení slouží k aktivaci backup zařízení, které rychle přecházejí na master, aniž by musely čekat na časový limit aktuálního masteru.

## Slide 45: About VRRP
VRRP se liší od HSRP v tom, že umožňuje použít adresu jednoho z fyzických členů skupiny VRRP jako virtuální IP adresu.
V takovém případě je zařízení s použitou fyzickou adresou VRRP master vždy, když je k dispozici.
Master je jediným zařízením, které odesílá inzeráty (analogické s HSRP hello).
Inzeráty jsou odesílány na 224.0.0.18 adresu pro vícesměrové vysílání, číslo 112 protokolu.
Defaultní interval inzerce je 1 sekunda. Výchozí hold time je 3 sekundy.
Ve srovnání s HSRP je defaultní hello timer nastavený na 3 sekundy a časovač přidržení na 10 sekund.
Stejně jako u HSRP, sdílení zátěže je k dispozici také u VRRP. Lze konfigurovat více skupin virtuálních směrovačů.
Na rozdíl od HSRP je předběžná předvolba ve výchozím nastavení povolena s VRRP.
Notes: Although VRRP as per RFC 3768 does not support millisecond timers, Cisco devices allow you to configure millisecond timers.
You need to manually configure the millisecond timer values on both the master and the backup devices.
Use the millisecond timers only where absolutely necessary and with careful consideration and testing.
Millisecond values work only under favorable circumstances, and you must be aware that the use of the millisecond timer values restricts VRRP operation to Cisco devices only.

## Slide 46: O VRRP

## Slide 47: Rozdíly HSRP a VRRP

## Slide 48: Konfigurace VRRP a odhalení rozdílů od HSRP

## Slide 49: IP adresace pro konfiguraci VRRP

## Slide 50: Konfigurace VRRP
Step 1. Konfigurace R1 Ethernet 0/1 s IP adresou 192.168.1.3 a VRRP virtuální IP adresou 192.168.1.1:
R1(config)# interface ethernet 0/1
R1(config-if)# ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
R1(config-if)# vrrp 1 ip 192.168.1.1
Konfigurace R2 Ethernet 0/1 s IP adresou 192.168.1.2 a VRRP virtuální IP adresou 192.168.1.1:
R2(config)# interface ethernet 0/1
R2(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)# vrrp 1 ip 192.168.1.1
Step 2. Konfigurace R2 Ethernet 0/1 s VRRP prioritou 110:
R2(config-if)# vrrp 1 priority 110

## Slide 51: Verifikace stavu VRRP

## Slide 52: VRRP a autentizace
Configure MD5 authentication for VRRP on R1’s Ethernet 0/1 interface:
R1(config)# interface ethernet 0/1
R1(config-if)# vrrp 1 authentication md5 key-string MyVRRP
%VRRP-4-BADAUTHTYPE: Bad authentication from 192.168.1.2, group 1, type 0, expected 254.
Configure MD5 authentication for VRRP on R2’s Ethernet 0/1 interface:
R2(config)# interface ethernet 0/1
R2(config-if)# vrrp 1 authentication md5 key-string MyVRRP
R1’s CLI:
%VRRP-6-STATECHANGE: Et0/1 Grp 1 state Master -> Backup
Notes: The VRRP standard that was defined in RFC 2338 used plain-text and MD5 authentication, which was later revoked in RFC 3768 and RFC 5798m. However, Cisco IOS devices still support authentication mechanisms. Cisco’s implementation follows RFC 2338 and provide the Cisco IOS commands to configure the VRRP authentication.

## Slide 53: Sledování v rámci VRRP
VRRP nemá nativní mechanismus sledování rozhraní, ale má schopnost sledovat objekty
.

## Slide 54: Konfigurace sledování VRRP
Vytvořte sledovaný objekt, kde je sledovaný stav interface uplinku:
R2(config)# track 1 interface ethernet 0/0 line-protocol
Konfigurace VRRP pro sledování v předchozím zavedeného objektu a snižte prioritu VRRP priority o 20 v případě, že spadl uplink:
R2(config)# interface ethernet 0/1
R2(config-if)# vrrp 1 track 1 decrement 20

## Slide 55
Konfigurace redundance L3
s GLBP

## Slide 56: Configuring Layer 3 Redundancy with GLBP
Po ukončení této sekce budete schopni:
Popsat základní myšlenky GLBP
Porovnat GLBP s HSRP
Popsat možné stavy GLBP virtual gateway a virtual forwarder
Konfigurovat a verifikovat GLBP
Porozumět GLBP operacím
Uvést a popsat GLBP volbu load-balancing
Zabezpečit GLBP za použití autentizace
Popsat chování GLBP v VLANs s běžícími STP
Popsat systém vah a jejich snižování v GLBP

## Slide 57: Úvod do GLBP
GLBP sdílí stejný koncept jako VRRP a HSRP, liší se však terminologie, a chování je dynamičtější a robusnější.
Ačkoliv HSRP a VRRP poskytují odolné brány pouze pro aktivní router kdy skupina směruje provoz na virtuální MAC.
HSRP a VRRP mohou provádět load sharing pomocí manuálně specifikovaných vícenásobných skupin a přiřazení více defaultních bran.
GLBP je Cisco proprietární řešení, které umožňuje automatický výběr a samostatné použití více dostupných bran jako doplnění l automatickému zotavení po chybě (failover) mezi těmito branami.
Více routerů sdílí zátěž paketů, které jsou z hlediska klientů posílány na stejnou defaultní adresu.
Není zapotřebí konfigurovat specifickou adresu brány na individuálním počítači. Všechny počítače mohou používat stejnou defaultní bránu.
Notes: HSRP and VRRP can accomplish load sharing by manually specifying multiple groups and assigning multiple default gateways.
That, however, introduces overhead in the form of additional configuration as well as supporting services, such as Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). In addition, because of the manual assignment of the default gateway to the end hosts, load sharing is rarely equally balanced among all participating gateways.

## Slide 58: Role GLBP
Směrovače GLBP fungují ve dvou rolích: gateway a forwarder:
GLBP AVG (active virtual gateway)
  Členové skupiny GLBP volí jednu bránu, která bude AVG pro tuto skupinu.
  Ostatní členové skupiny poskytnou zálohu pro AVG, jakmile bude AVG nedostupný; tyto budou v pohotovostním (standby) stavu.
  AVG přiřazuje každému členu skupiny GLBP virtuální adresu MAC.
  AVG naslouchá požadavkům ARP na výchozí bránu IP a odpoví MAC adresou jednoho ze členů skupiny GLBP, čímž se zatížení provozu přenáší mezi všechny členy skupiny.
GLBP AVF (active virtual forwarder)
  Každá brána přebírá odpovědnost za přeposílání paketů, které jsou odeslány na virtuální adresu MAC, která je dané bráně přiřazena AVG.
  Tyto brány jsou známé jako AVF. V rámci skupiny GLBP může být až čtyři forwarders.
  Všechna ostatní zařízení budou sekundární přesměrovače, které budou sloužit jako záloha, pokud selže aktuální AVF.
  Forwarders, které přeposílají provoz pro konkrétní virtuální MAC, jsou v aktivním stavu a nazývají se AVF. Forwarders, kteří slouží jako zálohy, jsou ve stavu naslouchání.

## Slide 59: Porovnání GLPB s HSRP

## Slide 60: Stavy GLBP

## Slide 61: Stavy GLBP (gateway)
Níže jsou uvedeny možné stavy virtuální brány:
Disabled: Virtuální IP adresa nebyla nakonfigurována ani se nenaučila, ale existuje nějaká konfigurace GLBP.
Initial: Virtuální IP adresa byla nakonfigurována nebo naučena, ale konfigurace není dokončena. Rozhraní musí být funkční na vrstvě 3 a nakonfigurováno na směrování IP.
Listen: Virtuální brána přijímá pakety hello. Pokud je aktivní nebo standby virtuální brána nedostupná, je připravena změnit stav Speak.
Speak: Virtuální brána se pokouší stát virtuální nebo aktivní virtuální bránou.
Standby: Tato brána je další v pořadí aktivní virtuální branou.
Active: Tato brána je AVG a je zodpovědná za reakci na požadavky ARP na virtuální IP adresu.

## Slide 62: Stavy GLBP (Forwarder)
Níže jsou uvedeny možné virtuální servery pro předávání:
Disabled: Virtuální adresa MAC nebyla přiřazena ani se nenaučila. Zakázaný virtuální forwarder bude brzy vymazán. Tento stav je pouze přechodný.
Initial: Virtuální MAC adresa je známa, ale konfigurace virtuálního forwarderu není dokončena. Rozhraní musí být funkční na vrstvě 3 a nakonfigurováno na směrování IP.
Listen: Tento virtuální forwarder přijímá hello pakety a je připraven změnit se na aktivní stav, pokud aktivní virtuální forwarder nebude dostupný.
Active: Tato brána je AVF a je zodpovědná za předávání paketů odeslaných na adresu MAC virtuálního odesílatele.

## Slide 63: Konfigurace a verifikace GLBP

## Slide 64: IP adresy použité v konfiguraci GLBP

## Slide 65: Konfigurace GLBP
Konfigurace R1 Ethernet 0/1 s IP adresou 192.168.1.3 a GLBP virtualní IP adresou 192.168.1.1:
R1(config)# interface ethernet 0/1
R1(config-if)# ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
R1(config-if )# glbp 1 ip 192.168.1.1
Konfigurace R2 Ethernet 0/1 s IP adresou 192.168.1.2 a GLBP virtualní IP adresou 192.168.1.1:
R2(config)# interface ethernet 0/1
R2(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)# glbp 1 ip 192.168.1.1

## Slide 66: Konfigurace GLBP
Konfigurace R1 Ethernet 0/1 s GLBP prioritou 110 a nastavenou prevencí (preemption) pro oba GLBP routery:
R1(config)# interface ethernet 0/1
R1(config-if)# glbp 1 priority 110
R1(config-if)# glbp 1 preempt
R2(config)# interface ethernet 0/1
R2(config-if)# glbp 1 preempt
Notes: Like with HSRP, but unlike with VRRP, GLBP has preemption disabled by default

## Slide 67: Virtuální MAC adresa GLBP
Virtuální MAC adresy GLBP mají tvar 0007.b4XX.XXYY.
XXXX is a 16-bitová hodnota je reprezentována šesti 0 bity následovanými 10 bity GLBP čísla skupiny.
YY je 8-bitová hodnota, která reprezentuje číslo virtuálního forwarderu.
AVG přiřazuje forwarderu 1 virtuální MAC adresu 0007. b400.0101 a forwarderu 2 virtuální MAC adresu 0007.b400.0102.

## Slide 68: Finální konfigurace GLBP

## Slide 69: Operace GLBP (ARP Request)

## Slide 70: Operace GLBP (ARP Reply)

## Slide 71: Operace GLBP (Traffic Flow)

## Slide 72: Operace GLBP: Nová datová cesta R1 po selhání
Notes: Although the virtual router at this moment has two different virtual MAC addresses to support function for two AVFs, it does not make sense to keep them both for a longer time period. AVG maintains two different timers for this purpose. The redirect timer is used to determine when the AVG will stop using the old virtual MAC address in ARP replies. The AVF that uses an old virtual MAC address continues to act as a gateway for any client that tries to use it. When the timeout timer expires, the old MAC address of the virtual router and the virtual forwarder are flushed from all GLBP peers. AVG assumes that old AVF will not return to service, so the resource (virtual MAC address) is reclaimed. Clients using an old MAC address must refresh the entry to obtain a new virtual MAC address. By default, the redirect timer is 10 minutes, and the timeout timer is 4 hours

## Slide 73: Popis předchozího obrázku
Virtuální směrovač má v současné době dvě různé virtuální adresy MAC, které podporují funkci dvou AVF, ale nedává smysl držet je po delší dobu. AVG pro tento účel udržuje dva různé časovače.
Časovač přesměrování (redirect) se používá k určení, kdy AVG přestane používat staré virtuální adresy MAC v odpovědích ARP. AVF, který používá starou virtuální adresu MAC, nadále funguje jako brána pro každého klienta, který se jej pokusí použít. Když vyprší časový limit, stará MAC adresa virtuálního routeru a virtuální forwarder se vyprázdní ze všech peerů GLBP. AVG předpokládá, že starý AVF se nevrátí do služby, takže zdroj (virtuální MAC adresa) bude obnoven. Klienti, kteří používají starou adresu MAC, musí aktualizovat záznam, aby získali novou virtuální adresu MAC.
Ve výchozím nastavení je časovač přesměrování 10 minut a časovač časového limitu je 4 hodiny.

## Slide 74: Volby GLBP Load-Balancing
GLBP podporuje následující operační módy :
Weighted load-balancing algoritmus
  Množství zátěže závisí na hodnotě váhy, kterou tento směrovač inzeruje.
Host-dependent load-balancing algoritmus
  Hostiteli je zaručeno použití stejné virtuální adresy MAC, pokud se tato virtuální adresa MAC účastní skupiny GLBP.
Round-robin load-balancing algoritmus
  Jelikož klienti odesílají požadavky ARP pro zjištěníadresy MAC výchozí brány, odpověď každému klientovi obsahuje adresu MAC dalšího možného směrovače v režimu round-robin. Adresy MAC všech směrovačů se střídají a jsou zahrnuty v odpovědích na rozlišení adres pro výchozí adresu IP brány.
Pro konfiguraci volby load-balancing, použijte následující příkaz:
  Switch(config-if)# glbp group load-balancing [ round-robin | weighted | host-dependent ]

## Slide 75: Autentizace GLBP
Klíč pro hash MD5 může být uveden buď přímo v konfiguraci pomocí řetězce klíčů, nebo může být dodán nepřímo prostřednictvím řetězce klíčů.
Řetězec klíče nesmí být delší než 100 znaků.
Následující příklad ukazuje konfiguraci autentizace GLBP:
Router(config)# interface Ethernet0/1
Router(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)# glbp 1 authentication md5 key-string d00b4r987654321a
Router(config-if)# glbp 1 ip 10.0.0.10

## Slide 76: GLBP a STP
S některými topologiemi přepínání má provoz STP za následek neefektivní trasy přenosu.
V takových případech by implementace HSRP mohla být výhodnější než GLBP, protože je lépe pochopitelná, zatímco GLBP neposkytuje žádné výhody.
Notes: Topologies with layer 2 loops (such as the one on Figure 6-32 , where distribution Layer 3 switches are interconnected) run STP, which blocks some of the access-distribution links. The end hosts now only have a direct connection with SW1.
In environments with STP and multiple VLANs, GLBP’s load sharing might not be of value, and the configuration of a multigroup HSRP aligned with STP topology may be preferred.

## Slide 77: Sledování a GLBP
Změna váhy ovlivňuje volby AVF a algoritmus vyvažování zátěže.
Obě hodnoty lze měnit pomocí sledování objektů.

## Slide 78: Váhy GLBP
GLBP používá váhové schéma k určení přesměrovací kapacity každého směrovače ve skupině GLBP.
Vážení, které je přiřazeno směrovači ve skupině GLBP, lze použít k určení, zda bude předávat pakety, a pokud ano, podíl hostitelů v síti LAN, pro které bude pakety předávat.
Prahové hodnoty lze nastavit tak, aby zakázaly přesměrování, když váha pro skupinu GLBP klesne pod určitou hodnotu, a když se zvedne nad jinou prahovou hodnotu, přeposílání se automaticky znovu aktivuje.
Ve výchozím nastavení je preemptivní schéma virtuálního forwarderu GLBP povoleno se zpožděním 30 sekund.
Záložní virtuální forwarder se může stát AVF, pokud aktuální váhová hodnota AVF klesne pod nízkou prahovou hodnotu pro váhu na 30 sekund.
Chcete-li zakázat preemptivní schéma předávání GLBP, použijte příkaz preemption no glbp forwarder nebo změňte zpoždění pomocí příkazu glbp forwarder preempt delay minimum.

## Slide 79: Sledování GLBP detekuje výpadek rozhraní

## Slide 80: Volba weighing GLBP při poruše
Notes: If load balancing is configured as round-robin, then, as long as both S1 and S2 are eligible to forward, traffic will be about 50:50 between both first hops.

## Slide 81: Konfigurace vzorku sledování objektů GLBP

## Slide 82: Souhrn kapitoly 6
Protokol redundance poskytuje mechanismus pro určení toho, který směrovač by měl převzít aktivní úlohu při předávání provozu a určování, kdy tuto roli musí převzít záložní směrovač.
¨HSRP je proprietární protokol společnosti Cisco, zatímco VRRP je průmyslový standard pro virtuální směrovací brány.
Aktivní a pohotovostní (standby) směrovače HSRP verze 1 a verze 2 odesílají zprávy hello na multicast adresu 224.0.0.2 pro verzi 1 a 224.0.0.102 pro verzi 2 na portu UDP 1985.
Je důležité, aby nakonfigurovaný aktivní směrovač byl stejný jako kořenový most STP.
HSRP a VRRP používají mechanismus pro vyvažování zátěže VLAN.
Pouze Cisco implementace VRRP podporuje autentizaci VRRP.
GLBP standardně poskytuje virtuální bránu a vyvažování zátěže prostřednictvím více virtuálních adres MAC.
Pro lepší pochopení a přípravu na zkoušky si prostudujte všechny příklady konfigurace a kroky k řešení problémů.

## Slide 83: Laby kapitoly 6
CCNPv7.1 SWITCH Lab6.1 FHRP HSRP VRRP
CCNPv7.1 SWITCH Lab6.2 HSRPv6
CCNPv7.1 SWITCH Lab6.3 GLBP

## Slide 85: Acknowledgment
Some of the images and texts are from Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide: (CCNP SWITCH 300-115) by Richard Froom and Erum Frahim (1587206641)
Copyright © 2015 – 2016 Cisco Systems, Inc.
Special Thanks to Bruno Silva