## Slide 1: Chapter 2: Základy návrhu sítě
CCNP SWITCH: Implementing Cisco IP Switched Networks
Notes: Cisco Networking Academy Program
CCNP ROUTE: Implementing IP Routing
Chapter 2: EIGRP Implementation

## Slide 2: Cíle kapitoly 2
Struktura sítě kampusu
Úvod do přepínačů Cisco a související architektury
Notes: Chapter 1 Objectives

## Slide 3: Struktura sítě kampusu

## Slide 4: Hierarchický návrh sítě

## Slide 5: Návrh ploché sítě
Plochá síť podnikového kampusu je místo, kde jsou všechny počítače, servery a tiskárny propojeny pomocí přepínačů L2.
Plochá síť nepoužívá podsítě pro účely návrhu sítě. Kromě toho jsou všechna zařízení v této podsíti ve stejné doméně vysílání a vysílání bude zaplaveno na všechna připojená síťová zařízení.
Plýtvá se zde šířkou pásma a výpočetními prostředky.
Ploché sítě nejsou přizpůsobeny potřebám většiny podnikových sítí ani mnoha malých a středních podniků.

## Slide 6: Hierarchical Network Design
Hierarchické modely pro návrh sítě umožňují navrhovat jakékoli sítě ve vrstvách.
Využití hierarchického modelu zjednodušuje návrh sítě kampusu tím, že se umožňuje zaměřit na jednotlivé vrstvy.
Vrstvy hierarchického modelu jsou rozděleny do specifických funkcí kategorizovaných coby jádro, distribuční a přístupová vrstva.
Tato kategorizace poskytuje modulární a flexibilní design se schopností rozšiřovat a škálovat návrh bez větších úprav nebo přepracování.
Hierarchický model

## Slide 7: Vrstvy hierarchického modelu
Přístupová vrstva (Access layer)
  Přístupová vrstva se používá k udělení přístupu uživatele k síťovým aplikacím a funkcím. V síti kampusu zahrnuje přístupová vrstva zařízení pro přepínání LAN s porty, které poskytují připojení k pracovním stanicím, IP telefonům, AP a tiskárnám. V prostředí WAN může přístupová vrstva pro vzdálené pracovníky poskytovat přístup k podnikové síti prostřednictvím technologií WAN.
Distribuční vrstva (Distribution layer)
  Distribuční vrstva agreguje přepínače přístupové vrstvy, kabelové skříně, podlahy nebo jiné fyzické domény pomocí vloženého modulu nebo přepínačů vrstvy 3.
  Podobně distribuční vrstva může agregovat připojení WAN na okraji kampusu a poskytuje připojení založené na politice.
Jádro (Core resp. backbone)
  Vrstva jádra je vysokorychlostní páteř, která je navržena tak, aby co nejrychleji přepínala pakety. Ve většině kampusových sítí má základní vrstva směrovací schopnosti.
  Protože jádro je rozhodující pro připojení, musí poskytovat vysokou úroveň dostupnosti a rychle se přizpůsobit změnám. Poskytuje také dynamickou škálovatelnost pro přizpůsobení růstu a rychlou konvergenci v případě poruchy.

## Slide 8: Přístupová vrstva
Popisuje logické seskupení přepínačů, které propojují koncová zařízení, jako jsou počítače, tiskárny, fotoaparáty atd.
Je to také místo, kde jsou připojena zařízení, která rozšiřují síť o další úroveň:
  Dva takové příklady jsou IP telefony a bezdrátové přístupové body, z nichž oba rozšiřují konektivitu o další vrstvu ze skutečného přepínače přístupu do areálu.

## Slide 9: Možnosti přístupové vrstvy
Vysoká dostupnost (High availability)
  Přístupová vrstva podporuje vysokou dostupnost prostřednictvím výchozí redundance brány pomocí dvojitého připojení od přístupových přepínačů k redundantním přepínačům distribuční vrstvy, pokud v přístupové vrstvě není směrování. Tento mechanismus za výchozí redundanci brány se označuje jako protokol redundance prvního hopu (FHRP).
Konvergence (Convergence)
  Přístupová vrstva obecně podporuje inline Power over Ethernet (PoE) pro IP telefonování, tenké klienty a bezdrátové přístupové body (AP).
  Přístupové vrstvy navíc umožňují podporu konvergovaných funkcí, které umožňují optimální softwarovou konfiguraci IP telefonů a bezdrátových přístupových bodů.
Bezpečnost (Security)
  Přístupová vrstva také poskytuje služby pro další zabezpečení proti neoprávněnému přístupu k síti pomocí nástrojů, jako jsou zabezpečení portů (port security), QoS, DHCP snooping, DAI (DynamicARP Inspection) a IP Source Guard.

## Slide 10: Dynamic ARP inspection (DAI)
DAI je bezpečnostní funkce, která odmítá neplatné a škodlivé pakety ARP. Tato funkce zabraňuje třídě útoků typu MitM, kde nepřátelská stanice zachycuje provoz na jiných stanicích tím, že otráví paměť ARP svých nic netušících sousedů a chytá pakety s cizí IP adresou na svoji MAC adresu.
DAI se spoléhá na DHCP snooping. DHCP snooping naslouchá výměnám zpráv DHCP a sestavuje databázi vazeb platných trojic (MAC adresa, IP adresa, rozhraní VLAN).
Je-li zapnutá funkce DAI, přepínač přeruší paket ARP, pokud adresa MAC odesílatele a adresa IP odesílatele neodpovídají položce v databázi vazeb DHCP snooping.
Nicméně, to může být překonáno statickým mapováním. Statické mapování je užitečné např. tehdy, když jiné přepínače v síti nevykonávají DARP.

## Slide 11: DHCP snooping – arp inspection trust
(SW1) (Config)# ip dhcp snooping (SW1) (Config)# ip dhcp snooping vlan (SW1) (Config)# interface 1/0/1 (SW1) (Interface 1/0/1)# ip dhcp snooping trust (SW1) (Interface 1/0/1)# sh ip dhcp snooping bind
(SW1) (Config)# ip arp inspection vlan 1 (SW1) (Config)# interface 1/0/1 (SW1) (Interface 1/0/1)# ip arp inspection trust

## Slide 12: ARP spoofing

## Slide 13: Distribuční vrstva
Distribuční vrstva v designu kampusu má jedinečnou roli, ve které působí jako hranice služeb a řízení (service and control) mezi přístupovou vrstvou a jádrem.
Dostupnost, rychlé zotavení cesty z výpadku, vyvažování zátěže a QoS jsou všechny důležité aspekty distribuční vrstvy.
Obecně je vysoká dostupnost zajištěna prostřednictvím redundantních cest vrstvy 3 z distribuční vrstvy do jádra a redundantních cest vrstvy 2 nebo vrstvy 3 z přístupové vrstvy do distribuční vrstvy.

## Slide 14: Distribuční vrstva
U návrhu vrstvy 2 v přístupové vrstvě distribuční vrstva obvykle slouží jako směrovací hranice mezi přístupovou a jádrovou vrstvou ukončením VLAN.
Distribuční vrstva může provádět úkoly, jako například rozhodování o řízeném směrování a filtrování, aby implementovala připojení, zabezpečení a QoS policy-based přístup.
Tyto funkce umožňují přísnější řízení provozu prostřednictvím sítě kampusu.
Aby se dále zlepšil výkon směrovacího protokolu, distribuční vrstva je obecně navržena pro shrnutí tras z přístupové vrstvy. Distribuční vrstva navíc volitelně poskytuje výchozí redundanci brány pomocí prvního směrovacího protokolu (FHRP), jako je HSRP, GLBP nebo VRRP.

## Slide 15: Funkce distribuční vrstvy
Poskytuje vysokou dostupnost a sdílení nákladů za stejné náklady (equal-cost load sharing) propojením jádra a přístupové vrstvy prostřednictvím alespoň dvou cest
Obecně ukončuje doménu VLAN vrstvy 2
Směruje provoz z ukončených VLAN do jiných VLAN a do jádra (InterVLAN routing)
Shrnuje trasy přístupové vrstvy
Implementuje konektivitu založenou na zásadách, jako je filtrování provozu (ACL), QoS a zabezpečení
Poskytuje FHRP (First Hop Routing Protocol)

## Slide 16: Vrstva jádra (Backbone)
Z hlediska designu je jádro kampusu v některých ohledech nejjednodušší, ale nejkritičtější částí kampusu.
Poskytuje omezenou sadu služeb a je navržen tak, aby byl vysoce dostupný a vyžaduje okamžitou obnovu.
Ve velkých podnicích musí jádro sítě fungovat jako nepřetržitá a vždy dostupná služba.

## Slide 17: Vrstva jádra (Backbone)
Klíčové konstrukční cíle pro jádro kampusu jsou založeny na zajištění přiměřené úrovně redundance, která umožňuje okamžitou obnovu toku dat v případě selhání kterékoli součásti (přepínače, supervizory, linkové karty nebo propojení vláken, napájení, a tak dále).
Návrh sítě musí také umožnit občasnou, ale nutnou aktualizaci hardwaru a softwaru nebo změnu, aniž by došlo k narušení síťových aplikací.
Jádro sítě by nemělo implementovat žádné složité policy services, ani by nemělo mít žádná přímo připojená připojení uživatele nebo serveru.
Jádro by také mělo mít konfiguraci minimální řídicí roviny, která je kombinována s vysoce dostupnými zařízeními, která jsou nakonfigurována se správným množstvím fyzické redundance, aby byla zajištěna tato možnost nonstop služby.

## Slide 18: Vrstva jádra (Backbone)
Z hlediska podnikové architektury je jádro kampusu páteří, která spojuje všechny prvky architektury kampusu a zahrnuje WAN, datové centrum atd. Jinými slovy, základní vrstva je součástí sítě, která kromě dalších oblastí a služeb v síti zajišťuje propojení mezi koncovými zařízeními, výpočetní technikou a službami ukládání dat, které jsou umístěny v datovém centru.

## Slide 19: Funkce vrstvy jádra
Agreguje sítě kampusu a poskytuje propojení datového centra, sítě WAN a dalších vzdálených sítí
Vyžaduje vysokou dostupnost, odolnost a schopnost provádět aktualizace softwaru a hardwaru bez přerušení
Navrženo bez přímého připojení k serverům, počítačům, přístupovým bodům atd.
Je navržen pro budoucí růst a škálovatelnost
Využívá platformy Cisco, které podporují redundanci hardwaru, jako je Catalyst 4500 a Catalyst 6800

## Slide 20: Místo vrstvy jádra v podnikové síti

## Slide 21: Layer 3 v přístupové síti
Vzhledem ku sníženým nákladům a několika výhodám zděděním se přepínání vrstvy 3 v přístupové vrstvě stalo běžnější než typické přepínání vrstvy 2 v přístupové vrstvě.
Použití přepínání vrstvy 3 nebo tradiční přepínání vrstvy 2 v přístupové vrstvě má výhody a nevýhody.

## Slide 22: Layer 3 in the Access Layer
Výhody
  Použití návrhu, který využívá přepínání vrstvy 3 k přístupové vrstvě, se škály VLAN přizpůsobují lépe než návrhy přepínání podle vrstvy 2, protože sítě VLAN jsou ukončeny na zařízeních přístupové vrstvy.
  Konkrétně jsou odkazy mezi spínači distribuční a přístupové vrstvy směrované odkazy; všechna přístupová a distribuční zařízení by se účastnila schématu směrování.
  Design přístupu pouze pro vrstvu 2 je tradičním, mírně levnějším řešením, ale trpí optimálním využitím propojení mezi přístupem a distribucí kvůli překlenovacímu stromu
Nevýhody
  Návrh vrstev 3 představuje výzvu, jak oddělit provoz.
  Návrhy vrstvy 3 také vyžadují pečlivé plánování s ohledem na IP adresy.
  VLAN na jednom přístupovém zařízení vrstvy 3 nemůže být na jiném přepínači přístupové vrstvy v jiné části vaší sítě, protože každá VLAN je celosvětově významná.
  Mobilita zařízení je tradičně omezena v kampusu sítě podniku v sítích přístupové vrstvy 3. bez použití pokročilých síťových funkcí pro mobilitu.

## Slide 23: Vrstvy jádra a distribuční mohou splynout
V kampusu sítě obsažené v několika budovách nebo podobné fyzické infrastruktuře může zhroucení jádra do přepínačů distribuční vrstvy ušetřit počáteční náklady, protože celá vrstva přepínačů není nezbytná.

## Slide 24: Vrstva jádra je ale v konci konců potřebná
nižším nákladům na počáteční sestavení je obtížné tento návrh škálovat.
Kromě toho se požadavky na kabeláž dramaticky zvyšují s každou novou budovou kvůli potřebě plného připojení všech distribučních přepínačů.
Složitost směrování se také zvyšuje s přidáváním nových budov, protože jsou potřeba další směrovací partneři.

## Slide 25
Typy Cisco přepínačů

## Slide 26: Typy Cisco přepínačů
Cisco navrhuje přepínače Catalyst pro sítě kampusu a přepínače Nexus pro datová centra. Kontext CCNP se zaměří především na přepínače Catalyst.

## Slide 27: Porovnání L2 a Multilayer přepínačů
Přepínače L2 rozhodují o předávání rámců na základě cílových MAC adres nalezených v rámci.
Když přepínač přijímá v režimu store-and-forward, rámec je kontrolován na chyby a jsou regenerovány a vysílány rámce s po kontrole CRC.
Některé modely přepínačů, většinou přepínače Nexus, se rozhodnou přepínat rámce založené pouze na čtení informací vrstvy 2 a obcházení kontroly CRC.
Průtok rámců, označovaný jako cut-through switching, snižuje latenci přenosu rámce, protože celý rámec není přenesen před přenosem na jiný port.
Nižší latence přepínání je výhodná pro aplikace s nízkou latencí, jako jsou programy s algoritmy použité v datovém centru. Předpokládá se, že karta síťového rozhraní koncového zařízení (NIC) nebo protokol vyšší úrovně nakonec zahodí špatný rámec.
Většina přepínačů Catalyst je store-and-forward.
Notes: Recalling basic networking: A switch collision domain is only port to port because each switch port and its associated end device is its own collision domain. Because there is no contention on the media, all hosts can operate in full-duplex mode, which means that they can receive and transmit data at the same time.
The concept of half duplex is legacy and applies only to hubs and older 10/100-Mbps switches, because 1 Gbps operates by default at full duplex.

## Slide 28: Forwarding MAC Address
Kam má být rámec poslán?
Existují omezení, která brání předání rámce?
Existuje nějaké pravidla prioritizace či značkování (marking), které je třeba aplikovat na rámec?

## Slide 29: Operace přepínače L2 vrstvy
Layer 2 forwarding table
  Předávací tabulka vrstvy 2, také nazývaná MAC tabulka, obsahuje informace o tom, kam předat rámec. Konkrétně obsahuje MAC adresy a cílové porty. Přepínače odkazují na cílovou adresu MAC příchozího rámce v tabulce MAC a předávají snímky cílovým portům uvedeným v tabulce. Pokud MAC adresa není nalezena, je rámec zaplaven všemi porty ve stejné VLAN.
ACLs
  Seznamy řízení přístupu (ACL) se nevztahují pouze na směrovače. Přepínače mohou také použít seznamy ACL založené na MAC a IP adresách. Obecně pouze přepínače vyšší třídy podporují ACL založené na MAC i IP adresách, zatímco přepínače Layer 2 podporují ACL založené pouze na MAC adrese.
QoS
  Příchozí rámce lze klasifikovat podle parametrů QoS. Provoz pak lze označit, stanovit prioritu nebo omezit rychlost.

## Slide 30: Operace přepínače L2 vrstvy
CAM a TCAM jsou extrémně rychlé přístupy a umožňují výkon přepínání linky. CAM podporuje pouze dva výsledky: 0 nebo 1.
Proto je CAM užitečný pro předávací tabulky vrstvy L2.
TCAM poskytuje tři výsledky: 0, 1 a je to jedno. TCAM je nejužitečnější pro vytváření tabulek pro vyhledávání na nejdelších shodách, jako jsou směrovací tabulky IP uspořádané podle předpon IP.
Tabulka TCAM ukládá ACL, QoS a další informace obecně spojené se zpracováním v horní vrstvě. V důsledku používání TCAM nemá použití ACL žádný vliv na výkon přepínače.

## Slide 31: Operace přepínače L3 vrstvy (Multilayer)
Vícevrstvé přepínače nejen provádějí přepínání vrstvy 2, ale také dopředné rámce založené na informacích vrstvy 3 a 4.
Vícevrstvé přepínače nejen kombinují funkce přepínače a routeru, ale také přidávají komponentu vyrovnávací paměti toku (flow cache).

## Slide 32: Příkazy pro nahlížení a editaci MAC adresních tabulek přepínačů Catalyst

## Slide 33: Distributed Hardware Forwarding
Úrovně operací:
  Management plane
  Control plane
  Forwarding plane

## Slide 34: Distributed Hardware Forwarding
Management plane je zodpovědná za správu sítě, jako je SSH přístup a SNMP, a může pracovat přes out-of-band port.
Control plane je zodpovědná za protokoly a rozhodnutí o směrování a forwarding plane je zodpovědná za skutečné směrování (nebo přepínání) většiny paketů.
Vícevrstvé přepínače musí dosahovat vysokého výkonu při rychlosti linky na velkém počtu portů. Za tímto účelem vícevrstvé přepínače používají nezávislé control and forwarding planes.
Multilayer přepínače mohou také využívat více forwarding planes. Například, Catalyst 6800 používá forwarding planes na každém řádku modulu, s centrální control plane na supervizorovém modulu (modulu dohledu).
Abychom pokračovali v příkladu Catalyst 6800, obsahuje každý řádkový modul mikrokódovaný procesor, který zpracovává veškeré předávání paketů.
Aby control plane na supervizoru komunikovala s modulem linky, existuje komunikační protokol vrstvy control layer.

## Slide 35: Metody Cisco přepínání
Směrovače Cisco IOS používají jednu ze tří metod pro předávání paketů:
Process Switching
  Process switching (přepínání procesů) je nejpomalejší forma směrování, protože procesor musí směrovat a přepisovat pomocí softwaru.
Fast Switching
  Jedná se o rychlejší metodu, pomocí níž je první paket v toku směrován a přepsán traťovým procesorem pomocí softwaru, a každý další paket je potom zpracován hardwarem.
Cisco Express Forwarding (CEF)
  Metoda CEF používá hardwarové předávací tabulky pro většinu běžných provozních toků, až na několik výjimek. Pokud používáte CEF, směrovací procesor věnuje své cykly většinou jiným úlohám.

## Slide 36: Metody Cisco přepínání
Architektura přepínačů Cisco Catalyst a Nexus se zaměřuje především na ekvivalenty routeru Cisco CEF.
Na zcela posledním místě je u přepínačů Cisco Catalyst nebo Nexus přepínání procesů.
Procesory těchto přepínačů nebyly původně navrženy pro směrování paketů, což má nepříznivý vliv na výkon.
Naštěstí výchozím chováním těchto přepínačů je použití Fast Switchingu nebo CEF a přepínání procesů nastává pouze v případě potřeby.

## Slide 37: Metody Cisco přepínání
V terminologii přepínání Cisco Catalyst se rychlé přepínání označuje jako ukládání do mezipaměti (cache) a aplikace CEF s distribuovaným hardwarovým přeposíláním se označuje jako přepínání založené na topologii.
Následující přehled shrnuje přehled route casching a předávání topologií na přepínačích Cisco Catalyst:
Route caching
  Obdobně flow-based or demand-based switchingu route caching popisuje L3 route cache zabudovaný do hardwarových funkcí.
Topology-based switching
  Informace je ze směrovací tabulky přenesena do route cache. Vyplněná cache je FIB a CEF je zařízení, které sestavuje FIB.

## Slide 38: Route Caching
První paket toku je přepínán v softwaru procesorem trasy (route procesor), protože pro nový tok dosud neexistuje žádná položka v mezipaměti.

## Slide 39: Topology-Based Switching
CEF používá informace ve směrovací tabulce k naplnění mezipaměti tras (route cache známé jako FIB), aniž by bylo nutné k zahájení procesu ukládání do mezipaměti nutné provozní toky.
Kromě toho CEF přidává vylepšenou podporu pro paralelní cesty a optimalizuje tak vyrovnávání zátěže ve vrstvě IP.
Ve většině současných generátorových přepínačů Catalyst podporuje CEF vyvážení zátěže založené na kombinaci zdrojové IP a cílové IP adresy a zdrojové a cílové IP plus číslo portu TCP/UDP.

## Slide 40: Detaily hardwarowého forwardingu
Skutečné přepínání paketů vrstvy 3 nastává na dvou možných místech přepínačů Catalyst.
Možné umístění je buď centralizovaným způsobem, například na modulu dohledu, anebo distribuovaným způsobem, kde dochází k přepínání na jednotlivých linkových modulech.
Tyto metody jsou označovány jako centralizované přepínání a distribuované přepínání.
Catalyst 6500 byl dokonalým příkladem, kdy byla možnost centralizovat přepínání všeho na supervizoru nebo umístit specifické hardwarové verze linkových modulů do šasi, aby se získala možnost distribuovaného přepínání.
Mezi výhody centralizovaného přepínání patří nižší náklady na hardware a nižší složitost.
Pro škálování a velké podnikové sítě je distribuované přepínání optimální. Většina malých přepínačů s tvarovým faktorem využívá centralizované přepínání.

## Slide 41: Cisco Catalyst 9300 Series Switches
Rychlý přístup, rychlá agregace
Řada Catalyst 9300 je novou generací nejrozšířenější stohovací přepínací platformy v oboru. Je uznán od CRN v roce 2018 jako nejlepší síťový produkt roku. A pro bezpečnost, IoT a cloud jsou tyto přepínače základem Cisco Software-Defined Access podnikové architektury.
https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/campus-lan-switches-access/index.html#~products

## Slide 42: Catalyst 9300 produkt roku 2018

## Slide 43: Souhrn kapitoly 2
Sítě Flat Layer 2 jsou velmi omezené a ve většině případů budou škály pouze 10 až 20 koncových uživatelů, než dojde k nepříznivým podmínkám.
I přes svůj věk je hierarchický model i nadále klíčovým designovým základem jakéhokoli návrhu sítě, včetně návrhů sítí kampusu.
Hierarchický model sestává z přístupové, distribuční a jádrové vrstvy, což umožňuje plynulou škálovatelnost a růst sítě kampusu.
Různé modely přepínačů Cisco Catalyst poskytují řadu možností v závislosti na potřebě a umístění v hierarchickém modelu.
Přepínače Cisco Catalyst využívají CAM pro přeposílací tabulky L2 a TCAM pro přeposílací tabulky L3 k dosažení vyššího výkonu.
Přepínače Cisco Catalyst využívají CEF pro směrování pomocí modelu distribuovaného hardwarového předávání, který je centralizován nebo distribuován na jednu kartu.

## Slide 44: Chapter 2 Labs
None

## Slide 46: Acknowledgment
Some of the images and texts are from Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide: (CCNP SWITCH 300-115) by Richard Froom and Erum Frahim (1587206641)
Copyright © 2015 – 2016 Cisco Systems, Inc.
Special Thanks to Bruno Silva