## Slide 1: Chapter 3: Architektura sítě kampusu
CCNP SWITCH: Implementing Cisco IP Switched Networks
Notes: Cisco Networking Academy Program
CCNP ROUTE: Implementing IP Routing
Chapter 1: Routing Services

## Slide 2: Cíle kapitoly 3
Implementace sítí VLAN a trunků v přepínané architektuře kampusu
Pochopení pojmu VTP a jeho omezení a konfigurace
Implementace a konfigurace EtherChannel
Notes: Chapter 1 Objectives

## Slide 3: Implementace VLAN a trunků v prostředí kampusu

## Slide 4: Implementace VLAN a trunků v prostředí kampusu
V rámci komutované sítě poskytují sítě VLAN segmentaci a organizační flexibilitu.
VLAN pomáhají správcům mít koncový uzel nebo skupinu pracovních stanic, které jsou logicky rozděleny podle funkcí, projektových týmů a aplikací, bez ohledu na fyzické umístění uživatelů.
Sítě VLAN umožňují implementovat zásady přístupu a zabezpečení pro určité skupiny uživatelů a omezit doménu vysílání.
Funkce hlasové VLAN umožňuje přístupovým portům přenášet hlasový provoz IP z IP telefonu. Protože kvalita zvuku telefonního hovoru IP se může zhoršit, pokud jsou data odesílána nerovnoměrně, přepínač podporuje kvalitu služeb (QoS).

## Slide 5: Segmentace VLAN
Větší ploché sítě se obvykle skládají z mnoha koncových zařízení, ve kterých jsou na všech portech v síti zaplaveny vysílání a neznámé pakety unicast.
Jednou z výhod používání sítí VLAN je schopnost segmentovat vysílací doménu vrstvy L2. Všechna zařízení ve VLAN jsou členy stejné vysílací domény. Pokud koncové zařízení generuje vysílání vrstvy L2, přijímají vysílání všichni ostatní členové VLAN.
Přepínače filtrují vysílání ze všech portů nebo zařízení, které nejsou součástí stejné VLAN.
Při návrhu kampusu může správce sítě navrhnout síť kampusu s jedním ze dvou modelů:
  End-to-End VLAN
  Lokální sítě VLAN.
Každý model má své výhody a nevýhody.

## Slide 6: End-to-End VLANy
End-to-End VLAN označuje jednu VLAN, která je spojena s porty přepínačů široce rozptýlenými v celé podnikové síti na více přepínačích.

## Slide 7: Charakteristika modelu End-to-End VLANy
Každá síť VLAN je geograficky rozptýlena po celé síti.
Uživatelé jsou seskupeni do každé VLAN bez ohledu na fyzické umístění.
Když se uživatel pohybuje po areálu, členství VLAN tohoto uživatele zůstává stejné, bez ohledu na fyzický přepínač, ke kterému se tento uživatel připojuje.
Uživatelé jsou obvykle spojeni s danou sítí VLAN z důvodů správy sítě. To je důvod, proč jsou udržovány ve stejné síti VLAN, tedy ve stejné skupině, když se pohybují kampusem.
Všechna zařízení v dané VLAN mají obvykle adresy ve stejné podsíti IP.
Přepínače běžně pracují v režimu VTP serveru/klienta.

## Slide 8: Local VLANs
V lokálním modelu VLAN jsou všichni uživatelé sady geograficky běžných přepínačů seskupeni do jediné VLAN, bez ohledu na organizační funkci těchto uživatelů.

## Slide 9: Charakteristiky modelu Local VLANy
Správce sítě by měl vytvořit lokální sítě VLAN s ohledem na fyzické hranice, nikoli na funkce úloh uživatelů na koncových zařízeních.
Obecně existují lokální VLAN mezi přístupovou a distribuční úrovní.
Provoz z místní sítě VLAN je směrován na úrovni distribuce a jádra, aby bylo dosaženo cílů v jiných sítích.
Nakonfigurujte režim VTP v transparentním režimu, protože sítě VLAN na daném přepínači přístupu by neměly být inzerovány na všechny ostatní přepínače v síti, ani není nutné je vytvářet ručně v jiných databázích VLAN přepínačů.
Síť, která se skládá výhradně z lokálních sítí VLAN, může těžit ze zvýšených časů konvergence nabízených prostřednictvím směrovacích protokolů namísto překlenovacího stromu pro sítě vrstvy 2. Obvykle se doporučuje mít jeden až tři VLAN na přepínač přístupové vrstvy.

## Slide 10: Porovnání VLAN End-to-End a Local
Důvody pro implementaci návrhu end-to-end:
Seskupení uživatelů
  Uživatelé mohou být seskupeni do společného segmentu IP, i když jsou geograficky rozptýleni.
Bezpečnostní
  VLAN může obsahovat prostředky, které by neměly být přístupné všem uživatelům v síti, nebo může existovat důvod omezit určitý provoz na konkrétní VLAN.
Uplatňování kvality služeb (QoS)
  Provoz může být prioritou s vyšším nebo nižším přístupem k síťovým prostředkům z dané sítě VLAN.

## Slide 11: Porovnání VLAN End-to-End a Local
Další důvody pro implementaci návrhu end-to-end:
Vyhýbání se směrování
  Pokud je většina provozu uživatelů VLAN určena pro zařízení na stejné VLAN.
Speciální síť VLAN
  Někdy je poskytována síť VLAN pro přenos jednoho typu provozu, který musí být rozptýlen po celém kampusu (například vícesměrové vysílání, hlasové nebo návštěvnické sítě VLAN).
Špatný design
  Pro jasný účel jsou uživatelé umístěny do VLAN, které pokrývají areál nebo dokonce WAN. Někdy, když je síť již nakonfigurována a spuštěna, organizace váhají s vylepšením návrhu z důvodu prostojů nebo z jiných politických důvodů.

## Slide 12: Porovnání VLAN End-to-End a Local
Důvody pro implementaci návrhu Local:
Deterministický tok provozu
  Jednoduché rozvržení poskytuje předvídatelnou trasu vrstvy 2 a vrstvy 3.
Aktivní redundantní cesty
  Při implementaci per-VLAN Spanning Tree (PVST) nebo Multiple Spanning Tree (MST) lze využít redundantní cesty, protože není k dispozici žádná smyčka.
Vysoká dostupnost
  Redundantní cesty existují na všech úrovních infrastruktury.
Konečná doména selhání
  Pokud jsou VLAN lokální pro přepínací blok a počet zařízení v každé VLAN je udržován malý, poruchy ve vrstvě 2 jsou omezeny na malou podmnožinu uživatelů.
Škálovatelný design
  V návaznosti na návrh architektury podnikového kampusu lze snadno začlenit nové přepínače přístupu a v případě potřeby přidat nové dílčí moduly.
Notes: Local VLAN traffic on access switches can be passed to the building distribution switches across an alternative Layer 2 path if a primary path failure occurs. Router redundancy protocols can provide failover if the default gateway for the access VLAN fails. When both the STP instance and VLAN are confined to a specific access and distribution block, Layer 2 and Layer 3 redundancy measures and protocols can be configured to failover in a coordinated manner.

## Slide 13: Porovnání VLAN End-to-End a Local
Nevýhody End-to-End VLAN:
Porty přepínačů jsou poskytovány každému uživateli a jsou spojeny s danou sítí VLAN. Protože uživatelé na komplexní VLAN mohou být kdekoli v síti, všechny přepínače si musí být vědomy této VLAN. To znamená, že u všech přepínačů přenášejících provoz pro end-to-end VLAN je nutné mít tyto specifické VLAN definovány v databázi VLAN každého přepínače.
Zaplavený provoz pro VLAN je ve výchozím nastavení předáván každému přepínači, i když v současné době nemá žádné aktivní porty v konkrétním VLAN typu end-to-end.
Odstraňování problémů se zařízeními v kampusu s koncovými sítěmi VLAN může být náročné, protože provoz jedné sítě VLAN může procházet několika přepínači ve velké části kampusu, což může snadno způsobit potenciální problémy v rámci Spanning Tree.

## Slide 14: Implementace trunku v prostředí kampusu
Trunk je spojení point-to-point, které přenáší provoz pro více VLAN přes jediné fyzické spojení mezi dvěma přepínači nebo jakýmkoli dvěma zařízeními.
Trunking se používá k rozšíření operací vrstvy 2 v celé síti.

## Slide 15: Protokoly Trunkingu
Pro přenos více sítí VLAN přes jediné spojení mezi dvěma zařízeními se používá speciální protokol.
Existují dvě trunkové technologie:
  Inter-Switch Link (ISL): Proprietární trunking zapouzdření Cisco
  zapomeňme na něj
  IEEE 802.1Q: Standardní průmyslová metoda vedení

## Slide 16: 802.1Q Frame

## Slide 17: 802.1Q tag
  EtherType(TPID): 0x8100 pro Ethernet.
  PRI: 3-bit 802.1p priorita.
  CFI: Canonical Format Identifier 0 for Ethernet switches.
  VLAN ID: 12-bit VLAN field. Max. 4094. 0 indikuje prioritní rámec, a hodnota 4095 (FFF) is rezervována.
  MTU je 1522 byte.
Notes: If a non-802.1Q-enabled device or an access port receives an 802.1Q frame, the tag data is ignored, and the packet is switched at Layer 2 as a standard Ethernet frame. This allows for the placement of Layer 2 intermediate devices, such as unmanaged switches or bridges, along the 802.1Q trunk path. To process an 802.1Q tagged frame, a device must enable a maximum transmission unit (MTU) of 1522 or higher.
Baby giants are frames that are larger than the standard MTU of 1500 bytes but less than 2000 bytes. Because ISL and 802.1Q tagged frames increase the MTU beyond 1500 bytes, switches consider both frames as baby giants. ISL-encapsulated packets over Ethernet have an MTU of 1548 bytes, whereas 802.1Q has an MTU of 1522 bytes.

## Slide 18: Native VLAN
Častou chybou konfigurace jsou různé nativní sítě VLAN. Nativní síť VLAN, která je nakonfigurována na každém konci kufru 802.1Q, musí být stejná.
Přepínače Cisco používají protokol Cisco Discovery Protocol (CDP) k upozornění na nativní nesoulad VLAN.
Ve výchozím nastavení bude nativní VLAN VLAN 1. Switch(config-if)# switchport trunk native vlan vlan-id
Notes: Note Cisco ISL does not have a concept of native VLAN. Traffic for all VLANs is tagged by encapsulating each frame.

## Slide 19: DTP

## Slide 20: Kombinace módů DTP

## Slide 21: Čísla VLAN

## Slide 22: Konfigurace, verifikace a troubleshooting VLAN a Trunks
Step 1.
  Switch# configure terminal
Step 2. Vytvoření nové VLAN s jejím ID:
  Switch(config)# vlan vlan-id je nutný
Step 3. (volitelné) Název VLAN:
  Switch(config-vlan)# name vlan-name není nezbytný

## Slide 23: Přiřazení Access portu k VLAN
Krok 1. V režimu globální konfigurace zadejte režim konfigurace pro konkrétní port, který chcete přidat do VLAN:
  Switch(config)# interface interface-id
Krok 2. Určete port jako přístupový port:
  Switch(config-if)# switchport mode access
  Switch(config-if)# switchport host
Krok 3. Odstraňte nebo umístěte port do konkrétní VLAN:
  Switch(config-if)# [ no ] switchport access vlan vlan-id
  host zapne spanning-tree PortFast and vypne EtherChanneling
Notes: Note The switchport host command effectively configures a port for a host device, such as a workstation or server. This feature is a macro for enabling spanning-tree PortFast and disabling EtherChanneling on a per-port basis. These features are discussed in later chapters. The switchport mode access command is needed so that the interface doesn’t attempt to negotiate trunking.

## Slide 24: Přiřazení Access portu k VLAN

## Slide 25: Výpis podle čísla či jména VLANy

## Slide 26: Nezapomenout na kontrolu správnosti

## Slide 27: Kontrola informací na portu

## Slide 28: Zobrazení tabulky MAC Address

## Slide 29: Výchozí topologie příkladu

## Slide 30: Konfigurace VLAN a trunků
Krok 1. Konfigurace VLAN 20 na obou stranách.
  SW1(config)# vlan 20
  SW1(config-vlan)# exit
  % Applying VLAN changes may take few minutes. Please wait...
Krok 2. Na SW1/2 konfigurace Ethernet 0/2 coby access portu a přiřazení k VLAN 20
  SW1(config)# interface ethernet 0/2
  SW1(config-if)# switchport mode access
  SW1(config-if)# switchport access vlan 20
Krok 3. Konfigurace trunku na SW1 a SW2. dot1Q encapsulation.
  Trunk configuration on SW1:
  SW1(config)# interface Ethernet 1/1
  SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
  SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1,20
  SW1(config-if)# switchport mode trunk
  Trunk configuration on SW2:
  SW2(config)# interface Ethernet 1/2
  SW2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
  SW2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1,20
  SW2(config-if)# switchport mode trunk

## Slide 31: Verifikace trunkingu

## Slide 32: Praktické rady pro VLANs a Trunkingu
Pro model Local VLAN se obvykle doporučuje mít pouze jednu až tři VLAN na přístupový modul.
V lokálním modelu VLAN se vyhněte VTP.
Nepoužívejte VLAN 1 jako černou díru pro všechny nepoužívané porty.
Snažte se mít vždy samostatné hlasové sítě VLAN, datové sítě VLAN, sítě VLAN pro správu, nativní sítě VLAN, sítě VLAN s černou dírou a výchozí sítě VLAN (VLAN 1).
Zabraňte veškerému datovému provozu z VLAN 1; povolují pouze řídicí protokoly, aby fungovaly na VLAN 1 (DTP, VTP, BPDU, Port Aggregation Protocol [PAgP], Link Aggregation Control Protocol [LACP], Cisco Discovery Protocol [CDP] atd.).

## Slide 33: Best Practices for VLANs and Trunking
DTP je užitečný, když je stav přepínače na druhém konci propojení nejistý nebo se může časem měnit. Když má být spojení nastaveno na trunk stabilním způsobem, změna obou konců na trunk nonegotiate urychluje konvergenční čas, což ušetří až 2 sekundy po spuštění. Tento režim doporučujeme na stabilních propojeních mezi přepínači, které jsou součástí stejné základní infrastruktury.
Na trunkových linkách se doporučuje ručně odříznout (prune) VLANy, které se nepoužívají.
Je také dobré mít nepoužitou VLAN jako nativní VLAN na trunkových spojích, aby se zabránilo spoofingu DTP. Na access portu ne trunk nebo "dynamic desirable", "dynamic auto".
https://gist.github.com/mgeeky/7ff9bb1dcf8aa093d3a157b3c22432a0
Pokud na portu nepoužíváte trunking, můžete jej deaktivovat pomocí příkazu switchport host.

## Slide 34: Voice VLAN

## Slide 35: Autonomní WLANy
V autonomním (nebo samostatném) řešení pracuje každý přístupový bod samostatně a funguje jako přechodový bod mezi bezdrátovým médiem a médiem 802.3.
Datový přenos mezi dvěma klienty teče přes přepínač Layer 2, když je ve stejné podsíti z jiné AP infrastruktury. Když AP převádí rámec IEEE 802.11 na rámec 802.3, MAC adresa bezdrátového klienta je přenesena do záhlaví 802.3 a zobrazuje se jako zdroj pro přepínač.
Bezdrátový klient se zobrazí jako cílová adresa MAC.

## Slide 36: Controller-Based WLANy
U řešení controller-based jsou funkce správy, řízení, nasazení a zabezpečení přesunuty do centrálního bodu: wireless controller.
K implementaci bezdrátové sítě je třeba nakonfigurovat přístupové body a přepínače. AP lze konfigurovat přímo (autonomní AP) nebo prostřednictvím ovladače (lightweiht AP).

## Slide 37
VLAN Trunking Protocol

## Slide 38: Charakteristika proprietárního protokolu VTP
VTP je protokol Layer 2, který udržuje konzistenci konfigurace VLAN pomocí správy přidávání, mazání a změn názvů VLAN v sítích.
Přepínače Cisco přenášejí souhrnné reklamy VTP přes správu VLAN (ve výchozím nastavení VLAN 1) pomocí rámce vícesměrového vysílání vrstvy 2 každých 5 minut.
Doména VTP je jeden přepínač nebo několik propojených přepínačů sdílejících stejné prostředí VTP, ale přepínač může být kdykoli pouze v jedné doméně VTP.
Ve výchozím nastavení je přepínač Cisco Catalyst ve stavu domény bez správy nebo <null>, dokud neobdrží advertisement na doménu přes trunkové propojení nebo dokud nenakonfigurujete doménu správy.
Konfigurace, které jsou vytvořeny na jednom serveru VTP, jsou šířeny přes trunkové odkazy na všechny připojené přepínače v síti.
Konfigurace jsou považovány za vyměněny, pokud se shodují doména VTP a hesla VTP.

## Slide 39: Šíření VTP
Krok 1. Správce přidá novou definici VLAN.
Krok 2. VTP šíří informace VLAN na všechny přepínače v doméně VTP.
Krok 3. Každý přepínač synchronizuje svou konfiguraci tak, aby obsahoval nová data VLAN.

## Slide 40: Módy VTP
Notes: Server: The default VTP mode is server mode, but VLANs are not propagated over the network until a management domain name is specified or learned. When you make a change to the VLAN configuration on a VTP server, the change is propagated to all switches in the VTP domain. VTP messages are transmitted out of all the trunk connections.
Transparent: When you make a change to the VLAN configuration in VTP transparent mode, the change affects only the local switch. The change does not propagate to other switches in the VTP domain. VTP transparent mode does forward VTP advertisements that it receives within the domain.
Client: A VTP client behaves like a VTP server and transmits and receives VTP updates on its trunks, but you cannot create, change, or delete VLANs on a VTP client. VLANs are configured on another switch in the domain that is in server mode.

## Slide 41: Operace VTP
Servery a klienti CTP IOS VTP ve výchozím nastavení ukládají sítě VLAN do souboru vlan.dat v paměti Flash, což jim umožňuje uchovávat tabulku VLAN a číslo revize.
Příkaz erase startup-config neovlivní soubor vlan.dat na přepínačích v režimech VTP klient a server.
Přepínače, které jsou v transparentním režimu VTP, zobrazují konfigurace VLAN a VTP ve výstupu příkazu show running-config, protože tyto informace jsou uloženy v konfiguračním textovém souboru.
Pokud provedete erase start-config na transparentním přepínači VTP, odstraníte jeho VLAN.

## Slide 42: Verze VTP
Přepínače Cisco Catalyst podporují tři různé verze VTP: 1, 2 a 3.
Je důležité rozhodnout, kterou verzi použít, protože nejsou interoperabilní.
Společnost Cisco doporučuje provozovat pouze jednu verzi VTP, aby byla zajištěna stabilita sítě.
Výchozí verze VTP, která je povolena u přepínače Cisco, je verze 1.
Pokud potřebujete změnit verzi VTP v doméně, jedinou věcí, kterou musíte udělat, je povolit ji na serveru VTP; změna se bude šířit po celé síti.

## Slide 43: VTP Verze 1 a 2
Transparentní režim závislý na verzi
  VTP verze 1, transparentní síťové zařízení VTP kontroluje zprávy VTP na název domény a verzi
  VTP verze 2 přeposílá zprávy VTP v transparentním režimu, aniž by zkontrolovala verzi.
Kontrola konzistence
  Ve verzi VTP 2 jsou prováděny kontroly konzistence VLAN, jako jsou názvy a hodnoty VLAN.
Podpora Token Ring
  VTP verze 2 podporuje přepínání Token Ring LAN a VLAN.
Nerozpoznaná podpora typu value-length-value
  Přepínače VTP verze 2 šíří přijaté zprávy o změně konfigurace mimo jiné odkazy na trunk, i když nejsou schopni zprávě porozumět.
Notes: Consistency check
  In VTP Version 2, VLAN consistency checks, such as VLAN names and values, are performed. However, this is only done when you enter information through the command-line interface (CLI) or Simple Network Management Protocol (SNMP). Consistency checks are not performed when new information is obtained from a VTP message or when information is read from NVRAM. If the digest on a received VTP message is correct, its information is accepted without consistency checks.

## Slide 44: VTP Version 3
Rozšířená podpora VLAN
  VTP lze také použít k propagaci rozšířených VLAN
Název domény se automaticky nenaučí
  U VTPv2 bude výchozí tovární přepínač, který přijímá zprávu VTP, upravovat nový název domény VTP.
Lepší zabezpečení
  Heslo domény VTP je bezpečné během přenosu a v databázi přepínače.
Lepší propagace databáze
  Jiná zařízení mohou aktualizovat pouze primární server a tuto roli může mít pouze jeden server na doménu VTP.
Podpora více Spanning Tree (MST)
  VTPv3 přidává podporu pro propagaci instancí MST.

## Slide 45: VTP Pruning

## Slide 46: VTP Authentizace
Domény VTP lze zabezpečit pomocí funkce hesla VTP.
Je důležité zajistit, aby všechny přepínače v doméně VTP měly stejné heslo a název domény; jinak se přepínač nestane členem domény VTP.
Přepínače Cisco používají algoritmus digest 5 (MD5) pro kódování hesel v 16bajtových slovech.
Tato hesla se šíří uvnitř souhrnných reklam VTP.
Ve VTP hesla rozlišují velká a malá písmena a mohou mít délku 8 až 64 znaků.

## Slide 47: Nabídky (advertisements) VTP

## Slide 48: Typy zpráv VTP
Summary Advertisements
  Ve výchozím nastavení přepínače Catalyst vydávají souhrnné reklamy v 5minutových krocích. Summary Advertisement informují sousední přepínače o aktuálním názvu domény VTP a čísle revize konfigurace.
  Když přepínač obdrží paket Summary Advertisement, přepínač porovná název domény VTP s vlastním názvem domény VTP.
  Pokud se název liší, přepínač jednoduše ignoruje paket.
  Pokud je název stejný, přepínač pak porovná revizi konfigurace s vlastní revizí.
  Pokud je jeho vlastní revize konfigurace vyšší nebo stejná, paket je ignorován. Pokud je nižší, je odeslán Avertisement Request.

## Slide 49: Typy zpráv VTP
Subset Advertisements
  Když přidáte, odstraníte nebo změníte VLAN na serveru Catalyst, server Catalyst, na kterém jsou provedeny změny, zvýší revizi konfigurace a vydá souhrnnou reklamu.
  Po Summary Advertisements následuje jedna nebo několik Subset Advertisementů.
  Subset advertisement obsahuje seznam informací VLAN.
Advertisement Requests je poslán když:
  Přepínač byl resetován.
  Název domény VTP byl změněn.
  Přepínač obdržel Summary Advertisements VTP s vyšší revizí konfigurace, než její vlastní.
  Po přijetí žádosti o reklamu pošle zařízení VTP Summary Advertisements. Po Summary Advertisements následuje jedna nebo více Subset Advertisementů.

## Slide 50: Konfigurace a verifikace VTP
Krok 1. Konfigurace VTP na všech přepínačích, Switch 1 and Switch 3 jsou klienti a Switch2 server

## Slide 51: Přepis konfigurace VTP

## Slide 52: Přepis konfigurace VTP

## Slide 53: Přepis konfigurace VTP

## Slide 54: Klíčové body VTP
Pokud je to možné, vyhýbejte se VLAN, které pokrývají celou síť.
Číslo revize VTP je uloženo v NVRAM a není resetováno, pokud vymažete konfiguraci přepínače a znovu ji načtete. Chcete-li obnovit číslo revize VTP na nulu, použijte následující dvě možnosti:
  Změňte doménu VTP přepínače na neexistující doménu VTP a poté doménu změňte zpět na původní název.
  Změňte režim VTP přepínače na transparentní a poté zpět do předchozího režimu VTP.

## Slide 55: Praxe implementace VTP
VTP se často používá v nové síti k usnadnění implementace VLAN.
S rostoucí sítí se však tato výhoda může proměnit v odpovědnost.
Pokud je síť VLAN odstraněna náhodou na jednom serveru, bude odstraněna v celé síti.
Pokud je do sítě vložen přepínač, který již má definovanou databázi VLAN, může databázi VLAN ohrozit odstraněním přidaných VLAN.
Z tohoto důvodu je doporučeno nakonfigurovat všechny přepínače do transparentního režimu VTP a ručně přidat sítě VLAN podle potřeby, zejména ve větší síti kampusu.
Konfigurace VTP je obvykle vhodná pro malé firmy.

## Slide 56
Implementace EtherChannelu
v přepínané síti

## Slide 57: Implementace EtherChannelu
Potřeba technologie EtherChannel
Protokoly vyjednávání agregace portů
Kroky konfigurace pro sdružování rozhraní do vrstvy 2 EtherChannel
Konfigurace EtherChannel
Změna chování vyrovnávání zátěže EtherChannel
Jak funguje vyrovnávání zátěže EtherChannel
Role EtherChannel Guardu

## Slide 58: Potřeba EtherChannel

## Slide 59: EtherChannel Overview
EtherChannel je technologie, která byla původně vyvinuta společností Cisco jako technika přepínání LAN, při které se seskupuje několik rychlých nebo gigabitových ethernetových portů do jednoho logického kanálu.
Tato technologie má mnoho výhod:
  Spoléhá se na existující přepínací porty. Není nutné upgradovat propojení typu switch-to-switch na rychlejší a dražší připojení.
  Většinu konfiguračních úkolů lze provádět na rozhraní EtherChannel namísto na každém jednotlivém portu, čímž je zajištěna konzistence konfigurace v rámci propojení typu switch-to-switch.
  Vyrovnávání zatížení je možné mezi odkazy, které jsou součástí stejného EtherChannel. V závislosti na hardwarové platformě můžete implementovat jednu nebo několik metod, například vyvažování zátěže zdroj-MAC k cíli-MAC nebo vyvážení zdroje-IP k cílové-IP přes fyzické odkazy.
Notes: Note Using new technologies like VSS (Virtual Switching System) and vPC (Virtual Port Channel), a port channel can be created across two aggregation switches from the same access layer to provide better redundancy.

## Slide 60: Mechanismy EtherChannelu
  LACP: IEEE’s negotiation protocol
  PAgP: Cisco’s negotiation protocol
  Static persistence: No negotiation protocol
  (statická vytrvalost – žádné vyjednávání)

## Slide 61: LACP
Link Aggregation Control Protocol (LACP) je součástí specifikace IEEE (802.3ad), která umožňuje sdružovat několik fyzických portů do jediného logického kanálu. LACP umožňuje přepínači vyjednat automatický balíček zasláním LACP paketů partnerovi.
Zajišťuje, že při vytvoření EtherChannel mají všechny porty stejný typ rychlosti konfigurace, nastavení duplexu a informace VLAN. Jakákoli úprava portu po vytvoření kanálu změní také všechny ostatní porty kanálu.
Přepínač s nejnižší prioritou systému může rozhodovat o tom, které porty se aktivně účastní EtherChannel.

## Slide 62: LACP
Porty se stanou aktivními podle jejich priority portů.
Nižší číslo znamená vyšší prioritu.
EtherChannel lze obvykle přiřadit až 16 linek, ale současně může být aktivní pouze 8.
Neaktivní odkazy jsou umístěny do pohotovostního stavu a jsou povoleny, pokud jeden z aktivních odkazů vypadne.
Maximální počet aktivních linek v EtherChannel se mezi přepínači liší.

## Slide 63: Typy LACP Operací
Active: Nastavení LACP
Passive: Nastavení LACP pouze když je detekováno LACP zařízení
Dodatečné parametry LACP:
System priority
  Každý přepínač, na kterém běží LACP, musí mít prioritu systému. Prioritu systému lze zadat automaticky nebo prostřednictvím CLI. Přepínač používá MAC adresu a prioritu systému k vytvoření ID systému.
Port priority
  Každý port přepínače musí mít prioritu portu. Prioritu portu lze zadat automaticky nebo prostřednictvím CLI.
Administrative key
  Každý port přepínače musí mít administrativní hodnotu klíče, kterou lze zadat automaticky nebo prostřednictvím CLI. Administrativní klíč definuje schopnost portu agregovat se s jinými porty a je určen fyzickými vlastnostmi portu, jako je rychlost přenosu, duplexní schopnost a médium typu point-to-point anebo tím, že jde o sdílené médium.
Notes:   The port priority and the port number form the port identifier. The switch uses the port priority to decide which ports to put in standby mode when a hardware limitation prevents all compatible ports from aggregating.

## Slide 64: PAgP
Port Aggregation Protocol (PAgP) poskytuje stejné výhody při vyjednávání jako LACP.
PAgP je patentovaný protokol Cisco a bude fungovat pouze na zařízeních Cisco.
Pakety PAgP jsou vyměňovány mezi přepínači přes porty podporující EtherChannel.
Sousedé jsou identifikováni a schopnosti jsou učeny a porovnávány s lokálními schopnostmi přepínáče.
Porty, které mají stejné schopnosti, jsou spojeny do EtherChannelu.
PAgP tvoří EtherChannel pouze na portech, které jsou konfigurovány pro identické VLAN nebo trunking.
PAgP automaticky změní parametry EtherChannel, pokud se změní jeden z portů ve svazku.
PAgP a LACP nejsou kompatibilní.
Notes: For example, if configured speed, duplex, or VLAN of a port in a bundle is changed, PAgP reconfigures that parameter for all ports in the bundle.

## Slide 65: Typy operací PAgP
Typy PAgP operací:
■ Desirable: Nastavit PAgP
■ Auto: Enable PAgP pouze když je detekováno PAgP zařízení

## Slide 66: Statically Bundle Links
Dohadování na bázi LACP nebo PAgP zavádějí režii a zpoždění v inicializaci.
Alternativně lze staticky sdružovat odkazy do EtherChannel.
Tato metoda nezavádí žádné zpoždění, ale může způsobit problémy, pokud není správně nakonfigurována na obou koncích.

## Slide 67: Konfigurační průvodce Layer 2 EtherChannel
Před implementací EtherChannel do sítě naplánujte následující kroky nezbytné k dosažení úspěchu:
Prvním krokem je identifikace portů, které budete používat pro EtherChannel na obou přepínačích.
Každé rozhraní by mělo mít identifikovaný příslušný protokol (PAgP nebo LACP), mělo by mít číslo skupiny kanálů pro přiřazení všech daných rozhraní ke skupině portů a mělo by být nakonfigurováno, zda by mělo dojít k vyjednávání.
Po navázání spojení se ujistěte, že se vytvořily obě strany EtherChannel a poskytují agregovanou šířku pásma.

## Slide 68: Konfigurační průvodce Layer 2 EtherChannel
Při konfiguraci rozhraní EtherChannelu:
Podpora EtherChannelu
  Všechna rozhraní Ethernet na všech modulech podporují EtherChannel, aniž by bylo nutné, aby rozhraní byla fyzicky sousedící nebo na stejném modulu.
Rychlost a duplex
  Nakonfigurujte všechna rozhraní v EtherChannel tak, aby fungovala stejnou rychlostí a ve stejném duplexním režimu.
Soulad VLAN Všechna rozhraní v balíčku EtherChannel musí být přiřazena ke stejné VLAN nebo musí být nakonfigurována jako kmen.
Rozsah VLAN
  EtherChannel podporuje stejný povolený rozsah VLAN na všech rozhraních v kanálu EtherChannel Layer 2.

## Slide 69: Konfigurační průvodce Layer 2 EtherChannel
Náklady na cestu STP
  Rozhraní s různými náklady na cestu portem STP mohou tvořit EtherChannel, pokud jsou kompatibilně nakonfigurována.
  Nastavení různých nákladů na cestu k portu STP samo o sobě nezpůsobuje nekompatibilitu rozhraní pro vytvoření EtherChannel.
Portový kanál versus konfigurace rozhraní
  Po konfiguraci EtherChannel ovlivní EtherChannel jakákoli konfigurace, kterou aplikujete na rozhraní portu kanálu.
  Jakákoli konfigurace, kterou použijete na fyzická rozhraní, ovlivní pouze konkrétní rozhraní, které jste nakonfigurovali.

## Slide 70: Volby EtherChannel Load-Balancingu
Notes: To verify load-balancing options available on the device, use the port-channel loadbalance ? global configuration command.
Note Default configuration can differ from switch to switch, but commonly the default option is src-dst-ip. It is not possible to have different load-balancing methods for different EtherChannels on one switch. If the load-balancing method is changed, it is applicable for all EtherChannels.

## Slide 71: Příklad konfigurace EtherChannelu 1 ze 4

## Slide 72: Příklad konfigurace EtherChannelu
Krok 1.
Switch1# configure terminal
Switch1(config)# interface range Ethernet 1/1-2
Switch1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
Krok 2.
Switch1(config)# interface port-channel 1
Switch1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch1(config-if)# switchport mode trunk

## Slide 73: Příklad konfigurace EtherChannelu 3
Krok 3.
Switch 1:show etherchannel summary

## Slide 74: Příklad konfigurace EtherChannelu 4
Krok 4.
show etherchannel load-balance

## Slide 75: Souhrn kapitoly 3
Implementace sítí VLAN a trunků v přepínané architektuře kampusu Pochopení pojmu VTP a jeho omezení a konfigurace Implementace a konfigurace EtherChannel

## Slide 76: Chapter 3 Labs
CCNPv7.1 SWITCH Lab3.1 VLAN TRUNK VTP
CCNPv7.1 SWITCH Lab3.2 ETHERCHANNEL

## Slide 77: Acknowledgment
Some of the images and texts are from Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide: (CCNP SWITCH 300-115) by Richard Froom and Erum Frahim (1587206641)
Copyright © 2015 – 2016 Cisco Systems, Inc.
Special Thanks to Bruno Silva