## Slide 1: Fototerapie
Fyzioterapie
Fsps, muni Klára šoltés mertová

## Slide 2: osnova
Elektromagnetické záření
Světelné spektrum
Fototerapie nepolarizovaným zářením – IR, viditelná část,UV
Fototerapie polarizovaným zářením – LASER
  Zdroje
  Účinky
  Indikace a kontraindikace

## Slide 3: Fototerapie
Je léčba elektromagnetickým zářením, která využívá účinků energie fotonů.
Světelné záření ovlivňuje živé buňky.
Závislost mezi vlnovou délkou a odpovědí organismu.
Nesporné biologické a psychické účinky.

## Slide 4: Elektromagnetické záření EMZ
Světlo - viditelné záření, které je součástí viditelného spektra.
Vykazuje charakteristické fyzikální vlastnosti.

## Slide 6: Dělení fototerapie podle Poděbradského
Fototerapie polarizovaným zářením
nepolarizovaným zářením
Fototerapie podle použité vlnové délky
UV zářením
viditelným světlem
infračerveným zářením

## Slide 7: Světelné spektrum

## Slide 8: Ultrafialové záření
UVA (315 – 400 nm)
  Přímá pigmentace, bez předchozího erytému
UVB (315 – 280 nm)
  Vyvolává erytém (2 typy dle 2 vlnových délek) a následně nepřímou pigmentaci
UVC (pod 280 nm)
  Karcinogenní
  Využití v germicidních zářičích – baktericidní účinky.
  Podílí se na vzniku ozónu.

## Slide 9: Faktory ovlivňující účinnost světla:
E fotonu = 1,602 . 10-9 J, liší se dle vlnové délky
intenzita záření = množství E dopadající na jednotku plochy kolmou na paprsek záření (W/cm2)
délka ozáření
velikost ozařované plochy
absorpční schopnosti tkání
reaktivita organizmu

## Slide 10: Léčba nepolarizovaným zářením: Ultrafialové záření
Pozitivní účinky - ohraničený erytém
- pigmentace
- tvorba vitamínu D
- proteolytická aktivita enzymů
- zvyšuje se obranyschopnost
Negativní účinky - karcinogenní účinky
- zvýšení žaludeční acidity

## Slide 11: Relativní hloubka průniku
dosud není exaktně vyřešena
Čím má elektromagnetické záření menší vlnovou délku, tím hlouběji proniká.
V r. 1906 citovaná opačná vyjádření

## Slide 12: UV záření

## Slide 13: Účinky UV záření

## Slide 14: Zdroje UV záření:
slunce
rtuťová vysokotlaká/nízkotlaká výbojka
vodíkové a deuteriové výbojky (používané ve výzkumu)
xenonové lampy (výbojky)
některé lasery
další umělé zdroje...

## Slide 15: Indikace Kontraindikace
kožní choroby
prevence rachitidy
snížená výkonnost, únavnost
druhotná anémie
osteomalacie, osteopenie, osteoporóza
neuritidy a neuralgie
rhinitis vasomotorica, pollinosa, AB
fotoalergie
sluneční ekzém
porfyrie (pcha metabolismu červených krvinek)
lupus erythematodes
akutní infekční onemocnění
vředová choroba
stavy po předcházející rtg
ataka polyartritidy
UVC záření

## Slide 16: Aplikace
neozařované části chráníme látkou nebo papírem
vhodná doba pro ozařování v praxi od 30 s až po 10 minut, step 1 minuta
políčková metoda
první dávka trojnásobek prahové erytémové dávky
každá další aplikace doba ozáření×1,3
celkový počet ozáření 8-15, 2krát až 3krát týdně
ozařovat se může až po vymizení erytému z předchozího ozáření

## Slide 17: Dávkování UV záření

## Slide 18: Léčba nepolarizovaným zářením: Infračervené záření
IR A 760 – 1400 nm
  Součástí spektra slunečního záření
  Min. absorbce vodou, prochází sklem, odraz od epidermis 20%-40%
  Umělé zdroje solux s vysokožhavenou wolframovou žárovkou
IR B 1400 – 3000 nm
  Dobře absorbováno vodou, prochází sklem
  Povrchové ohřívání, odraz od epidermis 10%-20%
  Zdroje: emitovány různými žárovkami a výbojkami
IR C nad 3000 nm
  Emitováno z topných a horkých těles
  Absorbováno sklem i vodou

## Slide 19: Zdroje IR záření
Slunce
Vysokožhavené žárovky (solux)
Obyčejné žárovky
Aquasol
Žárovkové tunely
Teplomet

## Slide 20: Pronikavost IR záření
Hloubka průniku závisí na vlnové délce červené/modré filtry

## Slide 21: Účinky IR záření
Hlavní účinek je tepelný!
Kapilární hyperémie
Reflexní vazodilitace
Tepelný erytém vypadající jako difúzní červené skvrny
Permeabilita kapilár
Diapedéza leukocytů
Resorbce exsudátu a transsudátu

## Slide 22: Aplikace IR
Rozhodující pro účinek má vlnová délka, doba aplikace a vzdálenost mezi zdrojem záření a tělesným povrchem.
IR A aplikujeme vsedě/vleže, IR B výhradně vleže!
Délka aplikace se řídí podle – diagnózy, stadia, typu záření a požadovaného účinku.
Solux – vzdálenost 20 cm, 1– 8 min., zvyšujeme formou stepu.
IR B zářič 10 - 20 min. při vzdálenosti 100 cm, step pouze zřídka.

## Slide 23: Viditelné záření - Helioterapie
V balneoterapii a klimatoterapii
Terapie pomocí části optického spektra 400 – 760 nm
Audiovizuální stimulace
Fotokolor terapie
Biolampa

## Slide 24: Účinky helioterapie
Ovlivnění periodicity životních funkcí
Psychovegetativní vlivy
Tepelné účinky
Podpora reparativních procesů a resorpce
Sedativní a analgetické
Fotochemické

## Slide 25: Laser
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (zesilování světla prostřednictvím stimulované emise záření)
Pracují v oblasti IR i viditelného světla.

## Slide 26: Fyzikální princip
Spotnánní emise
Stimulovaná emise

## Slide 27: Specifické vlastnosti LASERU
Monochromatické
Polarizované
Koherentní
Nondivergentní
Vysoká hustota energie
Po průchodu tkání některé vlastnosti zanikají! Zachovány jsou FREKVENCE a MONOCHROMATIČNOST

## Slide 28: Rozdíly mezi světelným a laserovým paprskem

## Slide 29: Hloubka průniku

## Slide 30: Přístroje pro LASER terapii
Plynové - malý rozptyl energie
Polovodičové – lasery pevné fáze
Sondy pro bodová ozařování
Scanner – hlavice přejíždí nad zvolenou plochou
Cluster – laserová sprcha

## Slide 31: Účinky
Fotochemický – biochemické rce po absorbci záření (viz dále);
termický - místní zvýšení teploty tkání v závislosti na vln. délce, E a režimu, max. o 0,5 – 1°C;
biostimulační - „přímý trofotropní“, dodání E bkám v E deficitu chromatofory v mitochondriích do obnovy jejich krevního zásobení, také aktivace tvorby kolagenu (pevnost v tahu), novotvorba cév, regenerace bb v mitóze v ozářené tkáni;
analgetický - uvolnění endorfinů, protizánětlivý účinek, stimulace resorpce edému a normalizace lokálního pH, svalová relaxace a zlepšení mikrocirkulace, uvolnění serotoninu a endogenních opiátů po zvýšení prahu dráždění na cholinergních synapsích;
protizánětlivý - aktivace monocytů a makrofágů zvýšenou fagocytózou a proliferací lymfocytů, pokles prostaglandinu E2, urychlení hojivého procesu přeměnou fibroblastů na myofibroblasty;
termický - místní zvýšení teploty tkání v závislosti na vln. délce, E a režimu, max. o 0,5 – 1°C.

## Slide 33: Parametry a aplikace
Velikost ozařované plochy
Metoda aplikace
Režim (pulzní x kontinuální)
Frekvence
Procedury i několikrát denně
délka kúry
(2-3 dny primární hojení jizev – několik měsíců u popálenin).

## Slide 34: Aplikační technika
Očištění místa aplikace
Bezpečnostní brýle
Aplikace bodová
Aplikace plošná
Vzdálenost hlavice od místa aplikace

## Slide 35: Bezpečnostní třídy laserů

## Slide 36: Indikace: Kontraindikace:
dermatologická onemocnění;
revmatická onemocnění;
úponové bolesti, ovlivnění reflexních změn;
degenerativní oneocnění kloubů;
posttraumatické stavy;
onemocnění krevního oběhu;
onemocnění, u který je indikována léčba akupunkturou.
oblast oka;
ozařování malignit;
Prekancerózy;
Záchvatovité a hořečnaté onemocnění;
dysfunkce štítné žlázy a nadledvin, ozařování žláz s vnitřní sekrecí;
varixy;
období 6 mesíců po ukončení radioterapeutické dávky;
ozařování břicha v těhotenství a při menstruaci.

## Slide 37: Doporučená literatura
PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5.
CAPKO, Ján a Radana PODĚBRADSKÁ. Základy fyziatrické léčby: manuál a algoritmy. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-716-9341-3.
ROBERTSON, Val. Electrotherapy explained: principles and practice. 4th ed. Edinburgh: Butterworth-Heinemann, 2006. ISBN 978-0-7506-8843-7.

## Slide 38: Použitá literatura a obrázky
Fyzikální terapie A, B – Mgr. J. Urban, UP Olomouc, 2019 prezentace a přednášky
Vyskotová, J. Fyzikální terapie a balneologie 1. Průvodce audio oporou. 2014.
Vyskotová, J. Fyzikální terapie a balneologie 2. Průvodce audio oporou. 2014.
PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5.
CAPKO, Ján a Radana PODĚBRADSKÁ. Základy fyziatrické léčby: manuál a algoritmy. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-716-9341-3.
Prezentace Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D.
Přednášky Mgr. J. Urban, Olomouc, 2019.