## Slide 1: ELEKTRODY & JEJICH OBALY, způsoby aplikace, KONTAKTNÍ & BEZKONTAKTNÍ ELEKTROTERAPIE obecně
Mgr. Marie Krejčová

## Slide 2: ELEKTRODA + rozdělení
= elektricky vodivé zařízení, které zprostředkovává přenos proudu
Dle velikosti:
  Plošná: velká (nad 100 cm2), střední (10-100 cm2), malá (do 10 cm2)
  Kuličková: do 1 cm2
  Hrotová: do 3 mm2
  Dle materiálu:
  Kovové
  Silikonkaučukové
  Gumové s vrstvou grafitu (nevýhoda: grafit se odírá)
  Dle způsobu aplikace:
  Fixované: = klasické, připevněné popruhem či zátěží
  Vakuové: miskové, balonkové
  Pohyblivé: hrotové, kuličkové, žehličkové
  Dle kontaktu:
  Kontaktní: Deskové (plošné) z vodivé pryže, vakouvé (drží pod tlakem), samolepící, kuličkové (ES), hrotové (neurální aplikace TENS)
  Bezkontaktní: deskové (KVD), solenoidy (pro aplikaci magnetického pole)

## Slide 3: Elektrody Cave! Vakuové elektrody Kontraindikovány u proudů s nezanedbatelným galvanickým účinkem (Trabert, DD), protože vakuová elektroda vodu vysaje, pak nemůžeme pustit potřebnou intenzitu, abychom pacienta nepopálili.

## Slide 4: Elektrodová podložka
= porézní látka sloužící pro přenos elektrického proudu a zvlhčení podložky
Většinou se jedná o návlek z froté látky či syntetické houby navlhčený fyziologickým roztokem (v praxi většinou voda)
Pro delší aplikaci je vhodné zvýšit vodivost vody přidáním 1 lžičky kuchyňské soli na litr.
Kromě kombinované terapie NESMÍ pacient na elektrodě ležet!

## Slide 5: Průtok proudu tkáněmi
Tkáně lidského těla jsou vodivé, protože obsahují roztok solí, zejména NaCl, kyselin a zásad, které jsou disociované na ionty.
Přenos náboje ve tkáních se uskutečňuje především pohybem kationtů a aniontů.
Účinek elektrického proudu na tkáně závisí na typu proudu, obecně je elektrochemický, tepelný nebo dráždivý.
Určuje ho intenzita proudu a závisí i na průtoku proudu jednotlivými tkáněmi.
Největší vodivost má likvor a krevní plazma. Nejmenší vodivost má suchá kůže, chrupavka, šlacha a kost.

## Slide 6: Maximální proudová hustota
= hodnota, kterou LZE ZATÍŽIT jednotkový průřez elektrody
Proud galvanický MAX 0,1 mA/cm2
Nízkofrekvenční proudy MAX 1 mA/cm2
Středně frekvenční & TENS 10 mA/cm2
I max = plocha elektrody x maximální proudová hustota (pokud různé elektrody řídíme se tou menší!)

## Slide 7: Absolutní intenzita elektroterapie
V režimu CC (konstantní intenzita: nf, sf, galvanoterapie): v mA
V režimu CV (konstantní napětí: dynamické aplikace kuličkovou či hrotovou elektrodou, UZ, aplikace proudu přes sliznice): ve voltech

## Slide 8: ROZDĚLENÍ INTENZITY PROUDU objektivní
Multifaktoriální:
Kožní odpor
Prahy dráždivosti
Stupeň a schopnost adaptace
Velikost a fixace elektrody
Kvalita a množství kontaktního media

## Slide 9: Rozdělení intenzity proudu subjektivní
Podprahově senzitivní
Prahově senzitivní
Nadprahově senzitivní
Podprahově motorická
Prahově motorická
Nadprahově motorická
Podprahově algická

## Slide 10: Způsoby aplikace elektroterapie
Monopolární
  Neurální
  Muskulární
Pseudounipolární
Bipolární
  Transregionální
  Longitudinální
  Transregionálně-longitudinální
  Paravertebrální
  Transvertebrální

## Slide 11: APLIKACE ELEKTROTERAPIE POKRAČOVÁNÍ
1.) Monopolární:
1 elektroda diferentní (hrotová či kuličková), 2. elektroda indiferentní
A) Neurální:
Obvykle statická aplikace
Výstupy nervů či kmeny
Typická pro TENS
B) Muskulární:
Obvykle dynamická aplikace
Dráždí se motorický nerv, který inervuje příslušné svalové vlákno. Pokud nervosvalový aparát není zdravý, dráždíme přímo svalová vlákna.

## Slide 12: APLIKACE ELEKTROTERAPIE POKRAČOVÁNÍ
2.) Pseudounipolární:
Dostatečně velký rozdíl mezi velikostmi elektrod, ale jedna elektroda má plochu větší než 1 cm2 (= chová se jako diferentní)
Využití u selektivní stimulace svalů

## Slide 13: Elektroterapie kontaktní
= elektrický proud je do organismu přiváděn přes kůži prostřednictvím elektrod, obvykle přes zvlhčenou porézní látku nebo vodní prostředí či vodivý gel

## Slide 14: Elektoterapie bezkontaktní 1
= vytváření terapeutických proudů přímo v cílové tkáni INDUKČNÍ VAZBOU
Výhodou je aplikace přes oděv, sádru, kov...
Nevýhoda: problematika intenzity
Obecná KI: peacemaker
Kov: Je KI u diatermie, u PMGT zpravidla nyní nevadí (pokud diamagnetický či neferomagnetický kov)
ROZDĚLENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE:
  Nízkofrekvenční:
  A) zvýrazněna elektrická složka - distanční elektroterapie: elektrická složka má přibližně 10× menší úroveň než u klasické ET, magnetické pole zde má charakter nosiče, který umožní přenesením indukovaného pole do tkáně vznik účinného elektrického proudu (byť malé intenzity) přímo ve tkáni.
B) zvýrazněna magnetická složka - pulzní nf magnetoterapie (PMGT): využívá pro terapeutické účely obecné biologické účinky magnetické složky elektromagnetického pole, elektrická složka je ve tkáních až 100× menší než u klasické (kontaktní) ET.
  Vysokofrekvenční:
  = diatermie

## Slide 15: Elektoterapie bezkontaktní 2
Aplikátor vytváří magnetické pole, které je ve tkáni převáděno na pole elektrické.
Účinek (prokázaný): zásah do membránového transportu iontů v nervové tkáni
Frekvenční okno = určité frekvence pro influx (72 Hz) a eflux (16 a 48 Hz): prokazatelně zvyšují influx kalcia do buněk a senzitivitu osteoblastů na parathormon, I: úrazy a operace kostí.
Pro novotvorbu kosti, kdy je potřeba extracelulárního vápníku, je nejúčinnější frekvence 16 a 48 Hz.

## Slide 16: LITERATURA
Poděbradský, J., Poděbradská, R. Fyzikální terapie. Manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5.
přednášky Mgr. J. Urbana FTK UP Olomouc.
Poděbradský, J.: Rehabilitace a fyzikální lékařství. Praha: ČLS JEP, 1995. 50s

## Slide 17: Děkuji za pozornost!