## Slide 1: Galvanický proud (proudová hustota), klidová galvanizace.
Mgr. Marie Krejčová

## Slide 2: GALVANOTERAPIE
= využití průchodu stejnosměrného proudu k terapeutickým účelům
Druhy:
Klidová galvanizace
Přerušovaná galvanizace (obsolentní)
Bodová galvanizace (obsolentní)
Hydrogalvan
Elektroléčebná vana
Iontoforéza

## Slide 3: GALVANOTERAPIE ÚČINEK
Polarizace tkání
Eutonizace prekapilárních svěračů
Anelektrotonus či katelektrotonus

## Slide 4: Mechanismus účinku galvanoterapie
V celé proudové dráze dochází postupně k polarizaci tkání.
Organismem je tento stav detekován jako závažná porucha vnitřního prostředí.
To organismus řeší MAXIMÁLNÍM ZVÝŠENÍM KAPILÁRNÍHO PROKRVENÍ.
Dochází tedy k uvolnění prekapilárních svěračů.
Velkou výhodou je...?

## Slide 5: Polarizace tkání
= vychýlení vnitřního prostředí z homeostázy
Tělo musí reagovat.
Dochází ke změnám cirkulace v polarizované oblasti.
Změny koncentrace iontů na buněčných membránách.

## Slide 6: Eutonizace prekapilárních svěračů
= návrat normotonu z hypertonu či hypotonu
Mechanismus účinku?
  Empirie: při ischemizaci se prokrvení zlepší, u poúrazových stavů se otok zmenší

## Slide 7: Anelektrotonus & katelektrotonus
Analektrotonus = snížení dráždivosti nervu pod anodou následkem zvýšení klidového membránového potenciálu
Katelektrotonus = zvýšení dráždivosti nervu pod katodou následkem snížení klidového membránového potenciálu, Cave! Po určité době vyčerpání energetických rezerv = katodová deprese a tedy POKLES dráždivosti!
Oba působí jen asi 1 cm od povrchu!
Ale! Celková zvýšená dráždivost u tzv. STOUPAJÍCÍCH proudů: anoda na DKK a katoda na HKK, naopak = tzv. SESTUPNÉ proudy: anoda na HKK, katoda na DKK. + působení i na ANS

## Slide 8: Účinek galvanického proudu
Hyperemizační & trofotropní
Analgetický účinek anody
Tonizační a dráždivý účinek katody

## Slide 9: INDIKACE GALVANOTERAPIE
Subakutní posttraumatické stavy: 1. 24 hodin od úrazu (eutonizace cévního řečiště BEZ mechanického dráždění poškozené oblasti)
Poruchy periferního krevního oběhu: vasoneurózy, m. Raynaud
Akrální hypestezie či dysestezie při neuropatiích
Lokální ischemie z dysfunkce prekapilárních svěračů, kupř. diabetická neuropatie
Parézy, spasticita

## Slide 10: KONTRAINDIKACE GALVANOTERAPIE
Větší kožní defekty po úrazech (pozn. menší poškození natřeme vazelínou před přiložením elektrod)
Čerstvé jizvy
Zánětlivá onemocnění kůže
Nádory, TBC, kov v těle v dráze proudu
Atrofická kůže po rentgenovém či rádiovém ozáření
Výrazné varixy
Poruchy citlivosti (relativní KI)

## Slide 11: Klidová galvanizace
= stejnosměrný proud protéká po celou dobu aplikace v nastavené intenzitě, bez změn polarity.
Empirie: směr průtoku OD anody KE katodě - prakticky bezvýznamná

## Slide 12: Parametry klidové galvanizace
Režim CC, velké deskové elektrody, ochranné roztoky, důsledné dodržování předepsané polarity
Intenzita maximálně PS, maximální proudová hustota 0,1 mA/cm2
Aplikace transregionální (zejm. klouby a končetiny), či longitudinální (pro zlepšení prokrvení, pro snížení bolesti).
Doba aplikace: 30-60 min. S pozitivním stepem 5 min.
Frekvence: 3x denně až 2x týdně
Pod elektrody je nutno používat ochranné roztoky neutralizující leptavé účinky iontů vznikajících při disociaci vody v elektrodových podložkách (není nutno u čtyřkomorové galvanizace a elektroléčebné vany).
Elektrodové podložky musí přesahovat okraje kovové elektrody minimálně o 1 cm, dostatečně navlhčeny ochrannými roztoky.

## Slide 13: Ochranné roztoky
1.) Anoda:
Přitahuje anionty
Do pokožky odpuzuje kladné kationty, zvl. H+, roztok se pod ni okyseluje, ochranný roztok tedy ALKALICKÝ (zásadité)
2.) Katoda:
Přitahuje kationty
Do pokožky odpuzuje anionty, zvl. OH-, roztok pod ní se alkalizuje, ochranný roztok tedy KYSELÝ

## Slide 14: Výhody galvanoterapie
Účinek přetrvává podstatně déle než u jiných procedur

## Slide 15: Konkrétní příklady aplikace u klidové galvanizace
1.) Podélná:
  Funkční pchch prokrvení: katoda na prsty + anoda homolat. paravertebrálně v obl. C5-Th1 u HKK, L3-S1 u DKK
2.) Paravertebrální:
  Postherpetická či interkostální neuralgie: anoda na postižené str., katoda na kontralat. straně
3.) Radikulární:
  Pchch trofiky, kde je KI lokální aplikace, kupř. KRBS, Burgerova choroba...
  Cave! Elektrody jsou NAD a POD výstupem příslušného segmentu
4.) Neurální:
  Neuralgie n. ischiadicus, radikulární bolesti
  Katodu umístit distálně!
5.) Gangliotropní:
  KRBS dx., stadium 1: anoda vpravo paravertebrálně úroveň C4-6, katoda paravertebrálně vpravo v úrovni C7-Th1

## Slide 16: Hydrogalvan (= čtyřkomorová galvanizace)
= zvláštní případ podélné galvanizace, kdy je elektrický proud do ponořených částí končetin přiváděn vodou.
Tedy účinek galavanického proudu + účinek teploty vody, hydrostatického tlaku a vztlaku.
Plocha elektrod nedůležitá, ptž skutečnou plochou elektrody je povrch ponořené končetiny. Tedy elektrický proud vstupuje rovnoměrně celým povrchem, není nutné brát v úvahu maximální proudovou hustotu.
Účinek & indikace: stejné jako u klidové galvanizace
Indikace 1. volby: KRBS - proč?

## Slide 17: Hydrogalvan: parametry 1
Teplota vody: hypotermní, izotermní - dle stavu
Intenzita: PS, maximální proudová hustota: 40 mA u čtyřkomorové
Doba aplikace: 20-60 min. Pozitivní step 5 min. CAVE! Při aplikaci nad 20 min. nutno udržovat teplotu vody a doplňovat vodu - při tom proud VYPNUTÝ!
CAVE! Důležité upozornit pacienta NEVYNDÁVAT žádnou končetinu z vody BĚHEM APLIKACE - hrozí úraz elektrickým proudem.
Na konci procedury nejprve stáhnout proud, pak AŽ vyndat končetiny!

## Slide 18: Hydrogalvan: parametry 2
Čtyřkomorová: max. 40 mA, 2 KK anoda, 2 KK katoda
Tříkomorová: max. 20 mA, 1 K anoda, 2 KK katoda či naopak
Dvoukomorová: max. 20 mA, 1 K anoda, 1 K katoda

## Slide 19: Hydrogalvan příklady aplikace
ICHDKK, diabetická neuropatie, klaudikace: DKK katoda (zvýšíme prokrvení a dráždivost)
Hernie disku s iradiací: DKK anoda (zklidnění)

## Slide 20: KONTRAINDIKACE ČTYŘKOMOROVÉ GALVANIZACE
Implantovaný kardiostimulátor
Akutní horečnaté stavy
Manifestní kardiopulmonální insuficience
Mentální pchch zabraňující komunikaci s pacientem
Gravidita
Kovové implantáty v proudové dráze
Krvácivé stavy
Trombózy, tromboflebitidy, rozsáhlé varixy (v proudové dráze)
Velké plošné či keloidní jizvy v místě přiložení elektrod
Ekzémy, alergie
Tumory, TBC
Problémy se štítnou žlázou

## Slide 21: Iontová lázeň obličeje
= modifikovaná podélná galvanizace
I neuralgie trigeminu
Anoda na dně nevodivé nádoby kryté bezpečtnostní mřížkou, katoda na předloktí pacienta
Pacient ponoří postiženou polovinu obličeje do vody + má zavřené oči!
Parametry:
Intenzita PPS, max. 2mA
Teplota vody: 36°C
Délka: 2-5 min.
Procedury: 5-7x., vždy 1x denně.

## Slide 22: LITERATURA
Poděbradský, J., Poděbradská, R. Fyzikální terapie. Manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5.
přednášky Mgr. J. Urbana FTK UP Olomouc.
Poděbradský, J.: Rehabilitace a fyzikální lékařství. Praha: ČLS JEP, 1995. 50s

## Slide 23: Děkuji za pozornost!