## Slide 1: Slepé uličky a temná zákoutí ft& předpis lege artis
Mgr. Marie krejčová

## Slide 2: SLEPÉ ULIČKY A TEMNÁ ZÁKOUTÍ FT
Chyby strategické
Chyby taktické

## Slide 3: Chyby strategické
Nerespektování volby procedury FT dle požadovaných účinků
Odklon od trofotropních procedur k technikám čistě neuromodulačním
"Slepá důvěra" producentům přístrojové techniky

## Slide 4: Nerespektování volby procedury FT dle požadovaných účinků
Účinek:
  Analgetický
  Myostimulační
  Trofotropní
  Antiedematózní
  Myorelaxační
  Odkladný
  Placebo
UZ NEMÁ analgetický účinek!

## Slide 5: Odklon od trofotropních procedur k technikám čistě neuromodulačním
Nezanedbatelný galvanický účinek (galvan, DD, Trabert, Leduc...)
Senzitivní dráha:
Tříneuronová = před korou 3 synapse, do kterých můžeme vstoupit NEBO můžeme přerušit vedení nervu (galvan, farmakoterapie)
TENS: čistě neuromodulační efekt = brání přenosu nocicepce na míšní úrovni
Problém:
Neuromodulační techniky mění POUZE aferentní a eferentní tok informací.
U funkčních pchch může stačit, u strukturálních NE.

## Slide 6: "Slepá důvěra" producentům přístrojové techniky
IVP:
  V manuálech: 100 % hloubka modulace rozšířena do celé plochy mezi 4 elektrodami – pouze marketingový tah :)
  Fakt: na akutní stavy se nehodí, ptž je rozkolísaná intenzita v 1 okruhu od 50 do 100 %, ve 2. okruhu na konstantních 70 %.

## Slide 7: Chyby taktické
Elektrody:
Nevhodně zvolené
Stav elektrod
Aplikátory
Nevhodná intenzita
Určení katody
Nevhodná polarita elektrod
Mylné předpoklady

## Slide 8: ELEKTRODY
Nevhodně zvolené:
  Elektrodu v návleku přikládáme na kůži 2 vrstvami návleku (ne jednou)
  Hrotová a kuličková EL musí mít návlek - více vrstev pro větší množství vody, kupř. froté materiál (výjimka: použití TENS proudů)
  Vakuové EL jsou KI pro trofotropní procedury (během několika málo minut odsají veškerou vodu a popálí pacienta)!
  Velikost UZ hlavice
Nevyhovující stav:
  Pryžové EL mají životnost asi 2 roky
  Norma R (odpor) = 150 Ω, ale po 4 letech: R větší než 100 kΩ!
  Tedy u Träberte již popálení
  Rozdíl odporu kůže: suchá R = 2MΩ/cm2 vs. zvlhčená R = 10-50 kΩ/cm2
Kliknutím vložíte text.

## Slide 9: APLIKÁTORY + MYLNÉ PŘEDPOKLADY
APLIKÁTORY:
Jakákoliv vf terapie má být aplikována přímo na kůži, ne přes oděv!
Jen tak uvidíme případně podezřelou jizvu a vyloučíme KI!
MYLNÉ PŘEDPOKLADY:
Endoprotézy nejsou NEFEROMAGNETICKÉ, ale síla magnetického pole při pulzní magnetoterapii nemůže pevně zaklíněné endoprotéze ublížit.

## Slide 10: NEVHODNÁ INTENZITA
Často má dominantní vliv na efekt podnětu jeho INTENZITA (adekvátnost?)
Jen část účinků je vázána na frekvenční charakteristiky proudu
Často je tedy důležitější, JAK pracujeme s intenzitou, než zda jsme se "sekli" o 10, 20 Hz ve frekvenci!

## Slide 11: Určení katody & nevhodná polarita elektrod
Určení katody:
Ponořit koncovky EL do vody, pustit galvan.
Kde se objeví bublinky ve vodě (H+) = KATODA
Nevhodná polarita elektrod:
Katoda na bolestivé místo:
Pulzní proudy, DD bez ochranných roztoků
Anoda na bolestivé místo:
DD s ochrannými roztoky
Galvanoterapie
Motorický bod či diferentní EL:
K pro EG
K pro KT UZ + TENS (u sf je polarita bezpředmětná!)
A pro ES (reakce zvrhlosti!), když zvolím K: dráždím a aktivuji hlavně zdravé svaly v okolí!
Träbert: čistá empirie!

## Slide 12: PŘEDPIS LEGE ARTIS

## Slide 13: PŘEDPIS LEGE ARTIS

## Slide 14: PŘEDPIS LEGE ARTIS
Tiskopisy jsou jednolistové obsahující díl A a B.
Díl A: vyplňuje požadující
  IČP, odbornost lékaře, číslo pojištěnce, pacient (jméno, příjmení, RČ), základní diagnóza (slovem a kódem), ostatní dg (jen kódem), variabilní symbol, kód náhrady
  Datum (DDMMRR) vypsání požadavku
  Odeslán ad: název, odbornost pracoviště
  Stav vyžadující FT: uvedení konkrétního stavu (specifikace pch f-ce)
  Cíl, kterého má být dosaženo: KRP a jeho cíle, kupř. zvýšení stability stoje, úprava stereotypu pohybu, zvýšení svalové síly...
  Upozornění pro poskytovatele: uvést všechny relativní KI či další stavy zvyšující riziko vzniku komplikací (nutno vyšetřit TK, pulz...), uvést umístění kovů v těle, kardiostimulátoru, epilepsie...

## Slide 15: PŘEDPIS LEGE ARTIS
Díl A: vyplňuje požadující
  Požadováno: specifikace požadované péče. Není-li uvedeno jinak, předpokládá se, že se jedná o jednorázový požadavek.
    Bližší specifikace procedury: kódy, název, tch, metoda, oblast těla či typ sestavy, místo aplikace, její trvání v minutách a celkový počet procedur
    Bližší specifikace parametrů: typ proudů + frekvence, intenzita, šířka impulzů a pauzy, step
    Forma aplikace: dynamická/statická, velikost a typ hlavice či EL (+ jejich typ), množství a teplota vody, pólování EL či subaquální aplikace, vzdálenost zdroje...
    ALE! Neuvedení přesného druhu léčby není zásadní problém, ptž dle zákona z r. 2004 může fyzioterapeut určit druh fyzikální procedury na základě dg a cíle, které stanovil ošetřující lékař.
  Pozn.: uvedou se informace nezbytné ke kvalitnímu poskytnutí péče (kupř. epikríza zdravotního stavu, údaje o dosavadní léčbě, výsledky vyšetření)
  Razítko a podpis lékaře

## Slide 16: PŘEDPIS LEGE ARTIS
Díl B: vyplňuje poskytovatel
  Číslo dokladu, poř.č., IČP, odbornost, variabilní symbol, datum
  Kód provedeného výkonu (21113)
  Celkový počet provedení
  Razítko a podpis pracovníka zodpovědného za vyúčtování poskytnuté péče

## Slide 17: LITERATURA
Poděbradský, J. – Poděbradská, R. Fyzikální terapie. Manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5.
přednášky Mgr. J. Urbana FTK UP Olomouc.
Poděbradský, J.: Rehabilitace a fyzikální lékařství. Praha: ČLS JEP, 1995. 50s

## Slide 18: Děkuji za pozornost!