## Slide 1: Bezkontaktní elektroterapie
Fyzikální terapie III

## Slide 2: Dagmar Králová
29.11.2011 FSpS MU, Brno

## Slide 3: Osnova:
Bezkontaktní terapie a její dělení.
Charakteristika jednotlivých typů.
Distanční elektroterapie (dělení, účinky, I/KI, parametry).
Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie (dělení, účinky, I/KI, parametry).
Diatermie (dělení, účinky, I/KI, parametry).

## Slide 4: Dělení bezkontaktní ET:
Nízkofrekvenční: distanční ET, nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie.
Vysokofrekvenční: d´Arsonvalizace, diatermie (krátkovlnná, ultrakrátkovlnná, mikrovlnná).

## Slide 5: (BNET) Distanční ET:
potlačena magnetická složka elmag vlnění;
proud vzniká v tkání elektromagnetickou indukcí z elektromagnetické pole přiváděného do tkání přes speciální aplikátor;
aplikátory bezkontaktní, +IR-A zářič (prohřívání HAZ potencuje účinek ET, přímo na kůži, KI akutní stavy), + 2 cívky a IR diody (IF proudy – středofrekvenční ET bezkontaktní);
intenzita je nižší 10-20x, dostačuje???;
většinou není KI kov;
v traumatologii od pasivní hyperémie.

## Slide 6: (BNET) Účinky DET:
analgetický (apercepční nocicepce, změna interakce opiátových receptorů s endorfiny);
vazodilatační (změna transportu Ca2+ - eflux – uvolnění prekapilárních svěračů);
protizánětlivý (zvýšená fagocytóza a enzymatické pochody);
myorelaxační (zlepšení prokrvení);
zlepšené hojení MT (enzymaticky, aktivace osteoklastů).

## Slide 7: (BNET) Dělení DET:
Bassetovy proudy pulzní, sinusové, monofázické s f 72 Hz; influx Ca2+; poúrazové stavy; 20-30 min, denně až 3x týdně;
Efluxní proudy viz BP, ale f 16 (s.s.) či 48 Hz (ch.s.); lokální vazodilatace prekapilárních svěračů;
TENS proudy s různou frekvencí;
Středofrekvenční proudy ovlivňují aktivní transport iontů buněčnou membránou (chronické degenerativní stavy), KI kovový materiál.

## Slide 8: (BNET) nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie
potlačena složka elektrická u elmag vlnění;

## Slide 9: Bezkontaktní vysokofrekvenční ET (BVET)
někdy se sumarizuje na diatermii pro termický účinek;
f elmag pole nad 100 kHz, různé napětí a intenzita;
pro terapeutické účely speciální frekvence (viz tabulka).

## Slide 10: Bezkontaktní vysokofrekvenční ET (BVET)
vznik vf proudu v oscilačním obvodu – elmag pole (kapacitní u kondenzátoru (C), indukční u cívky (L))

## Slide 11: (BVET) d´arsonvalizace
vysokofrekvenční ET s vysokým napětím a nízkou intenzitou;
skleněné aplikátory s výboji, které přeskakují do kůže – vnik O3 (aromaterapie);
při NPS dráždění kožních receptorů (analgetický – vrátka);
kortiko-subkortikální etáž (emoce);
na trhu chybí.

## Slide 12: (BVET) Diatermie
vysokofrekvenční elmag pole o nízkém napětí a vysoké intenzitě;
bezkontaktní prohřívání tkání v hloubce;
přeměna E vf pole ne termickou E;
nezatěžuje kůži;
dělíme na krátkovlnnou (kapa-
citní x indukční), ultrakrátko-
vlnná, mikrovlnná.

## Slide 13: Krátkovlnná diatermie
A) Kapacitní metoda
2 kondenzátorové elektrody;
tkáň = dielektrikum, vzhledem k dielektrické konstantě a bližší vzdálenosti více tepla v tukové tkáni (10:1);
ohřev kovových implantátů
nepřímo přes sousední tkáň.

## Slide 14: k
B) Indukční metoda
cívkový aplikátor či indukční kabel tvoří:
uzavřené vířivé Foucaltovy el. proudy – vnitřní E vodiče – ohřev vodivých tkání (svaly, kovy);
vlastní indukce tkání – prohřátí
tukové tkáně (1:1) a specifické
účinky;
polohloubka tepelného účinku
2 cm.

## Slide 15
Účinky:
celkové termické: protizánětlivé;
specifické (diskutabilní, kryjí se s NPMT): zvýšení Ca2+, snížení dráždivosti bb membrán (pulzní režim).
Parametry:
kontinuální – termické účinky;
pulzní - termické a specifické účinky, sumace???

## Slide 16
Dávkování:
dáno intenzitou (subjektivní, absolutní) a časem;
subjektivní intenzita I-IV … 1,5 – 5 – 30 W;
někde f … stupeň;
Aplikátory:
kapacitní metoda
(Schliephakeho, flexi-poda, flexibilní);
indukční metoda
(kazetové cívkové, kazetové žlabové, ??indukční kabel??).

## Slide 17
Intenzita siločar při umístění elektrod pro kapacitní metodu.

## Slide 18
Typy aplikace:

## Slide 19
radiační pole zářiče (žlabový);
ostatní viz krátkovlnná diatermie indukční metoda;
žlabový aplikátor využívá magnetických H vln – vířivé proudy v dobře vodivých tkáních.
Ultrakrátkovlnná diatermie

## Slide 20
srovnatelné prohřátí s indukční KVD;
prohřívání ale v radiačním poli;
magnetron v silném magnetickém poli – e- vysokou rychlostí do anodového rotačního pole;
zářiče distanční či kontaktní.
INDIKACE A KONTRAINDIKACE U KVD!!!!!!
Mikrovlnná diatermie

## Slide 21: Literatura:
Poděbradský, J. – Poděbradská, R. Fyzikální terapie. Manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5.
přednášky Mgr. J. Urbana UP Olomouc