## Slide 1: Elektrogymnastika a využití feedbacku pro terapii
Fyzikální terapie IV

## Slide 2: Dagmar Králová
3.4. 2012 FSpS MU, Brno

## Slide 3: Osnova:
myofeedback – vysvětlení souvisejících pojmů;
indikace;
typy aplikace;
způsoby cvičení;
funkční neuromuskulární stimulace.

## Slide 4: Pojmy:
feedback: info o probíhajících dějích pro centrum řízení pomocí složitých nervových drah, umožňuje volní, diferencovaný, přesný pohyb;
biofeedback: dodávání průběžné info o různých dějích v lidském těle z jiných receptorů a celých drah PNS a CNS než feedback, biosignál je snímán různými přístroji (EEG,EKG,EMG);

## Slide 5: Feedback v lidském těle - příklady

## Slide 6: Pojmy:
myofeedback: feedback je zprostředkován biosignálem, který je snímán EMG, biosignál je zde elektrická aktivita mnoha motorických jednotek, dle účelu:
terapeutický – biosignál z motorických jednotek je převeden na jiný biosignál (akustický či vizuální);
diagnostický – snímání elektrického potenciálu a jeho grafické zpracování.

## Slide 7: Indikace:
S ohledem na účinky: myostimulace, myorelaxace, kombinace.
VDT;
Návykové synkineze (u dětí);
Entezopatie;
Poúrazové a pooperační stavy;
Diagnostická funkce při objektivizaci poruch;
Stress inkontinence???;
VŽDY MUSÍ NÁSLEDOVAT DALŠÍ TERAPIE – KINEZIOTERAPIE!!
PRÁCE S PŘEDSTAVOU A MOTIVACÍ!!!

## Slide 8: Princip IMF

## Slide 9: Možnosti práce s EMG signálem:
Nejdříve je signál zesílen.
Poté může být po zobrazení transformován do sloupcového grafu či křivky.
Nebo může být přiveden do reproduktorů, kde dle intenzity mění výšku či hlasitost tónu.

## Slide 10: Způsoby cvičení:
Bez stimulace
S ES či EG nad prahovou křivkou – pro fázické svaly především (po kontrakci zesílení na 1-5 s)
S ES či EG pod prahovou křivkou - pro posturální svaly především
Kopírování křivky – jemná motorika (etáž kortikální -??)

## Slide 11: Způsoby cvičení:
Práce (F1-5s,P10-20s)/odpočinek(2-3x delší než kontrakce)
Kontinuální režim – pacient volí sám
Kopírování křivky –nácvik i funkce po předchozím tréninku kontrakce agonisty i antagonisty

## Slide 12: FES pro pacienty po CMP:
http://www.youtube.com/watch?v=4HazUyV0Xc8

## Slide 13: Varianta použití NMES:
ZDROJ: HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RZYZUABSNXO

## Slide 14: Literatura:
Poděbradský, J. – Poděbradská, R. Fyzikální terapie. Manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5.
přednášky Mgr. J. Urbana UP Olomouc;
Poděbradský, J.: Rehabilitace a fyzikální lékařství. Praha: ČLS JEP, 1995. 50s;
Robertson, V.: Electrotherapy Explained, Principles and Practice. Toronto: Elsevier, 2006. 554 s. ISBN 0-7506-8843-2.
http://www.ambulatorium.cz/