Fyzikální terapie III
BEZKONTAKTNÍ VYSOKOFREKVENČNÍ TERAPIE
FSPS MUNI	Michaela Žváčková

---
Bezkontaktní vysokofrekvenční elektroterapie
- f > 100 000 Hz
- 1918 – P. P. Lazarev – účinky vysokofrekvenčního proudu:
  - pokles excitability nervových buněk
  - expanze kapilár a arteriol (myorelaxační a spasmolytický účinek)
  - zvýšený žilní tonus
  - Zvýšení trofiky
  - Mimo fyzioterapii – destrukce nádorových tkání
- a) d´Arsonvalizace – vysoké napětí a nízká intenzita
- b) diatermie – nízké napětí a vysoká intenzita

---
Vznik vysokofrekvenčního proudu
- Oscilační obvod
  - C – kondenzátor
  - L - cívka

---
d´Arsonvalizace - obsolentní
- Vysokovoltážní impulz (od 20 do 40kV)
- f = 110 – 140 kHz
- I = 0,015 – 0,2 A
- Vznik ozónu
- konec19. Století (r. 1892) - Jacques Arseny d'Arsonval – jiskrový generátor
- Celková D´Arsonvalizace
  - Fyzioterapie:
    - Účinky: Normalizace krevního tlaku, sedativní účinek na CNS, eutonizace kapilár,
    - I: deprese, hypertenze, nespavost
- Místní D´Arsonvalizace
  - kosmetika

---
D´Arsonvalizace

---
Diatermie
Podstata: přeměna energie vysokofrekvenčního pole na energii tepelnou v hlouběji uložených tkáních organismu = forma hlubokého ohřevu tkání

---
Rozdělení diatermie a její zařazení do spektra vlnění
- Rádiové vlny – mikrovlny – IR záření – UV záření – RTG – Gama záření
      Krátkovlnná diatermie (KVD) – f = 27,12 MHz, λ = 11,05 m
        Ultrakrátkovlnná diatermie – f = 433, 92 MHz, λ = 69 cm
          Mikrovlnná diatermie – f = 2450 MHz
- c = λ.f

---
Krátkovlnná diatermie – kapacitní metoda
- Poměr prohřáté:
  - Tukové : svalové tkáni = 10-13 : 1
- Dvě kondenzátorové elektrody
- Tkáň je jako dielektrikum

---
Aplikace kapacitní metody
- Vzdálenost elektrody od povrchu – při nestejné vzdálenosti větší zátěž pod bližší elektrodou
- Velikost elektrod – při nestejné velikosti větší zatížení pod menší elektrodou
- Šikmé postavení elektrody – zatížení prominujících výběžků
- Vzálenost elektrody od kůže – povrchové: 1 – 2 cm, hlubší vrstvy: 3 – 10 cm (když je nerovný povrch větší vzdálenost)

---
Vzájemná poloha elektrod při kapacitní metodě
- Transregionální
- Longitudinální
- Metoda křížového ohně

---
Aplikátory pro kapacitní metodu
- Kondenzátorové (Schliephakeho)
  - Přikládá se těsně na kůži
  - Elektroda v plastovém krytu, reguluje se vzdálenost elektrody v krytu
- Žlabové kazetové-
  - „flexiploda“

---
Přístroj pro kapacitní metodu

---
Krátkovlnná diatermie – Indukční metoda
- Poměr prohřáté:
  - Tukové : svalové tkáni = 1 : 1

---
Aplikátory pro indukční metodu
- Cívkové – (Minoda, Circuploda, Magnoda) maximum účinku je pod závitem, přikládá se těsně nad kůži nebo nad oděv
- Indukční kabel – obsolentní
- Žlabové – soustava cívek ve 3 plochých navzájem pohyblivých krytech

---
Aplikátory pro indukční metodu
Cívkový kazetový „Cirkuploda“

---
Aplikátory pro indukční metodu

---
Účinky KVD
- Termické účinky – ohřev tkáně
  - Protizánětlivý (leukocytóza)
  - Dilatace cév (při předávkování vazokonstrikce)
  - Myorelaxační a spazmolytický
  - Disperzní
  - Resorbční – chronické infiltráty a edémy
- Specifické (netermické) účinky
  - Zvýšení extracelulární hladiny Ca 2+
  - Změny na buněčné membráně – změny potenciálu – vede to ke snížení dráždivosti (pulzní režim)

---
Indikace
- Revmatická onemocnění – stádium remise
- ORL – chornické sinusitidy, faryngitidy, laryngitidy (ALE POZOR – neaplikovat na štítnou žlázu nebo sympatické pleteně)
- Chronické záněty v malé pánvi
- Starší poúrazové a pooperační stavy – stádium fibroblastické přestavby (chronické)

---
Speciální kontraindikace
- Malé děti
- Akutní záněty
- Trombózy a tromboflebitidy
- Těžké arteriální poruchy – IIb a vyšší
- Pacienti léčení RTG zářením
- Kovové implantáty – v místě aplikace
- Psychické poruchy
- Kardiostimulátory
- Akutní neuralgie a radikulopatie
- Nebezpečí krvácení – břicho při menses, hemoroidy, žaludeční vředy
- Ascites, pohrudniční výpotky, výrazné edémy
- Poruchy čití

---
Parametry
- Součástí předpisu lege artis
- Pulzní/kontinuální
- Doba aplikace: 3-15 minut
  - Callies:
      - 3 - 5 min – krátká
      - 5 - 9minut – střední
      - 10 - 15 minut – dlouhá
- Step – jen v čase

---
Dávkování
- Pomocí W (v předpisu rozsah wattů: např 10-30W)
- Pomocí pocitů tepla
  - I – žádný pocit tepla
  - II – pocit mírného tepla
  - III – pocit zřetelného tepla
  - IV – pocit silného tepla

---
Přístroj pro KVD

---
Ultrakrátkovlnná diatermie
- Obvykle žlabový zářič – dutinový tvar
- Příznivý poměr prohřáté tkáně: tuk:svaly

---
Mikrovlnná diatermie
- Vznik: magnetron (elektronka pracující v silném magnetickém poli)
- Možné riziko pro personál – prohřívání v radiačním poli
- Větší ohřev svalové tkáně oproti kůži
- Proniká hlouběji – ohřívá hlouběji – dle fyzikálních principů
- Druhy aplikátorů:
  - Distanční
  - Kontaktní
- Indikace a kontraindikace: stejné jako u krátkovlnné diatermie

---
Faradayova klec
- Přístroj KVD musí být umístěn uvnitř
- =kabinka s armovací sítí – na tu síť zapojen uzeměný přístroj
- V ní jen nevodivé přírodní materiály – dřevo
- Proč? Boční záření není potom tak silné

---
Literatura
- Bažantová, L. (2012). Modelování ohřevu tkání v KV diatermii. Master´s thesis, Ústav biomedicínského inženýrství.Retrieved from the World Wide Web: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=51652
- PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie : manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. 200 s. ISBN 9788024728995.

---
Děkuji za pozornost!