## Slide 1: Elektronický boj
Fabian BAXA
akademický pracovník CBVSS UO

## Slide 2: Elektronický boj
Cíl:
Poskytnout základní informace o elektronickém boji a jeho roli v AČR
Osnova:
Úvod – místo EB v ozbrojeném boji
Terminologie a definice
EB - současnost a trendy
EB v AČR
Závěr
Humanitní auditorium – omezené využívání matematiky

## Slide 3: Válka jako fenomén společnosti
Důvod války prosadit své zájmy
(jinak než politicky)
Základní cíl války: porazit OS protivníka
K tomu je nezbytné: zachovat své schopnosti
„Cílem války není padnout za vlast, ale přimět ty pankharty na druhé straně,
aby padli za tu svou.“ Generál George S. Patton

## Slide 4: Elektronický boj jako součást ozbrojeného boje

## Slide 5: Základní funkce boje obecně
palba
-působení na protivníka))
manévr
ochrana
Velení a řízení
zabezpečení
-udržitelnost
Působení na protivníka
versus
ochrana proti působení
(protivníka, prostředí,
vlastních sil)
Působení na protivníka
(jeho živou sílu a věcné prostředky -
výzbroj, techniku, materiál, infrastrukturu)
Letální a neletální
Různými druhy energie
(kinetická, tepelná, světelná, EM, mentální)

## Slide 6: Poslání ozbrojeného boje
Cíl působení
Objekty působení
Metody působení
Působící energie
Cíl ochrany Objekty ochrany
Metody ochrany
Obrojený boj
Ozbrojený boj
Působení na protivníka
Ochrana vlastních sil
Podpora a zabezpečení
Velení a řízení

## Slide 7: Cíl elektronického boje
Ztížit protivníkovi efektivní využívání jeho elektronických systémů a prostředků (EA) (A2/AD)
a
zabezpečit spolehlivou činnost obdobných systémů vlastních vojsk (EP)
při provádění podpory (ES) ve prospěch obou předešlých skupin činností,
a pro podporu činností jiných složek (INTEL, ochrana…)

## Slide 8: Složky elektronického boje

## Slide 9: Působení na protivníka - teorie
Letální
s využitím energie
  Kinetické – destrukce
  Tepelné – spálení
  Elektromagnetické – spálení, rekonfigurace materiálu
  Světelné – spálení, oslepení
  Radiologické – radiace, zamoření
  Pronikavou radiací – atomární, atomární, molekulární rekonfigurace
  Akustické – infrazvuk, ultrazvuk
s využitím látek, mikroorganizmů
  Chemických, biologických
Neletální
s využitím energie
  Tepelné - pálení
  Elektromagnetické - pálení
  Akustické – dočasné ohlušení, mentální rozvrat
  Světelné - dočasné oslepení
  Mentální (PsyOps)
s využitím látek
  Chemických – dráždivé, psychotropní
Působení na živou sílu protivníka a/nebo materiál protivníka

## Slide 10: Užší a širší pojetí EB
Objekty protivníka
Působení na protivníka a ochrana vlastních sil je mince o dvou stranách
Prostředky působení na protivníka
Prostředky elektronického
působení na protivníka
Elektronické objekty
protivníka
Objekty protivníka
Prostředky působení na protivníka: vše, co může negativně ovlivnit jeho činnost
Objekty protivníka: živá síla, VTM, infrastruktura protivníka

## Slide 11: Aplikace na elektronický boj různá pojetí a rozsah chápání EB
Elektronické působení na elektronické prostředky protivníka
nebo
Elektronické působení na protivníka
nebo
Působení na elektronické prostředky protivníka
versus
Elektronická ochrana proti elektronickému působení
nebo
Elektronická ochrana proti působení
nebo
Ochrana proti elektronickému působení
(protivníka, prostředí, vlastních sil)

## Slide 12: Elektromagnetické spektrum

## Slide 13: Objekty elektronického boje

## Slide 14: Operace v EM spektru a EB

## Slide 15: Elektronické prostředky a EB historicky
Elektronické prostředky
Morse – telegraf
Telefon
Záznam zvuku
Radiové spojení
Roentgen
Rozhlas
Televize
Navigace
Počítače
Internet - sítě
…???
Elektronický boj
Odposlech (RPz) a klamání
Odposlech, aktivní rušení a klamání
RPz, RtPz, aktivní i pasivní rušení a klamání
EPz, působení včetně ničení, ochrana včetně kontroly

## Slide 16: Taktické prostředky EB současnosti

## Slide 17: Budoucnost EB
Závisí na stupni a způsobech využívání elektroniky
Systémy EB – EA, EP, ES
  Automatizované
  Automatické
  Dálkově ovládané
  Bezobslužné
  Generátory EMP
  EM palné zbraně – převod EM energie na kinetickou
  Zbraně využívající ničivou EM energii
A2/AD – Anti Access / Access Denial

## Slide 18: Elektronický útok

## Slide 19: Příklad elektronického vybavení pozemních sil
Všechny elektronické systémy - v užším pojetí
  bezdrátové spojení
  pozemní rlpz, rpz, průzkumná čidla
  Navigace, navedení zbraní
V širším pojetí
  Informační systémy
  Výpočetní technika
  (Polní) metalické rozvody

## Slide 20: Příklad palubního elektronického vybavení letounu
Víceúčelový radiolokátor – průzkum, navedení zbraní, případně rl výškoměr
Prostředky radiového spojení – KV, VKV/UKV rst
Radionavigace (např. GPS)
Palubní odpovídač IFF
Palubní počítač
Průhledový display (HUD)
Čidla přední a zadní polosféry pro vlastní ochranu

## Slide 21: Fyzikální podstata elektronického působení
vysílač
přijímač
rušič
Rrv
Rrp
Pv
Pr
Ev
Er
E=k*P/R2
Koeficient zarušení = Er/Ev
= Pr/Pv*Rr2/Rv2
Fonie: A3, F3 cca 1-3, SSB 10-25
Data: 0,8 až 3
Rádiová komunikace
Radiolokační průzkum
vysílač
přijímač
cíl
P, Ev
Rv-c
Rc-p
rušič
Pr
Rrp
E=k*P/R2
Koeficient zarušení = Er/Ev
= Pr/Pv*Rr2/Rv-c4
Další ovlivňující faktory:
Směrovost antén
Vlastnosti prostředí
(vzduchu, povrchu terénu)

## Slide 22: Elektronické působení
Rušení - vyzařování rušivé energie
Klamání – vkládání klamných informací
  Klamným signálem
  Odrážením původního signálu
Tlumení užitečného signálu
Vzájemná interakce působení, ochrany a podpory
objekt
rušič
koutové odražeče

## Slide 23: Doba reakce na cíle pro průzkum a působení
Pozemní cíle
  Statické
  Mobilní
  Převozné
Možná doba reakce – řádově minuty až hodiny
Vzdušné cíle
  Pohyblivé
Možná doba reakce – řádově desítky vteřin až minuty
Elektronické cíle
  Radiové
  Radiotechnické
Možná doba reakce – řádově mikrosekundy až vteřiny

## Slide 24: EM působení
Generátory EM energie
Rušící signály neúmyslné
  Umělé
    Běžné spotřebiče
    Vysílače ve spektru
  Přirozené
    Blesky
    Pulzary
  Úmyslné
    Rušiče
Blokující až ničící
  Jaderné exploze
  Generátory EM pulzů
Působení EM energií
Klamání → Er ~ Eu
Rušení → Er ˃ Eu; 10x
Zahlcení → Er ˃ ˃ Eu; 102x
Zablokování → Er ˃ ˃ Eu; 103-4x
Zničení → Er ˃ ˃ Eu; 105-6x
Ovlivňování prostředí šíření signálu
Manévr v EA
Postavením rušiče 5+5+5 minut
Rušením – přenášení úsilí
  Vyšší účinnost
  Zvýšení vlastní ochrany

## Slide 25: Prostředky EB a jejich účinky

## Slide 26: Objekty EA (užší pojetí)
Všechna elektronická zařízení pracující na bezdrátovém příjmu EM energie, vč. IČ, UF, viditelného světla, laseru
  Zařízení sdělovací techniky vč. TV, rádia atd.
  Radionavigace
  Radiolokátory, rl výškoměry
  Prostředky rpz, rtpz, epz (COMINT, SIGINT, ELINT)
Obecně všechna zařízení pracující s EM energií umožňující naindukovat EM signál/energii
  včetně energetických rozvodů

## Slide 27: Objekty EA (širší pojetí)
Navíc
Objekty a organizmy citlivé na EM energii, včetně osob a zvířat
  mikrovlnné zbraně s účinky
    Pocity pálení
    Dočasné, trvalé oslepení
    Destrukce materiálu

## Slide 28
Možné druhy signálů
bílý šum na pozadí

## Slide 29: Možné druhy signálů
Širokopásmový přenos dat
F3 – FM fonie
Frequency hopping
Širokopásmový přenos dat pod prahem šumu
AM signál

## Slide 30
Možné druhy signálů
s různými druhy rušení
Překrytí silnějším
signálem
Přehradní rušení
Rušení rozmítaným
signálem

## Slide 31: Rušení pseudobílým šumem
Pseudobílý šum
Bílý šum

## Slide 32: Princip Frequency hopping
Rychlost frekv. skoků/sek.
Nízká
Střední
Vysoká
Počet kmitočtů cca 3600
Paralelní provoz několika sítí

## Slide 33: Elektromagnetický impulz EMP
Původně:
EMP jen jako faktor JV
Dnes:
Generátory EMP v podobě
Bomb, granátů
Vozidel
Ručních zařízení
Principiálně jednoduché, pro malé vzdálenosti, vyrobitelné v amatér. podmínkách
Velmi účinné vzhledem k nasycenosti elektronikou
  Osoby (GSM)
  Automobily
  Počítače, navigace

## Slide 34: Systém aktivní zábrany ADS
Active Denial System (ADS) | 
Humvee with ADS mounted | 
Place of origin | United States
Service history | 
Wars | Kosovo, Afghanistan
Production history | 
 | Raytheon[1]
Variants | ADS II Silent Guardian
Specifications | 
Manufacturer

## Slide 35: Elektronická ochrana

## Slide 36: Elektronická ochrana
Pasivní (bez vyzařování)
Maskování před EPz
  Spektrozonální
Imitace
Demonstrace
Odraz (odražeče)
Aktivní (s vyzařováním)
Klamání
  Klamné cíle
Překrytí cíle
Ochrana
Ochrana
Vlastními silami a prostředky
Sílami a prostředky vojska EB
Příklad ochrany rušením
Pasivní ochrana neznamená být pasivní v ochraně

## Slide 37: Elektronická ochrana EP
Objekty EP
Opatření EP
Technická
  Odolná konstrukce
  Odolné signály
Organizační
  Záložní s/p
  Jiné způsoby
Provozní
  Dodržování provozní kázně
  Kontrola dodržování pravidel
    režimu vyzařování

## Slide 38: Objekty elektronické ochrany EP
Objekty citlivé na EM energii
Užší pojetí
Širší pojetí
Vstupní obvody přijímačů
Všechna elektronická zařízení využívající
  metalické vodiče
  polovodiče
Živé organizmy
  osoby
  zvířata

## Slide 39: Koutové odražeče

## Slide 40: Ochrana letounů
Ochrana proti IE navedení -flars
Světlice s vyšším tepelným výkonem,
než letoun
Ochrana proti Rl navedení - chaffs
- Dipólové odražeče – vytvoření Rl mraku

## Slide 41: Elektronická podpora ES

## Slide 42: Elektronická podpora (ES)
Průzkum ve prospěch součástí EB
ECM
EPM
ESM
Cíl:
primárně - efektivní vedení EB
sekundárně
  Podklady pro jiné druhy pz, INTEL
  Podpora jiných jednotek
Druhy průzkumu/zpravodajství
Průzkum – zjišťování informací
Zpravodajství – zpracovávání, vyhodnocování a distribuce informací
ELINT
COMINT
SIGINT
(IMINT)

## Slide 43: EB a zpravodajství
EB a zpravodajství/průzkum
INTELLIGENCE (kromě jiného)
  ELINT
  SIGINT- rtpz
  COMINT – rpz
Cíl:
informace o
protivníkovi,
prostředí
pro
podporu rozhodování
vedení bojové činnosti
  Působení na protivníka
  Ochrana vlastních sil
SIGINT
ELINT
TELINT
MASINT
COMINT
….INT
Vytěžování
formy i obsahu informací obecně
bez ohledu
na prostředky, metody jejich získání

## Slide 44: Informační operace
Působit na informace protivníka
Chránit vlastní informace před působením protivníka
ve všech fázích informačního cyklu
Zpraco-vání
Distri-buce
využití
sběr
IS pracují především na elektronické bázi

## Slide 45: Síly a prostředky ES
Echelon
FRA SIGINT plavidlo Dupuy-de-Lome
AEW&C, ISR Aircraft

## Slide 46: Elektronický boj v operacích

## Slide 47: EB a ISR/ISTAR
ISR
INTEL,
SURVEILLANCE,
RECCE
ISTAR
INTEL
SURVEILLANCE
TARGET ACQUISITION
RECCE

## Slide 48: EB v operaci
ISR
Nepřetržité provádění pasivního EPz s cílem
  Orientace v prostoru operace
  Vyhledávání objektů protivníka
  Varování vlastních sil
  Případně aktivace všeho pz
Plánování průzkumu
  Analýza možných objektů protivníka a jejich prioritizace
    Důležitost
    Nebezpečnost
  Analýza schopností vlastního pz
  Přidělení objektů protivníka jednotlivým s/p průzkumu, koordinace úsilí pz
  Definování zálohy s/p pz pro nepředvídané situace
ISTAR
Navíc
Definování možnosti působení na protivníka - schopnosti vlastních sil
  Ničení
  Klamání
  E rušení/blokování
Přidělení objektů protivníka jednotlivým prostředkům působení
Definování zkráceného rozhodování o působení
Definování zálohy s/p působení pro nepředvídané situace

## Slide 49: Průnik KIS, InfoOps a CyberOps
KIS
CyberOps
InfoOps
Elektronika
Objekt elektronického boje
Elektronika v procesu
  Získávání dat
  Zpracování dat
  Distribuce dat
  Využívání dat
související přenosy dat
- drátové
- bezdrátové

## Slide 50: Operace v kyberprostoru
Zabránit protivníkovi využívat
Chránit vlastní možnost využívat
kyber doménu
Cyber doména pracuje na elektronické bázi

## Slide 51: Elektronický boj v AČR

## Slide 52: EB v NATO a v ČR

## Slide 53: Síly a prostředky EB AČR
53.ppzEB
Velitelství a štáb
102.pzpr
532.prEB
Podpora a zabezpečení
Rota EB A
Rota RtPz
Rota StS
Velitelství a štáb pr
Rota EB B
s/p
Velení a řízení
Rádiového průzkumu
Rádiového rušení
Nasaditelné i stacionární
s/p
Velení a řízení
Radiotechnického průzkumu
Nasaditelné i stacionární

## Slide 54: Činnost v míru
Síly a prostředky EB
Výcvik
Vedení EPz v míru
Procvičování taktiky – manévru
  Rušením, průzkumem
  Prostředky
Ostatní DVS
Výcvik
Procvičování opatření ochrany proti EPz a rušení
  Organizačních
  Provozních
Společná cvičení
Velení a řízení EB v operaci
Vedení EPz ve prospěch ŘC
Provádění rušení a klamání
Koordinace pz a působení
Cvičení
Koordinace
  Působení na protivníka
  Ochrany vojsk
Využívání výsledků rušení

## Slide 55: CS/CZ přínos k ESM - PSS
Vysílaný signál
PRP-1/KOPÁČ
KRTP-81 Ramona
KRTP-86 Tamara
Věra S/M, Věra NG
Princip: zachycení signálu vyslaného objektem
Odražený signál
Možnosti:
Zjištění nehomogenit ve vzduchu
Požadavky
Řádově vyšší citlivost
Schopnost rozlišovat změny fáze signálu
Princip: zachycení signálu odraženého objektem

## Slide 56: Princip PSS časoměrný hyperbolický systém
P1
P2
P3
P4
Tz1
Tz2
t0
t1
t2
t3
t4
t
t
t1
t2
Tz1
Tz2
t3
t4

## Slide 57: Princip PSS Věra

## Slide 58: CS/CZ PSS
KoPáč
Ramona
Tamara
Věra

## Slide 60: Profesní organizace odborníků EB Asociace starých vran

## Slide 61: Použitá literatura
http://www.sigidwiki.com/wiki/Database
http://www.elektronickyboj.army.cz/
FM 6-02-70 Army EM spectrum operations
FM 3-36 NOV2012 3-36 ELECTRONIC WARFARE
NATO Electronic Warfare http://nato.int/cps/en/natohq/topics_80906.htm?selectedLocale=en

## Slide 62: Závěr
Otázky a odpovědi
Q&A