## Slide 1
Účinky ionizujícího záření a radiační ochrana
Karel Katovský
Ústav elektroenergetiky
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysoké učení technické v Brně
Přednáška v rámci výuky předmětu „MvZ216 Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika “ 16. října 2012

## Slide 2: přednáška
Motivace
Interakce ionizujícího záření s látkou
Jednotky a veličiny
Účinky záření na materiál
Účinky záření na živé organizmy
Stínění a ochrana před zářením

## Slide 3
ALFA

## Slide 4: Vlastnosti záření alfa
silně ionizující záření
těžké nabité částice (náboj +2e, hmotnost 4u)
krátký dolet závisející na energii
alfa částice z rozpadu cca 5 MeV
dolet
  jednotky cm ve vzduchu
  desetiny mm v pevných látkách
„Podobně“ se chovají všechny těžké nabité částice i protony – Braggova křivka

## Slide 5: Stínění záření alfa
Jakýkoliv materiál, kovy, voda apod.
podobně lze stínit i těžší ionty
Protony nutno stínit větší vrstvou materiálu
Nutno dostínit brzdné záření (zejména u p+) a buzené roentgenovské záření (u větších toků)
U lidí - rukavice, rouška

## Slide 6
BETA

## Slide 7: Vlastnosti záření beta
lehká nabitá částice (náboj 1e, hmotnost 1/2000 u)
většinou spojité spektrum (různé energie)
v rozpadech stovky keV, urychlovače >MeV
„cik-cak“ zákon
v blízkosti jádra intenzivní brzdné záření (nabitá částice v el.-mag. poli) a charakteristické zář. X
dolet závisí na čísle Z a hustotě materiálu
  až desítky cm ve vzduchu
  desetiny až jednotky mm v materiálech
Beta mínus vs. Beta plus – pozitrony anihilují

## Slide 8: Stínění záření beta
Vhodné jsou kovy – hliník, měď nebo tvrzené plasty
čím těžší, tím lépe stíní beta, ale tím více se emituje brzdné záření (nevýhoda olova)
Ideálně tedy materiály s vysokou hustotou, ale s malým Z
Nutné je odstínit brzdné záření a charakteristické roentg. záření
U lidí - rukavice, brýle, rouška
„Nedívej se tak zblízka“ – starší TV mohly emitovat elektrony

## Slide 9
GAMA

## Slide 10: Vlastnosti záření gama a X
silně pronikavé, elektricky neutrální záření
pronikavost závisí na energii
a velmi silně na Z materiálu – čím větší, tím lepší
koeficient zeslabení (attenuation factor)

## Slide 11: Stínění záření gama a X
co „nejtěžší“ materiály – olovo, bismut, wolfram (vysoká hustota, vysoké Z), uran (vlastní měkké záření)
Nutno dostínit char. roentgenovské X a anihilační píky; nutno přidat další vrstvy z lehčích kovů – sendvičové stínění (olovo, kadmium, měď, hliník, plast, dřevo, beton…)
U lidí – vzdálenost, čas, stínění – dálkové manipulátory, olověné zábrany, boxy, horké komory s manipulátory apod., rouška, rukavice (gama je většinou doprovodné k alfa, beta)

## Slide 12: neutronové „záření“
4-Be-9 + 2-He-4 → → 6-C-12 + 0-n-1
Reakce
(alfa,n)
(gama,n)
(p,n)
(n,štěpení)
d+t – fúze

## Slide 13: Vlastnosti neutronového záření
neutrony nemají elektrický náboj (hmotnost 1u)
nepřímo ionizující záření – ionizuje až produkt reakce s neutronem, ne sám neutron
reaguje rozptylem nebo absorpcí
ve vodě až desítky rozptylů před absorpcí – při každém rozptylu může předávat energii
pronikavost závisí na energii, materiálu a hustotě
  složitá závislost, liší se materiál od materiálu – většinou desítky cm (i metry a desítky m)

## Slide 14: Stínění neutronů
Obecně:
  zpomalit
  absorbovat
Zpomalují nejlépe lehké prvky – H, C, Be
Zachycují speciální materiály – B, Cd (ale i H)
voda, polyethylen (dopovaný bórem – C3)
olovo je pro neutrony jako máslo pro nůž
dostínit záchytové píky gama záření (Pb)
U lidí – vzdálenost, čas, stínění (voda...)

## Slide 15: Poločas přeměny (rozpadu)

## Slide 16: Radiační ochrana
Atomový zákon 18/97 Sb. v.z.p.p. a prováděcí vyhlášky SÚJB (zejm. 307/02)
Princip ALARA
Vzdálenost
Stínění
Čas
Princip zdůvodnění
Princip optimalizace
Dozor a regulace

## Slide 17: Definice veličin a jednotek
Aktivita (veličina, radioaktivita je jev!) (obecná, plošná, objemová, měrná, nasycená)
Kerma (+příkon)
Expozice (ozáření) (+příkon)
Absorbovaná dávka
Dávkový příkon
Lineární přenos energie
Dávkový ekvivalent (ekv. dávka) (+příkon)
Efektivní dávka (+příkon)
Dávkový úvazek (radiotoxicita)
Poločas rozpadu, střední doba života, biologický poločas
Kolektivní dávka

## Slide 18: Jednotky
Bequerel (1/s) přesně
Curie (1/s) 1 Ci = 3.7E10 Bq
Gray (J/kg) přesně
rad (J/kg) 1 rad = 0.01 Gy
Sievert (J/kg) rad.váh. faktory
Roentgen (C/kg) 1 R = 0.000258 C/kg ... 8.69 mGy
rem (J/kg) 1 rem = 0.01 Sv

## Slide 19: Limity a dávky
Obyvatelstvo 1mSv/rok
Pracovníci 100mSv/5 let, 50mSv/rok
Studenti a učni
Těhotné ženy
Přírodní radiační pozadí/rok ... 3 mSv (0.1-0.4mSv/h)
RTG střev ... 4 mSv
RTG žaludku ... 2.4 mSv
RTG kyčlí ... 1.7 mSv
Pracovník JE Dukovany/rok ... 0.4 mSv
3 lety nadzvuk. letadlem Praha - USA ... 0.38 mSv
Obyvatelstvo v okolí JE Dukovany/rok ... 0.005 mSv

## Slide 20: Účinky záření
prvek (monoatomární)
molekula, chemická látka
biologická živá tkáň

## Slide 21: Účinky záření na materiál
zejména gama záření a neutrony
omezeně beta
alfa se zachytí na povrchu materiálu
Nejhorší je směsné pole n-g (reaktor), zejména rychlé neutrony
Horší pro krystalické látky
  železo, grafit
Atestační plus svědečný program (zejména TN)

## Slide 22: Účinky záření na materiál
Gama
  zejména radiační ohřev
Neutrony
  poruchy krystalické mřížky
  změny v chemické struktuře mřížky (záchyt n) – Mn, Co, Ni
  změna pružnosti – zvyšuje se pevnost a křehkost
  creeping, swelling
  možnost spontánní rekrystalizace nebo křehkého lomu

## Slide 23: Biologické účinky záření
Vnější ozáření (gama, neutrony)
Vnitřní ozáření (alfa, beta)
Kritická cesta radionuklidu, kritický orgán
Ozáření buňky
  Fyzikální stádium
  Fyzikálně-chemické stádium
  Chemické stádium
  Biologické stádium
  Reparační stádium

## Slide 24: Fyzikální stádium
absorpce energie v buňce - excitace a ionizace atomů a molekul
interakce, které nevedou přímo k ionizacím a excitacím (tvorba párů, jaderné reakce) produkují částice, které také excitují a ionizují atomy a molekuly
Vzniká tzv. stopa částice (závisí na LET)
Tento primární proces trvá cca 10-16 – 10-14 s

## Slide 25: Fyzikálně-chemické stádium
Pří interakci iontů s molekulami dochází k disociaci molekul a vzniků radikálů
Z vody vznikají např. kationty H+, hydroxylové anionty OH- a další nestabilní produkty H2O2, HO2
Tento proces trvá cca 10-14 – 10-10 s

## Slide 26: Chemické stádium
Ionty, radikály a excitované atomy interagují s molekulami buňky
Vznikají jednoduché a dvojité zlomy DNA a RNA
Tento proces trvá cca 10-3 – 10 s

## Slide 27: Biologické stádium
Buňky se dále dělí
Změny na DNA a dalších částech buňky mohou způsobit změny na jednotlivých orgánech a organizmu jako celku
By-standers effect – poškození neozářených
Biologické stádium trvá od stovek sekund (při akutním poškození) až roky

## Slide 28: Reparační stádium
působí antioxidanty
dochází k enzymatickým procesům, jimiž jsou napravovány poškozené struktury DNA
buňka může během několika hodin od ozáření obnovit svou schopnost dělení
může dojít k chybné reparaci a vzniku mutací
apoptóza – řízený zánik buňky (gen p53) (mrtvá buňka – dobrá buňka)

## Slide 29: Křivka přežití mikrobů
Haloferax volcanii (●)
Halobacterium salinarium (■)
Escherichia coli (▲)

## Slide 30: Vlivy záření na organizmus
Deterministické účinky
Stochastické účinky
časné účinky
pozdní účinky

## Slide 31: Účinky záření na DNA

## Slide 32: Zdravotní účinky záření
detekovatelné individuálně od 500 mSv
Dávky > 2 Sv
  kostní dřeň
  žaludek, tlusté střevo
  kůže
  dočasná sterilita u mužů (roky)
  poškození plodu (od desítek mSv)
  nádorová onemocnění
    kostní dřeň, žaludek, tlusté střevo, štítná a mléčná žláza

## Slide 33: Jevy ovlivňující účinky záření
Teplota
Předchozí ozáření
Přítomnost kyslíku v tkáni
Radioprotektika
Stáří jedince
Nejasný vliv malých dávek - hormese

## Slide 34: Radioaktivita přirozená a umělá

## Slide 35
Porovnání radioaktivity v prostředí ČR
Radon v atmosféře 5 -10 Bq/m3
Radon v budově
10 -1000 Bq/m3
Hornina/půda :
10 000-1000 000 Bq/m3
226Ra, 232Th, 40K
Stavební materiál
10 000-1000 000 Bq/m3 226Ra, 232Th, 40K
Radon ve výšce 1m: 10 000 –
100 000 Bq/m3
(ale i >1 000 000 Bq/m3)
Černobyl
10-100 Bq/m3
137Cs…5 000 Bq/m2
V těle 40K
~ 4000 Bq
přírodní ozáření v ČR
~ 3 mSv/ročně
(max 1000 mSv/ročně)
Lékařské ozáření
Diagnostika (nucl. medicína)
1 000 000 - 100 000 000 Bq
Terapie štítné žlázy
10 000 000 000 Bq (131I)

## Slide 36: Rozdělení zdrojů ozáření

## Slide 39: Aktivita - příklady
1 dospělý člověk (100 Bq/kg) | 7000 Bq
1 kg kávy | 1000 Bq
1 kg superfosfátového hnojiva | 5000 Bq
Vzduch v průměrném domě (100 m2) v Austrálii (radon) | 3000 Bq
Vzduch v průměrném domě (100 m2) v Evropě (radon) | až 30 000 Bq
1 domácí požární detektor kouře (obsahuje americium) | 30 000 Bq
Radioisotopový zářič pro lékařskou diagnostiku (příklad) | 70 millionů Bq
Radioisotopový zářič pro lékařskou terapii (příklad) | 100 000 000 millionů Bq (100 TBq)
1 kg vitrifikovaných vysokoaktivních odpadů po 50 letech | 10 000 000 millionů Bq (10 TBq)
1 luminiscenční světelné znamení „Exit“ (obsahuje tritium) | 1 000 000 millionů Bq (1 TBq)
1 kg uranu | 25 millionů Bq
1 kg uranové rudy (naleziště Kanada, 15 %) | 25 millionů Bq
1 kg uranové rudy (naleziště Austrálie, 0.3 %) | 500 000 Bq
1 kg nízkoaktivních jaderných odpadů (příklad) | 1 millionů Bq
1 kg uhelného popílku | 2000 Bq
1 kg granitu (žuly) | 1000 Bq

## Slide 40
Spaní vedle druhé osoby | 0,05 mikro Sv
Bydlení jeden rok 75 km od jaderné elektrárny | 0,09 mikro Sv
Snědení jednoho banánu | 0,1 mikro Sv
Bydlení jeden rok 75 km od uhelné elektrárny | 0,3 mikro Sv
Rentgen ruky | 1 mikro Sv
Roční používání starého monitoru (CRT) | 1 mikro Sv
Rentgen zubu | 5 mikro Sv
Průměrná denní dávka z přírodního pozadí | 10 mikro Sv
Rentgen hrudníku | 20 mikro Sv
Let z NY do LA | 40 mikro Sv
Bydlení jeden rok v domě z kamene nebo betonu | 70 mikro Sv
Celková střední dávka od havárie Three Mile Island pro obyvatele bydlícího15 km od elektrárny | 80 mikro Sv
Roční dávka od draslíku (biogenní prvek obsahující izotop 40K) obsaženého v lidském těle | 390 mikro Sv
Povolený roční limit pro ozáření jednotlivce z veřejnosti nad dávku z přírodního pozadí | 1 000 mikro Sv = 1 mSv

## Slide 41
Povolený roční limit pro ozáření jednotlivce z veřejnosti nad dávku z přírodního pozadí | 1 000 mikro Sv = 1 mSv
Mammogram | 3 mSv
Normální celoroční průměrné ozáření průměrného jednotlivce. Cca 85 % z toho je od přírodních zdrojů, zbytek většinou z medicínských aplikací. | 3,5 mSv
CT scan hrudníku | 5,8 mSv
Celodenní dávka z pobytu v černobylské elektrárně v r. 2010 | 6 mSv
Průměrná roční dávka pro pilota na pravidelné lince NY – Tokyo | 9 mSv
Povolená roční dávka pro profesionálního pracovníka se zářením | 50 mSv
Dávkový limit pro pracovníky ve Fukušimě při likvidaci následků tsunami | 250 mSv
Dávka, od které se projeví lékařsky zjistitelné změny po ozáření | 500 mSv
Smrtelné ozáření jednorázovou dávkou | 8 000 m Sv = 8 Sv

## Slide 42: smrtelné (letální) dávky
Organismus | Dávka (kGy)
Vyšší živočichové včetně savců | 0,005 - 0,01
Hmyz | 0,01-1
Plísně | 2,5 - 6
Kvasinky | 5 - 20
Nesporulující baktérie | 0.5 - 10
Sporulující baktérie | 10 - 50
Viry | 10 - 1500

## Slide 43: přírodní anomálie
Přírodní pozadí 175 mSv/rok – Guaraparí, Brazílie
Přírodní pozadí 400 mSv/rok – Ramsar, Irán

## Slide 44: vnímání rizika

## Slide 45: Vnímání rizika vs. statistika
Energetický zdroj | Počet úmrtí na TWh
Uhlí (světový průměr) | 161
Uhlí (Čína) | 278
Uhlí (USA) | 15
ropa | 36
plyn | 4
Biopalivo, biomasa | 12
rašelina | 12
FV panely na střeše | 0.44
vítr | 0.15
voda | 1.4
jádro | 0.04
http://nextbigfuture.com/2011/03/deaths-per-twh-by-energy-source.html

## Slide 46
Ozáření 1 mSv
Vykouření 30 cigaret
Ujetí 5000 km autem v běžném provozu

## Slide 47: Quiz
Představte si, že pracujete se zdroji ionizujícího záření. Máte před sebou na stole zdroj alfa záření, beta záření, čistý gama zdroj a neutronový zdroj. Najednou na dveře klepe paní Drábová, neohlášená kontrola z SÚJB. Máte čas tak akorát na to, abyste jeden ze zdrojů zahodili, druhý schovali před sebe na poličku za pohlednici od kamaráda, třetí strčili do kapsy a čtvrtý spolkli. Jaký postup vyberete, abyste minimalizovali efektivní dávku na svůj organizmus?

## Slide 48
Vojtěch Ullmann: Jaderná fyzika a ion. záření
Tomáš Čechák: Biologické účinky záření
Josef Hógel: Základy radiační bezpečnosti
Antonín Kolros: Dozimetrie
Marie Dufková: Radioaktivita
Dana Drábová: Stres v jádře, jádro ve stresu
UNSCEAR, NEA, IAEA, IEA, WNA, WNN, Paulo’s Corner, SÚRO, NRC

## Slide 49: děkuji za pozornost