## Slide 1
Problémy znečištění

## Slide 2: Několik pojmů
Polutant
Polutant je plynná, tekutá či pevná chemická látka, která má v určitých koncentracích a délce působení škodlivý vliv na živé organismy.
Polutanty lze rozdělit na:
- primární – vypouštěné různými zdroji přímo do atmosféry,
- sekundární – vytvářejí se sekundárně v atmosféře reakcí primárních polutantů, např. vznik troposférického O3 fotochemickými reakcemi.
Polutanty mohou být antropogenního nebo přírodního původu.
POPs
POPs jsou organické látky, které:
vykazují toxické vlastnosti,
jsou persistentní,
se bioakumulují,
dochází u nich k dálkovému přenosu v ovzduší přesahujícímu hranice státu a k depozicím,
je u nich pravděpodobný významný škodlivý vliv na lidské zdraví nebo škodlivé účinky na životní prostředí

## Slide 3: Několik pojmů
Emise
To, co je vypuštěno do prostředí (kg/hod., tun/rok)
Imise
Je dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. definována jako úroveň znečištění a je vyjádřena jako hmotnostní koncentrace znečišťující látky v ovzduší nebo její depozice na zemský povrch za jednotku času. Imise je tedy v přímém kontaktu s příjemcem, kterým může být člověk, rostlina, zvíře, půda apod. Emise nerovná se imise, jelikož emise mohou putovat na velké vzdálenosti a přeměnit se před tím, než exponují složky životního prostředí.
Nejvýše přípustná hmotnostní koncentrace znečišťující látky obsažená v ovzduší se nazývá imisní limit (mg/m3 nebo µg/m).

## Slide 6
https://znecistovatele.cz/

## Slide 7: Několik pojmů
Toxicita
schopnost látky působit na organismy nepříznivě
Toxická látka
taková chemická látka, která již v malých dávkách
nebo nízkých koncentracích vyvolá těžké poškození organismu
nebo vede k jeho zániku
Toxiny
tox. látky produkované živými organismy
Smrtelná dávka chloridu sodného se u člověka pohybuje mezi 150 až 280 gramů.

## Slide 8: Několik pojmů

## Slide 9: Několik pojmů

## Slide 10
Mechanismy toxického účinku
přímý toxický účinek:
• poškození buněk určitého orgánu, nejčastěji se jedná o játra, ledviny, plíce, pankreas..
• dráždivý účinek – dochází k podráždění nebo poškození sliznice očí, dýchacích cest, zažívacího ústrojí nebo kůže (vyvolávají jej např. kyseliny, louhy, látky s oxidačními účinky, organická rozpouštědla)
• narkotický účinek – způsobují jej látky, které brzdí přenos nervového vzruchu a tím potlačují aktivitu CNS (např. nižší alkoholy, CHCl3, CCl4, benzen, toluen…)

## Slide 11
Mechanismy toxického účinku
biochemický toxický účinek:
• toxická látka interaguje s cílovou molekulou (enzym, receptor, NK, ...)
•ovlivnění biochemického děje
•inhibice enzymu X aktivace enzymu
•př. NPL inhibují enzym acetylcholinesterasu
•ethanol aktivuje alkoholdehydrogenasu

## Slide 12
Mechanismy toxického účinku
imunotoxický účinek:
• ovlivnění imunitního systému
• toxické látky mohou imunitní reakci :
• potlačit (imunosuprese)
•benzen, polycyklické aromatické uhlovodíky, PCB, ozon
• vyvolat nepřiměřenou imunitní reakci (alergická reakce)
•např. pyly, prachy, akryláty, kovy,...

## Slide 13
Mechanismy toxického účinku
mutagenita:
• zásah do genetické informace
• působením chemických látek dojde ke změně struktury některé báze NK, takto pozměněná báze není schopna vytvořit příslušný pár → dojde ke změně kódované a přenášené genetické informace
kancerogenita:
•mutace v genetickém materiálu projevující se zhoubným bujením
•poškození opravných mechanismů, které jsou jinak schopny poškozenou NK rozpoznat a opravit, příp. nahradit.
•např. azbest, aminoazosloučeniny, vinylchlorid, polyaromatické sloučeniny, aromatické nitrosloučeniny, heteroaromatické nitrosloučeniny

## Slide 14
Mechanismy toxického účinku
teratogenita:
• schopnost látky poškodit embryo, přestože pro matku je v dané dávce neškodná
• př. léčivo thalidomid, používáno jako sedativum - na dospělé nemělo žádné vedlejší účinky. Děti matek se rodily těžce deformované (zkrácené končetiny - fokomelie, malformace vnitřních orgánu,...apod.).
• povinné testy všech léčiv na teratogenitu a ke zpřísnění požadavku na testování léčiv, na všech letácích k lékům uváděno, zda jsou či nejsou vhodné k užívání v době těhotenství

## Slide 15: Vstup do těla

## Slide 16
akutní otrava x chronická otrava

## Slide 17: Hlavní vstupy do organismy a co je ovlivňuje
faktory ovlivňující dostupnost:
•fyz.-chem. faktory
•rozpustnost
•podmínky v místě absorpce
•koncentrace xenobiotika
•průtok krve v místě absorpce

## Slide 18: Hlavní vstupy do organismy a co je ovlivňuje
•přístupná pro plyny, roztoky
•velká absorpční plocha
•průchod lipofilních látek
•plynné, kapalné i pevné látky (velikost částic)
•př. CO, azbest, CHCl3, SO2
•absorpční plocha 50-100 m2, bohatě prokrvené
•absorpci ovlivňuje rychlost dýchání a krevní tok
•malé částice absorbovány i pomocí fagocytózy

## Slide 19: Hlavní vstupy do organismy a co je ovlivňuje
• vstřebávání závislé na pH prostředí a fyz.-chem. vlast. látky
• ústa X žaludek X střevo
• lipofilní látky X hydrofilní
• některé látky rozloženy kyselým prostředím žaludku, trávicími enzymy (peptidy)
Plíce >> GIT >>Kůže
(důvod: tloušťka membrán+ prokrvení)

## Slide 20: Existuje nějaký ukazatel toho, jak se příslušná látka bude vstřebávat a „držet v těle“?
Distribuce organických nepolárních sloučenin mezi vodu a přírodní tuhé fáze (půda, sedimenty, aj.) nebo organismy může být v mnoha případech vyjádřena rozdělovacím procesem mezi vodnou fází a organickou hmotou přítomnou v přírodních tuhých fázích nebo biotě. Jako model s vodou nemísitelné organické fáze kumulující tyto látky byl vybrán n-oktanol, který reprezentuje lipidy v organismech nebo organický uhlík v půdách
Bezrozměrný rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Kow) je jedním z nejdůležitějších a nejpoužívanějších deskriptorů chování chemických látek v životním prostředí. Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda je definován jako poměr koncentrací látky v n-oktanolu (Co) a vodě (Cw).

## Slide 21: Existuje nějaký ukazatel toho, jak se příslušná látka bude vstřebávat a „držet v těle“?
Schopnost jednotlivých POPs „držet se v těle“ lze dobře odhadnout pomocí Kow.
Látky mající vysoké hodnoty Kow jsou schopny se bioakumulovat v tukových tkáních živočichů a lidí.

## Slide 22: Biokoncentrace, biobohacování

## Slide 23: Biokoncentrační faktor
Vyjádřen z celkové koncentrace v organismu

## Slide 24
Farmaka v životním prostředí
léky často nevrženy tak, aby byly biologicky aktivní při nízkých koncentracích
příklady zaznamenaných účinků léků na volně žijící organismy:
1. rybí samci jsou feminizovaní syntetickými hormony z HA (horm. Antikoncepce)
2. supi v Indii byli prakticky vyhlazeni protizánětlivým lékem podávaným dobytku
3. dvoupohlavní žáby byly nedávno nalezeny v městských rybnících
4. antidepresiva způsobují, že se špačci méně krmí
5. HA snižuje populace ryb v jezerech, vyhlazení populace střevlí v jezerech v Ontariu
Zdroj [1]

## Slide 25
Léčiva mohou ekosystém narušovat už v koncentracích zaznamenaných v odpadních vodách
Koncentrace v životním prostředí jsou často nízké, ale léčiva jsou obvykle navržena tak, aby měla biologické účinky při nízkých dávkách, a tak působí na fyziologické systémy, které mohou být evolučně konzervované napříč taxony
Zdroj: http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/369/1656/20130569.full
Zdroje uvolňování do ŽP [1,3]:
výrobní místa
nedostatečně zpracované odpadní vody ČOV (z moči populace atd.)
živočišná výroba, veterinární léčiva
čistírenské kaly, statková hnojiva, stabilizované čistírenské kaly důležitý zdroj kontaminace půd špatné odpadové hospodářství (léky s prošlou trvanlivostí)

## Slide 26
Změny na volně žijících živočiších: 1. behaviorální, 2. fyziologické, 3. histologické účinky
Příklady problémů s léčivy v ŽP
změny chování: terapeutické účinky některých léčiv samotných by mohly být škodlivé, například expozice životního prostředí léky proti bolesti může vést zvířata k přílišné námaze během lovu a boje, a tak riskují vyčerpání nebo zranění
volně žijící živočichové můžou být vystaveni léčivům v průběhu celého svého života, a v jakékoliv fázi vývoje, fáze života může také určit náchylnost k farmaceutickým expozicím a účinkům, někdy je důležitější životní fáze, ve které je živočich exponován, než dávka
některé léky jsou perzistentní v žp, např. karbamazepin – 40 dnů v půdě beze změny, fluoxetin (Prozac), sulfoamidová antibiotika (antibiotika pro hospodářská zvířata) – rovněž perzistentní,

## Slide 27
Příklady problémů s léčivy v ŽP
biokoncentrace a bioakumulace, např. fluoxetin BAF=1000
účinek směsí: v prostředí vždy na organismy působí směs polutantů s dalšími stresory – problém s predikcí účinku, např. chinolonová antibiotika mohou vyvolat účinky na centrálním nervovém systému, které se zhoršují protizánětlivými léky (diklofenak)
„jemnější efekty“ co má být z hlediska celkové bezpečnosti testováno? Smrt? Těžké reprodukční selhání? Co ale schopnost lovit, atraktivita pro partnera, schopnost schovat se před predátory?
látky steroidního typu: působí jako hormonální regulátory, jsou efektivní i v extrémně nízkých koncentracích

## Slide 28
Endokrinní disrupce
narušení hormonální rovnováhy organismů s potenciálními negativními následky pro celkovou homeostázu, reprodukční, vývojové a behaviorálních funkce
často látky steroidní povahy, působí jako hormonální regulátory, jsou efektivní i v extrémně nízkých koncentracích
důsledky endokrinní disrupce: narušení růstu a vývoje, poruchy imunitního systému, poruchy reprodukce, potlačená gametogeneze, embryonální malformace, zvýšená neoplasie nebo karcinogeneze, zejména u pohlavních orgánů, neurologické poruchy, změny chování
mezi endokrinní disruptory mimo farmaceutika patří: změkčovače plastů (ftaláty), alkylfenoly – součástí detergentů (nonylfenol napodobuje přirozený hormon 17β-estradiol, v čistírnách odpadních přetvořeny na látky s estrogenní aktivitou), bisfenol A (použití ve stavebnictví, elektronice, medicíně, potravinářském průmyslu)

## Slide 29
Endokrinní disruptory problémy v ŽP, příklady [2]
malformace pohlavních orgánů: hemi- a minipenis aligátorů na Floridě (způsobeno únikem DDT)
feminizace samců: u ryb v povrchových vodách, znečištěných odpadními vodami v severní Americe a v Evropě
maskulinizace samic: u ryb pod výpustěmi z papíren, v tocích pod farmami živočišné výroby
IMPOSEX: u předožábrých plžů - tvorba penisu a chámovodu u samic - nepřímý xeno-androgenní efekt organocínů - lokální vymizení populací měkkýšů
Ztenčování skořápek u vajec: u dravých i rybožravých ptáků - měknutí vajíček
Problematika účinků ED
pravděpodobněji se projeví na mláďatech, než na dospělcích, účinek velmi ovlivňuje načasování expozice (ruší klasické pojetí velikost účinku je úměrná dávce), častý je opožděný účinek

## Slide 30
Léčiva ve vodách [3]
U nás byla např. zjištěna přítomnost estrogenů ve vodní nádrži Želivka (hlavní zdroj pitné vody pro Prahu) a to v koncentraci přes 2 ng na litr
Perzistentní farkamaka: karbamazepin, sulfametaxol
Zastoupení v odpadních vodách koreluje s celkovou spotřebou

## Slide 31
Léčiva ve vodách: rizika [3]
Především dvě skupiny látek: 1. antibiotika 2. hormonální antikoncepce
1. antibiotika
patří sem i veterinární léčiva (problematická např. ivermectin a doramectin)
v nízkých koncentracích vyvolávají větší rezistenci u patogenních bakterií (např. právě chronická nízká přítomnosti v odpadních vodách)
u mikroorganismů se objevují geny multirezistentní vůči různým skupinám antibiotik
tyto bakteriální kmeny jednoznačně vyselektoval kontinuální a dlouhodobý tlak antibiotik, která byla přítomna v odpadních vodách, velkým problémem je následně putování těchto ‚nových‘ genů i do patogenních bakterií [1]
Na vzniku této rezistence má velký podíl horizontální přenos genů velmi častý u prokaryot, jedná se o přenos genů jinak, než z rodičů na potomstvo, u prokaryot nejvýznamnější zdroj zvyšování genové variability

## Slide 32
Horizontální přenos genů se děje pomocí konjugace (vyžaduje kontakt buňka-buňka, přenos pomocí plazmidů, malých kruhových molekul DNA)), transformace (přijetí a využití fragmentů cizí DNA z prostředí) transdukce (přenos z buňky do buňky pomocí bakteriofágů), nebo gene transfer agents [5]

## Slide 33
Léčiva ve vodách: rizika [3]
Především dvě skupiny látek: 1. antibiotika 2. hormonální antikoncepce
1. hormonální antikoncepce
účinky už v extrémně nízkých koncentracích: Příkladem může být práce sledující účinky ethynylestradiolu na populaci střevlí v jednom z kanadských jezer po dobu 7 let. Při průměrné koncentraci 5 ng na l byly prokázány změny v pohlavních tkáních u těchto ryb
ethynylestradiol rovněž snížil reprodukční schopnost samic, což vedlo k totálnímu rozpadu celé pokusné populace

## Slide 34
Problémy s rezidui léčiv v ČOV [3]
Nejsou konstruovány na odstraňování reziduí léčiv
Klasické metody používané k odstranění organického znečištění (koagulace, flokulace) nejsou pro odstranění reziduí léčiv dostatečné
Existují rozdíly v účinnosti odstranění jednotlivých léčiv a mezi obdobími (léto, zima)

## Slide 35
Odstranění reziduí v ČOV [3]
Fotodegradace: hlavní mechanimus vedoucí k rozpadu farmak
Sorpce: uplatňuje se v ČOV evropského typu – sorpce na aktivovaný kal
Biodegradace: činnost mikroorganismů
Zvýšení účinností ČOV [3]
Zařazení ozonizace (+0.01-0,04 Euro na m3 odpadní vody)
Zařazení membránové separace, nanofiltrace plus reverzní osmóza (+0.2 Euro na m3 odpadní vody)
Použití aktivního uhlí (+1 Euro na m3 odpadní vody)
Kořenové čistírny odpadních vod (rhizofiltrace), schopnost degradovat antibiotika byla prokázána u Azoly americké
Řešení: optimalizace stávajících postupů v ČOV, zařazení dalšího stupně, separace
Zdrojů (např. separace moči od pacientů v nemocnicích

## Slide 36
Rezistence na antibiotika [6]
Rezistence může být primární (vycházející z vlastností bakterie před jejím kontaktem s antibiotikem) a získaná (je výsledkem některého z adaptačních mechanismů)
Genetické principy získané rezistence:
mutace (změny v genech (sekvencích DNA), které mají za následek výměnu jedné nebo více aminokyselin: syntetizuje se tak bílkovinný produkt, který má omezenou schopnost vázat antibiotikum
horizontální přenos genů (viz snímek 10)
Problémy s rezistencí
„některé nemocnice v Evropě a Severní Americe jsou zaplaveny enterokokálními infekcemi, které jsou rezistentní vůči všem klinicky doporučovaným antibiotikům, proti vícenásobně rezistentním stafylokokům nám zbylo jediné antibiotikum. Podobně se zvýšila rezistence pneumokoků a to všechno vlastně vrací léčbu infekčních onemocnění do předantibiotikálního období. Tato situace se nevyvinula bez předchozích varovných signálů“
„Není pochyb o tom, že za vznik rezistence mohou hlavně bakterie samy, neboť jsou neobyčejně geneticky proměnlivé a dokážou vyvinout obranné mechanizmy během velmi krátké doby. Na druhou stranu však antibiotika byla a ještě jsou v klinické praxi často předpisována, ačkoli to není nutné. Platí to zejména o banálních onemocněních respiračního traktu. Statistiky ukazují, že až 70 % terapeutických postupů využívajících antibiotika není nezbytných. Lékaři nejsou vždy o způsobu použití antibiotika dobře poučeni (někdy získávají informace pouze od zástupců farmaceutických společností).“

## Slide 37
Problémy s rezistencí na antibiotika [6]
„Krom toho se dlouhou dobu antibiotika téměř bez kontroly uplatňovala ve výživě hospodářských zvířat, například tetracykliny se používaly k zvýšení užitné váhy dobytka. A nakonec může za vznik rezistence bakterií vůči antibiotikům i pacient sám: jednak tím, že se předepsání antibiotika dožaduje, a také tím, že nedodržuje léčebný postup. “
„Cesty k nápravě nebo alespoň zlepšení současné situace jsou v podstatě dvě: nepoužívat antibiotikum, vůči němuž infekční bakterie začínají být rezistentní, a hledat nové látky a nové léčebné postupy. “
„Skutečnost, že bakterie nese geny rezistence vůči určitému antibiotiku, je velmi výhodná v případě, že prostředí toto antibiotikum obsahuje. Odolnost vůči antibiotiku však může jít také na úkor jiných vlastností a procesů, které v bakteriální buňce probíhají, a může v jeho nepřítomnosti vést ke snížené konkurenceschopnosti rezistentních bakterií vzhledem k citlivé části populace.
Antibiotika obvykle velmi účinně selektují rezistentní kmeny, ovšem tyto kmeny mohou být naopak znevýhodněny v nepřítomnosti antibiotika, v nepřítomnosti antibiotika může tedy selekční tlak působit opačně, tento proces je ovšem zpravidla mnohem pomalejší

## Slide 38
Farmaka v žp:
http://brezova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=431075
[1]
http://www.recetox.muni.cz/res/file/pdf/enviscreen/CBS2009-Hilscherova.pdf
[2]
http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2009_07_540-547.pdf
[3]
http://is.muni.cz/th/323907/prif_b/BPMichelovaHa.pdf
[4]
Lhotský: Úvod do studia symbiotických interakcí mikroorganismů [5]
http://casopis.vesmir.cz/clanek/rezistence-na-antibiotika [6]
Další zdroje:
http://www.veronica.cz/?id=561