## Slide 1: Tato prezentace vznikla za podpory Fondu rozvoje Masarykovy univerzity
Projekt MUNI/FR/1577/2015
Sledování fyziologických parametrů kardiovaskulárního systému – od teorie ke klinické praxi

## Slide 2: Měření krevního tlaku

## Slide 3: Krevní tlak
= tlak krve na stěnu cévy
Systolický krevní tlak = nejvyšší tlak v průběhu vypuzovací fáze srdečního cyklu
  120 mmHg pro levou komoru, aortu
  25-30 mmHg pro pravou komoru, plicnici
Diastolický krevní tlak = tlak v plnící fázi cyklu
  téměř nulový při plnění srdečních komor
  80 mmHg při plnění velkého krevního oběhu
  5-10 mmHg při plnění malého krevního oběhu

## Slide 4: Vztah EKG a sfygmografie pro levou komoru a velký krevní oběh
Autor: David Dufek
Notes: Na snímku je zobrazena křivka elektrické aktivity srdce – EKG a mechanické aktivity – snímané metodou sfygmografie. Sfygmografická křivka popisuje změny krevního tlaku v průběhu srdečního cyklu pro levou komoru a velký krevní oběh. Na vrcholu křivky měříme hodnotu systolického krevního tlaku. Na sestupné části křivky nalézáme malý zářez, tzv. dikrotickou incizuru, která je způsobena uzavřením aortální chlopně a velmi krátkým okamžikem, kdy tok krve dopadá zpět na chlopeň, odráží se od ní a následně pokračuje dále do oběhu.

## Slide 5: Invazivní měření TK
Katetr v cévním řečišti
Na konci katetru snímač krevního tlaku založený na piezoelektrickém principu
Katetr nejčastěji zavádíme do tepen na předloktí (a. ulnaris, a. radialis, a. brachialis)
Využití zejména na JIP a při náročnějších chirurgických výkonech
Nevhodné pro ambulantní použití

## Slide 6: Katetr pro měření krevního tlaku
Zdroj 1 : http://d7-dev.dicardiology.com/sites/daic/files/styles/content_feed_large/
public/final_artery_cath_with_graph.jpg?itok=57Tk0LWE
Zdroj 2 : http://millar.com/sites/default/files/u16/PCU_2000_pressure_control_unit.gif

## Slide 7: Neinvazivní měření TK
Palpační metoda
  Využíváme tonometru s manžetou
  Po nafouknutí manžety na paži nad hodnotu STK v ní pomalu tlak snižujeme, až zachytíme palpací tep na a. radialis
  Okamžik zaznamenání tepu=STK dle stupnice tonometru
  Nelze měřit DTK

## Slide 8: Neinvazivní měření TK
Auskultační metoda
  Využíváme tonometr s manžetou a fonendoskop
  Nafoukneme manžetu (cca o 20 mmHg nad předpokládaný STK), pomalu (rychlostí 1-2 mmHg/s) snižujeme tlak v manžetě
  Při vyrovnání tlaku v manžetě na paži se STK dojde k mírnému otevření dosud zcela uzavřené a.brachialis –tím ke vzniku turbulentního proudění (změna Reynoldsova čísla), což je podkladem vzniku poslechových fenoménů – Korotkovovy fenomény
  při vymizení fenoménů odečítáme hodnotu DTK
  Odečítáme STK i DTK

## Slide 9: Rtuťový tonometr
Zdroj: http://www.mixxer-medical.cz/fotky33891/fotos/_vyr_6759525-020---Mercurex.jpg

## Slide 10: Neinvazivní měření TK
Oscilometrická metoda
  Umožňuje automatické měření
  Tonometr s manžetou je vhodný i pro domácí použití
  Princip metody stejný jako u auskultační metody – změna laminárního v turbulentní proudění - přístroj ale zaznamenává oscilace nad okludovanou a. brachialis, které se objevují při dosažení hodnoty STK a jsou maximální při dosažení středního arteriálního tlaku
  Detekce mizejících oscilací je složitá, DTK přístroj přímo nezměří, dopočítává jej

## Slide 11: Automatický tonometr
Zdroj : http://www.polymedshop.cz/static/_foto_zbozi/3/6/0/8/00777._._.o.jpg

## Slide 12: Neinvazivní měření TK
Fotopletysmografická metoda
  Kontinuální měření TK tep po tepu dle metody patentované profesorem Janem Peňázem (profesor Fyziologického ústavu LF MU Brno, 1926-2015)
  Manžeta umístěna na prstu ruky
  Fotodioda vysílá světelný signál procházející skrze prstovou arterii, zaznamenává změny jejího objemu, které nastávají v průběhu srdečního cyklu; tento signál je pak použit pro zpětnou vazbu měnící přítlak manžety tak, aby se zachoval stejný průtok krve prstem
  Ve světě více rozšířená v klinické praxi, v ČR – hlavně ve výzkumných laboratořích

## Slide 13: Schéma manžety fotopletysmografu
Zdroj: archiv Fyziologického ústavu LF MUNI

## Slide 14: Finometer
Zdroj: archiv Fyziologického ústavu LF MUNI

## Slide 15: Neinvazivní měření TK
24hodinové ambulantní měření TK
  Pacientská jednotka (připevněná u pasu) a manžeta
  Pracuje na oscilometrickém principu, měření TK pravidelně v předem nastavených intervalech (den-3x1hod; noc 1x1hod)
  Umožňuje detekovat hypertenzi bílého pláště či maskovanou hypertenzi
  Informuje o nočním poklesu TK (fyziologicky o 10 – 15 %, pacienti s nedostatečným poklesem mají horší prognózu)
  Ověření účinnosti zavedené antihypertenzní terapie a času jejího podávání

## Slide 16: Pravidla pro měření TK
Krevní tlak měříme vsedě, nejméně po 5 – 10 minutovém uklidnění
Pacient nesmí mluvit
Používáme manžetu správné velikosti (musí zaujmout 2/3 paže), umisťujeme ji dolním okrajem cca 1 – 2 cm nad loketní jamku
Paže pacienta nesmí být zaškrcena vykasaným rukávem
Auskultační metoda by měla být prováděna v tichém prostředí

## Slide 17: Pravidla pro měření TK
Při vstupní prohlídce měříme tlak na obou pažích, rozdíl by neměl být vyšší než 10 mmHg (větší rozdíl může být způsobený např. koarktací aorty, disekcí aorty nebo okluzí některé periferní tepny)
Krevní tlak bychom měli změřit třikrát, zaznamenáme průměr druhého a třetího měření

## Slide 18: Zdroje informací
NĚMCOVÁ, Helena, et al. Měření krevního tlaku. Interní med, 2006, 3.9: 396-400.
Prezentace pro praktická cvičení z fyziologie