## Slide 1: Glukóza
Ing. Martina Podborská, Ph.D.
OKB FN Brno
Školní rok 2017/2018

## Slide 2: Glukóza – klinický význam
FPG (plazmatická koncentrace glukózy v žilní krvi nalačno)
Koncentrace FPG (stanovení glykémie) je hlavní nástrojem pro:
  určení diagnózy diabetu mellitu (DM)
  vyhledávání osob se zvýšeným rizikem DM

## Slide 3: Glukóza
Analyzovaný materiál:
  B, S, P, U, CSF, výpotek
Preanalytické požadavky:
  pro diagnostiku diabetu mellitu je nevhodný odběr krve bez antiglykolitických přísad; ČSKB a Česká diabetol. společnost (2005) doporučují:
    odběr krve nalačno (min. 8h lačnění)
    stanovení v plazmě žilní krve (EDTA + NaF)
    oddělení plazmy od krevních elementů do 60 min po odběru
  při sběru moče uchovávat moč do doby analýzy při 4-80C, je třeba zabránit bakteriální kontaminaci

## Slide 4: Glukóza
Odběr krve na stanovení glukózy:
  Žilní krev:
    pro diagnostiku DM a pro případ, že jsou potřebná další laboratorní vyšetření
  Kapilární krev:
    pro kontrolu léčby, ne pro diagnostiku

## Slide 5: Glukóza
Referenční meze:
  S, P-Glukóza: 3,9 – 5,6 mmol/l
  CSF-Glukóza: 2,8 – 3,9 mmol/l
  dU-Glukóza: 0 - 1,7 mmol/24h
  P-Glukóza (oGTT nalačno): 3,9 – 5,6 mmol/l
  P-Glukóza (oGTT po 2h): 3,9 – 7,8 mmol/l
Referenční metoda: ID-GC/MS (izotopová diluce a stanovení GC s MS)
Certifikovaný referenční materiál: SRM 909 NIST, NIST/SRM 917, NIST/SRM 965 (USA)

## Slide 6: Diabetes mellitus a jeho typy
Diabetes mellitus 1. typu (IDDM, závislý na inzulinu):
  je způsoben absolutním nedostatkem inzulinu v důsledku zániku b-buněk pankreatu
Diabetes mellitus 2. typu (NIDDM, nezávislý na inzulinu):
  je způsoben relativním nedostatkem inzulinu – sníženou citlivostí tkání k inzulinu, hladina inzulinu přitom může být normální, zvýšená nebo snížená
Gestační diabetes mellitus:
  vzniká v průběhu těhotenství, po porodu většinou vymizí
Ostatní specifické typy diabetu mellitu:
  diabetes doprovází jiná onemocnění, např. endokrinní, genetická, zánětlivá nebo vyvolané některými léky

## Slide 7: Diagnostická kritéria diabetu mellitu
Klinické symptomy:
  P-Glu (náhodný odběr): ≥ 11,1 mmol/l
  P-Glu (nalačno): ≥ 7,0 mmol/l
  P-Glu (oGTT) po 2h: ≥ 11,1 mmol/l
  opakované vyšetření
Rozhodovací meze:
* při diagnostice gestačního diabetu
FPG (mmol/l) | Interpretace
< 5,6 (< 5,1)* | Vyloučení diabetu mellitu
5,6 – 6,9 | Zvýšená FPG (IFG, prediabetes)
˃ 7,0 | Diabetes Mellitus

## Slide 8: Doporučení ČSKB a ČDS

## Slide 9: Algoritmus pro diagnostiku DM u dospělých
Doporučení ČDS a ČSKB; vydáno v únoru 2012, aktuální korekce 18.2.2015

## Slide 10: Požadavky na analytickou kvalitu měření
Mezilehlá preciznost | CV < 2,5 %
Pravdivost (Bias) | B < 2,0 %
Celková chyba | TE < 3,1 %
Metrologická návaznost | referenční metoda
Intraindividuální biologická variabilita | 4,9 | Preciznost odvozená z biologických variabilit | 2,5
Interindividuální biologická variabilita | 6,9 | Pravdivost odvozená z biologických variabilit | 2,2
Celková biologická variabilita | 8,9 | Celková chyba odvozená z biologických variabilit | 6,9
www.westgard.cz
Doporučení ČDS a ČSKB; vydáno v únoru 2012, aktuální korekce 18.2.2015

## Slide 11: Glukóza – metody stanovení
1. Referenční metody:
a) ID-GC/MS a ID-LC/MS
  standardní přidání značené glukózy C14 (izotopová diluce) do analyzovaného vzorku, následné rozdělení plynovou nebo kapalinovou chromatografií a stanovení glukózy hmotnostní spektrometrií

## Slide 12: Glukóza – metody stanovení
2. Doporučené rutinní metody – enzymové stanovení:
2.1 Metoda s hexokinázou a glukóza-6-fosfát (HK/G6PD):
glukóza + ATP glukóza-6-fosfát + ADP (HK)
glukóza-6-fosfát + NADP+ glukono-6-fosfát + NADPH (G6PD)
vzrůst absorbance NADPH je přímo úměrný koncentraci glukózy ve vzorku a měří se fotometricky při 340 nm
první reakce katalyzovaná hexokinázou není specifická pro glukózu (reagují všechny hexózy), ale specifita stanovení je získaná druhou reakcí, při která se stanovuje pouze fosforylovaná glukóza

## Slide 13: Glukóza – metody stanovení
2. Doporučené rutinní metody – enzymové stanovení:
2.2 Metoda s glukózaoxidázou a peroxidázou (GOD/POD):
b-D-glukóza + O2 b-D-glukonolakton + H2O2 (GOD)
H2O2 + 4-aminoantipyrin + fenol chinonmonoiminové barvivo + H2O (POD)
vzrůst absorbance barevného produktu je přímo úměrný koncentraci glukózy ve vzorku a měří se spektrofotometricky při 340 nm
první reakce je specifická, reakce na stanovení peroxidu vodíku však může být více či méně ovlivněna interferujícími látkami

## Slide 14: Glukóza – metody stanovení
3. Elektrochemické metody:
Clarkova kyslíková elektroda
Biosenzory s membránou se zakotvenou GOD
Glukometry (POCT)
automatický stolní analyzátor ke stanovení glukózy a laktátu (Biosen)
lanceta
glukometry

## Slide 15: Glukóza – metody stanovení
Princip: přímé elektrochemické stanovení
1. glukóza + O2 glukonolakton + H2O2 (glukózaoxidáza)
2. elektrochemická redukce H2O2 na H2O
3. vzniklý elektrický proud nebo náboj je úměrný koncentraci glukózy (amperometrické nebo coulometrické stanovení)
H2O2 2H+ + O2 + 2e- reakce na anodě
2e- + 2H+ + ½ O2 H2O reakce na katodě
Pt
napětí

## Slide 16: Glukóza – metody stanovení
Glukometry:
jsou určeny k selfmonitoringu pacientů s DM, dále pro ambulantní měření koncentrace glukózy
použití glukometrů k dg. DM se nedoporučuje
proti referenční metodě nesmí chyba měření překročit:
± 0,83 mmol/l pro koncentrace < 5,6 mmol/l
± 15% pro koncentrace ≥ 5,6 mmol/l
kontroly osobních glukometrů srovnáním s měřením v laboratoři se doporučuje provádět v pravidelných časových intervalech minimálně jednou ročně

## Slide 17: Glukóza v moči
glykosurie: stanovení ztráty glukózy močí
pro diagnostiku DM není stanovení doporučeno
má jen orientační význam
prakticky byla nahrazena selfmonitoringem glykémií

## Slide 18: Glukózový toleranční test (oGTT)
po lačnění (10-14h) je provedeno stanovení glykémie v žilní plazmě a poté je podáno 75 g glukózy ve 300 ml vody
po 2h fyzického klidu je proveden další odběr krve ke stanovení glykémie v žilní plazmě
u gestačního oGTT: odběr krve před zátěží, 1h po zátěži a 2h po zátěži
vyhodnocení oGTT:
Glykémie v žilní plazmě za 2h | Klinický závěr
< 7,8 mmol/l | Diabetes mellitus vyloučen
7,8 – 11,0 mmol/l | Porušená glukózová tolerance
> 11,0 mmol/l | Diabetes mellitus potvrzen

## Slide 19: Glukózový toleranční test (oGTT)
používá se k potvrzení diagnózy DM v případech:
  stavy IFG (prediabetu) s hodnotami FPG 5,6 až 7,0 mmol/l
  těhotenství u skupin se zvýšeným rizikem vzniku DM
  jedinci se zvýšeným rizikem vzniku DM
  v situacích s FPG < 5,6 mmol/l při podezření na poruchu tolerance glukózy z předchozích vyšetření

## Slide 20: Algoritmus pro laboratorní screening GDM
Doporučení ČDS a ČSKB; vydáno v únoru 2012, aktuální korekce 18.2.2015

## Slide 21: Děkuji za pozornost.