## Slide 1: Principy suché chemie
Ondřej Wiewiorka

## Slide 3: Suchá chemie obecně
Reagencie imobilizované na nosném povrchu
  Chemická reakce probíhá v kapalném prostředí díky přidání vzorku
Vyšší cena x Vysoká rychlost
  Po použití se proužek vyhodí
Vyhodnocení
  Vizuální odečtení (Okometricky)
  Denzitometricky
  Pomocí reflexní fotometrie
  Elektrochemicky
Využití
  Především POCT
  Analýza moči, punktátů, likvoru, plné krve, plazmy
Notes: Hlavní příčina vzniku této oblasti analytické chemie
–hledání možnosti rychlé a pohodlné analýzy
•Snadnost analýz se stala hnací silou rozšíření
•George Oliver napsal v roce 1883 do Lancetu:
–"Všichni zaneprázdnění praktičtí lékaři musí uznat klinickou užitečnost a význam spolehlivých, rychlých a mobilních testů"
•Už tehdy šlo o obhajování prvních kroků nového odvětví analytické chemie
•V současné době má rozhodující vliv na rozsáhlou decentralizaci klinicko-chemického vyšetřování v zemích s vyspělými zdravotnickými službami

## Slide 4: Reagenční proužek (strip)
Technologie tenkých vrstev – (Bio)chemické testy
  Krycí
  Separační
  Reakční
  Separační
  Indikační
  Absorpční
  Nosná
Matrice pro činidlo může být
  Impregnované vlákno / vícevrsvý film
Notes: analyzovaný roztok (moč, krev, sérum nebo plazma) je aplikován na povrch pevné fáze
•difunduje do její matrice a přitom rozpouští suché činidlo, které je v matrici dispergováno
•rozpuštěné činidlo reaguje s analyzovanou látkou za vzniku barevného produktu
•výsledné zbarvení na povrchu pevné fáze je sledováno vizuálně nebo instrumentálně

## Slide 5: Reagenční proužek (strip)
Biochemické testy – princip
ALP
Amyl
BilT
Chol

## Slide 6: Reagenční proužek (strip)
Phan (Glukophan…, PentaPHAN…)
Hemoglobin + Ery, Ketony, Bilirubin, Urobilinogen, Glukóza, Bílkoviny, pH, Dusitany, Kyselina askorbová, Specifická hmotnost, Leukocyty, Mikroalbumin, Kreatinin

## Slide 7: Reagenční proužek (strip)
Technologie tenkých vrstev – Imunochemické testy
  Krycí
  Imobilizovaná Ag(c)
  Imobilizovaná Ag
  Nosná
  Značené Ab + Ab(c)
  Transportní
  Separační

## Slide 8: Reagenční proužek (strip)
Test na drogy
Barbituráty, Benzodiazepiny, Kokain, Metamfetamin, MDMA, Extáze, Morfin, Metadon, Opiáty, Fencyklidin, Tricyklická antidepresiva, THC
Těhotenský test hCG

## Slide 9: Reagenční proužek (strip)
Technologie tenkých vrstev - Elektrochemické
Stripy pro glukometry
- Roche
Stripy pro glukometry
- Nova

## Slide 10: Metody detekce
Optické
  Vizuálně
  Reflexní fotometrie
  Denzitometrie
Elektrochemické
  Potenciometrie
  Amperometrie

## Slide 11: Metody detekce
Reflexní fotometrie

## Slide 12: Reflexní fotometrie
Ulbrichtova koule
  Dopadající i odražený paparsky světla jsou rozptýleny všemi směry

## Slide 13: Metody detekce
Potenciometrie – rozdíl potenciálu u referenčního roztoku vzorku
  Na, K, Cl
Amperometrie – měření procházejícího proudu za stabilního napětí
  Glu

## Slide 14: Analyzátory
Accutrend Plus
Plná krev
Reflexní fotometrie
Glu, Trigly, Cholesterol,
Laktát

## Slide 15: Analyzátory
Reflotron
ALP, Amyláza, Bilirubin, Cholesterol, CK, Kreatinin, GGT, Glukóza, AST, ALT, HDL, Cholesterol, Hemoglobin, K+, P-Amyl, Trigly, Urea, Kyselina močová

## Slide 16: Analyzátory
Laura; Aution Max; FUS 2000

## Slide 17: Analyzátory
Spotchem EL se-1520 (Arkray) – Na, K, Cl
Plná krev, serum, plasma, moč
Elektrochemická detekce

## Slide 18: Analyzátory
Vitros
Výkon je až 540 analýz/hod
Pro analýzu vyžadováno 10 ml séra

## Slide 19
separační vrstva
reakční vrstva
semipermeabilní membrána
indikátorová vrstva
nosič

## Slide 20: Analyzátory

## Slide 21: Děkuji za pozornost