## Slide 1: Ortopedická protetika
Obor, jeho náležitosti a využití v praxi

## Slide 6: Ortopedická protetika
medicínsko - technický obor
výrobou a distribucí rehabilitačních prostředků

## Slide 7: Ortopedická protetika
Proteometrie – získává data pro konstrukci, výrobu a aplikaci
Protetika - nauka o náhradě ztracených částí těla a funkce
Ortotika - nauka o náhradě ztracených funkcí těla
Epitetika - nauka o kosmetickém krytí části těla
Kalceotika - nauka o ortopedické obuvi
Adjuvatika - nauka o pomůckách pro obsluhu

## Slide 8: Historie
21. století?

## Slide 9: Biomechanika

## Slide 10: Proteometrie
Anamnéza se zaměřením na sociální a pracovní anamnézu
Klinické vyšetření
Kineziologické rozbory (GROSS a spol. 2005).
Antropometrické vyšetření
Karteziánské roviny:
  3D, frontální, sagitální, transversální
  ortopedická somatometrie (základní body, délka končetin, měrné listy)

## Slide 11: Protetika
Protetická náhrada:
  Nahrazení: části těla a funkce
  Požadavky: statika, dynamika, ovladatelnost, trvanlivost, estetika
  Konstrukce:
    Pahýlové lůžko
    Modul (stehno, bérec, noha, kloub)
    Pomocné díly: bandáže, šle
nauka o náhradě ztracených částí těla

## Slide 12: Protetika
Konstrukce – pahýlové lůžko

## Slide 13: Protetika
Konstrukce – pahýlové lůžko

## Slide 14: Protetika
Konstrukce – pahýlové lůžko

## Slide 15: Protetika
Konstrukce – pahýlové lůžko

## Slide 16: Protetika
Konstrukce – pahýlové lůžko

## Slide 17: Protetika
Formování pahýlu – pahýlové lůžko

## Slide 18: Protetika
Výroba – pahýlové lůžko – negativ pozitiv

## Slide 19: Protetika
Výroba – pahýlové lůžko – silikon/kaučuk, termoplast

## Slide 20: Protetika
Výroba – pahýlové lůžko – exartikulace v kyčli

## Slide 21: Protetika
Výroba – pahýlové lůžko – exartikulace v kyčli

## Slide 22: Protetika
Výroba – pahýlové lůžko – exartikulace v kyčli

## Slide 23: Protetika
Konstrukce – modul

## Slide 24: Protetika
Konstrukce – modul

## Slide 25: Protetika
Konstrukce – pomocné díly

## Slide 26: Protetika
Nácvik stoje
Propriocepce
Výdrž
Koordinace pohybu
Chůze
Pobyt na lůžkovém oddělení
Rehabilitace

## Slide 27: Protetika
Kosmetická
Kosmetická s mechanickou rukou
Bioelektrická protéza
Protézy horní končetiny

## Slide 28: Protetika
Kosmetická
Kosmetická s mechanickou rukou
Bioelektrická protéza
Protézy horní končetiny

## Slide 29: Ortotika
Oslabená či ztracená funkce
Ortézy:
  sériové nebo individuální
  Trup nebo končetiny
nauka o náhradě ztracených funkcí těla

## Slide 30: Ortotika
Statické:
  Pevné bez pohybu, zmírňují bolest, stabilizují končetinu
Dynamické:
  Řízený pohyb, nahrazují ztracené či oslabené funkce svalů a kloubů
nauka o náhradě ztracených funkcí těla

## Slide 31: Ortézy
Dlahy
Klouby
Třmeny
Tahy
Peloty
Pomocné díly (návleky)
A jejich části

## Slide 32: Ortotika
nauka o náhradě ztracených funkcí těla
Ortézy:
  sériové nebo individuální
  trupové nebo končetinové
  fixační (omezují pohyb)
  korekční (upravují postavení)
  extenční (narovnávají končetinu)
  vyrovnávající (mechanicky délku)
  podpěrné (odlehčují od zatížení)
  Pracovní (HKK se špatným úchopem)
Dynamické
Statické

## Slide 33: Ortotika
Prstové ortéza
  Dynamické: Pružné tahy
  Statické
Zápěstní/předloketní:
  Rigidní
  Semirigidní
Předloktí:
  epicondylitis
Loketní:
Ortézy HKK

## Slide 34: Ortotika
HKK

## Slide 35: Ortotika
Tendosynovitis capitis longi m. bicipitis brachii
Ruptura šlachy dlouhé hlavy bicepsu
Bursitis subacromialis
Tendinitis m. supraspinati
Ruptura rotátorové manžety
Impimgement syndrom ramene
Syndrom zmrzlého ramene
Arthrosis art. glenohumeralis
Afekce akromioklavikulárního kloubu
Záněty
Nádory
Trauma
Bolest přenesená z jiného místa
Pooperační léčba
Syndrom bolestivého ramene

## Slide 36: Ortotika
Ortopedické výkony:
  Artroskopie:
    SLAP léze
    Sutury RM
    SA dekomprese
  Endoprotézy:
    CKP
    TEP
    Rev TEP
  Traumatologie:
    ORIF
    IM nail
Ramenní kloub
Ortézy:
  Artroskopie:
    Desault 4 – 6 týdnů
    Abdukční ortézy
    Šátkový závěs
  Endoprotézy:
    Bez fixace/DO
    Bez fixace/DO
    Bez fixace /DO
  Traumatologie:
    Bez fixace 90% OS výkonů
    Konzervativní terapie: DO/AD
    Individuální ortézy a dlahy
    Šátkový závěs

## Slide 37: Ortotika
Ramenní kloub
Desault ortéza
  fixace na 4 – 6 týdnů
    a) aktivní cvičení prstů, zápěstí
    b) pasivní a později aktivní pohyb lokte
    (paže ve vnitřní rotaci!)
    c) izometrie svalů paže v ortéze
    d) úprava postury
Abdukční dlaha/ortéza
  Fixace 4 – 6 týdnů
    a) aktivní cvičení prstů, zápěstí
    b) pasivní a později aktivní pohyb lokte
    c) úprava postury

## Slide 38: Ortotika
Ramenní kloub
Desault ortéza
Abdukční dlaha/ortéza

## Slide 39: Ortotika
Ramenní kloub
Desault ortéza
Abdukční dlaha/ortéza

## Slide 40: Ortotika
Pierre-Joseph Desault
Pierre-Joseph Desault
  6 Feb 1738 – 1 June 1795
  Francie
  anatom a chirurg

## Slide 41: Ortotika
DKK

## Slide 42: Epitetika
Náhrada ztracené, nevyvinuté a nebo atrofované části těla
nauka o kosmetickém krytí části těla

## Slide 43: Epitetika
V příadě párovách orgánů, částí (uši, prsty, amputace chodidla)
Skenner: snímání – CAD - pozitiv
Maxilofaciální epitézy (Bibb et al.)
Designové kryty - SLS (Selective Laser Sintering)
3D

## Slide 44: Kalceotika
Speciálně upravená obuv
nauka o ortopedické obuvi

## Slide 45: Kalceotika
Funkce ortopedické obuvi:
1. Odlehčení
2. Korekce vadného postavení
3. Imobilizace
nauka o ortopedické obuvi

## Slide 46: Kalceotika
Druhy ortopedické obuvi:
Zdravotní obuv
Upravená konfekční obuv
Ortopedická obuv
Obuv diabetická
nauka o ortopedické obuvi

## Slide 47: Kalceotika
ČástI:
nauka o ortopedické obuvi

## Slide 48: Kalceotika
Postup zhotovení:
1. Ušití svršku podle kopyta
2. Vyhotovení napínací stélky
3. Napínání svršku přes stélku
4. Přilepení svršku ke stélce
5. Zhotovení rámu obkružující celou stélku
6. Zapracování klenku – vyztužení
7. Půdování
8. Přilepení podešve a podpatku: A-opatek, B-bočky, C-tužinka, K-kopyto
nauka o ortopedické obuvi

## Slide 49: Kalceotika
A- vysoké boty
B- botka
C- kotníčková botka
D- polobotka
E- perka
F- kozačky
Tvary obuvi

## Slide 50: Kalceotika
1. Správná velikost. P!ed špičkou minimálně 1 cm volného prostoru
2. Boty s širším přednožím
3. Flexibilní v místě středu nožičky
4. Pevný opatek, který dobře drží patu
Zásady dětské obuvi

## Slide 51: Kalceotika
1. Stélkové
2. Tříčtvrteční
3. Podpatěnky
4. Srdíčkové
1. Tuhé
2. Měkké
1. Aktivní
2. Pasivní
vložky

## Slide 52: Kalceotika
Skořepinové vložky
Helfetova patní vložka
vložky

## Slide 53: Kalceotika
3D

## Slide 54: Kalceotika
podpatěňky
korektory
Korektory, podpatěňky

## Slide 55: Adjuvatika
Postižené osoby a denní úkony
lokomoce, hygiena a soběstačnost, bezpečnost
praktické a grafomotorické činnosti
sporty
nauka o pomůckách pro obsluhu

## Slide 56: Adjuvatika
Imobilní pacienti, vozíčkáři, senioři
Dlouhodobě léčení na lůžku
Po náročných ortopedických – chirurgických výkonech
nauka o pomůckách pro obsluhu

## Slide 57: Adjuvatika
polohovací a fixační
pro lokomoci, její nácvik a kompenzaci
hygienická
usnadňující výkon praktických činností
pro realizaci volnočasových, pracovních aktivit
nauka o pomůckách pro obsluhu

## Slide 58: Adjuvatika
optimalizace polohy, vertikalizace osob s poruchou hybnosti
vybaveny ovladačem pro nastavení potřebné výšky a sklonů
polohovací a fixační

## Slide 59: Adjuvatika
Polohovací klíny, vaky:
  Fixace vleže na zádech, na boku, na břiše
  Střídání poloh á 30min, prevence dekubitů
Ortézy:
  Stabilizace držení těla, páteře, hrudníku a kloubů
Sedačky:
  Speciálně upravené, polohovatelné
  Bezpečný sed, opěrka hlavy
polohovací a fixační

## Slide 60: Adjuvatika
Polohovací, vertikalizační stojany:
  Fixace tále v oblasti chodidel, lýtek, kolen a stehen, pánve, boků a hridníku
  + pracovní stů
Kluzná deska:
  Usnadňuje přesun z vozíku na lůžko nebo do auta
polohovací a fixační

## Slide 61: Adjuvatika
Zdravotní kočárky:
  Pro děti v ranném věku
  Kombinace s abdukčními klíny, opěrkami, stolky ap
Rehabilitační vozíky:
  dle pohonu - mechanické x elektrické
  dle prostředí - interiérové x exteriérové
  dle věku - pro děti, mládež a dospělé
  dle konstrukce - pevná x skládací
  dle účelu - standardní x speciální (sportovní, hygienické, transportní).
Pro lokomoci, její nácvik a kompenzaci

## Slide 62: Adjuvatika
Rehabilitační vozíky – mechanické: aktivizační, mechanický, multifukční, pro hemiparetiky, amelie, dysmelie

## Slide 63: Adjuvatika
Speciální sportovní vozíky: basketball, ragby, tenis, bencykl

## Slide 64: Adjuvatika
Pro sporty: handbike,monoběžky, mnoski, stabilizátoz

## Slide 65: Adjuvatika
Motopedy:
Motodlahy:
  Horní končetiny
  Dolní končetiny:
    Kolenní a kyčelní kloub
    Hlezenní kloub
Trenažéry pohybu končetin, např. po operacích

## Slide 66: Adjuvatika
Lezítka: napři pro děti s DMO diparetická forma
Chodítka: nácvik chůze:
  Čtyřbodová nepojízdná/pojízdná
  Dvoukolová: pojízdná
  Tříkolová….
Trenažéry pohybu končetin, např. po operacích

## Slide 67: Adjuvatika
čtyřbodová, francouzská, dětská loketní berle,
podpažní, vycházkové hole
výškově nastavitelné, skládací vycházková hole
Berle: opěrná funkce

## Slide 68: Adjuvatika
Schodišťové plošiny: šikmá, svislá
Schodolezy
Rampy
Překonání bariér

## Slide 69: Adjuvatika
zvyšují potenciál uživatele v oblasti sebeobsluhy a nezávislosti na dopomoci druhé osoby
Zvedáky, sedačky do vany/sprchy, vozíky toaletní
Nástavce, opěrky, madla na WC
K hygieně

## Slide 70: Adjuvatika
fixační prkénka, talíře
Příbory, úchytky
Speciální nože
Podavače
Usnadňující výkon praktických činností

## Slide 71: Adjuvatika
Trackball, myši
Klávesnice
IT

## Slide 72: Adjuvatika
IT

## Slide 73: Adjuvatika
Smart NAV a 14 Control

## Slide 74: Adjuvatika
Zdravotní kočárky:
  Pro děti v ranném věku
  Kombinace s abdukčními klíny, opěrkami, stolky ap
Rehabilitační vozíky:
  dle pohonu - mechanické x elektrické
  dle prostředí - interiérové x exteriérové
  dle věku - pro děti, mládež a dospělé
  dle konstrukce - pevná x skládací
  dle účelu - standardní x speciální (sportovní, hygienické, transportní).
Kočárky, vozíky

## Slide 75: Závěr

## Slide 76: Závěr
21. století?

## Slide 77: Závěr
21. století?

## Slide 78: Závěr
21. století?

## Slide 79: Zdroje
BENDOVÁ, P., JEŘÁBKOVÁ, K., RŮŢIČKOVÁ, V. Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami. Olomouc, 2006. ISBN 80-244-1436-8.
JONÁŠKOVÁ, V. Protetické pomůcky osob s poruchou mobility. In Renotiérová M., Ludíková, L. a kol. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2006. ISBN 80-244-1475-9.
TŘASOŇOVÁ, Miroslava, LF MU 2005 PPT
http://www.oajl.cz, http:// www.ms-protetik.cz, http:// www.ergon.czm ,http:// www.altech-uh.cz, http:// www.ortoservis.cz, http:// www.zdravotniprodejna.cz
http:// www.medicco.cz, http:// www.meyra.cz, http:// www.dmapraha.cz, http:// www.petit-os.cz
Janíček, P.: Ortopedie. Lékařská fakulta MU v Brně, 2001 Spoluautoři: Dufek, P., Chaloupka, R., Krbec, M.,Poul, J.,Procházka, P., Rozkydal, Z.
Näder, E.M., Näder, H.G., Blomke, F: Otto- Bock Prothesen- Kompendium Prothesen für die untere Extermität. 2. Auflage, Schiele and Schön, 1993.
Otto Bock: Technische Information, 2.3.5. ISNY – Island- Schweden, New York, 1990.
Sosna, A., Vavřík, P., Krbec, M., Pokorný, D.: Základy ortopedie. Triton, 2001.
Fotografie z LAOS (soukromá databáze Jan Kocanda)
publikace LF MU, doc. Ivan Müller, CSc., doc. Z. Rozkydal, Internet