## Slide 1
Iontový podklad akčního napětí srdečních buněk
Metodiky, fyziologie a vybrané patologie
Doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D.
Prezentace vznikla za podpory projektu FRMU „Modernizace výuky buněčné srdeční elektrofyziologie“, MUNI/FR/1490/2018.

## Slide 2
1:Ganong´s Review of Medical Physiology, 23rd edition
1
Notes: Jak je obecně známo, podkladem fyziologicky probíhající mechanické aktivity srdce je adekvátně utvářená aktivita elektrická. Srdeční svalové buňky jsou jedním z typů vzrušivých tkání. Jsou tedy schopné na stimulaci reagovat vznikem akčního napětí, které se šíří srdeční svalovinou a umožní její následnou kontrakci vedoucí k vypuzení krve ze srdce do krevního oběhu.
Elektrická aktivita srdce vzniká a na pracovní myokard se šíří prostřednictvím srdečního převodního systému. Obrazem elektrické aktivity na úrovni jednotlivé srdeční buňky je akční napětí. Jeho konfigurace se zásadním způsobem liší v buňkách převodního systému a v buňkách pracovní svaloviny srdce a rovněž pak v rámci samotné pracovní svaloviny náležící k různým srdečním oddílům a vrstvám.
Odlišná konfigurace akčního napětí je podmíněna odlišným zastoupením a aktivitou jednotlivých iontových membránových proudů. Pro správné utváření akčního napětí je klíčová dokonalá souhra těchto proudů. Narušení funkce prakticky kteréhokoliv z iontových kanálů a tedy změna kteréhokoliv z iontových proudů pak může vést ke vzniku proarytmogenního stavu.

## Slide 3
1: http://tmedweb.tulane.edu/tmedwiki/doku.php/intro_to_the_heart_cardiac_electrophysiology
1
1
Notes: Fáze AN.
Iontový podklad AN. Význam souhry jednotlivých proudů pro správné utváření AN.
Tyto iontové proudy, tedy proudy nesené ionty, které jsou hydrofilními a tedy lipofobními částicemi, tečou přes buněčnou membránu přes speciální proteiny přemosťující buněčnou membránu, tzv. iontové kanály.

## Slide 4
Iontové kanály
1
1:Despopoulos, Color Atlas of Physiology, 2003
1
Notes: Iontové kanály – typ pasivního transportu, po elektrochemickém gradientu.
Různé typy iontových kanálů. Vrátkování.

## Slide 5
Význam znalostí elektrických vlastností srdečních
buněk pro klinickou medicínu
1
Dědičné arytmogenní syndromy
Získané arytmogenní syndromy
Na podkladě jiných základních onemocnění srdce
Vedlejší účinky farmak
Účinky jiných látek, včetně látek návykových
Náhlá srdeční smrt
Mechanismy účinku antiarytmik

## Slide 6
Elektrofyziologické metody v kardiologii
Na úrovni celého organismu
  Příklad: EKG
Na úrovni srdce
  Příklad: Intrakardiální EKG
Na izolovaném srdci
  Příklad: Perfuze srdce dle Langendorffa
Na částech srdeční tkáně
  Příklad: Měření na multicelulárních preparátech
Na izolovaných srdečních buňkách
    Příklad: Technika patch clamp při měření z celé buňky (whole cell patch clamp)
  Na jednotlivých membránových kanálech
    Příklad: Technika patch clamp při měření z jediného kanálu (single channel patch clamp)
Měření může probíhat:
1
Zipes D. a Jalife J. ; Cardiac Electrophysiology: From Cell To Bedside, 2003

## Slide 7
Elektrofyziologické metody v kardiologii
Na úrovni celého organismu
  Příklad: EKG
Na úrovni srdce
  Příklad: Intrakardiální EKG
Na izolovaném srdci
  Příklad: Perfuze srdce dle Langendorffa
Měření může probíhat:
1
Princip:
Měříme rozdíl potenciálu mezi dvěma body objemového vodiče.
Měřenou veličinou je napětí.
Registrované signály představují součet příspěvků elektrické aktivity
  jednotlivých buněk sledovaného orgánu při šíření elektrického vzruchu.

## Slide 8
Elektrofyziologické metody v kardiologii
Měření může probíhat:
1
Na částech srdeční tkáně
  Příklad: Měření na multicelulárních preparátech
Na izolovaných srdečních buňkách
    Příklad: Technika patch clamp při měření z celé buňky (whole cell patch clamp)
  Na jednotlivých membránových kanálech
    Příklad: Technika patch clamp při měření z jediného kanálu (single channel patch clamp)
Princip:
Měříme membránové napětí, což je rozdíl mezi extra- a intracelulárním
  prostředím, nebo membránový proud.

## Slide 9
Základní principy měření na jednotlivých úrovních

## Slide 10
Elektrokardiografie
1
Registrujeme rozdíl potenciálů,
tedy napětí, a jeho změny v čase
EKG
V [mV]
t [s]
1:http://www.cndajin.com/group/human-figure-outline/#photo_2
1

## Slide 11
Elektrokardiografie
1
Převzato od Malmivuo, J., Plonsey, R., 1995. Bioelectromagnetism: principles and applications of bioelectric and biomagnetic fields. Oxford University Press, New York
Přesný mechanismus vzniku

## Slide 12
Elektrokardiografie
1
Převzato od Malmivuo, J., Plonsey, R., 1995. Bioelectromagnetism: principles and applications of bioelectric and biomagnetic fields. Oxford University Press, New York
Přesný mechanismus vzniku

## Slide 13
Intrakardiální elektrokardiografie
1
1: http://www.medicalexpo.com/prod/osypka/product-111576-879783.html; 2: http://www.drjohnm.dreamhosters.com/wp-content/uploads/2010/12/EPS-Teal_3.jpg
Invazivní metoda, která je používaná v klinice
Princip:
  Zavedení katetru intrakardiálně, do těsné blízkosti převodního systému.
  Ze zakončení katetru je snímán signál.
1. Multipolární katetr
2. Umístění katetru v srdci včetně ukázky záznamu

## Slide 14
Intrakardiální elektrokardiografie
1
Lze měřit:
Funkci sinusového uzlu
Vedení v síních
Vedení AV uzlem
Vedení Hissovým svazkem
Vedení Purkyňovými vlákny
Ukázka elektrogramu Hissova svazku
A
H
V
SA
AV
EKG
EHS
PQ
QRS
A
H
V
PQ segment
A
V
P
Ukázka interpretace naměřeného záznamu

## Slide 15
1
Experimentální metoda
Srdce je umístěno do Langendorffova perfuzního zařízení:
LK
PK
aorta →
Princip retrográdní perfuze
směr toku roztoku
aortální chlopeň uzavřena
prázdné
komory
perfuze přes věnčité tepny
1: https://www.adinstruments.com/research/animal/cardiovascular/isolated-heart-systems/langendorff
1
Měření na izolovaném srdci

## Slide 16
Měření na izolovaném srdci
Měření se provádí pomocí:
Elektrod zabudovaných v lázničce
referenční elektroda
Epikardiální přísavné elektrody
Elektrogram
Monofazický akční potenciál
[mV]

## Slide 17
Měření na multicelulárních preparátech
Skleněná mikroelektroda
Ag/AgCl elektroda
Referenční Ag/AgCl elektroda
Skleněná mikroelektroda
Uspořádání aparatury

## Slide 18
Pro měření je nutná stimulace preparátu
Může probíhat ve dvou režimech:
Měření na multicelulárních preparátech
Im
Um
Ic
Ic
Im
Um
ICa-L
INa
Ito
IK, IK1
Stimulace
Registrovaná odpověď
metoda vnuceného proudu
´current clamp´
metoda vnuceného napětí
´voltage clamp´

## Slide 19
Patch-clamp
Technika patch-clamp při měření z celé buňky (whole cell) i
  z jediného kanálu (single channel) vyžadují k měření izolované srdeční buňky.
Izolací ískáme tak frakci živých, funkčně nepoškozených buněk, které
  odpovídají na elektrickou stimulaci:
  Kontrakcí
  Elektrickou aktivitou (akčním napětím a membránovými proudy)

## Slide 20
Patch-clamp
Enzymatická izolace srdečních buněk:

## Slide 21
Možnosti využití patch-clampu
Izolovaných srdečních buňkách
Buněčné linii, která přechodně
  exprimuje lidské iontové kanály
Měření lze provádět na:
Lidských odvozených srdečních
  buňkách (iPSC-CM)

## Slide 22
Patch-clamp
Navázání kontaktu s buňkou
Technika patch-clamp při měření z celé buňky (whole cell patch-clamp)

## Slide 23
Patch-clamp
Průběh měření
Technika patch-clamp při měření z celé buňky (whole cell patch-clamp)
Měření může probíhat v režimu
Vnuceného napětí (voltage clamp)
Vnuceného proudu (current clamp)

## Slide 24
Patch-clamp
Technika patch-clamp při měření z jediného kanálu (single cell patch-clamp)
Skleněná mikroelektroda
[pA]
Část membrány (‘patch’)
s jedním kanálem
Proud jedním kanálem v odezvě v odpovědí na vnucené napětí

## Slide 25
Patch-clamp
Technika patch-clamp při měření z jediného kanálu (single cell patch-clamp)
Skleněná mikroelektroda
Část membrány (‘patch’)
s jedním kanálem
5 µM ACh
50 μM ACh
single channel current at -110 mV induced by acetylcholine at rat neuromuscular junction (nicotinic receptors; Mulrine and Ogden)

## Slide 26
Možnosti využití patch-clampu
Vrátkování srdečních kanálů za fyziologických i patologických podmínek
  Praktický příklad: Změny iontových kanálů při srdečním selhání
Farmakologické ovlivnění srdečních kanálů
  Praktický příklad: Objasnění proarytmogenních vlastností některých látek, např.:
          Vliv antiarytmika ajmalinu na akční napětí a na IK(ATP)
          Vliv antipsychotika perfenazinu na INa a Ito
          Vliv ethanolu na IK1
          Vliv antidepresiva nefazodonu na IKr
Studium vlivu přítomnosti mutace na farmakologické účinky látek
Studium funkčních důsledků mutací iontových kanálů
  Praktický příklad: Studium arytmogenních syndromů
          Syndrom dlouhého intervalu QT
          Brugadův syndrom
Lze studovat:
1

## Slide 27
          Příklad: Vliv antiarytmika ajmalinu na akční napětí
KONTROLA
AJMALIN
VÝPLACH

## Slide 28
          Příklad: Vliv antiarytmika ajmalinu na IK(ATP)
Vnucený
napěťový
impulz
Proudová odpověď
Kontrola
Po aplikaci DNP
240 mV
3 nA
50 ms
IK(ATP)
Měření IK(ATP)

## Slide 29
          Příklad: Vliv antiarytmika ajmalinu na IK(ATP)
Proudová odpověď
Změny po
aplikaci ajmalinu
240 mV
Měření IK(ATP)
IK(ATP) v kontrole
IK(ATP) po aplikaci ajmalinu
Kontrola
Vnucený
napěťový
impulz

## Slide 30
1:Bébarová et al. (Naunyn Schmied Arch Pharmacol 2009; 380:125-133); 2: http://tmedweb.tulane.edu/tmedwiki/doku.php/intro_to_the_heart_cardiac_electrophysiology
1
2
INa
Ito
          Příklad: Vliv antipsychotika perfenazinu na INa a Ito

## Slide 31
          Příklad: Vliv antidepresiva nefazodonu na IKr
Měření v tomto případě provedeno
  na lidských odvozených srdečních buňkách
Inhibice IKr nefazodonem
Práce o nefazodonu převzata od Lee et al., Toxicol Appl Pharmacol 2016; 296: 42-53; 1: Jouni et al., J Am Heart Assoc 2015; 4: e002159
1
Notes: Odkaz na TZKM
Možnost modelovat dědičné arytmie
Inhibice Ikr antidepresivem druhé generace nefazodonem (množící se zprávy o jeho proarytmogenní aktivitě)

## Slide 32
          Příklad: Studium Brugadova syndromu
Páce převzata od Bébarová et al. , Am J Physiol Heart Circ Physiol 2008; 295:H48-H58
klinické symptomy: synkopa
EKG: vyklenutá elevace úseku ST
P vlna = 80 ms (120 ms)
QRS komplex = 135 ms (100 ms)
QTc interval = 382 ms (440 ms)
AH = 109 ms (160 ms)
HV interval = 56 ms (50 ms)
COOH
NH2
bodová mutace v C-konci INa-kanálu
(část Na+ kanálu podílející se na inaktivaci)
F2004L

## Slide 33
Měření bylo provedeno na buněčné linii, která přechodně exprimovala
  zdravý (WT) a mutovaný (F2004L) lidský kanál pro INa
Patrná inhibice INa v mutovaném kanálu
          Příklad: Studium Brugadova syndromu
F2004L
Páce převzata od Bébarová et al. , Am J Physiol Heart Circ Physiol 2008; 295:H48-H58

## Slide 34
Kinetické schéma INa kanálu
d
          Příklad: Studium Brugadova syndromu
Rozvoj pomalé inaktivace
Rozvoj inaktivace ze zavřených stavů
Páce převzata od Bébarová et al. , Am J Physiol Heart Circ Physiol 2008; 295:H48-H58

## Slide 35
Schematický model
          Příklad: Studium Brugadova syndromu
Páce převzata od Bébarová et al. , Am J Physiol Heart Circ Physiol 2008; 295:H48-H58

## Slide 36
Schematický model
          Příklad: Studium Brugadova syndromu
Páce převzata od Bébarová et al. , Am J Physiol Heart Circ Physiol 2008; 295:H48-H58

## Slide 37
Prezentace vznikla za podpory projektu FRMU „Modernizace výuky buněčné srdeční elektrofyziologie“, MUNI/FR/1490/2018.