## Slide 1: Variabilita oběhových parametrů

## Slide 2
Oběhový parametr
variabilita – proměnlivost
oběhový parametr (kardiovaskulární)
  snáze měřitelné
    EKG: RR interval, okamžitá srdeční frekvence (1/RR)
    Krevní tlak: systolický (SBP), diastolický (DBP), střední (MAP), pulzový (PP)
  špatně měřitelné přímo (bioimpedance), někdy dopočitatelné nepřímo (Windkessel model)
    systolický objem (SV), minutový výdej (CO), periferní rezistence (TPR)
  hodně špatně měřitelné (invazivně, katetrizací)
    tlaky a průtoky v různých částech cévního řečiště

## Slide 3
Časová řada (signál) oběhového parametru
Tep po tepu (např. 5 min dlouhý záznam)
RR interval: 805, 820, 815, 817, 822, 816,….. ms
Okamžitá srdeční frekvence: 70, 73, 68, 65, 67, 71,….. bpm
Systolický tlak: 115, 117, 120, 116, 121, 119,….. mmHg
STK
[mmHg]
RR
[ms]
700
800
900
110
120
130
20
40
60
80
100
120 s
RR interval
R
EKG
STK
krevní
tlak
DTK

## Slide 4
Časová řada (signál) oběhového parametru
Každých např. 15 minut
24-hodinové měření krevního tlaku, EKG Holter
8
9
11
10
12
13
14
16
15
17
18
19
21
20
22
23
24
2
1
3
4
5
7
6
100
120
140
100
80
120
80
60
60
[bpm]
[mmHg]
STK
DTK
srdeční frekvence
bdělý stav
spánek
krevní tlak
srdeční frekvence
hod

## Slide 5
Stanovení variability oběhových dat – proč?
kardiovaskulární systém je řízený pomocí negatovních zpětných vazeb
zpětnovazební regulace vytváří oscilace v systému – čím delší je zpětnovazební okruh, tím pomalejší oscilace
analýza oscilací podává informaci o aktivitě regulačních mechanismů (a to i když neznáme přesný mechanismus fungování systému – blackbox – ani všechny vstupní proměnné)
Systém B
Signál 2
Signál 1
Systém A
zpětná vazba

## Slide 6
Stručný úvod do teorie systémů
,
,
kde .
,

## Slide 7
Stručný úvod do teorie systémů
,
,
kde .
,
MATICE !!! POLYNOMY!!!
poly…. Co?!

## Slide 8
Stručný úvod do teorie biologických systémů
Biologické systémy jsou komplexní – vstup do systému není vždy jeden, nastavení systému (a tím i výstup) se může měnit
Systém transformuje jeden signál na druhý – vstupního a výstupního signálu můžeme pochopit systém
šum: další vstup do systému – nezajímá nás a/nebo neznáme jeho původ
Systém B
Signál 2
Signál 1
Systém A
zpětná vazba
další zdroje oscilací (šum)
další zdroje oscilací (šum)

## Slide 9
Jak vznikají oscilace?
Systém B
Signál 2
Signál 1
Systém A
zpětná vazba
výkyv
přenesený výkyv
zpoždění systému B
perioda oscilace – daná délkou zpětné vazby
frekvence oscilace = 1/perioda
→ frekvenční (spektrální) analýza podává informaci o systému

## Slide 10
Jak vznikají oscilace?
Referenční hodnota
Regulační systém
zpětná vazba
Rezonance vzniklá nedokonalostí zpětnovazebné regulace

## Slide 11
Zpětnovazební systém - baroreflex
srdce
signál: srdeční frekvence
arterie
signál: krevní tlak
odporové arterie
signál: periferní rezistence
CNS: vazomotorické centrum
CNS: kardiomotorické centrum
Sympatické dráhy
Parasympatické dráhy

## Slide 12
Metody stanovení variability jednoho signálu
metody
Metody časové domény
Metody frekvenční domény
(spektra)
Statistické metody
(Směrodatné odchylky a z nich odvozené parametry)
Geometrické metody
Nelineární metody
(index ireverzibility, podmíněná entropie, symbolická analýza…)

## Slide 13
Statistické metody
Průměr24-h ± SD24-h
24-hodinový záznam – celý záznam
SDRR
SDNN
SD24-h vypočítaná ze všech RR-intervalů za 24 hodin
SD24-h vypočítaná ze všech NN-intervalů za 24 hodin (NN=normální)
Prům5 min
± SD5 min
Prům5 min
± SD5 min
Prům5 min
± SD5 min
Prům5 min
± SD5 min
……
24-hodinový záznam – zpracování záznamu
po 5-ti minutách
SDANN
SDANNIDX
SD vypočítaná ze všech Prům5 min
SD vypočítaná ze všech SD5 min
(variace na téma směrodatná odchylka)

## Slide 14
Geometrické metody
840
828
760
756
808
856
768
780
808
756
708
728
756
732
708
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
RR (ms)

## Slide 15
Geometrické metody
Ektopický rytmus
Normální vzor
Fyzická zátěž

## Slide 16
Metody frekvenční domény - spektrální analýza
Spektrum
Signál ve frekvenční doméně
Časová řada
Signál v časové doméně
Rozložení signálu na jednotlivé vlnové délky (případně frekvence)
amplituda
čas (s)
50
40
30
20
0
10
0.5
0.4
0.3
0.2
0
0.1
amplituda
frekvence (Hz)

## Slide 17
Metody frekvenční domény - spektrální analýza
Spektrum
Signál ve frekvenční doméně
Časová řada
Signál v časové doméně
Rozložení signálu na jednotlivé frekvence
amplituda
čas (s)
50
40
30
20
0
10
0.5
0.4
0.3
0.2
0
0.1
amplituda
frekvence (Hz)

## Slide 18
čas (s)
frekvence (Hz)
T=50 s
a=0.5
perioda T
amplituda a
frequency f = 1/T
f = 1/50 = 0.02 Hz
0.5
amplituda
Spektrum
Frekvenční doména
Časová doména
Jak se tvoří spektrum

## Slide 19
amplituda
T=50 s
T=10 s
a=0.5
a=0.2
perioda T
amplituda a
frekvence f = 1/T
f = 1/10 = 0.1 Hz
f = 1/50 = 0.02 Hz
0.5
0.2
Spektrum
Frekvenční doména
Časová doména
čas (s)
frekvence (Hz)
Jak se tvoří spektrum

## Slide 20
amplituda
T=50 s
T=10 s
T=3 s
a=0.5
a=0.3
a=0.2
perioda T
amplituda a
frekvence f = 1/T
f = 1/3 = 0.33 Hz
f = 1/10 = 0.1 Hz
f = 1/50 = 0.02 Hz
0.5
0.2
0.3
Spektrum
Frekvenční doména
Časová doména
čas (s)
frekvence (Hz)
Jak se tvoří spektrum

## Slide 21
amplituda
čas (s)
frekvence (Hz)
T=50 s
T=10 s
T=3 s
a=0.5
a=0.3
a=0.2
perioda T
amplituda a
frekvence f = 1/T
f = 1/3 = 0.33 Hz
f = 1/10 = 0.1 Hz
f = 1/50 = 0.02 Hz
0.5
0.2
0.3
+
+
=
+
+
=
0.5
0.2
0.3
0.33
0.02
0.1
f = 0,02 Hz
f = 0,1 Hz
f = 0,33 Hz
Spektrum
Frekvenční doména
Časová doména
Jak se tvoří spektrum

## Slide 22
Variabilita krevního tlaku
Signál: 5 minutová časová řada systolických tlaků tep po tepu
Vlny 1. řádu (1Hz)
Vlny 2. řádu (~0,2Hz)
Vlny 3. řádu (<0,15Hz)
Mayerovy vlny
Ludwig (1847),
Einbrodt (1860)
Traube (1865), Hering (1869),
Mayer (1876)
nevidíme ve spektru
Frekvence (Hz)
0.5
0.4
0.3
0
0.1
0.2
0
0,04
0,08
0,12
Spektrum SBP (n.u.)

## Slide 23
Variabilita srdeční frekvence
Signál: 5 minutová časová řada RR intervalů měřených tep po tepu
Frekvence (Hz)
čas
RR-interval (ms)
0.5
0.4
0.3
0
0.1
0.2
0
100
200
300
výkon RR (ms2)
Spektrum srdeční frekvence a RR intervalů je téměř identické. Z hlediska spektrální analýzy (téměř) nezáleží na použití signálu RR intervalů nebo srdeční frekvence.

## Slide 24
Intermezzo: Podoba spekter
Amplitudové (absolutní) spektrum
0.5
0.4
0.3
0.2
0
0.1
Amplituda RR (ms)
frekvence (Hz)
0.5
0.4
0.3
0.2
0
0.1
Výkon RR (ms2)
frekvence (Hz)
0.5
0.4
0.3
0.2
0
0.1
Amplituda RR (n.u.)
frekvence (Hz)
Výkonové
spektrum
Normalizované (relativní)
spektrum
Příklad: spektra RR intervalů
amplituda spektra by měla odpovídat amplitudě oscilace příslušné frekvence
= směrodatná odchylka signálu
druhá mocnina amplitudového spektra,
plocha pod křivkou = rozptyl
plocha pod křivkou = 1, znázorňuje relativní zastoupení jednotlivých frekvencí
400
20
0.25

## Slide 25
Spektra RR intervalů a systolického tlaku
Systolický tlak
RR intervaly
0.5
0.4
0.3
0
0.1
0.2
0
0,04
0,08
0,12
0
0,0
0,2
Spektrum SBP (n.u.)
Spektrum RR (n.u.)
frekvence (Hz)

## Slide 26
Arteriální
krevní tlak
Celkový periferní odpor
Srdeční
frekvence
Systolický
objem
=
*
*
medulla
n. vagus
sympatické nervy
mícha
sensorická parasymp. vlákna
Baroreflex

## Slide 27
Baroreflex
srdce
signál: srdeční frekvence
arterie
signál: krevní tlak
odporové arterie
signál: periferní rezistence
CNS: vazomotorické centrum
CNS: kardiomotorické centrum
Příklad: baroreflex

## Slide 28
periferní (cévní, sympatická) větev baroreflexu
srdeční (parasympatická) větev baroreflexu
Baroreflex
srdce
signál: srdeční frekvence
arterie
signál: krevní tlak
odporové arterie
signál: periferní rezistence
CNS: vazomotorické centrum
CNS: kardiomotorické centrum
Příklad: baroreflex

## Slide 29
Fyziologický význam – frekvenční pásma
vysokých frekvencí (HF)
Změny tlaku v hrudníku během dýchání propagující se do krevního tlaku
velmi nízkých frekvencí (VLF)
nízkých frekvencí (LF)
Pomalé hormonální změny, RAS, termoregulace, kolísání cévního tonu…
Respirační sinusová arytmie
baroreflex
Pásmo:
Frekvence dýchání
baroreflex
Systolický tlak
Srdeční frekvence
0.5
0.4
0.3
0
0.1
0.2
0
0,04
0,08
0,12
0
0,0
0,2
Spektrum SBP (n.u.)
Spektrum RR (n.u.)
Zdroj variability: dýchání
Zdroj variability :

## Slide 30
vysokých frekvencí (HF)
velmi nízkých frekvencí (VLF)
nízkých frekvencí (LF)
baroreflex
Pásmo:
baroreflex
Systolický tlak
Srdeční frekvence
0.5
0.4
0.3
0
0.1
0.2
0
0,04
0,08
0,12
0
0,0
0,2
Spektrum SBP (n.u.)
Spektrum RR (n.u.)
Respirační sinusová arytmie
parasympathicus
sympathicus
Zpoždění < 1 s
Zpoždění > 6 s
Pomalé oscilace
Rychlé oscilace

## Slide 31
vysokých frekvencí (HF)
velmi nízkých frekvencí (VLF)
nízkých frekvencí (LF)
baroreflex
Pásmo:
mechanický přenos
Systolický tlak
Srdeční frekvence
0.5
0.4
0.3
0
0.1
0.2
0
0,04
0,08
0,12
0
0,0
0,2
Spektrum SBP (n.u.)
Spektrum RR (n.u.)
CNS (n. vagus)
parasympathicus
sympathicus
Zpoždění < 1 s
Zpoždění > 6 s
Pomalé oscilace
Rychlé oscilace
Změny tlaku v hrudníku
kolísání TPR
(sympatikus)
???

## Slide 32
Signál krevního tlaku (270 s)
Čas (s)
Krevní tlak (mmHg)
Krevní tlak (mmHg)
Sed, řízené dýchání
Stoj, řízené dýchání
Meyerovy vlny (10 s rytmus)
dýchání

## Slide 33
sekvence STK, DTK a tepových intervalů
Čas (s)
TK (mmHg)
Sed, řízené dýchání
Stoj, řízené dýchání
Tepové intervaly (ms)
TK (mmHg)
Tepové intervaly (ms)

## Slide 34
Spektra STK a tepových intervalů
STK
Sed, řízené dýchání
Stoj, řízené dýchání
0,1 Hz
sympatikus
frekvence dýchání parasympatikus
TI
STK
TI
↓sympatikus, ↑parasympatikus
↑sympatikus, ↓parasympatikus
frekvence (Hz)

## Slide 35
Koherence a BRS
frekvence (Hz)
Sed, řízené dýchání
Stoj, řízené dýchání
koherence
BRS (ms/mmHg)
koherence
BRS (ms/mmHg)
0,1 Hz
baroreflex
frekvence dýchání
Koherence: synchronizace mezi signály (korelace pro každou frekvenci)

## Slide 36
Změny variability: ortostatická zátěž
http://jap.physiology.org/content/jap/99/5/1728/F1.large.jpg
srdeční frekvence
systolický tlak
leh
stoj
frekvence
čas
↓HF-HR
↑LF-HR
↑LF-SBP
Ortostatická zátěž:
Zvýšení aktivity sympatiku → zvýšení variability HR a SBP nízkých frekvencí (LF)
Snížení aktivity parasympatiku → pokles variability HR na dechových frekvencích (HF)
HODNOCENÍ FUNKCE ANS
Sympato-vagální poměr: LF-HR/HF-HR

## Slide 37
Změny variability srdeční frekvence (HRV)
Variabilita ve frekvenčním pásmu HF klesá při jakékoliv stresové situaci (↑sympatikus)
Fyziologické – sport, mentální stres
Patologické – diabetes, srdeční selhání
Transplantované srdce
Jeden z prediktorů náhlé srdeční smrti

## Slide 38
srdce
signál: RR intervaly
arterie
signál: systolický tlak (SBP)
CNS: kardiomotorické centrum
Aferentní nervové dráhy
Eferentní nervové dráhy
Mechanický přenos variability
RR → SBP
Baroreflexní směr přenosu variability
SBP → RR
Nebaroreflexní směr přenosu variability
Hodnocení funkce srdeční větve baroreflexu

## Slide 39
SBP a RR se vzájemně ovlivňují prostřednictvím baroreflexu
→ funkci baroreflexu lze odhadnout na základě analýzy vzájemné interakce obou signálů
Základní (někteří klinici o něm slyšeli) parametr:
  citlivost baroreflexu (BRS, baroreflex sensitivity)
Další parametry (často lepší, ale pro klinika moc matematiky)
  Koherence (spektrální)
  Efektivita baroreflexu (v časové oblasti)
  Symbolická analýza (nelineární metoda)
  Indexy kauzality (nelineární, podmíněná entropie)
  Kauzální koherence (spektrální)
  Vyhodnocení zpoždění mezi RR a SBP
  ….atd. (ala matematici se nudili)
Hodnocení funkce srdeční větve baroreflexu

## Slide 40
Citlivost baroreflexu (BRS)
BRS: změna délky srdečního cyklu vyvolaná změnou SBP o 1 mmHg [ms/mmHg]
BRSf: změna srdeční frekvence vyvolaná změnou SBP o 1 mmHg [mHz/mmHg]
SBP
[mmHg]
RR
[ms]
700
800
900
110
120
130
20
40
60
80
100
120 s
RR interval
BRS:
sklon regresní přímky
RR
SBP
R
EKG
HR
BRSf:
sklon regresní přímky
SBP
SPB
krevní
tlak
DBP
Vyšetření funkce srdeční větvě baroreflexu na základě vztahu SBP a srdeční frekvence (intervalů)

## Slide 41
Laboratorní metody:
- aplikace phenylephrinu (standardní)
- neck suction
- Valsalvův manévr
Spontánní metody:
v časové doméně: sekvenční analýza
ve spektrální doméně: vzájemná spektrální analýza, -index
Citlivost baroreflexu - výpočet

## Slide 42
Citlivost baroreflexu – metoda neck suction
Furlan R et al. Circulation 2003;108:717-723
Stimulace karotických baroreceptorů přetlakem nebo pod tlakem se současným záznamem RR

## Slide 43
Valsalvův manévr
IV fáze manévru : uvolnění nitrohrudního tlaku → zvýšení žilního návratu →zvýšení krevního tlaku → (baroreflex) → prodlužování RR

## Slide 44
Sekvenční metoda v časové doméně
Hledání sekvencí vzestupu SBP následovaných prodlužováním RR a výpočet jejich průměrného sklonu
RR
[ms]
SBP
[mmHg]

## Slide 45
Srdeční frekvence
Systolický tlak
0.5
0.4
0.3
0
0.1
0.2
0
0,04
0,08
0,12
0
0,0
0,2
Spektrum SBP
Spektrum RR
Spektrální metoda výpočtu
BRS: Změna RR vyvolaná změnou STK o 1 mmHg [ms/mmHg]
Změna RR – amplituda RR ve spektru RR
Změna SBP – amplituda SBP ve spektru SBP
→ stačí podělit spektra → alfa index
Problém – ne každá oscilace v RR má původ ve změnách SBP (zdrojem často není baroreflex)

## Slide 46
Spektrální metoda výpočtu
krosspektrum (vzájemné spektrum) RR a SBP:
Spektrum obsahující jen ty frekvence, které se vyskytují v obou signálech RR a SBP současně
Výhoda – lze vybírat frekvenční pásmo
0.5
0.4
0.3
0
0.1
0.2
spektrum SBP
kros-spektrum SBP x RR
LF
BRS
0.5
0.4
0.3
0
0.1
0.2
0
4
8
12
Gain (ms/mmHg)

## Slide 47
Citlivost baroreflexu – jiné znázornění
Krevní tlak
Srdeční frekvence
gain (BRS)
baroreflex

## Slide 48
Citlivost baroreflexu – fyziologický význam
cíl baroreflexu – regulace změn BP prostřednictvím změn RR a TPR
srdeční větev baroreflexu je zprostředkována vagem → BRS je vyšší při vyšší aktivitě vagu a snížená pří vyšším aktivitě sympatiku → BRS je snížená ve stresových stavech fyziologických i patologických → BRS je závislá na délce RR intervalu – kratší RR – nižší BRS
dlouhodobě snížená BRS je odrazem poruchy regulace krevního tlaku – představuje zvýšené kardiovaskulární riziko
normální BRS
RR
STK
RR
STK
snížená BRS

## Slide 49
Příčiny snížené BRS
Fyziologicky
  psychický stres – zvýšená sympatická aktivita
  fyzická zátěž – zvýšená sympatická aktivita
  Ve vyšším věku
Patologicky
  hypertenze – snížená citlivost baroreceptorů (ateroskleróza, ztuhlá stěna arterií)
  diabetes – diagnostika neuropatie (porucha ANS)
  Chronická deprese (neurogenní)
  srdeční selhání – srdce jako orgán neodpovídá
  Transplantované srdce - denervace
  infarkt myokardu – srdce jako orgán neodpovídá

## Slide 50
Spektrální metoda výpočtu - koherence
Koherence (analogie korelace)
popisuje jakousi míru synchronycity mezi signály
koherence = 1 → oba signály obsahují totožnou oscilaci na dané frekvenci (jsou na dané frekvenci plně synchronizované)
koherence = 0 → signály spolu nemají žádný vztah
LF
koherence
0.5
0.4
0.3
0
0.1
0.2
0
0,5
1
Koherence (f)

## Slide 51
Koherence - fyziologický význam
Snížená koherence je znakem poruchy funkce baroreflexu – nervové dráhy nepřenáší informaci z SBP do RR
Koherence se zvyšuje během ortostatické zátěže, kdy baroreflex aktivní (Snížená koherence během ortostatické zátěže předchází synkopě)
Dostatečná koherence je podmínkou validity BRS
Je citlivá na poruchu regulace tam, kde BRS není (není tak závislá na RR intervalu jako BRS)
Snížená koherence je znakem baroreflexní desynchronizace, rozpojení regulační smyčky
LF
koherence
0.5
0.4
0.3
0
0.1
0.2
0
0,5
1
Koherence (f)

## Slide 52
Koherence během ortostatické zátěže
Krevní tlak
Srdeční frekvence
baroreflex
šum
šum
Krevní tlak
Srdeční frekvence
baroreflex
Klidové podmínky
Ortostatická zátěž
Variabilita srdeční frekvence je vysoká, ale jen málo z variability je dáno baroreflexem – nízký přenos informace baroreflexem - nízká koherence
Variabilita srdeční frekvence je nízká, ale z většiny dána baroreflexem – zvýšený přenos informace baroreflexem - vysoká koherence
(„baroreflex musí pracovat a srdce nemá čas na hlouposti, tzn. šum“)

## Slide 53
Nevýhody všech těchto metod
Rytmus musí být sinusový, bez extrasystol (což je u starších problém)
Záznam musí být dostatečně dlouhý (beat-to-beat signál alespoň 5 minut dlouhý)
V případě analýzy funkce baroreflexu je hodnocena jen srdeční větev, chybí informace o variabilitě periferní rezistence
Zanedbání kauzality baroreflexního a nebaroreflexního přenosu variability
Stacionarita signálu

## Slide 54
(1) Co si pamatovat?
Variabilita oběhových rytmů podává informaci o regulaci kardiovaskulárního systému
Hodnocené parametry (časové řady):
  Nejčastěji hodnocený: beat-to-beat srdeční frekvence (nebo RR intervaly) – snadné měření (EKG)
  Druhý často hodnocený: sekvence systolického tlaku (lehce těžší měření, Peňázova metoda)
Hlavní metody hodnocení variability jednoho signálu
  Variace na směrodatné odchylky (někdy se v klinice i používají a některé přístroje je mají implementované)
  Spektrální analýza
Hlavní metody hodnocení vztahu dvou signálů
  Citlivost baroreflexu (definice: změna RR vyvolaná změnou SBP o 1 mmHg)

## Slide 55
variabilita srdeční frekvence (HRV) – hodnocení ANS
  Vysoká – dobrá regulace KVS
  Nízká – zvýšené kardiovaskulární riziko
Variabilita krevního tlaku
  Nízká – dobrá regulace KVS
  Vysoká – zvýšené kardiovaskulární riziko
Citlivost baroreflexu (BRS)
  Dostatečná (> 4 mmHg) – baroreflexní regulace asi OK
  Snížená (< 3 mmHg) – zvýšené kardiovaskulární riziko
    u hypertenze, srdečního selhání, diabetu, ve stresu
Prediktory náhlé srdeční smrti: téměř nulové hodnoty HRV a BRS
Spektra RR a SBP
  Frekvenční pásma (VLF, LF a HF), co znamenají
    HF (0.15-0,5Hz): parasympatikus, dýchání
    LF (kolem 0,1 Hz): sympatikus/paras., baroreflex
    VLF (menší než 0,03): pomalé KVS změny (hormony, TPR, …)
(2) Co si pamatovat?

## Slide 56
Kdo pochopil přednášku, zvedne ruku