## Slide 1: Artroskopie
Rouchal M., Ryba L., Vališ P., Nýdrle M., Filipovič M., Vyskočil R.
Ortopedická klinika Fn Brno
Přednosta: Prof. MUDr. Martin Repko PhD.

## Slide 2
Endoskopická metoda
2 základní porty:
optika / kamera + světlo /
nástroje / sonda, punch, shaver, .. /

## Slide 3
Historie artroskopie
1912 Severin Nordentoft
1918 Kenji Takagaki
  zavedení cystoskopu do kolene
1931 M.S. Burman
  AS ramene na zemřelém- první popis
1935 K. Takagaki
  zavedení do klinické praxe
    50.léta Masaki Watanabe
      - modernizace artroskopů a uvádění v běžnou praxe
70. léta zavedení používání kamery

## Slide 4
ASK
Koleno
Rameno
Zápěstí
Loket
Kyčel
Retro-tendinózní prostory / Achilova šlacha /

## Slide 5: monitor
PC
zdroj světla
procesor kamery

## Slide 6
Pumpa
Shaver

## Slide 7: optika 30°

## Slide 8
Nástroje

## Slide 9
Turniket
Ischemizace končetiny – „bezkrví“
Cca 250 Torr / Syst. Tk + 100 /
Maximum 90 min
Koleno, hlezenní kloubu

## Slide 10: Příprava
Ask kolene
Supinační poloha
DK v držáku
Turniket

## Slide 13
Základní porty
pro kameru – AL
Nástroje – AM

## Slide 15
asistent
chirurg
instrumentářka
pacient
anesteziolog

## Slide 16: Horní končetina
Rameno
Degenerativní změny
Trauma, post - traumatické patologie
Infekce – zavedení proplach laváže
Tumorózní afekce - biopsie

## Slide 17
Operační indikace ASK
Opakované luxace – Bankartova léze labra
Patologie rotátorové manžety
Subakromiální potíže – „Impingement“
Degenerativní změny – Debridement

## Slide 18
Poloha pacienta
Na boku, operovaná končetina ve visu
„beach chair“ pozice

## Slide 19
Základní porty
Dorsální
Ventrální
Laterální do SA

## Slide 21
defekt přední porce labra – Bankartova léze ventrální luxace
ošetření kotvičkami

## Slide 22
RTG pooperační

## Slide 23
Pooperační fixace
Výkony na labru - Dessaultova ortéza na 6 týdnů
SA dekomprese – šátkový obvaz, intenzivní RHB
Sutura RM – Abdukční dlaha na 6 týdnů – 3 měsíce

## Slide 24
„otevřená“ chirurgie
Mini-invazivní přístup
Sutura RM
/ m. supraspinatus, infaspinatus, teres minor, subscapularis /
resekce laterální konce klíčku

## Slide 25
Zápěstí
Ošetření TFCC
/ triangulární fibrokartilaginózní komplex /
Artrodéza zápěstí a kloubů prstů
/ x otevřená chirurgie /
Parciální excise carpu
Ostetomie distální ulny/radia
Dekomprese karpálního tunelu

## Slide 26
Ošetření nestabilit carpu
Pseudoarthrosis os scaphoideum
Synovectomie
Menší optika / instrumentaria
Učební křivka …

## Slide 27: Dolní končetina
Kyčel
Post-traumatická/degenerativní artróza
Coxitis –
debridement + lavage + proplach laváž
Extrakce volných tělísek
Rekonstrukce labra
FAI – Femuroacetabulární impingement

## Slide 28
Koleno
Akutní stavy – haemarthros
Instabilita – rpt LCA/LCP
Infekt / gonitis – výplach, proplachová laváž
Degenerativní změny
Operativa menisků, zkřížených vazů, resekce plik,
extrakce volných tělísek, release patelárních retinakul,….

## Slide 30
Rekonstrukce rpt LCA – plastika sec. Brückner
BTB štěp – Bone - Tendon – Bone
Kostní bločky z patelly a tibie
štěp z lig. Patellae
Pevnější než plastika z hamstringů
/ m. gracilis, m semitendinosus /

## Slide 31
Chondrální defekty
Mozaiková plastika
odběr osteochondrálních bločků z nezátěžové zóny
Transplantace autologních chondrocytů
odběr chrupavky – pomnožení ve tkáňové bance
za 6 týdnů otevřená aplikace na nosiči – scafold do defektu
Transplantace alogenních chondrocytů
( USA )

## Slide 32
Mozaiková plastika

## Slide 33
Transplantace autologního chondrograftu

## Slide 34: - Transplantace autologního chondrograftu

## Slide 35
Hlezenní kloub ATC
Akutní úraz
Degenerativní změny
nekróza
ostechondrosis disecans
chondrální defekty

## Slide 36
Osteochondrosis dissecans / OCHD /, disekující osteochondróza

## Slide 37
OCHD
nekrotická kost – debridement, náhrada defektu osteochondrálním graftem
zdravá kost – fixace zpět šroubkem
OT med. Malleolu

## Slide 38
Fixace chondrograftu
OS med malleolu šroubem

## Slide 39
před výplní
Po implantaci chondrograftu

## Slide 40
Děkuji za pozornost