## Slide 1: Úvod do měření teploty těla
Škorpíková

## Slide 2: Základní pojmy
Teplota
Teplo
Teplotní stupnice – definice na základě účinnosti vratného Carnotova cyklu
ϰ = Q2 - Q1/Q2 = T2 - T1/T2
ϰ účinnost cyklu
T termodynamická teplota
Q2 odebrané teplo teploměrné lázni z lázně s teplotou T2
Q1 odebrané teplo teploměrné lázni z lázně s teplotou T1
přičemž platí T2 > T1

## Slide 3: Základní pojmy
V případě ideálního stavu = 1 potom platí
T2/T1 = Q2/Q1
Teploměrnou látkou může být plyn pro který platí v souladu s Carnotovým cyklem stav. rovnice
pV = RmT
Rm molární plynová konstanta , V objem plynu
pro konstantní objem vyplývá z rovnice pro plynový teploměr
T = T0 p/p0 (p0 = 1,01325.10 5 Pa, T0 =273,15 K )
V praxi se využívají různé teplotní stupnice

## Slide 4: Teplota lidského těla
1/ Stálá tělesná teplota
-teplotu tělesného jádra, povrchovou
-tělesná teplota vykazuje určité kolísání během dne
2/ Tvorba tepla
- jako produkt metabolismu
vytváří se v organismu v orgánech v různé míře

## Slide 5: Ztráty a regulace
3/ Ztráty tepla
Kondukcí ( vedením)
Radiací ( sáláním)
Konvekcí ( prouděním)
Evaporací ( odpařováním)
4/ Regulace tělesné teploty
( přítomnost detektorů teploty – termoreceptory)
- Snižování tělesné teploty ( vazodiletace, pocení, zvýšení dýchací frekvence, snížení tepelné produkce)

## Slide 6
Zvyšování tělesné teploty
vazokonstrikce, svalový třes, zvyšování metabolických procesů, chemická termogeneze
Přehřátí organismu (hypertermie)
Horečka
Podchlazení organismu

## Slide 7: Měření tělesné teploty
Rozdělení lékařských teploměrů
Invazní a neinvazní
A/ Kontaktní
Dilatační
Digitální
Chemické
B/ Bezkontaktní
- Infračervený teploměr

## Slide 8: teploměry
Infračervený ušní teploměr
Infračervený čelní teploměr
Kalibrace IR teploměru
Teorie bezkontaktního měření teploty
v roce 1800 objevil William Herschel
-využívá se při bezkontaktním měření teploty vlnové délky jen úzký svazek infračerveného záření 0,75 µm až 1 mm.
Černé těleso, emisivita
- absolutně černé těleso ( ϵ = 1)

## Slide 9: zákon
Šedá tělesa (ϵ < 1 pro konstantní vlnové délky)
Selektivní zářiče (ϵ se mění v závislosti na vlnové délce)
Zákony záření
Stefan-Bolzmannův zákon
Udává intenzitu vyzařování pro danou teplotu v celém rozsahu vlnových délek M0 = σT4
kde σ je Stef.Bolzmannova konstanta
Pro nedokonalé zářiče ( označují jako šedé povrchy) platí
M0 = σT4

## Slide 10: zákon
Planckův vyzařovací zákon
záření o frekvenci f může být vyzařováno nebo pohlcováno pouze po kvantech energie o velikosti E= hf , kde h je Planckova konstanta.
E0λ = c1. λ-5 / e (c2/λ T - 1)
kde E0λ je spektrální hustota zářivého toku černých objektů do poloprostoru
T je teplota objektu je vlnová délka záření
c1 – 3,74.10 -16 W . m-2
c2 – 1,44.10-2 K.m
(se zvětšující se teplotou zdroje se zvětšuje spektrální hustota zářivého toku dokonale černého tělesa )

## Slide 11: zákony
Wienův zákon posunu
Maximální hodnota spektrální hustoty zářivého toku se s rostoucí teplotou posouvá ke kratším vlnovým délkám
λmax . T = 2,8978 . 10 -3 mK
kde λmax je maximální vlnová délka pro vyzařování
První Kirchhoffův zákon
Zabývá se interakcí záření s objektem a udává, že součet reflektance r, absorbance a a transmitance t daného objektu je vždy roven jedné
r + a + t = 1

## Slide 12: Zákon
Druhý Kirchhoffův zákon
Objekt je tak dokonalým zářičem, jak dovede záření pohlcovat
ϵ = a
Infračervené záření vyzařované lidským tělem
Suchý neochlupený rovinný povrch těla v oblasti nad 6 µm chová téměř jako černé těleso. Pro přesná měření jej považujeme za šedý zářič s ϵ = 0,98 až 0,99. Jako sselektivní zářič se tělo chová ve spektrální intrvalu 3 – 6µm.
Vnitřní faktory
Základem je látková a energetická výměna. Regulace ztrát tepla je tvořena
fyzikální termoregulací a regulací tvorby tepla chemickou termoregulací.

## Slide 13: Infračervené záření vyzařované
Vnější faktory
Pro vlastnosti snímaného povrchu – kůži platí, že v tomto spektrálním intervalu nad 6 µm ( ϵ= 0,98 - 0,99) není pro infračervené záření transparentní, lze ji považovat za matný materiál s koeficientem reflexe 1 až 2% a může částečně ovlivnit obraz teplotního reliéfu kůže.
Značný význam má teplota vnějšího prostředí
neutrální prostředí
-chladné prostředí
-teplé prostředí
/ proudění vzduchu, vlhkost/

## Slide 14: Detektory infračerveného záření
Detektory rozdělujeme z hlediska principů detekce na dva základní typy:
Tepelné detektory - nejpoužívanější bolometrické detektory, kdy se elektrický odpor bolometru mění v závislosti na zvýšení teploty materiálu. Vlastnost určuje teplotní součinitel odporu- vysoká tepelná vodivost a nejmenší tepelná kapacita.
Fotonové detektory - pracují na principu vnitřního fotoelektrického jevu (polovodičový materiál - PbS, PbSe, Si/Ga, Si/In ). Vyhoda – jsou citlivější, než tepelné. Nevýhoda- vyžadují chlazení.
Pyrometrie
Pyrometry jsou veškeré bezdotykové přístroje, které zachycují a měří termální radiaci emitovanou zkoumaným objektem za účelem zjištění teploty jeho povrchu.
Skládá se z optické soustavy, detektoru a elektronických obvodů. Výstupní hodnota detektoruje použita k vypočítání teploty objektu. Infračervené termometry (pyrometry) měří energii na vlnové délce 0,7 – 20 µm.

## Slide 15: Pyrometry
Úhrnné pyrometry
jsou to radiační pyrometry vyhodnocující tepelné záření v celém spektru vlnových délek ( optický systém je tvořen soustavou čoček z materiálů se širokým spektrem prostupnosti nebo zrcadlem se širokým spektrem odrazivosti.
Monochromatické pyrometry
je spektrálně selektivní pro velmi úzkou šíři vlnového pásma (Δλ).
Pásmové pyrometry
jsou spektrálně selektivní , které měří teplotu prostřednictvím záření ve stanoveném pásmu vlnových délek. Používají se tepelné i kvantové detektory.
Poměrové pyrometry
Měří energii vyzářenou objektem ve dvou úzkých pásmech vlnových délek a počítají poměr těchto dvou energii ( dvoubarevné radiační pyrometry

## Slide 16: Termovize
Přednáška ve studijních materiálech v IS.