## Slide 1: Dezinfekce

## Slide 2: historie
Semmelweiss 1847 – pravidla asepse- zákaz dotýkat se rány rukou, očišťovat všechny předměty, které přichází do kontaktu s otevřenou ránou, používat jen čisté obvazové materiály
Lister 1867 na schůzi Britské lékařské společnosti v Dublinu přednesl závěry svého výzkumu v referátu nazvaném „O antiseptickém principu v chirurgické praxi“, lze to považovat za začátek novověku v chirurgii. Karbolová sprcha-ničení původců infekce, obvazy namáčené v kys. karbolové
W. S. Halsted 1894 – gumové rukavice

## Slide 4
Dezinfekce- definice- soubor opatření, která slouží ke zneškodnění většiny organismů na neživých předmětech, plochách, ve vzduchu a ve vodě pomocí fyzikálních, chemických a kombinovaných postupů.
Antisepse – zneškodňování patogenních mikroorganizmů na kůži, sliznici, ve tkáních organizmu látkami, které mají malou toxicitu-antiseptika
Asepse - opatření, která mají zabránit kontaminaci sterilního prostředí - sterilní nástroje, textil, roušky rukavice

## Slide 5: Zásady ošetření pacienta
Nosit čisté osobní pracovní oděvy určené např. pro operační sály.
Omytí rukou, dezinfekce, osušení jednorázovým materiálem.
Při vyšetření pacient používat rukavice.
Použité nástroje a pomůcky předat sestře, která zajistí dekontaminaci.

## Slide 6: dezinfekce
Cíl- přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci=zabránit šíření infekce.
Při dezinfekci můžeme použít i relativně toxické prostředky (neživé plochy)
Preventivní desinfekce- tam ke se dá existence nákazy předpokládat (kde by se mohla vyskytnout) např. ordinace
Represivní desinfekce (ohnisková)- tam kde je zdroj infekce již prokázán, cíl je přerušit další šíření

## Slide 7: Dezinfekce
Podle účinku se dělí
- plně hodnotnou- zneškodní i zvláště odolné původce nákazy(viry, spory, vajíčka helmitů)
- částečnou- působí jen na určitý druh mikroorganismů
Ve zdravotnictví se většinou používá plně hodnotná

## Slide 8: Dezinfekce- metody
Fyzikální- var za atmosférického tlaku po dobu 30 min.
- var v přetlakových hrncích po dobu 20 min.
- dezinfekce v mycích, pracích, parních přístrojích při teplotě vyšší než 90° C
- dezinfekce prostorů ultrafialovým zářením, filtrací vzduchu (ambulance, operační sály)

## Slide 9: Dezinfekce –chemická
Uplatňuje se specifický vliv chemických látek na mikroorganismy
Závislost účinnosti na koncentraci použité látky a době působení.
Většina látek ve formě roztoku nebo aerosolu
( materiály se do nich ponořují nebo se roztoky roztírají nebo rozprašují na povrchy)

## Slide 10: Dezinfekce –chemická
Zásady –
- desinfekci provádí kvalifikovaný zdravotnický personál
- předem vymezit druh mikroorganismů na které má působit
- zvolit odpovídající způsob aplikace přípravku
- zajistit optimální koncentraci a podmínky působení přípravku (teplota, doba)
- střídat přípravky a zabránit tak vzniku rezistence

## Slide 11: Dezinfekce- chemická
U nástrojů kontaminovaných biologickým materiálem je nutno dodržet-
-prvotní dezinfekce (dekontaminace) ponořením do dezinfekčního roztoku
- mechanické očištění
- vlastní dezinfekce nebo sterilizace
Používáme přípravky baktericidní, virucidní, sporicidní příp. i mykobaktericidní

## Slide 12: Sterilizace
Soubor opatření, kterými se usmrcují nebo odstraňují všechny mikroorganismy včetně spor, hub, helmitů atd.
1)fyzikální sterilizace- a)horkovzdušná- horkovzdušné sterilizátory- např.při 160 °C - 60 min.
- předměty ze skla, kovu; ne z gumy, papíru, textilií, umělých hmot
-b)nasycenou vodní párou pod tlakem- parní sterilizátory ( autoklávy) – 121°C, 200 kPa – 20 min. pro předměty ze skla, kovu, porcelánu, gumy, textilie, některé plasty

## Slide 13
-c) zahřívání v horké vodě pod tlakem- speciální vařiče s vodou do nich se na kovových sítech ponoří nástroje- 125°C, 250 kPa- 20 min.
-d)radiační sterilizace- při průmyslové výrobě zdravotnických pomůcek
2) chemická sterilizace- formaldehydem- na optické přístroje
- etylenoxidem –ve speciálních tlakových přístrojích (je kancerogenní)

## Slide 14: Děkuji za pozornost