## Slide 1
Fotografická technika
fotaparáty
osvětlovací
soustavy
objektivy
optoelektronické
fotochemický
mechanika
Klasické
PC, matemat,
SW, ikonika
Fotografické
Databáze
řád x chaos
alba
filtry
fotocitlivý
materiál
zpracování
snímků
archivace
elektronika

## Slide 2
zrcadlovka - řez
SLR - Single-Lens Reflex

## Slide 4
Tabulka rozlišení a jeho použití |  | 
CCD, CMOS čip | Maximální rozlišení | Nejvhodnější činnosti
1.31 Mpix | 1280 x 960 pix | Snímky do počítače Fotografie z digitálního labu do 9 x 13 cm Tisk při 300 dpi do 8 x 10 cm
2.11 Mpix | 1600 x 1200 pix | Snímky do počítače Fotografie z digitálního labu do 10 x 15 cm případně i 12 x 16 cm Tisk při 300 dpi do 10 x 13 cm
3.34 Mpix | 2048 x 1536 pix | Snímky do počítače Fotografie z digitálního labu do 20 x 27 cm (téměř A4) Tisk při 300 dpi do 13 x 17 cm
4.14 Mpix | 2272 x 1704 pix | Snímky do počítače Fotografie z digitálního labu do 24 x 34 cm Tisk při 300 dpi do 14 x 19 cm
5.24 Mpix | 2568 x 1928 pix | Snímky do počítače Fotografie z digitálního labu do 27 x 38 cm Tisk při 300 dpi do 16 x 21 cm
6.52 Mpix | 3072 x 2048 pix | Snímky do počítače Velkoformátový tisk ve fotokvalitě
11.4 Mpix | 4064 x 2704 pix | Snímky do počítače Velkoformátový tisk ve fotokvalitě

## Slide 5
Nejčastější obrazové formáty a jejich použití |  |  |  | 
Formát snímku | Přípona | Komprese | Velikost | Použití
TIFF | TIF | ne | obrovská | Pouze pro velkoformátový tisk, nebo pro výřezy
RAW | RAW | ne | střední | Obecné použití, velmi světlé snímky
JPEG | JPG | ano (volitelná) | malá | Obecné použití, tmavé snímky
GIF | GIF | ne (ale jen 256 barev) | velmi malá | Pro PC, animace

## Slide 6
Hledáček MINOLTA - falešná zrcadlovka

## Slide 7
zrcadlovky

## Slide 8
kompaktní fotoaparát

## Slide 9
f
D
Camera obscura
Relativní otvor (apertura)
Optimální apertura

## Slide 10
C = 4, t = 1/100 s
C = 400
fotoaparát
Camera obscura

## Slide 11
F´
F
-2f
-f
f´
2f´
A
A´
B
B´
C
C´
Zvětšení

## Slide 12
Zvětšení

## Slide 13
rozdíl vzdálenosti nejbližšího a nejvzdálenějšího předmětu,
které se jeví jako ostré.
Přípustná neostrost Circle Of ConFusion COF.
Hloubka ostrosti
1’, za ideálních světelných podmínek, s = -250mm, budou splývat
body bližší než 1/6mm ( 0,166mm).
normální rozměr fotografie pozorované z běžné čtecí vzdálenosti 5x7, pětinásobná zvětšenina kinofilmu,
=> COF na kinofilmu je cca 0,166667/5 = 0,033333mm.
Hloubka ostrosti (DOF - Depth Of Field) je interval vzdáleností předmětů,
jejichž body se promítnou na detektor jako kružnice
o poloměru menším než je přípustná neostrost (COF).

## Slide 14
Hloubka ostrosti
c < c
1
2

## Slide 15
Hloubka ostrosti
Z podobných 3-úhelníků:
,
nebo:
Když platí:
potom:

## Slide 16
Hloubka ostrosti

## Slide 17
r = 0,03mm
Clona nutná pro přední
hranici pásma ostrosti

## Slide 18
Hyperfokální vzdálenost
nastavení objektivu tak, aby obraz byl dostatečně ostrý od poloviny zaostřené vzdálenosti do nekonečna.

## Slide 19
Clonové číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
f’ [ mm] | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8 | 11 | 16 | 22
14 | 6.53 | 4.67 | 3.27 | 2.33 | 1.63 | 1.17 | 0.82 | 0.59 | 0.41 | 0.30
17 | 9.63 | 6.88 | 4.82 | 3.44 | 2.41 | 1.72 | 1.20 | 0.88 | 0.60 | 0.44
20 | 13.33 | 9.52 | 6.67 | 4.76 | 3.33 | 2.38 | 1.67 | 1.21 | 0.83 | 0.61
24 | 19.20 | 13.71 | 9.60 | 6.86 | 4.80 | 3.43 | 2.40 | 1.75 | 1.20 | 0.87
28 | 26.13 | 18.67 | 13.07 | 9.33 | 6.53 | 4.67 | 3.27 | 2.38 | 1.63 | 1.19
35 | 40.83 | 29.17 | 20.42 | 14.58 | 10.21 | 7.29 | 5.10 | 3.71 | 2.55 | 1.86
50 | 83.33 | 59.52 | 41.67 | 29.76 | 20.83 | 14.88 | 10.42 | 7.58 | 5.21 | 3.79
70 | 163.33 | 116.67 | 81.67 | 58.33 | 40.83 | 29.17 | 20.42 | 14.85 | 10.21 | 7.42
105 | 367.50 | 262.50 | 183.75 | 131.25 | 91.88 | 65.63 | 45.94 | 33.41 | 22.97 | 16.70
135 | 607.50 | 433.93 | 303.75 | 216.96 | 151.88 | 108.48 | 75.94 | 55.23 | 37.97 | 27.61
200 | 1333.33 | 952.38 | 666.67 | 476.19 | 333.33 | 238.10 | 166.67 | 121.21 | 83.33 | 60.61
300 | 3000.00 | 2142.86 | 1500.00 | 1071.43 | 750.00 | 535.71 | 375.00 | 272.73 | 187.50 | 136.36
Hyperfokální tabulka (m)

## Slide 20
Charakteristická křivka
strmost
expoziční pružnost

## Slide 21
–4 stops | –2 stops | +2 stops | +4 stops
Merged to HDR then reduced to LDR | 
Simple contrast reduction | Local tone mapping
From Wikipedia, the free encyclopedia

## Slide 22
Citlivost

## Slide 23
Charakteristika detektoru

## Slide 24
Expozice, osvit
Osvětlení
Expoziční doba

## Slide 25
Osové osvětlení

## Slide 26
Osové osvětlení

## Slide 27
1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | 64
2 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/15 | 1/30 | 1/60 | 1/125 | 1/250 | 1/500 | 1/1000 | 1/2000
Clonová čísla
Expoziční doby

## Slide 28
Expoziční hodnoty EV (ISO 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
t (s) | c |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 | 22
8 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
4 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1/4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1/8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1/15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1/30 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1/60 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1/125 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1/250 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1/500 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1/1000 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Expoziční hodnota EV
Exposure Value
zvýšení o 1 EV odpovídá
½ propuštěného světla

## Slide 29
EV - úroveň osvětlení.
Expozice:
c = 1, t = 1s, ISO =100 ASA => úroveň osvětlení EV 0

## Slide 30
expoziční karta

## Slide 32
stabilizace obrazu

## Slide 33
rozměr detektoru |  | 35 mm nebo full-frame | APS-H | APS-C | Foveon X3[a 1] | Four Thirds
násob. Činitel |  | 1 | 1.1 | 1,5 nebo 1,6 | 1.1 | 2
pole objektivu | zorné pole | ohnisková vzdálenost f´ [mm] |  |  |  | 
 | [° uhlopříčně] |  |  |  |  | 
Ultra širokoúhlé | 118 | 13 | 10 | 8 | 8 | 7
 | 111 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8
 | 100 | 18 | 14 | 12 | 11 | 9
 | 92 | 21 | 16 | 14 | 12 | 11
Typické širokoúhlé | 84 | 24 | 18 | 15 | 14 | 12
 | 75 | 28 | 22 | 18 | 16 | 14
rozšířené | 63 | 35 | 27 | 23 | 21 | 18
normální | 59–47 | 40–50 | 30–38 | 25–32 | 23–29 | 20–25
portrétní objektiv | 29 | 85 | 65 | 55 | 50 | 43
 | 23 | 105 | 81 | 68 | 62 | 53
teleobjektiv | 18 | 135 | 104 | 87 | 79 | 68
 | 14 | 180 | 138 | 116 | 106 | 90
 | 12 | 210 | 162 | 135 | 134 | 105
dlouhý teleobjektiv | 8 | 300 | 231 | 192 | 176 | 150
 | 6 | 400 | 308 | 258 | 235 | 200
 | 5 | 500 | 385 | 323 | 294 | 250
 | 4 | 600 | 462 | 387 | 353 | 300
 | 3 | 830 | 638 | 535 | 488 | 415
velmi dlouhý teleobjektiv | 2 | 1200 | 923 | 774 | 706 | 600
Typy objektivů

## Slide 34
Typy objektivů
standartní
širokoúhlý
teleobjektiv

## Slide 35
standartní
širokoúhlý

## Slide 36
teleobjektiv

## Slide 39
Barevný prostor

## Slide 40
Černobílý snímek bez filtrů

## Slide 41
Modrý filtr B
Zelený filtr G
Červený filtr R

## Slide 42
R
G
B

## Slide 43
Klasický čip

## Slide 47
vyvážení bílé

## Slide 48
Název | Diagonála [mm] | Šířka [mm] | Výška [mm] | š:v
1/3,6" | 5 | 4 | 3 | 4:3
1/3" | 6 | 4,8 | 3,6 | 4:3
1/2,7" | 6,592 | 5,270 | 3,960 | 4:3
1/2" | 8 | 6,4 | 4,8 | 4:3
1/1,8" | 8,933 | 7,176 | 5,319 | 4:3
2/3" | 11 | 8,8 | 6,6 | 4:3
1" | 16 | 12,8 | 9,6 | 4:3
4/3" | 22,5 | 18 | 13,5 | 4:3
APS-C | 30,1 | 25,1 | 16,7 | 3:2
35 | 43,3 | 36 | 24 | 3:2
645 | 69,7 | 56 | 41,5 | 4:3
Rozměry maticových detektorů

## Slide 50
Moiré efekt
tepelný obrazový šum
Blooming
smear
obrazové defekty

## Slide 51
Moiré efekt

## Slide 52
tepelný obrazový šum

## Slide 53
tepelný obrazový šum

## Slide 54
Blooming

## Slide 55
smear

## Slide 56
Guide Number GN – směrné číslo Udává maximální výkon blesku.
GN = c * s
Směrné číslo se udává vždy pro určitou citlivost ISO. Blesky zabudované do fotoaparátů mají směrné číslo (GN) přibližně 10 - 20,
malé blesky přibližně 20 – 40
velké blesky s rukojetí přibližně 45 - 60.
http://blog.krolop-gerst.com/

## Slide 57
napěťový
zdroj
zapalovač
odpojovač
Synchronizační kontakt
výbojka
detektor
BC blesk 2. generace

## Slide 58
GN směrné číslo
Disuzor

## Slide 60
Diference snímků
A
B
C

## Slide 61
Diference snímků
Bez filtru
Červený filtr
Diference snímků

## Slide 62
RGB
IR

## Slide 63
http://www.clarkvision.com