## Slide 1: Kalibrace Jednotky Referenční meze Cut off
Ondřej Wiewiorka

## Slide 3: Centralizované laboratoře

## Slide 4
Decentralizované přístroje - POCT

## Slide 6: Standardizace metod

## Slide 7: Standardizace metod

## Slide 8: Standardizace metod
Notes: The DCCT took place from 1983 to 1993. The study involved 1,441 volunteers, ages 13 to 39, and took place in 29 medical centers in the United States and Canada. At the start of the DCCT, participants had type 1 diabetes for at least 1 year, but no longer than 15 years, and had no or only early signs of diabetic eye or kidney disease.

## Slide 9: Kalibrace
Vztah mezi signálem a koncentrací analytu ve vzorku
Materiál použitý pro kalibraci je odvozen od referenčního materiálu - etalonu

## Slide 10: Kalibrace
Citlivost metody – míra změny signálu ke koncentraci vzorku
Selektivita/Specificita – míra příspěvku jiných látek než analytu k signálu
  Pouze minimum metod chemické analýzy lze označit za specifické. Proto doporučení IUPAC (2001) dává přednost obecnému používání termínu selektivita

## Slide 11: Referenční materiály a kalibrace
Porovnání výsledků měření s referenčními materiály je zajištěna jejich pravdivost
Referenční materiály jsou odvozeny řadou kalibrací k referenčním materiálům vyšší úrovně (čistoty, přesnější metodou stanovení)

## Slide 12: Referenční hodnoty

## Slide 15: Analýza
Rutinní / statimová vyšetření / vitální indikace
Automatické analyzátory / speciální metody
Různí výrobci přístrojů / dodavatelé reagencií / různé principy vyšetření
Harmonizace vyšetření / referenční systém

## Slide 16: Zavedení nové metody
Při přijetí nové metody je potřeba provést její validaci/verifikaci
  Validace je proces ověřování, že specifikované požadavky jsou přiměřené pro zamýšlené použití.
  Je třeba definovat preciznost, pravdivost, mez detekce, mez stanovitelnosti, selektivitu, rozsah, linearitu, robustnost
  Verifikace je poskytnutí objektivního důkazu, že daná položka splňuje specifikované požadavky.
  Ověření specifikací metod výrobce, především nejistota měření

## Slide 17: Parametry analytických metod
  Mez detekce
  Minimální množství analytu, které může být zachyceno danou metodou,výsledná hodnota ovšem nemusí odpovídat nejistotě měření meze stanovitelnosti (3s)
  Mez stanovitelnosti
  Minimální množství analytu, které může být stanoveno s danou nejistotou měření (10s)
  Pracovní interval (rozsah metody)
  Rozpětí koncentrace analytu uzavřené minimální a maximální mezí stanovitelnosti

## Slide 18: Chyby měření
Chybou měření rozumíme rozdíl mezi skutečnou a naměřenou hodnotou
Můžeme je rozdělit na chyby náhodné, systematické a hrubé

## Slide 19: Chyby měření hrubé chyby
Chyby měření způsobené nepozorností, nesprávným postupem, chybou přístroje
Lze je odhalit pouze opakovaným měřením
Vybočují ze souboru ostatních opakování (outliers) a dají se odhalit a vyloučit pomocí testování odlehlých hodnot
Q-test, Grubbsův, Studentův, Cochranův

## Slide 20: Chyby měření - náhodné chyby
Složka chyby měření, která se v opakovaných měřeních mění nepředvídatelným způsobem
Má normální (Gaussovo) rozdělení s nulovou střední hodnotou a rozptylem
Její vliv na nejistotu výsledku lze zmenšit zvýšením počtu stanovení

## Slide 21
Chyby měření - náhodné chyby
Nízká preciznost měření
Vysoká preciznost měření

## Slide 22: Chyby měření systematické chyby
Složka chyby měření, která v opakovaných měřeních zůstává konstantní nebo se mění předvídatelným způsobem
Systematická chyba měření a její příčiny mohou být známé nebo neznámé. Ke kompenzaci známé systematické chyby měření může být aplikována korekce

## Slide 23
Chyby měření - systematické
Vysoký bias
Nízký bias

## Slide 24: Parametry analytických metod
  Nejistota měření
  Parametr přidružený k výsledku měření, který charakterizuje míru rozptýlení hodnot, které by mohly být důvodně přisuzovány měřené veličině
  Parametrem může být např. směrodatná odchylka nazývaná standardní nejistota měření (nebo její specifikovaný násobek), nebo polovina šířky intervalu, který má stanovenou pravděpodobnost pokrytí.
  Kombinovaná standardní nejistota se určí po identifikaci a vyhodnocení všech složek (dílčích nejistot), které k ní přispívají, jejich sloučením dle zákona o šíření nejistot.
  Kombinovaná standardní nejistota násobená koeficientem rozšíření poskytuje kombinovanou rozšířenou nejistotu:
  Uc = k . uc (k=2 odpovídá 95% hladině spolehlivosti )

## Slide 26: Chyby měření
Jaká je maximální povolená chyba?
Odvozená z biologické variability

## Slide 28: Referenční hodnoty pacientů
Lze je získat analýzou zdravé populace pacientů, musí být dobře definovaní
  Statistické rozlišení rozdílů mezi skupinami – muži, ženy, dospělí, děti….
  95% rozpětí (horní a dolní 2,5 % se vyloučí)
Na základě odborného konsenzu
  Zdravotní rizika začínají na nižší hladině, něž ukazuje populační rozpětí
Data výrobce metody

## Slide 29
Pre-analytická chyba
Analytická chyba
Post-analytická chyba
Zvyšující se celková chyba
GIGO =>„Garbage in....
GIGO => ...garbage out“
  Dodržovat postupy!

## Slide 32: Diagnostická efektivita analýzy
  Specificita metody
  Schopnost měřícího postupu detekovat pouze cílený analyt
  Ceněna obzvlášť u testů pro stanovení konečné diagnózy a závažných onemocnění (intervence značně poškozuje pacienta)

## Slide 33: Diagnostická efektivita analýzy
  Senzitivita metody (citlivost)
  Schopnost měřícího postupu zachytit i malé množství analytu
  Ceněna obzvlášť u screeningových testů pro včasný záchyt onemocnění a onemocnění kde by byl pacient bez intervence značně poškozen

## Slide 34: ROC křivka (Receiver operating characteristic plot)
Grafické vyhodnocení diskriminačních schopností testu.
Sestrojuje se vynesením hodnot klinické citlivosti (osa y) proti hodnotám klinické nespecifičnosti (osa x) pro všechny rozhodovací úrovně.

## Slide 35: ROC křivka (Receiver operating characteristic plot)
citlivosti,specifičnosti, pozitivní a negativní prediktivní hodnoty a klinická věrohodnost
AUC kvantifikuje diagnostickou správnost zkoušky

## Slide 36: Likelihood ratio (věrohodnostní poměr)
Poměr sensitivity a nespecificity (směrnice ROC v cutoff hodnotě)
Poměr nesensitivity a specificity
Kolikrát je vyšší šance, že pacient s pozitivním testem má danou chorobu, než že se jedná o FP
Kolikrát je vyšší šance, že pacient s negativním testem má danou chorobu, než že se jedná o TN

## Slide 37: Prediktivní hodnoty
Pozitivní prediktivní hodnota
Pravděpodobnost, že osoba s pozitivním testem je opravdu nemocná
Negativní prediktivní hodnota
Pravděpodobnost, že osoba s negativním testem je opravdu zdravá

## Slide 39
Prevalence
Míra zastoupení nemoci v populaci
Diagnostická efektivita
vyjadřuje počet správně určených stavů ke všem nesprávně určným

## Slide 40: Děkuji za pozornost