## Slide 1: IZMB – fotonové záření
4. přednáška

## Slide 3: RTG
RTG je nepostradatelné v dnešní medicíně.
Jak ovšem vzniká?
Jak je detekujeme?
Jak interaguje s látkou?
Jaké veličiny jsou s ionizujícím zářením spjaté?
O všem bude řeč…

## Slide 4: RTG
Ze zákona elektromagnetické indukce vyplývá, že při pohybu el. náboje se indukuje magnetické pole.
Pokud je náboj prudce zpomalen, přebytečná energie se přemění v elektromagnetické záření.
Intenzita a energetické spektrum záření je obvykle značně široké, ale má své fyzikální limity.

## Slide 5: Rentgenka

## Slide 6: Rentgenka
Závislost intenzity rtg záření na vlnové délce při dopadu elektronů s kinetickou energii Ek,0=35 keV na molybdenový terč (urychlovací napětí 35 kV). Na x ose vlnová délka (lambda min = energie max)

## Slide 7: RTG
Na ose x je tentokrát energie fotonů! Tungsten = wolfram

## Slide 8: Brzdné RTG
Brzdné záření má spojité spektrum. Je to dáno různými směry dopadů, při kterých dochází k různým ohybům drah dopadajících elektronů. Čím větší je ohyb, tím větší je změna E a p elektronu a tím větší E a p má emitovaný foton. Vše plyne ze zákonů zachování energie a hybnosti.

## Slide 9: Charakteristické RTG
Charakteristické záření nemá spojité spektrum, protože vzniká jinak než brzdné záření. Char. RTG vzniká při deexcitaci elektronů u těžších atomů ve vrstvách blízkých jádru (n= 1-3), kdy se emituje foton o energiích RTG. Pro přeskoky mezi danými dvěma hladinami el. obalu je energie u daného prvku vždy stejná a proto i frekvence vyzářeného fotonu je stejná a výsledné spektrum je diskrétní.

## Slide 10: Vznik γ záření (Co)
E [keV]
2823,9
2505,7
1332,5
0
γ
γ
γ
γ
J P
5 +
4 +
2 +
0 +
99,88%
0,12%
> 99,9%
< 0,1%
Protože jsou protony a neutrony fermiony, mohou se nacházet pouze na přesně daných energetických hladinách (podobně jako elektrony - viz Pauliho vylučovací princip), proto i energie celého jádra může nabývat pouze daných hladin. Při štěpení se energie jádra zmenšuje a přebytek energie je buď předáván nově vnikajícím částicím a nebo je vyzářen formou fotonů. Zde Co přechází beta-rozpadem na excitovaný Ni (existují 2 různé cesty), který posléze deexcituje (jeho jádro deexcituje) a vyzáří se fotony.

## Slide 11: Vznik γ záření (Tc)
E [keV]
1357,2
920,6
509,1
0
γ
γ
γ
J P
1/2 +
9/2 +
142,7
1/2 +
3/2 –
1/2 –
82,5%
16,5%
1,0%

## Slide 12: Útlum záření
Δx
x x + Δx
I I - ΔI
D1/2 je polotloušťka a m je lineární koeficient útlumu. Zavádí se hmotnostní koeficient útlumu, který je nezávislý na hustotě látky a atomový koeficient útlumu, který je nezávislý jak na hustotě tak i na látkovém množství.

## Slide 13: Útlum záření
Foton předává energii částicím látky.
Energie částic je buď absorbována nebo opětovně vyzářena (rozptýlena).
Zavádí se koeficient útlumu a koeficient absorpce.
Pokud lineární koeficient útlumu vynásobíme poměrem střední hodnoty absorbované energie a energie původního záření (ħw) dostáváme koeficient absorpce. (ħ = h/2p)
Koeficienty popisují jak moc je záření utlumeno/absorbováno.

## Slide 14: Interakce fotonů
Fotoelektrický jev
  Lin. Koeficient útlumu - τ
Rayleighnův rozptyl
  Lin. Koeficient útlumu - σR
Comptonův jev
  Lin. Koeficient útlumu - σC
Tvorba elektron-pozitronový pár
  Lin. Koeficient útlumu - κ
Každý z těchto jevů má svůj vlastní lineární koeficient útlumu, který se podílí na celkovém útlumu záření!!!

## Slide 15: Fotoelektrický jev
Energie fotonu je absorbována elektronem a následně je využita k jeho ionizaci.
Energie musí být dostatečná k ionizaci.

## Slide 16: Fotoelektrický jev
  Vnitřní:
    Elektron je vytržen z elektronového obalu.
    Neopouští ovšem látku, ale není vázán na konkrétní atom.
    Stává se z něj vodivostní elektron a podílí se na lepším vedení elektrického proudu látkou, např. polovodiče.
  Vnější:
    Elektron je vytržen z el. obalu.
    Opouští látku a je zcela volným.
    Vzniklou „díru“ může zaplnit elektron z vyšší vrstvy a vyzářit foton.
    Vyzářený foton může okamžitě způsobit vnější fotoelektrický jev a vyrazit další (tzv. Augerův) elektron.
Notes: Druhy fotoelektrického jevu a jejich stručný popis.

## Slide 17: Fotoelektrický jev
  Fluorescenční výtěžek ωK(L) udává podíl pravděpodobností emise fotonu a Augerova elektronu při zaplnění dané volné hladiny (K nebo L).
Je patrné, že Augerovy elektrony mají větší pravděpodobnost emise u lehčích atomů. U těžších převažuje fotoemise (pro vrstvu K velmi výrazně)
Pro hladinu L je poměr výrazně nižší, takže při absorpci fotonu elektronem z hladiny L je větší pravděpodobnost emise Augerova elektronu než při absorpci na K hladině i pro těžší atomy.

## Slide 18: Rayleighův rozptyl
Foton interaguje s elektronem z obalu.
Dojde pouze k rozptylu fotonu, což nemá za následek ztrátu jeho energie.

## Slide 19: Comptonův rozptyl
Foton interaguje s elektronem z vyšší vrstvy obalu.
Dojde k rozptylu fotonu i vyražení elektronu z obalu.

## Slide 20: e- - e+ pár
V blízkosti těžkého jádra se může foton přeměnit na elektron a pozitron.
Důkaz, že hmota a energie jedno jest.

## Slide 21: Dominance
Graf je rozdělen na 3 oblasti podle dominance daného jevu. Tato dominance je ovlivněna energií dopadajícího fotonu a atomovým číslem atomu na který foton dopadá.

## Slide 22: Lin. Koef. útlumu
Na celkovém lineárním koeficientu útlumu záření se podílejí všechny čtyři interakce.
Zavádí se také lineární koeficient absorpce.
U Rayleighova rozptylu nedochází k absorpci energie (je to rozptyl).

## Slide 23: Ionizující záření
Je tok částic, které mohou ionizovat atomy či excitovat jádra.
Rozlišujeme dva typy:
  Přímo ionizující záření.
  Nepřímo ionizující záření.

## Slide 24: Přímo ionizující z.
Je tvořeno elektricky nabitými částicemi (α,β+,β--záření, protony…).
Mohu mít dostatečnou energii k ionizaci atomů.
Při průchodu absorbujícím prostředím dochází k ionizačním ztrátám (záření předává energii okolním částicím), čímž dochází k narušení rovnováhy.

## Slide 25: Přímo ionizující z.
Čím větší hmotnost nebo náboj tím větší je ionizační ztráta.
Větší ionizační ztráta znamená předání víc energie na malé dráze letu.
Tudíž záření má malou pronikavost, ale na malé ploše dochází k velkému počtu ionizací.
Tento stav popisuje veličina lineární přenos energie (L).

## Slide 26: Přímo ionizující z.
Lineární přenos energie (LET) je pro nabité částice definován vztahem:
dE vyjadřuje ztrátu energie a dl na jaké dráze k této ztrátě došlo.
Jak už bylo řečeno, těžké a nabité částice mají L větší.
Hustě ionizující záření (velké L).
Řídce ionizující záření (malé L).

## Slide 27: Nepřímo ionizující z.
Je tvořeno elektricky neutrálními částicemi jako jsou fotony a neutrony.
Jejich průchod látkou téměř neionizuje prostředí.
Ovšem po interakci s látkou se mohou uvolnit sekundární, přímo ionizující částice, které již mohou prostředí ionizovat (pokud mají dostatečnou energii).

## Slide 28: Veličiny
Z logiky věci se dělí na čtyři skupiny.
  Popisující zdroj ionizujícího záření.
  Popisující ionizující záření v prostoru.
  Popisující interakci s hmotou.
  Popisující interakci s živou hmotou.

## Slide 29: Veličiny
U radionuklidů se používá aktivita:
Jednotka becquerel (Bq = s-1).
Odvozené:
  Hmotnostní aktivita am (Bq.kg-1)
  Objemová aktivita aV (Bq.m-3)
  Plošná aktivita aS (Bq.m-2)
Notes: Dříve curie. 1 Ci = 3,7 10^10 Bq

## Slide 30: Veličiny
Přeměnová konst. (u radionuklidů):
Emise zdroje (u umělých zdrojů):
  Počet emitovaných částic za 1 s.

## Slide 31: Veličiny
Ionizující záření v prostoru se dá charakterizovat více veličinami:
  Fluence částic [m-2]
  Příkon fluence částic [m-2.s-1]
  Fluence energie [J.m-2]
  Příkon fluence energie [J.m-2.s-1]
Fluence částic udává podíl počtu částic dN, které dopadly na plochu da.
Příkon fluence částic již uvažuje i časovou složku a dá se mluvit o „rychlosti fluence částic“
Zbylé dvě veličiny jsou obdobné, jen se nezabývají počtem částic, ale celkovou energií dR, která dopadla na plochu da.

## Slide 32: Veličiny
Pravděpodobnost interakce ionizujícího záření je charakterizována účinným průřezem σ.
Pokud již k interakci dojde, tak nás zajímá, kolik energie látka absorbuje, což můžeme popsat veličinami dávka (D) a kerma (K).

## Slide 33: Veličiny
Dávka nám udává střední energii nabitých částic absorbovaných v látce:
Kerma nám popisuje součet kinetických energií nabitých částic, které vznikly nepřímo ionizujícím zářením (fotony, neutrony):
Notes: Stará jednotka rad (1 Gy = 100 rad)

## Slide 34: Veličiny
Okamžitou situaci vystihují kermová případně dávková rychlost:
Připomeňme lineární přenos energie (L), který představuje energii, kterou při zpomalování nabité částice látka absorbuje.
Notes: Umělé zdroje např. rentgenka, urychlovače atp…

## Slide 35: Veličiny
Při interakci ionizujícího záření s živou hmotou závisí nejen na dávce, ale také na druhu záření a na tkáni, kterou ionizující záření prochází.
Existuje několik veličin.
Dávkový ekvivalent vyjadřuje biologický účinek záření na člověka, které je charakterizováno veličinou L (lineární přenos energie).
Atd……… příště podrobněji
Notes: Tento ekvivalent byl stanoven opravdu pouze pro člověka

## Slide 36: Konec