## Slide 1: Kalibrace, referenční meze, jednotky, standardizace
Mgr. Ondřej Wiewiorka, Ph.D.

## Slide 2: Kalibrace
Činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami měření poskytnutými etalony (standardy) a odpovídajícími indikacemi s přidruženými nejistotami měření a ve druhém kroku použije tyto informace ke stanovení vztahu pro získání výsledku měření z indikace.
TNI 01 0115:2009. Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM).
Kalibrační funkce určuje vztah mezi signálem přístroje a analytu ve vzorku.
Kalibrováním zajistíme návaznost mezi standardem a měřeným analytem.

## Slide 3
Demmingova regrese

## Slide 4: Kde vzít etalon / standard?
ISO 15193:2009
ISO 15194:2009
ISO 17511:2020

## Slide 6: Standardizace

## Slide 7: Standardizace
Ekvivalence výsledků měření skrze metrologickou návaznost, referenční systém a kalibrační hierarchii
Nelze uplatnit u metod, kde neexistují referenční materiály a referenční metody
Dle JCTLM standardizováno zhruba 110 analytů

## Slide 13: Když nemáte CRM?
Harmonizace
Získání ekvivaletního výstupu pro pacienta navzdory rozdílným výrobcům, platformám a dodavatelům reagencií. Ekvivalentní postupy pro pre-, post- i analytiku.

## Slide 20: Kvalitní infrastruktura návaznosti
Metrologie
Standardizace
Akreditace
Vyhodnocení konformity
Dohled nad IVD trhem

## Slide 21: Návaznost
Definice SI jednotky
Certifikovaná hodnota referenčního materiálu
Výsledek referenčního měřícího systému
Hodnota přiřazená mezinárodnímu kalibrátoru
Hodnoty přiřazené mezinárodním harmonizačním protokolem

## Slide 22: Kalibrační funkce
Funkční kapacita detektoru

## Slide 23
Horwitzova křivka (vztah)

## Slide 24: Kalibrační funkce
Lineární
Nelineární
spline
logit-log-1, logit-log-2, logit-log-3
RCM2T2 exponenciální funkce
kvadratický model
kubický model

## Slide 27: Provedení kalibrace
Jednobodová
Dvoubodová (bracketing)
Vícebodová kalibrace
  Metoda standardních přídavků

## Slide 28: Referenční hodnoty výsledků – biologický referenční interval
Lze je získat analýzou zdravé populace, musí být dobře definovaní a v dostatečném počtu (n > 120) - přímý způsob
„Těžením dat“ z nemocničních databází po vyloučení nevhodných jedinců (s chorobou) – nepřímý způsob – v současnosti není doporučený CLSI EP28-A3c
  Statistické rozlišení rozdílů mezi skupinami – muži, ženy, dospělí, děti….
  Biologická variabilita, geografická lokalita, kulturní zvyklosti
  Obvykle 95% rozpětí (horní a dolní 2,5 % se vyloučí)
  Může záviset na použité analytické metodice

## Slide 30: Biologický referenční interval
Sikaris KA. Physiology and its importance for reference intervals. Clin Biochem Rev. 2014 Feb;35(1):3-14. PMID: 24659833; PMCID: PMC3961997.

## Slide 31: Biologický referenční interval
Sikaris KA. Physiology and its importance for reference intervals. Clin Biochem Rev. 2014 Feb;35(1):3-14. PMID: 24659833; PMCID: PMC3961997.

## Slide 32: Biologický referenční interval
Sikaris KA. Physiology and its importance for reference intervals. Clin Biochem Rev. 2014 Feb;35(1):3-14. PMID: 24659833; PMCID: PMC3961997.

## Slide 33: Biologický referenční interval
Nemá příliš smysl tam, kde je inter-individuální variabilita větší než intra-individuální variabilita
  CVI / CVG < 0,6
  Poměr lze někdy zvýšit
  členěním na
  podskupiny

## Slide 34
Cut-off / Diskriminační hodnota

## Slide 35: Diagnostická efektivita analýzy
  Senzitivita metody
  Schopnost měřícího postupu zachytit i malé množství analytu
  Ceněna obzvlášť u screeningových testů pro včasný záchyt onemocnění a onemocnění kde by byl pacient bez intervence značně poškozen

## Slide 36: Diagnostická efektivita analýzy
Specificita metody
  Schopnost měřícího postupu detekovat pouze cílený analyt
  Ceněna obzvlášť u testů pro stanovení konečné diagnózy a závažných onemocnění (intervence značně poškozuje pacienta)

## Slide 37: ROC křivka (Receiver operating characteristic plot)
Grafické vyhodnocení diskriminačních schopností testu.
Sestrojuje se vynesením hodnot klinické citlivosti (osa y) proti hodnotám klinické nespecifičnosti (osa x) pro všechny rozhodovací úrovně.

## Slide 38: ROC křivka (Receiver operating characteristic plot)
citlivosti,specifičnosti, pozitivní a negativní prediktivní hodnoty a klinická věrohodnost
AUC kvantifikuje diagnostickou správnost zkoušky

## Slide 39: Výsledky
Kvalitativní – charakteristika vlastnosti – negativní/pozitivní
Kvantitativní – hodnota vlastnosti –
1200 kopii/ml

## Slide 40: Výsledky - škály
Nominální – konkrétní příslušnost ke kategorii – reaktivní/nereaktivní; pozitivní/negativní
Ordinální – pořadová – Hb v moči - 0, +++
Intervalová – Ery v moči 50-200/ul
Poměrová – elfo bílkovin [„0,00-1,00“], %; HbA1c - %, „mmol/mol“

## Slide 41: Jednotky
% nemají být používány pro výsledky (pouze nejistoty CV% apod.) – místo toho bezrozměrné j. 0,00-1,00
Léky v hmotnostní koncentraci, vyjma methotrexátu, Li
Pb při intoxikaci také v hmotnostní koncentraci

## Slide 42: Jednotky
Nepoužívat prefixi u jednotek ve jmenovateli – tzn. místo ng/mL používat ug/L; vyjma kg (základní SI jednotka)
Pro označení litru lze používat l i L (u L ale nehrozí záměna s 1)

## Slide 43: Jednotky

## Slide 44: Jednotky

## Slide 45: Děkuji za pozornost