## Slide 1: Novější či méně běžné metody
Mirka Beňovská

## Slide 2: Copeptin
C-terminální fragment prekurzoru vazopresinu
Copeptin a vazopresin se ekvimolárně uvolňují z téhož prekurzorového hormonu do krevního řečiště
Copeptin se využívá jako zástupný market pro nestabilní vazopresin
Diagnostika pacientů
s akutní myokarditidou - odlišení mladých pacientů od akutního koronárního syndromu
s poruchou vodního hospodářství (př. Syndrom nepřiměřené sekrece ADH)

## Slide 3: Copeptin
Odběr - sérum, plazma (EDTA, heparin)
Princip stanovení – homogenní imunofluorescenční analýza
Přístroj Kryptor (reagencie Brahms)
Referenční rozmezí
0,7-10 pmol/l

## Slide 4: NGAL
Neutrofilní s gelatinázou asociovaný lipocalin
Přítomen v tkáni plic, žaludku, tenkého střeva a ledvin
Při poškození ledvin NGAL vylučován do moči a plazmy
Časný ukazatel akutního poškození ledvin - hladina stoupá v moči a krvi během dvou hodin od vzniku poškození ledvin

## Slide 5: NGAL
Metody:
Imunoanalýza – Abbott, Roche
Imunoturbidimetrie – zesílená na polystyrénových
částicích
ELISA – firma Bioporto (dodává Lab Mark)
Materiál: U,P,S

## Slide 6: NGAL
Cut off - moč:132 ng/ml

## Slide 7: Presepsin
nový specifický marker septických stavů
rozpustný N-terminální fragment CD14
CD14 je glykoprotein exprimovaný na povrchu membrány monocytů a makrofágů
CD 14 je receptorem pro lipopolysacharidy bakterií, navázáním se aktivuje TLR4 prozánětlivá signalizační kaskáda a zánětlivá reakce
mechanizmus vzniku presepsinu – rozštěpení membrány CD14 lysozomálními enzymy granulocytů
CD14 je uvolňován do krve a vlivem plazmatických proteáz štěpen na sCD14-ST = PRESEPSIN

## Slide 8: Presepsin
zvyšuje se při systémové i lokální bakteriální infekci
rychlý vzestup hladiny v krvi (cca za 2 hodiny)
důležitá je dynamika koncentrace
uplatnění trendu ve dnech 1-7 při předpovědi 30 denní mortality

## Slide 9: Použitý princip
stanovení presepsinu na přístroji PATHFAST, Mitsubishi Chemical (dodává Medesa)

## Slide 10: Použitý princip
stanovení presepsinu na přístroji PATHFAST, Mitsubishi Chemical (dodává Medesa)
  chemiluminiscenční enzymová imunoanalýza
  s MAGITRATION technologií
  odběrový materiál – heparinát litný
  cena 350 Kč/test, souprava 21000 Kč na 60 testů

## Slide 11: Referenční rozmezí
Presepsin 0 - 337 pg/ml

## Slide 12: Presepsin
marker sepse pro diagnostiku, monitorování i prognózu podobně jako PCT
presepsin a PCT se nechovají zcela totožně
snižuje se pomaleji než PCT, při špatné prognóze zůstává vysoký
jeví se jako lepší ukazatel negativní prognózy
důležitý je trend, ne absolutní hodnota (uplatnění při
předpovědi 30 denní mortality)
výhodné kombinovat více markerů sepse dohromady

## Slide 13: Lp-PLA2
- fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny
- výskyt plazma nebo sérum,
- enzym hydrolyzující oxidované fosfolipidy
uvolňuje lyzofosfatidylcholin s prozánětlivými účinky
podporuje protržení aterosklerotického plátu
- vázána na lipoproteiny o nízké hustotě
vysoká hladina Lp-PLA2 poukazuje na nestabilní
atrosklerotický plát, může vést k IM nebo CMP
- nízká hladina Lp-PLA2 - stabilní aterosklerotický plát
prokázána negativní prediktivní hodnota

## Slide 14: Stanovení Lp-PLA2 - PLAC test
ELISA
Fotometrická metoda

## Slide 15: Cut off
Hodnoty Lp-PLA2 menší než 200ng/ml - nízké riziko
Hodnoty Lp-PLA2 v rozmezí 200-235ng/ml – hraniční
riziko
Hodnoty Lp-PLA2 větší než 235ng/ml - považovány za
vysoké riziko

## Slide 16: Predikční markery preeklampsie, Roche
PlGF - placentární růstový faktor
zodpovědný za normální funkci placenty
u fyziologické gravidity koncentrace PlGF narůstá během
prvních dvou trimestrů a klesá na konci gravidity
u preeklampsie nižší
sFlt-1 - rozpustná tyrozinkináza-1
má vliv na ukončení těhotenství
hladina zůstává stabilní v prvních dvou trimestrech, pak narůstá až do porodu
u preeklampsie se sFlt-1 zvyšuje již v časných fázích gravidity
zvýšení je spojeno s ischémií a hypoxií
Poměr sFlt-1/PlGF
citlivější ukazatel
při preeklampsii vyšší

## Slide 17: Aktivita sFlt-1 a PlGF na endotelu cév během normálního těhotenství a při preeklampsii
Notes: Sdělte stručný přehled prezentace. Popište hlavní záměr prezentace a v čem spočívá její důležitost.
Uveďte každé z hlavních témat.
Aby se posluchači dokázali v prezentaci orientovat, můžete tento snímek s přehledem opakovat během celé prezentace vždy se zdůrazněním konkrétního tématu, které se chystáte probírat jako další.

## Slide 18: Princip stanovení sFlt-1, PlGF
Heterogenní nekompetitivní imunoanalýza na systémech Roche
Protilátka značená rutheinovým komplexem
Separace na mikročásticích
Elektrochemiluminiscenční reakce - substrát tripropylamin
Oxidace na platinové elektrodě
Vznik chemiluminiscenčního záření
Princip stanovení sFlt-1

## Slide 19: ROC křivka pro poměr sFlt-1/PlGF – 16.-20. týden gravidity
Zdravé 81
Preeklamptičky 39
AUC = 0,863
Časná PE
Zdravé 81
Preeklamptičky 16
AUC = 0,970

## Slide 20: Žlučové kyseliny
Hlavním produkt metabolismu cholesterolu
Různé hydroxyderiváty kyseliny cholanové
Základními žlučovými kyselinami jsou cholová a chenodeoxycholová
V organismu se zapojují do trávení, vstřebávání a metabolismu lipidů
Transportují se společně se žlučí do střeva, kde jsou z 95 % znovu resorbovány a vrací se do jater
Jsou ukazatelem správné funkce hepatocytů
Zvýšený obsah žlučových kyselin v séru je zaznamenán u pacientů s akutní hepatitidou, chronickou hepatitidou, jaterní steatózou a rakovinou jater

## Slide 21: Indikace k vyšetření žlučových kyselin (S)
Význam pro diagnostiku intrahepatální cholestázy těhotných (poruchu vylučování žluči do duodena)
Ta zvyšuje riziko předčasného porodu či intrauterinní úmrtí plodu
Sleduje se u pacientů s jaterní cirhózou
Stanovení lze použít při studiu exkreční schopnosti jater nebo při studiu vrozených defektů metabolismu žlučových kyselin

## Slide 22: Metody stanovení
Fotometrické stanovení
  3-α-hydroxysteroiddehydrogenasa (3-α-HSD)
žlučové kyseliny + NAD+ -->3-oxo žlučové kyseliny + NADH + H+
NADH + NBT --> NAD + + formazan
Formazan je měřen fotometricky při 405 nm, je přímo úměrný koncentraci žlučových kyselin
(NBT - nitrotetrazoliová modř)
ELISA

## Slide 23: Referenční rozmezí
M, Ž: 0-150 let do 8 µmol/l
Těhotné: do 11 µmol/l

## Slide 24: proGRP
Pro-Gastrin-Releasing Peptide
Nádorový marker pro malobuněčný karcinomem plic (SCLC)
SCLC představuje agresivnější formu plicních karcinomů
ProGRP je prekurzorem GRP (GRP je neuropeptid)

## Slide 25: proGRP - nejvhodnější marker SCLC
:
Uvolňován jen ve velmi malém množství u lidí, kteří trpí nenádorovými plicními chorobami a jinými zhoubnými nádory
Uvolňování proGRP stoupá již v ranném stádiu SCLC --> význam pro časnou detekci tumoru
Dále sledování průběhu choroby, účinnosti terapie a odhalení recidivy
Lepší než embryonální antigen (CEA)

## Slide 26: Rozdíly v koncentracích ProGRP u různých klinických stavů:
Zdraví lidé | 2 – 60 pg/ml
Benigní onemocnění | Většinou < 100 pg/ml (nejčastěji 15 – 80 pg/ml) Výjimka: pacienti s poruchou funkce ledvin - ProGRP zvýšeny i výrazně nad 100 pg/ml, a vzácně u některých onemocnění gastrointestinálního a urogenitálního traktu
Nemalobuněčné plicní karcinomy a ostatní tumory (vyjma SCLC) | < 100 pg/ml
Malobuněčné plicní karcinomy | > 100 pg/ml (za předp. norm. fce ledvin) při hodnotách kolem 150 pg/ml je téměř 100% jistota existence tumoru při hodnotách > 200 pg/ml se v 99% případů jedná právě o SCLC

## Slide 27: Metody stanovení
Imunoanalyticky - analyzátor Architect i 2000 SR firmy Abbott
Dvoukroková chemiluminiscenční analýza, separace pomocí paramagnetických mikročástic
Materiál pro analýzu: plazma, sérum

## Slide 28: AMH (Anti- Műllerianní hormon)
Műllerian inhibiting faktor
Glykoprotein, patří mezi růstové transformující faktory (regulace tvorby a růstu malých ovariálních folikulů)
Produkován granulózními buňkami folikulů
Jeho role a množství se mění v závislosti na pohlaví a věku

## Slide 29: Stanovení AMH
Biochemický ukazatel ovariální rezervy– hladina v krvi je odrazem „biologického věku“ vaječníků
Predikce nástupu menopauzy
Diagnostika polycystického ovariálního syndromu
Tumormarker některých typů karcinomů
Vyšetření u nejasného genitálu u novorozenců

## Slide 30: Význam v asistované reprodukci
Korelace hladiny AMH s počtem rostoucích folikulů a ziskem oocytů ve stimulovaných cyklech
Predikce odpovědi na kontrolovanou ovariální stimulaci (COS)
Vyšetření potenciálních dárkyň oocytů

## Slide 31: Metody stanovení
Automatická imunoanalýza – systémy Beckman
ELISA

## Slide 32: Příklad interpretace hodnot AMH
Prognosticky špatné AMH < 0,7 ng/ml
Zdroj: www.advancedfertility.com

## Slide 33: Aktivní vitamín B12
Vitamin B12 je esenciální pro různé buněčné funkce (syntéza DNA)
Deficience vitaminu B12 způsobuje únavu, perniciózní anémii, zhoršení neurologických funkcí
Příčinou deficience vitaminu B12 bývá malabsorpce, chronická závislost na alkoholu, dieta vegetariánská nebo veganská, věk nad 60 let

## Slide 34: Aktivní vitamín B12
Přibližně 20 % cirkulujícího B12 vázáno na transportní protein transkobalamin (TC)
Komplex se nazývá holotranskobalamin
(holoTC)
Představuje metabolicky aktivní formu B12
Podle recentních studií je holoTC lepší marker než celkový B12
Slouží k detekci subklinické deficience vitaminu B12
Časnější ukazatel vyčerpání zásob B12 v organismu

## Slide 35: Metoda stanovení akt. B12
Elektrochemiluminiscence, cobas 6000 nebo cobas 8000,Roche
Chemiluminiscence, Advia Centaur, Siemens

## Slide 36: Stanovení tau proteinu celkového, tau proteinu fosforylovaného a beta amyloidu v likvoru
Využívá se u pacientů
S neurodegenerativním onemocněním, zejména s Alzheimerovou chorobou
S hydrocefalem
Počítá se také poměr tTau/Abeta42 a pTau/Abeta42
Klinika:
V mozku pacientů s tímto onemocněním je tau protein hyperfosforylovaný
Beta amyloid (1-42), bývá u Alzheimerovy choroby naopak snížený vzhledem k jeho agregaci a ukládání v placích

## Slide 37: Stanovení tau proteinu celkového, tau proteinu fosforylovaného a beta amyloidu v likvoru
Stanovení
ELISA stanovení
Pomocí automatizovaných imunochemickch metod firmy Roche

## Slide 38: GDF-15 (Growth diferentiation factor)
Zvyšuje se u kardiovaskulárních onemocnění
Marker celkové mortality, mortality z kardiovaskulárních příčin
Monitoruje srdeční selhávání a atriální fibrilaci
Zvyšuje se rovněž u pacientů s některým druhem karcinomu
Má prognostický význam a je součástí ABC skóre rizika krvácení u pacientů se srdečním selháváním

## Slide 39: GDF-15
Stanovení
ELISA stanovení
Pomocí automatizovaných imunochemickch metod firmy Roche