## Slide 1: Krevní tlak
Praktické cvičení z fyziologie (jarní semestr: 7. – 9. týden)
Studijní materiály byly vytvořeny za podpory projektu MUNI/FR/1474/2018

## Slide 2: Křivka arteriálního krevního tlaku v průběhu tepového cyklu
Krevní tlak (TK): tlak krve na stěnu cévy (arteriální TK: část energie systoly přeměněná na boční tlak působící na cévní stěnu)
Střední TK(stTK) : průměrná hodnota krevního tlaku v průběhu jednoho tepového cyklu (integrál tlakové křivky; plocha nad stTK = plocha pod stTK – viz křivka) (stTK je dopočítávaná veličina, nejedná se o aritmetický průměr hodnot systolického (STK) a diastolického (DTK) tlaku, protože čas trvání systoly a diastoly v průběhu srdečního cyklu se liší) PTK = STK – DTK; stTK ≈ DTK + 1/3 PTK
Definice:
STK (systolický TK) nejvyšší krevní tlak v průběhu tepového cyklu
DTK (diastolický TK) nejnižší krevní tlak v průběhu tepového cyklu
Pozor: hodnoty STK a DTK se liší v jednotlivých částech srdce a cévního systému
STK
DTK
stTK
délka tepového cyklu
PTK
pulzový krevní tlak
Dikrotická incisura

## Slide 3: Krevní tlak
Krevní tlak je funkcí srdečního výdeje a periferního odporu
STK je závislý především na SV
DTK je závislý především na TPR
Arteriální
krevní tlak
(TK)
Celková periferní rezistence (TPR)
Srdeční frekvence
(SF)
Systolický objem
(SO)
=
*
*
Srdeční výdej
(SV)

## Slide 4: Regulace krevního tlaku
Krátkodobá – nejdůležitější zástupce: baroreflex
Střednědobá – nejdůležitější zástupce: renin-angiotenzin-aldosteron systém (RAAS)
Dlouhodobá – hormonální regulace objemu cirkulujících tekutin

## Slide 5: Regulace krevního tlaku – baroreflex
Srdeční větev baroreflexu:
Parasympatická eferentace: rami cardiaci nn. vagi inervující SA uzel - ↓ SF a tím i TK
  Sympatická eferentace: nn. cardiaci - změny SF a kontraktility (↑SF a tím i TK)
Cévní větev baroreflexu:
eferentace: pouze sympatická inervace hladké svaloviny, především arterií ↑aktivity sympatiku→vazokonstrikce a tím ↑TPR a naopak
(poznámka: vazokonstrikce malých arterií a arteriol, venokonstrikce - redistribuce objemu krve)
Autonomní nervový systém: sympatikus (↑TK, SF, SO a TPR) X parasympatikus (↓TK, SF, SO a TPR)
Funkce baroreflexu – regulace rychlých změn TK změnou SF a TPR
baroreceptory – sinus caroticus + sinus aorticus; aferentace: n.vagus, glosopharyngeus

## Slide 6: Změny krevního tlaku
Krátkodobé vlivy
  množství krve - vliv na systolický objem/srdeční výdej (krvácení, dehydratace)
  vnější tlak na cévy – intratorakální a intraabdominální tlak (kašlání, defekace, porod, umělá ventilace)
  Poloha – ortostatická/klinostatická reakce (redistribuce krve v důsledku gravitace)
  CNS – emoce, stres, psychická zátěž,…
  fyzická zátěž – charakter zvýšení krevního tlaku závisí na intenzitě, délce a typu zátěže
  teplo (vazodilatace - pokles TPR), chlad (vazokonstrikce - nárůst TPR)
  alkohol, léky,…
Dlouhodobé vlivy
  vliv věku (nejrychlejší růst do ukončení puberty, v dospělosti lehký růst především STK)
  vliv pohlaví (muži mívají vyšší TK)
  Vrozené dispozice

## Slide 7: Metody měření arteriálního krevního tlaku
24-hodinové měření krevního tlaku
Fotopletysmografická (volume-clamp metoda, Peňázova)
Palpační
(tonometr)
Auskultační
(tonometr a
fonendoskop)
Oscilometrická
v praktiku:
další možnosti:

## Slide 8: Základní princip: Laminární / turbulentní proudění (Korotkovův fenomén detekovaný auskultačně, oscilace detekované oscilometricky)
Reynoldsovo číslo Re: pravděpodobnost vzniku turbulentního proudění
v: rychlost toku krve
S: plocha průřezu cévy (.r2)
: hustota kapaliny
: viskozita kapaliny
(nižší u anémie)
S1 < S2 a v1≈ v2 → Re1 < Re2 → turbulentní proudění
laminární proudění Re < 2000
turbulentní proudění Re > 3000
r1
r2
manžeta
a. brachialis
laminární proudění
turbulentní proudění
Re1
Re2
v1
v2
situace těsně za zúžením arterie:

## Slide 9: Princip měření TK
Korotkovův fenomén
(Auskultační metoda)
Kontinuálně měřený TK
Tlak v manžetě
Tlakové oscilace v manžetě
(Oscilometrická metoda)
STK
DTK
STK
stTK
DTK
Průtok krve arterií

## Slide 10: Zásady měření krevního tlaku
Prostředí: příjemná teplota místnosti, klid
Poloha: pacient sedí s opřenými zády, obě nohy spočívají na podlaze, předloktí spočívá na podložce, paže je ve výšce srdce
Přiměřená velikost manžety, správné umístění
Měření probíhá v klidu a začíná po 5 – 10 min klidu
Měření auskultační metodou
  Manžetu nafukujeme na tlak o 30 mmHg vyšší než je tlak, při kterém vymizel radiální pulz
  Rychlost snižování tlaku v manžetě je 2 – 3 mmHg/s
  Tlak se odečítá s přesností na 2 mmHg
Tlak má být měřen 3x v alespoň pětiminutových rozestupech a orientujeme se podle průměru ze dvou posledních měření

## Slide 11
metoda | výhody | nevýhody | měřená hodnota
auskultační | přesnější odhad STK/DTK jednoduchá, nevyžaduje el. napájení | subjektivní, náročná na zkušenost a hlučnost prostředí STK/DTK z různého srdečního cyklu | STK a DTK
oscilometrická | přesnější odhad stTK automatická, rychlá lze provádět laikem, levná (domácí měření) | DTK/STK je dopočítán (závislost na modelu pro výpočet, vliv tvaru pulzové křivky) STK/DTK z různého srdečního cyklu není možné použít u arytmie | stTK, někdy také STK (dle typu přístroje)
24 – hodinový krevní tlak | záznam TK v průběhu celého dne vyloučení hypertenze bílého pláště | rušivý vliv nafukující se manžety (hlavně během spánku) STK/DTK z různého srdečního cyklu | hodnoty měřené každých 15 – 60 min
fotopletysmo-grafická (Peňázova) | kontinuální záznam TK možnost výpočtu STK a DTK tep po tepu (analýza variability TK) | obvykle měření z prstu, nutnost dopočítání brachiálního TK drahý přístroj | kontinuální záznam TK

## Slide 12: Diagnostika hypertenze
izolovaná systolická hypertenze STK> 140 a DTK <90
vyšší normální tlak - doporučuje se každoroční sledování
domácí měření pro vyloučení hypertenze bílého pláště
hypertenze je diagnostikována: průměrný TK ze 4 – 5 prohlídek je > 140/90; TK zjištěné během domácího měření opakovaně > 135/80; 24 – hodinové měření ukázalo průměrné TK > 130/80
 | krevní tlak | STK [mmHg] | DTK [mmHg] | možné komplikace
normální | optimální | <120 | <80 | 
 | normální | 120 – 129 | 80 – 84 | 
 | vyšší normální | 130 – 139 | 85 – 90 | 
hypertenze | 1. stupně | 140 – 159 | 90 – 99 | bez orgánových změn
 | 2. stupně | 160 – 179 | 100 – 109 | hypertrofie L komory, proteinurie, angiopatie,…
 | 3. stupně | > 180 | > 110 | morfologické a funkční změny některých orgánů, retinopatie, srdeční, renální nedostatečnost, ischemie CNS, krvácení do CNS,…

## Slide 13: Změny krevního tlaku během fyzické zátěže
nárůst krevního tlaku závisí na charakteru a velikosti a délce zátěže
aktivace sympatiku: změny v kardiovaskulárním systému slouží pokrytí metabolických nároků pracujících svalů
vliv dynamické zátěže na krevní tlak
zvýšení srdečního výdeje  vzestup STK
redistribuce krve v těle – metabolická vazodilatace ve svalu (zvýší průtok krve svalem), vazokonstrikce v GIT, kůži a ledvinách  zachování či lehká změna DTK (v závislosti na míře poklesu TPR)
vazokonstrikce v kůži je dočasná, než převládnou termoregulační mechanismy
DTK se zvyšuje při izometrické práci svalu (např. vzpírání)
po zátěži dochází k poklesu TK na původní nebo lehce nižší hodnotu, průtok krve svalem do zotavení zůstává zvýšený
rychlost zotavení je daná tonem parasympatiku (lze zvýšit tréninkem)

## Slide 14: 24-hodinový tlakové měření krevního tlaku
Pokles krevního tlaku o 10 až 15% v nočních hodinách
8
9
11
10
12
13
14
16
15
17
18
19
21
20
22
23
24
2
1
3
4
5
7
6
100
120
140
100
80
120
80
60
60
[bpm]
[mmHg]
STK
DTK
srdeční frekvence
bdělý stav
spánek
krevní tlak
srdeční frekvence
hod

## Slide 15: Doplňky ke krevnímu tlaku

## Slide 16
velký oběh
plicní oběh
krevní tlak
Boron and Boulpaep, Medical physiology

## Slide 17
Arteriální oběh – zahradní analogie
Srdce
Srdeční výdej
Karotidy
perfuzní tlak v mozku
Arterie, arteriální tlak
Odporové cévy, Celkový periferní odpor
Primární účel nervové regulace TK je udržení konstantního perfuzního tlaku v mozku.
Baroreflex
Pokles arteriálního tlaku vede k aktivaci sympatiku → zvýšení srdeční frekvence (a celého srdečního výdeje) a cévní rezistence
Nárůst arteriálního tlaku vede k aktivaci parasympatiku → snížení srdeční frekvence (a celého srdečního výdeje) a nepřímo cévní rezistence

## Slide 18
Změny kardiovaskulárního systému při zátěži
Svaly mohou zabrat až 80 % srdečního výdeje
Po náhlém ukončení těžké zátěže bez zpomalování – „vykrvácení do svalu“ – srdce už snížilo srdeční výdej, ale cévy svalu jsou stále dilatované – přesun krve do svalu – silný pokles TK - mdloba
Pracující sval
GIT, kůže
↑ Žilní návrat
↑ Sympatikus→ ↑R(rezistence=periferní odpor)
↑ Sympatikus→ ↑TF a tím ↑srdečního výdeje
Metabolická autoregulace→ ↓R