## Slide 1: Průtoková cytometrie a stanovení lymfocytárních subpopulací
Jana Nechvátalová
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

## Slide 2: Cluster Designation (Cluster of Differentiation)
buňky exprimují ( vystavují) na svém povrchu různé specifické molekuly – znaky, které můžeme uspořádat do skupin charakterizujících buněčnou linii, stav diferenciace jednotlivé buňky a její aktivace
CD klasifikace: znak definované struktury rozpoznatelný monoklonální protilátkou je zařazen do skupiny diferenciačních CD znaků a označen číslem (CD1, CD2, CD3,…). V současné době je na lidských leukocytech charakterizováno asi 400 znaků.
Využití: CD znaky jsou používány k označení plně definovaných molekul. Molekuly zařazené do CD klasifikace jsou členěny podle funkce. Rozlišení adhezních membránových molekul, receptory pro rozmanité cytokiny, molekuly vyjádřené na T lymfocytech, B lymfocytech , trombocytech či jiných buněčných populacích.

## Slide 3
B lymfocyty
CD19
CD20
CD19
Iga Igb

## Slide 4: T lymfocyty
http://www.cartage.org.lb/en/themes/sciences/lifescience/GeneralBiology/Immunology/Recognition/Tcell/Tcellcomplex/Tcellcomplex.htm
CD3 na povrchu všech T lymfocytů
CD4 na povrchu TH lymfocytů (TH1, TH2)
CD8 na povrchu TC lymfocytů
Treg – CD4+CD25+
Foxp3+

## Slide 5: Monocyty
CD14
HLA DR
součástí nespecifické imunity
schopnost fagocytózy
tkáňová forma = makrofág

## Slide 6: NK buňky
CD16+
CD56+
CD3-
NKT buňky
CD16+
CD56+
CD3+
Pozn.
rozeznávají buňky, které mají na povrchu abnormálně málo MHC I - nádorové a virově infikované buňky
používají cytotoxické mechanismy (perforin, granzymy)

## Slide 7
Pro stanovování
lymfocytárních subpopulací
odebírat krev do zkumavky s EDTA

## Slide 8
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
30min
inkubace
tma
pokoj. teplota
protřepat

## Slide 9
Mnoklonální protilátky
protilátky jsou produktem jediného klonu B lymfocytů (klony vzniklé fúzí buněk produkujících protilátky a myelomových buněk, jež schopnost produkce svého vlastního imunoglobulinu ztratily)
jsou naprosto totožné a jsou přísně specifické proti jedinému epitopu

## Slide 10
HAT – Hypoxantin, Aminopterin, Thymidin
HGPRT – hypoxantin-guanin-fosforibosyl transferáza
TK – thymidinkináza

## Slide 11: MAb POUŽÍVANÉ K TERAPII
Myší (celé) -momab
Chimérické (myší VH VL ) -ximab
Humanizované (myší hypervar.úseky) -zumab
Lidské (připravené technikami mol.biol. dle knihoven)

## Slide 12
Příklady klinického využití monoklonálních protilátek v léčbě imunopatologických chorob
Imunosuprese:
- anti-CD3 (OKT3),
  anti CD25 (basiliximab, daclizumab),
  anti CD20 (rituximab)
Blokáda prozánětlivých cytokinů:
  Anti –TNF-a (infliximab, adalimumab) – revmatoidní artritida, Crohnova choroba,
Blokáda adhezivních molekul:
  anti integrin a4b1 (natalizumab) – roztroušená mozkomíšní skleróza
  Anti-CD11a (efalizumab) - psoriáza
Protialergická léčba
  anti-IgE (omalizumab): těžké formy astmatu

## Slide 13
Roztok A: na 1,5 l destilované vody – 1,8 ml 99% kyseliny mravenčí
Roztok B: na 1,5 l destilované vody 9,0 g bezvodého Na2CO3, 21,75 g NaCl,
46,95 g bezvodého Na2SO4
Roztok C: na 1,5 l PBS (pH 7-7,4) - 15 g paraformaldehydu
LYZOVÁNÍ
ERYTROCYTŮ

## Slide 14: Průtoková cytometrie FLOW CYTOMETRY

## Slide 15: Průtokový cytometr
FLUIDNÍ SYSTÉM
OPTIKA
ELEKTRONIKA

## Slide 16
FLUIDNÍ SYSTÉM
Zajišťuje transport bb.
v nosné tekutině (pod tlakem)
do průtokové komory. Buňky se
pohybují jedna za druhou
na základě hydrodynamické fokusace - nosná tekutina
(destil. voda, komerční tekutiny) bývá do komory přinášena tenkou
Kapilárou pod větším tlakem než suspenze částic, které jsou tak
udržovány jen v úzké centrální části proudu. Zrychlení vznikající při
výstupu vodního paprsku z komůrky nutí částice pohybovat se jedna
za druhou.

## Slide 17
15µm
Velikost buněk: Forward Scatter
Přímý rozptyl - úměrný velikosti
buňky

## Slide 18: Granularita buněk: Side Scatter
Boční rozptyl – indikátorem vnitřní
buněčné struktury (granularity)

## Slide 19
2. OPTIKA
Excitační část – laser
Sběrná část – systém čoček, zrcadel a optických filtrů zachycující fluorescenci částic vyzářenou po jejich projití světelným paprskem

## Slide 20
3. ELEKTRONIKA
Převádí optické signály (fluorescenci) na signály elektronické (fotonásobiče, fotodiody).
Po zesílení signálu a dalším zpracování dojde k jeho digitalizaci pro počítačovou analýzu
http://healthcare.analog.com/static/imported-files/microsites/healthcare/pop_blood_analysis_fc.html

## Slide 21
lymfocyty
monocyty
granulocyty
Granularita (SS)
Velikost (FS)

## Slide 22: Fluorescence
Fluorochromy:
Polycyklické organické molekuly a jejich deriváty
Fluorescein isothiokyanát (FITC), Cyaniny, Texas Red, řada Alexa, řada Pacific and Cascade,
AmCyan, Propidium iodide, 7-AAD, CFSE,
Fluorescenční proteiny
Phycoerythrins (PE), Allophycocyanin, PerCP,
GFP a jiné fluorescenční proteiny
Schopné absorbovat fotony budícího záření (např. 488 nm)
a následně (10-8 s) emitovat fotony s
delší vlnovou délkou (v tomto případě 500 – 800 nm).
Fluorescenční světlo má tedy jinou barvu

## Slide 23: Fluorescence
Emisní
spektrum
Absorbční
spektrum
Vlnová délka (λ)
Stokesův posuv
Energie (E)
E = h.c/
Emitované záření má větší vlnovou délku a tudíž nižší energii
rozdíl mezi vlnovými délkami emisního a excitačního
maxima (nm)
Část energie se přemění na energii vibrační

## Slide 25: CD3 PC5
CD3
CD4
CD4 PE

## Slide 26: CD3 PC5
CD3+CD4+
CD3-CD4-
CD3-CD4+
CD3+CD4-
CD4 PE

## Slide 27: Krevní diferenciál
Monocyty
Granulocyty
Lymfocyty

## Slide 28: Zkumavka A
CD45/CD3/CD4/CD8

## Slide 29: Zkumavka B
CD45/CD3/CD19/CD56 + CD16

## Slide 30: Vyšetření lymfocytů periferní krve
ZNAK | EXPRESE | FUNKCE | ZASTOUPENÍ NA LYMFOCYTECH PERIFERNÍ KRVE (%)
CD3 | všechny T-lymfocyty | asociován s TCR, přenos signálu | 55-83
CD4 | pomocné T-lymfocyty | receptor pro MHC II, aktivace | 28-57
CD8 | cytotoxické T-lymfocyty | receptor pro MHC I, aktivace | 10-39
CD19 | B-lymfocyty | regulátor aktivace | 6-19
CD16/CD56 | NK-buňky | FcR pro IgG/mediátor adheze | 7-31
HLA-DR | B-lymfocyty, monocyty, aktivované T-lymfocyty | MHC II, prezentace Ag | B-lymfocyty konstitutivně (na všech B-lymfocytech), T-lymfocyty 3-7 (na aktivovaných T-lymfocytech)

## Slide 31: Věková závislost zastoupení lymfocytárních subpopulací
Comans-Bitter et al. J Pediatr. 1997 Mar;130(3):388-93

## Slide 32: Hodnocení nálezu jednotlivých subpopulací
Snížení/ zvýšení | subpopulace | onemocnění
 | CD19+, CD3+, CD4+, CD8+ | při imunosupresi – např. cyklosporin (způsobuje lymfopenii)
 | CD19+ | u některých pacientů s CVID
 | CD19+ | B – buněčná leukémie
 | CD3+ | při expozici člověka toxickými chemikáliemi
 | CD3+ | T – buněčná leukémie
 | CD4+ | u některých pacientů s CVID (běžný variabilní imunodeficit – common variable immunodeficiency) - virové infekce (EBV, CMV, HIV)
 | CD4+ | autoimunity, alergie
 | CD8+ | autoimunity (roztroušená skleróza, systematický lupus erythematodes-SLE)
 | CD8+ | u některých pacientů s CVID - virové infekce (EBV, CMV, HIV)

## Slide 33: Bronchoalveolární laváž (BAL) - imunofenotypizace
při převráceném poměru CD4+/CD8+
- podezření na sarkoidózu

## Slide 34: Pacientka: Ž, *1957
pacientka z revmatologie
- léčba např. rituximabem způsobuje depleci B-lymfocytů (po 4-6 měsících
návrat k normálním hladinám)
kontrola

## Slide 35: Pacient: muž, * 1966
kontrola

## Slide 36: CD5+CD19+

## Slide 37: Pacient: M, *1999
převrácený poměr CD8/CD4!
CD4+ 13,2%
CD8+ 50,9%
virová infekce??? (CMV, EBV)

## Slide 38: CD8+CD38+ 83,2% CD8++CD38++ 92,2%

## Slide 39: HLA-B27
asociace HLA-B27 s řadou nespecificky zánětlivých onemocnění, jako jsou záněty kloubů, vnitřních struktur oka (uveitida), krátkých kostí rukou, nohou a šlach, dále lupénka (psoriasis), vyrážek, chronické bolesti spodní části zad a spondyloarthropatie, z nichž nejznámější je ankylózující spondylitida (zánětlivé systémové onemocnění osového skeletu a kloubů - Bechtěrevova nemoc).
negativní
pozitivní

## Slide 40: Test aktivace bazofilů (basotest)
funkční test umožňující vyšetření aktivace basofilů po setkání se s určitým alergenem in vitro
Obrázky převzaty z prezentace MUDr. Zity Chovancové PhD., FNUSA ÚKIA Brno
na povrchu bazofilů - FcεRI (receptor pro IgE)
- CD203c
založen na expresi aktivačního znaku (CD63) na povrchu periferních bazofilů po jejich expozici alergenem in vitro
ohraničíme subpopulaci bazofilů (IgE pozitivní)
- sledujeme expresi CD63 (viz.obr.) a CD203c (není uvedeno)
Sledujeme expresi CD63 na povrchu bazofilů
negativní
pozitivní
Reakce přecitlivělosti jsou podstatou alergických onemocnění. Reakce přecitlivělosti I. typu neboli IgE mediovaná alergie - je zprostředkovaná protilátkami IgE.
IgE se naváže na bazofily ve fázi senzibilizace.
Při dálším setkání s alergenem – alergen přemostí IgE, to vede k aktivaci bazofilů - masivnímu uvolnění produktů degranulace bazofilů a mastocytů zvýšená exprese CD63 a CD203c na aktivovaných bazofilech.

## Slide 41: Vyšetření fagocytózy

## Slide 42
PRŮBĚH FAGOCYTÓZY
ADHEZE („rolling“) → cytometrie – defektní exprese leukocytárních integrinů -
Leukocyte Adhesion Deficiency Syndromes (LAD1, LAD2)
DIAPEDÉZA = průchod leukocytů cévní stěnou
ROZPOZNÁNÍ OPONIZOVANÝCH ČÁSTIC
CHEMOTAXE → test migrace pod agarózou
- ve směru chemotaktického gradientu (chemotaktické faktory, např.
IL-8, směřují fagocyty do místa zánětu)
INGESCE → fagocytóza mikroorganismů nebo inertních částic
DIGESCE - mechanismus nezávislý na kyslíku
→ mikrobicidní test, detekce enzymů
- mechanismus závislý na kyslíku
→ mikrobicidní test, NBT, INT, detekce myeloperoxidázy,
chemiluminiscenční test, „burst“ test

## Slide 45
Glu-6-P HCO3-
HMP zkrat
NADP + 2H+ NADPH + H+
NADPH
oxidáza
O2 O2-
+ O2- + 2H+
Fe3+ /Fe2+ superoxiddismutáza
OH. H2O2
(Haber-Weiss) myeloperoxidáza
+SCN- +Cl- +RH
HOCl
HOSCN + H2O2 + O2- R.
+ R-NH2
1O2 R-NHCl OH.

## Slide 46: Vyšetření fagocytózy Burst test
test je využíván ke kvantitativnímu vyhodnocení oxidačního vzplanutí u granulocytů a monocytů v heparinizované plné krvi
fagocytující buňky se stimulují opsonizovanými E.Coli, fMLP (N-formyl-Met-Leu-Phe) nebo PMA (phorbol-myristát-acetát)
dochází k oxidačnímu vzplanutí, při kterém se tvoří peroxidy, hydroxylové radikály, superoxidové anionty, které oxidují membránově permeabilní fluorogenní substrát DHR 123 (dihydrorhodamin 123) na zeleně fluoreskující rhodamin 123
počet (procento) zeleně fluoreskujících granulocytů a monocytů sledujeme na průtokovém cytometru.
Ref. rozmezí:
Aktivace pomocí E. Coli u granulocytů: >80%
fMLP u granulocytů: <15%
PMA u granulocytů: >90%

## Slide 47: CHRONICKÁ GRANULOMATÓZA
ZDRAVÁ
KONTROLA
STIMULACE PMA
97%
PACIENT
STIMULACE PMA:
12%
BEZ STIMULACE
STIMULACE PMA

## Slide 48
ZDRAVÁ KONTROLA
PACIENT S CGD
STIMULACE E.Coli

## Slide 49: CHRONICKÁ GRANULOMATÓZA (AUTOZOMÁLNĚ RECESIVNÍ)

## Slide 50: CHRONICKÁ GRANULOMATÓZA (X-VÁZANÁ)

## Slide 51: Vyšetření fagocytózy Myeloperoxidáza
- deficit vede ke zvýšené náchylnosti k infekcím
Negativní kontrola
Vzorek

## Slide 52: Vyšetření lymfocytárních subpopulací

## Slide 53: IZOLACE LYMFOCYTŮ
9ml heparinizované krve
hustotní gradientová centrifugace
(separační medium - lymphoprep)
rozsuspendováno v RPMI-1640
s přídavkem 10% fetálního séra
300ml suspenze + monoklonální protilátky – inkubace
promytí v PBS a naředění
měření na průtokovém cytometru
plazma, destičky
lymfocyty, monocyty
granulocyty, erytrocyty

## Slide 54: SEROLOGICKÉ REAKCE (METODY HUMORÁLNÍ IMUNITY)
Mgr. Jana Nechvátalová
Ústav klinické imunologie a alergologie
FN u sv. Anny

## Slide 55
Klasické serologické reakce
Aglutinace – reakce mezi korpuskulárním Ag a Ab s následnou
aglutinací částic; proběhne 1.+ 2.fáze interakce Ag a Ab
Precipitace – reakce mezi solubilním Ag (nízkomolekulární) a
Ab s následným vznikem precipitátu
proběhne 1.+ 2.fáze interakce Ag a Ab
Imunoeseje – reakce mezi Ag a Ab vizualizována enzymem,
fluorochromem n. radioaktivním zářičem (EIA, RIA n. FIA) ; většinou
proběhne jen 1. fáze inter. Ag a Ab
Metodiky využívající efektorového účinku Ab:
Metodiky s aktivací komplementového systému komplexem
Ag – Ab, např. komplement-fixační reakce (KFR)
Metodiky s inhibicí biologických účinků některých Ag, např.
neutralizační test

## Slide 56: Aglutinace x precipitace
Aglutinace
Ag + Ab  Ag-Ab
aglutinogen aglutinin aglutinát
makromolekulární
korpuskulární
nerozpustný
Protilátky namířené proti epitopům antigenních částic vytváří mezi
korpuskulemi můstky, které vedou ke vzniku shluků – aglutinátů.
jako Ag slouží např. těla bakterií
Precipitace
Ag + Ab  Ag-Ab
precipitinogen precipitin precipitát
nízkomolekulární
nekorpuskulární
rozpustný
Reakce mezi solubilním antigenem a protilátkou s následným vznikem
precipitátu (hydrofobní vazby – nerozpustný komplex).

## Slide 57: Aglutinace
Přímá
Ag jsou přirozeně součástí povrch. struktur reagujících částic
Př. hemaglutinace
Nepřímá
Zkoumaný Ag navazujeme na povrch částice uměle
Př. latex-fixační test – Ag nebo Ab navázaný na latex. částici, pokud dojde k aglutinaci, dokazujeme přítomnost Ab nebo Ag

## Slide 58: Přímá aglutinace

## Slide 59: Přirozené protilátky
slouží ke screeningu diagnózy agamaglobulinémie
tvoří se spontánně, bez záměrné imunizace
jsou polyreaktivní s nízkou aviditou
většina patří do isotypu IgM (IgM také nejvíce aglutinuje, je to pentamer)
normální sérum zdravých jedinců obsahuje přirozené protilátky IgM, IgG a IgA.
jejich fyziologický význam se předpokládá:
  v časných stádiích infekčních procesů
  při regulaci rozvoje autoimunitních chorob
  též při odstraňování stárnoucích, fyziologicky degradovaných molekul a buněk

## Slide 60: Stanovení titru přirozených protilátek
prokazují se aglutinací s králičími erytrocyty, a toto stanovení nám slouží ke screeningu diagnózy agamaglobulinémie.
ve vyšetřovaném séru je třeba inaktivovat komplement (vodní lázeň…56 oC…30 min.)
sérum každého pacienta se fyziologickým roztokem následně naředí dvojkovou řadou (1:2 – 1:256)
z promytých králičích erytrocytů se připraví 0,5 % suspenze (ery + fyziol. roztok), která se přidá do každé zkumavky (1:4 – 1:512)
všechny zkumavky se nechají inkubovat 2 h při 37 oC v termostatu, a pak přes noc při 4 oC v ledničce
druhý den se okometricky odečítá hemaglutinace po důkladném protřepání zkumavek
určuje se titr protilátek, neboli největší zředění séra, při kterém je aglutinace erytrocytů ještě prokazatelná

## Slide 61
Latex-fixační test
k průkazu revmatoidního faktoru
Revmatoidní faktor (RF)
je autoprotilátka
namířená proti Fc části
IgG molekuly
Nepřímá aglutinace

## Slide 62
http://images.rheumatology.org/viewphoto.php?imageId=2862312&albumId=75690

## Slide 64: Revmatoidní faktor
Autoprotilátka proti Fc fragmentu molekuly IgG
Přítomen asi u 80% pacientů s revmatoidní artritidou
Pozitivní je též u asi 5-10% nemocných s jinými systémovými autoimunitními chorobami, autoimunitní hepatitidy, endocarditis lenta
Může být pozitivní i u zdravých osob
Diagnosticky nejdůležitější je RF ve třídě IgM

## Slide 65
Revmatoidní artritis

## Slide 66
Revmatoidní artritis

## Slide 67: Precipitace v tekutém prostředí
využívá se efekt, že při reakci Ag-Ab vzniká zákal – precipitát, jehož intenzita je při konstantním množství přidané protilátky úměrná přidané koncentraci vyšetřovaného antigenu
měření intenzity zákalu – nefelometrie, turbidimetrie
obě metodiky umožňují kvantitativní stanovení obsahu proteinů ve vzorku odečtem z kalibrační křivky

## Slide 68: Nefelometrie a turbidimetrie
reakce založené na měření množství imunitních komplexů vytvořených interakcí specifických protilátek s antigenem
koncentrace příslušného Ag je úměrná rychlosti tvorby zákalu nebo hustotě zákalu
stanovení sérových bílkovin
měření probíhá v tekutém prostředí v měřící kyvetě (pufr, látka urychlující reakci, Ag, Ab)
množství vytvořených komplexů je p.ú.konc. Ag

## Slide 69
Nefelometrie
-hodí se pro nižší koncentrace
Turbidimetrie
- hodí se pro koncentrovanější roztoky
viditelné světlo
viditelné světlo
detektor je ve směru
kolmém na vstupující
paprsek
měří množství světla
rozptýleného při průchodu
paprsku
(množství světla odraženého od
vznikajících komplexů)
detektor je v
ose paprsku
měří množství procházejícího světla
(úbytek intenzity světla, které prošlo roztokem v kyvetě)
Precipitace v tekutém prostředí:
nefelometrie je 5-10x citlivější
a nákladnější než turbidimetrie

## Slide 70: Precipitace v gelu
agaróza, agar
umožňují detekci
precipitačních linií
- je založena na pasivní difuzi látek v prostředí koncentračního gradientu
http://www.wikilite.com/wiki/index.php/File:Antigen_excess.jpg
- Ag i Ab difundují v prostředí gelu a v místě, kde konc. Ag i Ab dosáhnou optimílního (ekvimolárního) poměru vzniká precipitát

## Slide 72: Radiální imunodifuze
pomocí RID je možno stanovit koncentrace mnohých bílkovinných součástí séra
metodika se dříve používala při měření hladin celkového IgG, IgA, IgM, složek komplementu nebo různých proteinů akutní fáze - většina těchto vyšetření je však v dnešní době automatizována a provádí se na principu nefelometrie
v naší laboratoři metodou RID ale stále měříme koncentrace C2, C5 složek komplementu

## Slide 73: Podle počtu difundujících reaktantů:
jednoduchá radiální imunodifúze
koncetrační gradient jednoho z reaktantů (většinou Ag)
druhý reaktant (většinou Ab) - rovnoměrně rozptýlen ve struktuře gelu
výsledkem jsou ostře ohraničené kroužky precipitátu
plocha prstence – lineární funkcí konc. vyšetřovaného Ag
podle konc. standardu – kalibr. křivka

## Slide 74
dvojitá radiální imunodifúze
(podle Ouchterlonyho)
sledujeme antigenní příbuznost antigenů
gradient vytváří jak Ag, tak Ab a dochází k protisměrné difúzi obou reaktantů (radiálně)
v zóně ekvivalence – precipitační linie, která ukazuje na pozitivitu reakce
hodnocení - kvalitativní

## Slide 75: Komplementfixační reakce (KFR)
sérologická metoda, která slouží nejčastěji k průkazu přítomnosti protilátek
metoda byla vypracována v roce 1901 Bordetem a Genguem.
imunologická metoda patřící mezi základní serologické metody, jež fungují na principu reakce protilátky s antigenem, využívá schopnosti komplementu vázat se na komplex antigenu s protilátkou
využívá se např. k průkazu protilátek proti původcům respiračních infekcí a řady virových onemocnění ; zjištění ochranných protilátek po očkování
lze použit k identifikaci jak specifických protilátek tak antigenu
reakce se hodnotí v několika ředěních séra, jako výsledek se udává nejvyšší ředění séra (titr), při kterém ještě nedošlo k hemolýze
metoda již na ústupu a je často nahrazována jinou technikou (např. ELISA), stále se používá v řadě diagnostických laboratořích například k diagnostice toxoplasmózy

## Slide 76: ovčí erytrocyty králičí protilátky proti ovčím ery (=amboceptor)
http://www.virion-serion.de/uploads/mit_download/CFT-V9-CZ.pdf
morčecí komplement
inaktivovat pacientův vlastní komplement!
56°C, 30minut

## Slide 77
IMUNOESEJE
EIA RIA LIA FIA
ENZYM
RADIOIZOTOP
FLUOROCHROM
LUMINOFOR

## Slide 78
Kompetitivní
kompetice značeného a neznačeného ligandu o omezený počet vazebných míst protilátek
neznačený antigen blokuje vazbu značeného antigenu, množství vzniklého produktu je nepřímo úm. konc. neznačeného ligandu v testovaném vzorku
čím víc se naváže značeného ligandu, tím méně neznačeného
Nekompetitivní
protilátka je v nadbytku, všechen analyt je vyvázán
na navázaný analyt se poté váže sekundární protilátka značená enzymem
množství vzniklého produktu je přímo úm. konc. neznačeného ligandu v testovaném vzorku
Homogenní
není potřeba oddělovat Ab-Ag od volného Ag*
Heterogenní
nutnost separace navázaných složek reakce od volných složek reakce (detekční protilátka, konjugát)

## Slide 79
http://virus.usal.es/web/demo_microali/enterotoxina/set.html
1. potažení jamek antigenem
2. přidání vzorku séra
+ inkubace a promytí
3. přídání enzymem značené protilátky
+ inkubace a promytí
4. přidání substrátu
5. odečtení barevné reakce
1
2
3
4
ELISA

## Slide 80: Imunoblot
kontrolní proužek
pozitivní protilátky proti Ag1
pozitivní protilátky proti Ag2
pozitivní protilátky proti Ag3
pozitivní protilátky proti Ag4

## Slide 82
DĚKUJI ZA POZORNOST!