## Slide 1: OSP při aplikaci léků do dýchacích cest
B.T.

## Slide 2: OSP při aplikaci léků do dýchacích cest
Důvody:
Dilatace průdušek
Uvolnění hlenu
Snížení, nebo zvýšení sekrece sliznice
Desinfekce sliznice

## Slide 3: Inhalace
Přirozená – moře, sanatoria
Umělá – pomocí stlačeného plynu, páry vzduchu, nebo UTZ vzniká aerosol.

## Slide 4: Typy inhalace
Chladná – 25 – 36 st.C
Indiferentní – 36 – 37 st.C
Teplá – 38 – 40 st.C

## Slide 5: Jednotlivé inhalační systémy
Aerosolové dávkovače – ke své činnosti využívají bezfreonové hnací plyny: Aerosolový dávkovač, Aerosolový dávkovač s inhalačním nástavcem, Aerosolové dávkovače se zabudovanými inhalačními nástavci – Jet Inhaler, Syncroner Inhaler Dechem aktivovaný aerosolový dávkovač – Easi-Breathe

## Slide 6
Inhalátory pro práškovou formu léku: Jednodávkové – Aerolizer a HandiHaler pro inhalaci prášku z kapslí, Inhalátor M se zásobníkem na 6 kapslí Mnohodávkové – Diskhaler (vyměnitelná kartridž pro 4-8 dávek), Diskus (dávkovací pásek), Airmax, Easyhaler a Turbuhaler (rezervoár dávek)

## Slide 7
Nebulizátory kompresorové event. výkonné ultrazvukové produkující tzv. vlhký aerosol se používají nejčastěji k inhalaci bronchodilatačních (úlevových léků). Léky k nebulizaci je třeba ředit fyziologickým roztokem nebo Vincentkou. Lze je využívat i v domácím prostředí.

## Slide 8: Aerosolový dávkovač
Správné použití: Sejmout ochranný kryt náustku, protřepat, vydechnout mimo aplikátor, vložit náustek do úst, při začátku nádechu zmáčknout kontejner, nadechovat, zadržet dech, vyjmout náustek z úst, vydechnout a nasadit ochranný kryt náustku.

## Slide 9: Aerosolový dávkovač + inhalační nástavec
Správné použití: Sejmout ochranný kryt náustku aerosolového dávkovače, protřepat, nasadit náustek do inhalačního nástavce, stisknout kontejner, otevřít ochranný kryt náustku inhalačního nástavce, vložit náustek inhalačního nástavce do úst a na několikrát nadechnout. Vyjmout náustek z úst, zavřít kryt náustku inhalačního nástavce, vyjmout aerosolový dávkovač a nasadit kryt náustku na aerosolový dávkovač

## Slide 10: Jet Inhaler
Správné použití: Sejmout ochranný kryt náustku, vydechnout mimo aplikátor, vložit náustek do úst, zmáčknout kontejner, hluboce nadechnout, možno i opakovaně, není nutná koordinace stisknutí kontejneru a nádechu, zadržet dech, vyjmout náustek z úst, vydechnout a nasadit kryt náustku.

## Slide 11: Easi-Breathe
Správné použití: Odklopit ochranný kryt náustku, vydechnout mimo aplikátor, vložit náustek do úst a pomalu nadechnout, je možno i přes přiložený krátký inhalační nástavec Optimiser, zadržet dech,
vyndat náustek z úst, vydechnout a zavřít kryt náustku.

## Slide 12: Aerolizer
Správné použití: Sejmout ochranný kryt náustku, otočit tělem aplikátoru ve směru šipky, vložit do zásobníku kapsli, otočit tělem aplikátoru zpět, stisknutím barevných tlačítek na bocích aplikátoru propíchnout kapsli, vydechnout mimo aplikátor, vložit náustek do úst a rychle a zhluboka nadechnout (nádech možno opakovat),
vydechnout mimo aplikátor,
vyjmout prázdnou kapsli stejným
způsobem, nasadit kryt náustku.

## Slide 13: Inhalátor M
Správné použití: Odklopit náustek, nastavit zásobník kapslí tak, aby byla nad číslicí 6 šipka, vložit do zásobníku 6 kapslí, náustek přiklopit, pro propíchnutí kapsle stisknout bílé tlačítko na boku aplikátoru, vydechnout mimo aplikátor, vložit náustek do úst, zhluboka, pomalu nadechnout (možno i opakovaně), vyndat náustek z úst, vydechnout, pro
další inhalaci otočit zásobníkem
proti směru hodinových ručiček
na číslici 5. Po inhalaci poslední
kapsle, odklopit náustek a vysypat
prázdné kapsle.

## Slide 14: Diskus
Správné použití: Vložit prst do prohlubně v na těle aplikátoru, otočit až na doraz, páčkou otevřít náustek, vydechnout mimo aplikátor, vložit náustek do úst, zhluboka nadechnout (nádech možno opakovat), zadržet dech, vyjmout náustek z úst, vydechnout, zavřít aplikátor.

## Slide 15: Handi Haler
Správné použití: Odklopit ochranný kryt náustku, odklopit náustek, do zásobníku vložit kapsli, vrátit náustek, zeleným tlačítkem na boku aplikátoru propíchnout kapsli, vydechnout mimo aplikátor, vložit náustek do úst, zhluboka nadechnout (nádech možno opakovat), vyjmout náustek z úst,
vydechnout, odklopit náustek,
vyjmout kapsli, zaklopit náustek,
zaklopit kryt náustku.

## Slide 16: Syncroner Inhaler
Správné použití: Sejmout zelený ochranný kryt náustku, rozevřít aplikátor (správnost rozevření potvrdí slyšitelné klapnutí), protřepat, vydechnout mimo aplikátor, vložit náustek do úst, na začátku pomalého hlubokého nádechu zmáčknout kontejner, zadržet dech, vyjmout náustek z úst a vydechnout. Syncroner složit a nasadit ochranný kryt náustku.

## Slide 17: Ultrazvukové inhalátory

## Slide 18: Inhalátory
Ultrazvukový

## Slide 19: Inhalátory
Kompresorový * Cigaretový

## Slide 20: OSP
1. Posouzení – zná důvody inhalace, použití inhalátoru, předchozí zkušenost, funguje inhalátor?

## Slide 21
2. Oš. diagnóza - kódy
Deficit infor. týkající se prováděného výkonu
Porušená výměna plynů
Oslabená spontánní ventilace
Riziko infekce
Porušený spánek

## Slide 22
3. Cíl oš. péče
Kl. má volné dých. cesty
Lehce vykašlává
Zná použití inhalátoru a použití

## Slide 23: Aktivity sestry
Polohování
Polohová drenáž
Nácvik břišního dýchání