## Slide 1: Radiologická fyzika
Jaderná magnetická rezonance
podzim 2008, devátá přednáška

## Slide 2: NMR nebo MRI?
Základním fyzikálním procesem je jaderná magnetická rezonance (nuclear magnetic resonance – NMR). Protože řada lidí má obavy ze slov jádro, jaderný, jaderná, používá se v lékařských aplikacích názvu zobrazení magnetickou rezonancí (magnetic resonance imaging - MRI). Nakonec je to i přesnější – rozdílu v intenzitě určitého fyzikálního jevu se používá k získání kontrastu ve výsledném obraze.

## Slide 3: Orbitální a magnetický moment
Částice o hmotnosti m a s náboje e
na kruhové trajektorii poloměru r
má moment hybnosti
Proudová smyčka poloměru r
s proudem velikosti I
má magnetický moment

## Slide 4: Larmorova precese I
Podle druhé impulsové věty je časová změna momentu hybnosti rovna momentu působící síly. V případě magnetického momentu v homogenním magnetickém poli ve směru osy z
Larmorovu frekvenci jsme označili jako ωL. Vektor momentu hybnosti rozložíme do složky rovnoběžné s vektorem indukce magnetického pole a složek kolmých

## Slide 5: Larmorova precese II
Rozepsáním do složek dostáváme tři rovnice
Podle třetí z rovnic je složka vektoru momentu hybnosti Lz rovnoběžná s magnetickým polem konstantní. Také velikost vektoru momentu hybnosti L je konstantní – to vidíme hned, vynásobíme-li první rovnici Lx, druhou Ly, třetí Lz a vzniklé rovnice sečteme

## Slide 6: Larmorova precese III
U prvních dvou rovnic si vzpomeneme na vztahy pro goniometrické funkce
Výsledné vztahy pro složky momentu hybnosti jsou tedy
Vektor momentu hybnosti vykonává precesní pohyb s Larmorovou frekvencí – tvoří površky kužele s osou danou magnetickým polem.
x
z
y

## Slide 7: Spin jádra
Jádro je složeno z nukleonů (protonů a neutronů). Každý nukleon má vlastní moment hybnosti – vektor spinu. Velikosti vektoru spinu měřené v jednotkách Planckovy konstanty ħ říkáme spin a pro nukleony je
Spiny nukleonů se vektorově sčítají, takže se při počtu protonů 2, 8, 20, 28, 50, 82 a 126 spiny vyruší, totéž platí pro neutrony. Je to podobné existenci uzavřených slupek u elektronů v atomu. Pro jádra izotopů nejlehčích prvků je předpověď spinu jádra snadná.

## Slide 8: Spin jader s malým počtem nukleonů

## Slide 9: Spiny a výskyt jader pro MRI
Prvek | Symbol | Spin I | Výskyt [%]
vodík | 1H | 1/2 | 99,985
 | 2H | 1 | 0,015
uhlík | 13C | 1/2 | 1,11
dusík | 14N | 1 | 99,63
 | 15N | 1/2 | 0,37
sodík | 23Na | 3/2 | 100
fosfor | 31P | 1/2 | 100
draslík | 39K | 3/2 | 93,1

## Slide 10: Jaderný magnetický moment
Jaderný magnetický moment M je podobně spojen se spinem I, jako byl magnetický moment μ spojen s orbitálním L. Rozdíl je jen v konstantě úměrnosti
Gyromagnetický faktor γ má rozměr
Gyromagnetický faktor protonu a neutronu je

## Slide 11: Kvantování jaderného magnetického momentu
a průmět do nějakého směru (např. do osy z)
Protože je spin kvantován, je kvantován i jaderný magnetický moment. Pravidla kvantové mechaniky dovolují, aby velikost magnetického momentu byla
Energie magnetického momentu v homogenním poli indukce B mířícím podél osy z je

## Slide 12: Jaderný magnetický moment pro I=1/2
Už jsme viděli, že spin ½ má
např. také izotop 13C se šesti protony a sedmi neutrony – jedním nepárovaným.
protony
neutrony
nepárovaný
neutron

## Slide 13: Kvantové přechody
Tato energie je buď vyzářena (je-li záporná) jako kvantum elektromagnetického záření nebo je získána (je-li kladná) absorpcí takového kvanta.
Při přechodu jádra ze stavu s m=m1 do stavu s m=m2 (přechody mohou probíhat jen mezi sousedními hladinami) dojde ke změně energie
S uvážením vztahu mezi kruhovou frekvencí a frekvencí ω=2πν dostáváme jednu ze základních rovnic NMR

## Slide 14: Vyvolání přechodu
Aby k přechodu došlo, musíme kromě homogenního na čase nezávislého magnetického pole orientovaného podél osy z počítat s dalším přidaným elektromagnetickým polem – monochromatickou v rovině x – y kruhově polarizovanou vlnou s úhlovou frekvencí ω a amplitudou B1<< B
Při zápisu jsme zanedbali prostorovou závislost fáze vlny,
protože i pro velmi vysokou frekvenci ν=108 MHz je vlnová délka λ=3 m.

## Slide 15: Pravděpodobnost přechodu I
Pravděpodobnost přechodu je třeba počítat s užitím rovnic kvantové mechaniky. Uvedeme si jen výsledek pro jádro se spinem jedna polovina a kladným gyromagnetickým faktorem
E

## Slide 16: Pravděpodobnost přechodu II
Ze vztahu pro pravděpodobnost přechodu vidíme, že při resonanci, tj. pro ω=ωB může tato pravděpodobnost dosáhnout v jistém čase jedničky
Je třeba si uvědomit, že až dosud jsme uvažovali o izolovaných jádrech. V látce je přiložené vnější magnetické pole v místě daného jádra mírně ovlivněno okolím, což vede k tzv. chemickému posuvu resonanční frekvence. V lékařských aplikacích jsou vodíkové atomy vázány především ve skupinách –CH2– a H20. Pro proton s frekvencí 42 576 388 Hz při poli 1 T je chemický posuv těchto skupin 220 Hz.

## Slide 17: Teplotní rovnováha pro jaderné spiny v látce
Při rovnováze
z
x
y
B
B=0
B>0
ΔE
E+
E_
E0

## Slide 18: Narušení rovnováhy
I tak velmi malý rozdíl v koncentraci vytváří při obrovské hustotě protonů v látce makroskopickou magnetizaci M0 ve směru osy z. Tu můžeme ovlivnit vhodně trvajícím pulsem radiofrekvenční (rf) vlny s rezonanční frekvencí. Na obrázcích je účinek jednoho 90º a dvou 180º rf pulsů.

## Slide 19: Návrat k rovnováze
Předpokládejme, že jsme v čase t=τ dosáhli rf pulsem nulové magnetizace ve směru osy z. Interakcí s okolím ale dochází ke zpětnému přechodu do rovnovážného stavu s tzv. konstantou spinově – mřížkové interakce T1. Při volné precesi nejsou složky magnetických momentů v rovině x – y u jednotlivých jader ve fázi, takže celková magnetizace ve směru x a y je nulová. Za působení rf pole se sfázují a tak i celková magnetizace rotuje obdobně jako jednotlivé momenty. Po vypnutí rf pole se interakcí mezi spiny opět sfázování poruší, to se děje s časovou konstantou T2:

## Slide 20: Časové konstanty T1 a T2
Typ látky | T1 [ms] | T2 [ms]
tuk | 250 | 60
sval | 900 | 50
krev | 1400 | 100-200
mozek |  | 
šedá hmota (GM) | 950 | 100
bílá hmota (WM) | 600 | 80
cerebrospinální tekutina (CSF) | 2000 | 250

## Slide 21: Kontrast v T1 a T2
WM
CSF
GM

## Slide 22: Blochovy rovnice
Blochovy rovnice zahrnují všechny vlivy, které působí na vektor magnetizace (makroskopický, tj. střední hodnota z velkého počtu jader): precesi v základním homogenním poli, vliv rf pole a relaxační jevy.

## Slide 23: Řešení Blochových rovnic
Blochovy rovnice jdou řešit za zjednodušujícího předpokladu ustáleného stavu magnetizace podél osy z analyticky. Potom dostaneme pro dvě zcela odlišně se chovající složky magnetizace vztahy
Blochovy rovnice vzniknou z kvantově-mechanických rovnic pro operátory jako rovnice pro jejich střední hodnoty.

## Slide 24: Jak získat obraz při MRI?
Vytvoření obrazu vyžaduje splnit dvě základní podmínky:
najít způsob, jak získat informaci jen z dané malé oblasti a
najít způsob, jak vytvářet kontrast.
Jev NMR: Felix Bloch a Edward Purcell 1946 (Nobelova cena 1952)
Rozdíly v signálu od normálních a rakovinných oblastí: Raymond Damadian 1971
Zobrazení malých oblastí pomocí gradientu pole: Paul Lauterbur 1973 a Peter Mansfield 1974 (Nobelova cena 2003)

## Slide 25: Gradientní cívky dělají hluk

## Slide 26: Radiologická fyzika
Vytváření obrazu při MRI a CT
podzim 2008, desátá přednáška
Příště: