## Slide 1: Radiologická fyzika
podzim 2008, třetí přednáška
Zákony zachování
Soustava SI
Jednotky v radiologii

## Slide 2: Zákon zachování energie

## Slide 3: Richard Feynman o energii
Je důležité si uvědomit, že dnešní fyzika neví, co energie je. Netvrdíme, že se energie vyskytuje v nějakých malých dávkách o přesně dané velikosti. Tak to prostě není. Nicméně máme vzorce pro výpočet určitých číselných hodnot, a když ta čísla všechna sečteme, dají vždycky totéž.
Když vypočítáváme energii, občas její část systém opouští a občas zase zvenku přichází. Když chceme zákon zachování ověřit, musíme si dát pozor, aby žádná energie ani zvenku nepřišla, ani ven neodešla.
Energie má řadu různých podob, a každá z nich se počítá z jiného vzorce. Existuje gravitační energie, elektromagnetická energie, kinetická energie, tepelná energie, elastická energie, jaderná energie a energie spojená s hmotností. Když sečteme výrazy pro všechny tyto druhy energie, bude součet vždy stejný.

## Slide 4: Gravitační potenciální energie
Vratný stroj A: jednotkové závaží spustí o jednotkovou vzdálenost a přitom tři jednotková závaží zvedne o vzdálenost X.
Nevratný stroj B: jednotkové závaží spustí o jednotkovou vzdálenost a přitom tři jednotková závaží zvedne o vzdálenost Y.

## Slide 5: Důkaz
Předpokládejme opak našeho tvrzení, tedy Y>X. Jednotkové závaží spustíme strojem B o jednotkovou vzdálenost a tři jednotková závaží vystoupí o Y výše. Pak můžeme snížit tři závaží závaží z Y na X a získat „zadarmo“ výkon, neboť v této situaci pak vratný stroj A s obráceným chodem by snížil tři jednotková závaží o vzdálenost X a zdvihl jednotkové závaží o jednotkovou vzdálenost, čímž by se závaží dostala do původního stavu a oba stroje by mohly opakovat popsanou akci. Kdyby tedy bylo Y větší jak X, dostali bychom věčný pohyb, jehož existenci považujeme za vyloučenou.

## Slide 6: Zákon zachování energie a hybnosti na příkladu Comptonova jevu

## Slide 7: Charakteristiky elektronu a fotonu
Elektron charakterizujeme hmotností, nábojem a vektorem rychlosti (případně spinem)
Foton charakterizujeme frekvencí (vlnovou délkou) a jednotkovým vektorem směru šíření (případně jednotkovým vektorem polarizace)

## Slide 8: Hybnost a energie elektronu a fotonu
Volný elektron má hybnost a energii
Foton má hybnost a energii

## Slide 9: Comptonův rozptyl
Rentgenové záření o vlnové délce λ interaguje s elektronem v klidu. Rentgenový svazek je rozptýlen do úhlu φ a jeho vlnová délka vzroste na λ/. Elektron se pohybuje s rychlostí v pod úhlem θ.

## Slide 10: Zápis zákonů zachování
Energie
Složka hybnosti ve směru osy x
Složka hybnosti ve směru osy y

## Slide 11: Změna vlnové délky a energie
Po výpočtu dostaneme
kde λC je Comptonova vlnová délka
Pro energii fotonu po rozptylu dostaneme

## Slide 12: Množství fotonem předané energie

## Slide 13: Zákon zachování energie: kinetická a potenciální energie

## Slide 14: Pohyb částice s malou hmotností v poli částice s vekou hmotností
V takovém případě můžeme s dobrým přiblížením považovat částici s velkou hmotností za nehybnou
Elektron hmotnosti m s nábojem q=-e v elektrickém poli protonu s nábojem Q=e
Částice s hmotností m v gravitačním poli Země hmotnosti M

## Slide 15: Znaménko potenciální energie
Souhlasné náboje se odpuzují, náboje opačného znaménka se přitahují
Gravitační působení je vždy přitažlivé

## Slide 16: Jak je to s potenciální energií v gravitačním poli země
Úprava
Výsledek

## Slide 17: Zkratky pro různé jednotky energie
Btu = British thermal unit
erg = erg
ft.lb = foot - pound
hp.h = horse power hour
J = Joule
cal = kalorie
kW.h = kilowatthodina
eV = elektrovolt
kg = kilogram
u = atomová hmotnostní jednotka

## Slide 18: Převodní vztahy jednotek pro energii

## Slide 19: Mezinárodní soustava jednotek SI

## Slide 20: Základní jednotky SI m, kg, s
Délka metr m
Metr je délka dráhy proběhnuté světlem ve vakuu za dobu
1/299 792 458 sekundy
Hmotnost kilogram kg
Kilogram je jednotka hmotnosti; rovná se hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu
Čas sekunda s
Sekunda je trvání 9 192 631 770 period záření odpovídajícího přechodu mezi dvěma velmi jemnými hladinami základního stavu atomu cesia 133

## Slide 21: Základní jednotky SI A, K
Elektrický proud ampér A
Ampér je stálý elektrický proud, který při průtoku dvěma přímými nekonečně dlouhými rovnoběžnými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 metru, vyvolá mezi nimi sílu 2.10-7 newtonu na metr délky
Termodynamická teplota kelvin K
Kelvin, jednotka termodynamické teploty, je 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody

## Slide 22: Základní jednotky SI mol, cd
Látkové množství mol mol
Mol je látkové množství soustavy, která obsahuje tolik elementárních entit, kolik je atomů v 0,012 kg uhlíku 12. Při
užití molu musí být elementární entity specifikovány. Mohou to být atomy, molekuly, ionty, elektrony, jiné částice
nebo specifikované skupiny takových částicky
Svítivost kandela cd
Kandela je svítivost zdroje v daném směru, který vysílá monochromatické záření s kmitočtem 540.1012 hertzů a má v tomto směru zářivost 1/683 wattů na steradián

## Slide 23: Odvozené jednotky SI (1)

## Slide 24: Odvozené jednotky SI (2)

## Slide 25: Jednotky v radiologii

## Slide 26: Pohlcená dávka
Pohlcená dávka je míra radiační dávky (energie na jednotku hmotnosti) skutečně pohlcené určitým objektem, například pacientovou rukou nebo hrudníkem. Jednotkou v soustavě SI je gray (Gy). Stále se však užívá i starší jednotky rad (radiation absorbed dose - pohlcená radiační dávka). Jednotky jsou definovány jako

## Slide 27: Ekvivalentní dávka
Ekvivalentní dávka. Ačkoli různé druhy záření (například záření gama a neutrony) mohou tělu dodat stejné množství energie, nemusí mít stejný biologický účinek. Ekvivalentní dávka nám umožňuje určit biologický účinek záření tak, že vynásobíme pohlcenou dávku (udanou v jednotkách gray nebo rad) číselným RBE faktorem relativní biologické účinnosti (relative biological effectiveness). Pro rentgenové záření a elektrony je RBE=1, pro pomalé neutrony RBE=5, pro α-částice RBE=10 atd. Běžné osobní měřicí pomůcky registrují právě ekvivalentní dávku. Jednotkou pro ekvivalentní dávku v soustavě SI je sievert (Sv). Užívá se i starší jednotky rem. Platí

## Slide 28: Aktivita
Aktivita. Celková rychlost rozpadu vzorku radionuklidu se nazývá aktivita vzorku. Jednotkou aktivity v soustavě SI je becquerel, podle objevitele radioaktivity Henriho Becquerela
1 Bq tedy odpovídá jednomu rozpadu za sekundu. Starší, ale stále používanou jednotkou je curie

## Slide 29: Příklady použití
Aktivita: „Aktivita vyhořelé palivové tyče číslo 5 658 dne 15. ledna 1997 činila 3,5.1015 Bq.“
Pohlcená dávka: „Celotělová, krátkodobá dávka gama záření 3 Gy (300 rad) zapříčiní smrt 50% populace, která jí byla vystavena.“ Pro uklidnění uveďme, že dnešní střední roční absorbovaná dávka záření ze zdrojů přírodních i vytvořených lidskou činností je asi 2 mGy=0,2 rad.
Ekvivalentní dávka: „Národní úřad pro ochranu před zářením doporučuje, aby nikdo vystavený působení záření (kromě osob pracujících se zářením) neobdržel v žádném roce ekvivalentní dávku větší než 5 mSv =0,5 rem.“