## Slide 1: Mikroklimatické podmínky
Mgr. Aleš Peřina, Ph. D.
Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

## Slide 2: Fyziologické poznámky
Homoiotermie (=teplokrevnost): schopnost zajištění tepelné rovnováhy (člověk: 36-37 oC)
Mechanismy
  Endogenní produkce tepla (metabolické teplo)
    Buněčné mitochondrie
    Játra, svalová práce
  Změna perfuze tkání a orgánů
Mechanismy výměny tepla mezi organismem a prostředím
  Odpařování (evaporace)
    Perspiratio insensibilis
    Perspiratio sensibilis
  Proudění (ventilace)
  Vedení tepla (kondukce)
  Vyzařování tepla (radiace; IR spektrum elmag. záření)
Tepelná bilance organismu
  Poměr přijatého a vydaného tepla
  Vyrovnaná, negativní, pozitivní

## Slide 3: Komplex mikroklimatických podmínek
Teplota
  Základní charakteristika tepelného stavu hmoty (K, oC)
  Základní faktor tepelné pohody
Relativní vlhkost vzduchu
  Poměr okamžitého množství vodních par a množství vodních par ve stavu úplného nasycení při stejné teplotě a tlaku vzduchu (%)
Rychlost proudění vzduchu
  Pohyb vzduchových mas (m.s-1)

## Slide 4: Nepříznivé působení komplexu mikroklimatických podmínek
Teplota
  Celkově působící teplo:
    Přehřátí: nesoustředěnost, změny chování, riziko úrazů, nevolnost, zvracení, průjem, krvácení z nosu a úst, hyperventilace, ztráta pocení, selhání krevního oběhu
    Prochladnutí: oslabené dýchání, pokles teploty tělesného jádra, únava, selhání krevního oběhu
  Lokálně působící teplo: popáleniny, omrzliny
Relativní vlhkost
  Nízká: vysoušení sliznic s omezením obranných funkcí
  Vysoká: nevolnost, dýchací potíže, růst plísní; v indikovaných případech využití ve speleoterapii
Proudění vzduchu
  Diskomfort
  Nadměrné ochlazování těla nebo jeho částí

## Slide 5: Hodnocení komplexu mikroklimatických podmínek
Objektivizace měřením
  Teplota
    Klasický teploměr
    Vernon-Joklův kulový teploměr (globeoteplota tg)
  Vlhkost
    Vlasový vlhkoměr
    Psychrometr: poměr suché a vlhké teploty je přímo úměrný vlhkosti vzduchu
    Elektrolytický vlhkoměr: vzdušná vlhkost po reakci s elektrolytem mění velikost elektrického náboje
  Rychlost proudění vzduchu
    Anemometr mechanický (pohyb vzduchové masy)
    Anemometr aerodynamický (tlakové změny vzduchové masy vyvolané změnami rychlosti proudění na čidle)
    Anemometr zchlazovací (ochlazovací účinek vzduchové masy)
Subjektivní (statistické vyhodnocení)
  Pohoda (0), mírná nepohoda (1), nepohoda (2), značná nepohoda (3)
  >20 % nespokojených osob v lehkém oděvu nebo >10 % v těžkém oděvu je důvodem pro opatření

## Slide 6: Požadavky na mikroklima
Cílem je dosáhnout vyrovnané energetické bilance. Tzn., že optimální mikroklimatické podmínky jsou závislé na druhu činnosti.
Třída práce | Energetická náročnost [W.m-2] | Charakteristika | Teplota tg [OC] | Relativní vlhkost [%] | Rychlost proudění vzduchu [m.s-2]
I | ≤ 80 | Kancelářská práce | 20 -27 opt.22 až 24 | 30 - 70 | až 0,2
II a-b | 81 - (105) - 130 | Lehká manuální práce vsedě | 14 - 26 | 30 - 70 | až 0,3
III a-b | 131 – (160) - 200 | Manuální práce ve stoje | 10 - 26 | 30 - 70 | až 0,3
IV a-b | 201 – (250) - 300 | Rozsáhlá svalová činnost | 10 - 24 | 30 - 70 | až 0,5
V | > 301 | Rozsáhlá a intenzivní svalová činnost | 10 - 20 | 30 - 70 | až 0,5
Notes: Blíže viz NV 361/2007, z didaktických důvodů zjednodušeno

## Slide 7: Vymezení (ne)přijatelné zátěže teplem
Dlouhodobě únosná zátěž teplem je vymezena množství ztracené vody potem a dýcháním
  3,9 litru při povrchu těla 1,8 m2
  Úhrada možná ochrannými nápoji: slabě až středně mineralizovaný s obsahem cukru do 6,5 obj. %, nejvýše 1 obj. % alkoholu s přípustným obsahem látek zvyšujících obranyschopnost organismu
Krátkodobě únosná zátěž teplem je vymezena množstvím akumulovaného tepla
  Vzestup vnitřní teploty o 0,8 OC
  Vzestup teploty kůže o 3,5 OC
  Vzestup srdeční frekvence nejvýše na 150 tepů.min-1
Zátěž chladem
  Teplota na pracovišti nižší, než 10 OC

## Slide 8: Větrání
Cíle:
  zajištění optimálních mikroklimatických podmínek
  Odstranění znečišťujících látek
  Epidemiologické hledisko
  Estetické hledisko
  Vyjma havarijních situací není cílem obnovení obsahu kyslíku
Množství vzduchu min. 25 m3 /osobu a hodinu.
Technická řešení
  Přirozené
    (krátkodobé) provětrání, aerace, šachtové větrání
  Nucené
    rovnotlaké, přetlakové, podtlakové
  Kombinované
  Klimatizace
  Místní nebo celkové provedení

## Slide 9: Vytápění
Podle druhu paliva
  Tuhá, kapalná, plynná, alternativní zdroje
Podle způsobu
  Lokální nebo ústřední
  Teplovodní
  Parní a horkovodní
  Teplovzdušné
  Sálavé vytápění
Notes: Alternativním zdrojem je i tepelné čerpadlo: výměník tepla mezi objektem a prostředím s využitím fyzikálních principů komprese, dekomprese média a odevzdávání tepelného přírůstku.

## Slide 10: Ochlazovače a pračky vzduchu
Recirkulační přístroj
Pasivní filtrace
  Hepa filtr (high efficiency particulate air filter)
Aktivní filtrace
  Elektrostratické filtry
Ionizátor
  Lehké záporné ionty působí příznivě na zdraví lidí
Zvlhčovač
  Vodní (pasivní odpařování, rozprašovací)
  Parní
Rizika:
  Mikrobiální kontaminace, hlavně zvlhčovače (plísně, bakterie, Legionella pneumophilla)
  Hluk
  Ekonomická náročnost provozu