## Slide 1: Point of care testing
Ondřej Wiewiorka

## Slide 2: Co znamená POCT
Near patient testing, bedside testing, off-site testing
Česky VUP – vyšetření u pacienta
Analýza vzorků nelaboratorním personálem
Norma ČSN EN ISO 22870

## Slide 5: Přínosy/Nevýhody
Výsledek je znám prakticky okamžitě
Velmi snadná obsluha
Vyšší cena vyšetření
Sporadická nebo žádná kontrola kvality

## Slide 6: POCT
Proč se mají laboratoře starat o POCT?
-> Doporučení ČSKB
„Správné zavádění a používání prostředků POCT“ 4/2011
„…prostředky a zařízeními pro POCT pracují osoby, které nejsou primárně vzdělávány a kvalifikovány pro laboratorní práci…“
„Výsledky získané pomocí POCT jsou mnohdy podkladem závažných rozhodnutí v odborné nebo i laické zdravotní péči a odbornou i laickou veřejností bývají chápány jako rovnocenné výsledkům in vitro měření v laboratoři“

## Slide 8: Testy okultního krvácení

## Slide 9: Zajištění provozu systému POCT ve FN Brno
Revize metodickýho pokynu
Zajištění provozu systému POCT ve FN Brno
-> „Stanovuje základní činnosti a povinnosti jednotlivých zúčastněných složek při provozu systému POCT, mezi jehož základní součásti patří instalace, deinstalace, výměna, reklamace, servis, zajištění školení obsluhy přístrojů a evidence oprávněných uživatelů, samotný provoz, měření interních a externích kontrol kvality, přenos záznamů měření v elektronické podobě do IS (informačního systému), jejich vydávání a archivace, vedení deníků POCT přístrojů a rozdělení nákladů mezi zúčastněné složky.“

## Slide 10: Zajištění provozu systému POCT ve FN Brno
-> „Laboratoř superviduje ty analyzátory, jejichž markery stanovují POC analyzátory na oddělení“
-> „POCT koordinátor – pracovník vyčleněný pro supervizi a koordinaci systému POCT ve FN Brno“
-> „Zodpovědná osoba – Osoba na oddělení, která má na starosti dohled nad přiřazeným analyzátorem POCT. V rámci organizace POCT se také jedná o kontaktní osobu.“

## Slide 11: Přístupy POC
Papírková chemie (suchá chemie)
  Colorimetrická detekce
  Imunochemická detekce
  Elektrochemická detekce
Mokrá chemie
  Optická, elektrochemická detekce

## Slide 12: Jaké jsou přístupy POCT
Jednorázové testy pomocí proužků
  Diagnostické močové proužky
  Drogový screening

## Slide 13: Jaké jsou přístupy POCT
Jednorázové testy pomocí proužků
  hCG, TOKS, Troponin…..

## Slide 14: Jaké jsou přístupy POCT
ABR, glukometry, INR, coagucheky, bilirubin, CRP, kardiální markery, markery aterosklerózy…

## Slide 15: POC - Glukometry
Glukometry
  Osobní
  Nemocniční

## Slide 16: POC - Glukometry
Glukometry osobní
  Freestyle, Optium, SD CodeFree, One Touch ultra, One-touch Ultra Easy…..
Jednoduché provedení a obsluha
Malé, skladné
Rychlý průběh analýzy
Výsledky se ukládají do přístroje
Velké rozdíly výsledků mezi výrobci
Prakticky žádná kontrola kvality

## Slide 17: POC - Glukometry
Glukometry nemocniční
  AccuChek Inform, Hemocue, Stat Strip
Umožňují přenos dat do LIS, monitoring kontroly kvality, do jisté míry vzdálenou správu

## Slide 18: POC
Analyzátory ABR
Analyzátor
GEM 4000 (IL)
GEM 3500 (IL)
GEM 3500 (IL)
Gastat 1800 (Techno Medica)
Gastat 602 (Techno Medica)
Cobas b123 (Roche)
ABL800 FLEX (Radiometer)

## Slide 19: POC Suchá chemie
Analyzátory dalších parametrů
  Amyláza, bilirubin, kreatinin, ALT,
  AST, GGT….

## Slide 20: POC Mokrá chemie
Analyzátory dalších parametrů
  HbA1c, CRP, běžná biochemie

## Slide 21: POC zpracování dat
Elektronicky se přenáší informace o datu a času měření, ID pacienta, ID obsluhy, výsledky měření, výsledky IKK
Někdy špatně zadané ID pacienta/chybějící hlavička –> oprava supervizorem
-> vykázání pojišťovně

## Slide 22: Cobas IT 1000 v. 2.04 Stav přístrojů

## Slide 23: Cobas IT 1000 v. 2.04 IKK

## Slide 24: Cobas Academy

## Slide 25: Cobas Academy - učebnice

## Slide 27: Cobas Academy - Test

## Slide 28: Práce s glukometrem ACII z pohledu sestry
Ke glukometru se přihlásí pouze pomocí čarového kódu (tisk na OKB)
Při zaškolení a každých 15 měsíců recertifikace pomocí Cobas Academy
Má vlastní certifikát o kompetenci práce s ACII

## Slide 31: Děkuji za pozornost