## Slide 1
Spirometrické vyšetření (XVIII).
Rozepsaný výdech vitální kapacity plic (XIX).

## Slide 2
ERV
IRV
Vt
Statické objemy plic.
V [l]
Statické plicní objemy
Dechový objem (Vt) - (0,5 l)
Inspirační rezervní objem (IRV) – (2,5 l)
Exspirační rezervní objem (ERV) – (1,5 l)
Reziduální objem (RV) – (1,5 l)
RV

## Slide 3
TLC
IC
FRC
VC
EC
V [l]
Plicní kapacity
Plicní kapacity
Kapacita je součet objemů.
Vitální kapacita (VC) = VT + IRV + ERV
Celková plicní kapacita (TLC) = VC + VC
Funkční reziduální kapacita (FRC) = ERV + RV
Inspirační kapacita (IC) = IRV + VT
Expirační kapacita (EC) = ERV + VT

## Slide 4
Dynamické objemy plic.
Klidové dýchání:
Frekvence 10 – 18 dechů/min
Minutová ventilace (Vt x frekvence dýchání) 5 – 9 l/min
Maximální minutová ventilace(MMV) – množství vzduchu, které může být ventilováno při maximálním úsilí
Bradypnoe – zpomalené dýchání
Tachypnoe – zrychlené dýchání
Eupnoe – normální dýchání
Apnoe v inspiriu – zástava dechu v inspiriu (min 40s)
Apnoe v expiriu – zástava dechu v expiriu (min 20 s)
Změna frekvence dýchání
Změna objemu dýchání
Hyperpnoe – prohloubené dýchání
Hypopnoe – mělké dýchání

## Slide 5
Rozepsaný výdech vitální kapacity plic. Křivka objem – čas.
V [l]
Čas [s]
1 s
2 s
6
5
4
3
2
1
0
RV
FVC
FEV1
FVC – usilovná vitální kapacita; maximální objem vzduchu, který lze po maximálním nádechu prudce vydechnout
FEV1 – usilovně vydechnutý objem za první sekundu; objem vzduchu vydechnutý s největším úsilím za 1. sekundu po maximální nádechu
FEV1/FVC (%) – Tiffeneaův index – kolem 80 %

## Slide 6
Obstrukční poruchy plic (↓FEV1)
tracheální stenóza
astma bronchitis
CHOPN
nádor v dýchacích cestách
0
1
2
3
4
5
1 s
2 s
V [l]
Čas [s]
Restrikční poruchy plic (↓FVC)
pulmonální příčiny
plicní fibróza
resekce plic
plicní edém
pneumonie
extrapulmonální příčiny
ascites
kyfoskolióza
popáleniny
vysoký stav bránice
0
1
2
3
4
5
1 s
2 s
V [l]
Čas [s]
FVC
FEV1
FEV1
FVC

## Slide 7
PEF – vrcholový výdechový průtok; nejvyšší rychlost na vrcholu usilovného výdechu (odpovídá vzduchu v horních DC)
MEF – maximální výdechové průtoky (rychlosti) na různých úrovních FVC, kterou je ještě třeba vydechnout (nejčastěji na 75 %, 50 % a 25 % FVC)
PEF
MEF25%
MEF50%
MEF75%
TLC
IRV
Vt
ERV
RV
IRC
VC
FRC
RV
Rozepsaný výdech vitální kapacity plic. Křivka průtok – objem.