## Slide 1: POLYGRAFIE
určování fází srdeční systoly

## Slide 2
POLYGRAFIE – současné snímání několika fyziologických veličin různými neinvazivními nebo invazivními metodikami
FONOKARDIOGRAFIE - metoda umožňující grafické zobrazení zvuků, které vznikají v srdci
ELEKTROKARDIOGRAFIE - metoda založená na snímání elektrické aktivity srdečního svalu
SFYGMOGRAFIE - grafický záznam tepenného pulsu
!záznam pulsu na a. carotis je posunut časově vůči záznamu pulsu z kořene aorty!

## Slide 3
SRDEČNÍ CYKLUS
SYSTOLA
DIASTOLA
Izovolumická kontrakce (IVK)
Izovolumická relaxace (IVR)
Ejekční fáze (EF)
Plnící fáze (PF)

## Slide 4
systola
diastola
IVK
EF
IVR
PF

## Slide 5
systola
diastola
IVK
EF
IVR
PF
aorta
!!! a. carotis

## Slide 6
systola
diastola
IVK
EF
IVR
PF
Jak se dá změřit délka srdečního cyklu ?

## Slide 7
systola
diastola
IVK
EF
IVR
PF
Jak se dá změřit délka srdečního cyklu ?
RR interval
STK - STK
S1 - S1
DTK - DTK

## Slide 8
systola
diastola
IVK
EF
IVR
PF
Jak se dá změřit systola a diastola ?

## Slide 9
systola
diastola
IVK
EF
IVR
PF
Jak se dá změřit systola a diastola ?
S1 – S2
S2 – S1

## Slide 10
systola
diastola
IVK
EF
IVR
PF
Jak se dá změřit izovolumická kontrakce a ejekční fáze ?

## Slide 11
systola
diastola
IVK
EF
IVR
PF
LVET
Jak se dá změřit izovolumická kontrakce a ejekční fáze ?
LVET = left ventricule ejection time = EF
IVK lze změřit u sfygmografie z kořene aorty (S1 – DTK)
Jinak výpočtem kvůli časovému posunu:
IVK = systola – ejekční fáze = S1S2 - LVET

## Slide 12
systola
diastola
IVK
EF
IVR
PF
Jak se dá změřit elektromechanická systola a preejekční perioda?

## Slide 13
systola
diastola
IVK
EF
IVR
PF
QS2
Elektromechanická systola QS2
Preejekční periodu (PEP) lze změřit u sfygmografie z kořene aorty (Q – DTK)
Jinak výpočtem kvůli časovému posunu:
PEP = QS2 - LVET
Jak se dá změřit elektromechanická systola, preejekční perioda a elektromechanická latence ?
Elektromechanickou latenci (EML) lze změřit Q – S1
Jinak výpočtem:
EML = QS2 – S1S2
EML

## Slide 14
Co je to index dP/dt?
INDEX KONTRAKTILITY
v klinice se stanovuje nejvyšší rychlost vývoje tlaku v době IVK (těsně před otevřením poloměsíčitých chlopní, na konci IVK)
v praktických cvičeních stanovíme průměrnou rychlost vývoje tlaku v době IVK:
Rozdíl tlaku na konci a na začátku IVK
Doba trvání IVK
=
DTK - 8
IVK
( 8 mmHg odpovídá přibližně tlaku na konci diastoly a na začátku systoly, rovněž odpovídá přibližně tlaku v levé síni)