## Slide 1: Elektrokardiografie – EKG
Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková

## Slide 2: Elektrokardiografie EKG
patří k základním vyšetřovacím metodám
principem je snímání elektrické srdeční aktivity
většinou je neinvazivní
Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/ECG_principle_slow.gif

## Slide 3: EKG
srdeční akce – pravidelnost
srdeční rytmus – sinusový rytmus (vlna P, komplex QRS)
srdeční frekvence – brady, tachy
P vlna – pozit., negat. (v 1. a 2. svodu patol.), delší než 0,11 P mitrále (stenóza mitrální chlopně)
PQ interval – prodloužený, zkrácený
QRS komplex – doba trvání, přítomnost a trvání Q kmitu
ST úsek – deprese, elevace
T vlna - repolarizace komorového myokardu, pozit., negat.
QT interval - vzdálenost od začátku komorového QRS komplexu po konec vlny T
elektrická osa srdeční (EOS)
- Fyziologicky se úhel EOS pohybuje mezi hodnotami −30° až + 90 (110°),
- úhel hodnoty větší než 110° = označení patologická doprava,
- hodnoty pod −30°= označení patologicky doleva.
Zdroj: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Popis_EKG

## Slide 4: Elektrokardiogram
časový záznam EKG křivek

## Slide 5: Umístění svodů
Zpravidla natáčíme tzv. 12 svodové EKG
Rozlišujeme svody unipolární a bipolární:
Unipolární = hrudní - 6 svodů
Bipolární = končetinové - 3 bipolární svody:
  I. svod: pravé rameno (-) a levé rameno (+)
  II. svod: pravé rameno (-) a levé stehno (+)
  III. svod: levé rameno (+) a levé stehno (-))

## Slide 6: Umístění končetinových elektrod
Einthovenův trojúhelník
www.wikiskripta.eu
Zdroj: webs.wofford.edu

## Slide 7: Umístění hrudních elektrod
Zdroj: www.apotheken-umschau.de

## Slide 8: EKG přístroj a pomůcky

## Slide 9: EKG přístroj – uložení

## Slide 10: Příprava elektrod před umístěním na pacienta

## Slide 11: Umístění hrudních elektrod v pořadí:
KLÍČOVÁ JE LOKALIZACE 4. MEZIŽEBŘÍ:
V1 - 4. mezižebří napravo od sterna
V2 - 4. mezižebří vlevo od sterna
V4 - 5. mezižebří ve střední medioklavikulární čáře
V3 doprostřed mezi V2 a V4
V5 - 5. mezižebří v horizontálním pokračování V4 v přední axilární čáře
V6 - střední axilární čára

## Slide 12: Umístění končetinových elektrod

## Slide 13: Natočení EKG krok 1
1. Stisknete tlačítko On/Off
2. Při nutnosti zadat iniciály pacienta – stisknout
žluté tlačítko
s postavou

## Slide 14: Natočení EKG krok 2
Stisknete tlačítko Auto

## Slide 15: Natočení EKG krok 3
Stisknete tlačítko Print

## Slide 16: Přístroj pracuje...

## Slide 17: Tisk záznamu
Při nutnosti stejného tisku záznamu –
stisknete tlačítko COPY

## Slide 18: Odtržení záznamu

## Slide 19: Sejmutí elektrod

## Slide 20: Úklid pomůcek

## Slide 21: Nesprávně umístěné svody
Když přehodíte končetinové elektrody na HKK otočíte Eithovenův trojúhelník o 180º (příslušné EKG svody se tak zrcadlově změní)
Když přehodíte elektrody na DKK (zelenou za černou), neovlivníte nijak EKG svody, protože nenarušíte Eithovenův trojúhelník
Když přehodíte černou elektrodu za elektrodu na HK (červenou nebo žlutou) narušíte celý Eithovenův trojúhelník a centrální terminál

## Slide 22: Přehozené končetinové elektrody, které tvoří Einthovenův trojúhelník změní svody na EKG záznamu. Když zapojíte do trojúhelníku neutrální elektrodu (LDK), tak vznikne v jednom Einthovenově svodě pseudo-asystola.
Pseudo-asystolie III Přehozené (LKH/PDK) | Pseudo-asystolie II Přehozené (PHK/PDK) | Pseudo-asystolie I Prehodené (PHK/PDK) a (LHK/LDK)

## Slide 23: Artefakty

## Slide 24: Děkuji za pozornost!