## Slide 1: Point of care testing
Ondřej Wiewiorka

## Slide 2: Vývoj laboratorní medicíny
Notes: Metody laboratorní medicíny byly vždy omezeny dostupnou technologií.... Středověk.... Přelom 19. – 20. století.... Dnešek..... Umožňuje provádět analýzu na výkonných automatech, ale díky miniaturizaci také lze provádět v místě péče o pacienta.... Odtud zkratka POCT

## Slide 3: Co znamená POCT
Near patient testing, bedside testing, off-site testing
Česky VUP – vyšetření u pacienta
Analýza vzorků nelaboratorním personálem
Norma ČSN EN ISO 22870

## Slide 4
POCT

## Slide 5
Testování u praktika

## Slide 6
Self-testing (sebetestování)

## Slide 7
Glykémie
Krevní plyny
Ionty
Acidobáze
Kardiální markery
Markery aterosklerózy
Zánětlivé markery
Koagulace
Glykovaný hemoglobin
D-dimery
Hematologické parametry
Analýza moči
Lipidy
Drogy
Těhotenství
Okultní krvácení
HIV
Notes: Zatímco Spock je schopen analyzovat všude všechno pomocí trikodéru, naše POCT analyzátory umožňují měření pouze jednoho analytu, nebo malého možství analytů... Přesto, portfolio se během několika posledních desetiletí značně rozšířilo

## Slide 8: Globální trh IVD
The global in vitro diagnostics market was valued at $64,479 billion in 2017, and is estimated to reach at $93,614 billion by 2025, registering a CAGR of 4.8% from 2018 to 2025.
The global point-of-care diagnostics market is projected to reach $38,13 Billion by 2022 from $23,71 Billion in 2017, at a CAGR of 10% during the forecast period.
Globální trh POCT
https://www.alliedmarketresearch.com/ivd-in-vitro-diagnostics-market
Notes: Danaher – Beckman Coulter, Radiometer, HemocCue, Leica Biosystems, Cepheid, Molecular Devices

## Slide 9: Přínosy/Nevýhody
Výsledek je znám prakticky okamžitě
Velmi snadná obsluha
Vyšší cena vyšetření
Kvalita měření?

## Slide 11: Testy okultního krvácení

## Slide 12: POCT
Proč se mají laboratoře starat o POCT?
-> Doporučení ČSKB
„Správné zavádění a používání prostředků POCT“ 4/2011
„…prostředky a zařízeními pro POCT pracují osoby, které nejsou primárně vzdělávány a kvalifikovány pro laboratorní práci…“
„Výsledky získané pomocí POCT jsou mnohdy podkladem závažných rozhodnutí v odborné nebo i laické zdravotní péči a odbornou i laickou veřejností bývají chápány jako rovnocenné výsledkům in vitro měření v laboratoři“

## Slide 13: Nemocniční POCT
POCT bez konsolidace
Klinika nebo oddělení
Dodavatel POCT
Nákup POC přístroje
Personál kliniky nebo oddělení musí zajišťovat údržbu, řešit problémy a neshody
s dodavatelem, zajišťovat si IKK a EHK, objednávat reagencie a udržovat sklad,
zajišťovat zaškolení personálu a vykazování výkonů pojišťovně

## Slide 14: Konsolidované POCT
Klinika nebo oddělení
Dodavatel POCT
další kliniky a oddělení
Nařízení nemocnice o
centralizovaném nákupu
POC zařízení
Vedení nemocnice
Nákup / Výběrové řízení
Instalace POC přístrojů
Část povinností zajišťuje POCT tým
EHK
Elektronický přenos dat
Vykazování výsledků
Školení personálu
Řešení neshod s dodavatelem
Personál oddělení s POCT má více času na pacienty
POCT tým
Nemocniční
Notes: Zajištění provozu systému POCT ve FN Brno

## Slide 16: Zajištění provozu systému POCT ve FN Brno
Revize metodickýho pokynu
Zajištění provozu systému POCT ve FN Brno
-> „Stanovuje základní činnosti a povinnosti jednotlivých zúčastněných složek při provozu systému POCT, mezi jehož základní součásti patří instalace, deinstalace, výměna, reklamace, servis, zajištění školení obsluhy přístrojů a evidence oprávněných uživatelů, samotný provoz, měření interních a externích kontrol kvality, přenos záznamů měření v elektronické podobě do IS (informačního systému), jejich vydávání a archivace, vedení deníků POCT přístrojů a rozdělení nákladů mezi zúčastněné složky.“

## Slide 17: Zajištění provozu systému POCT ve FN Brno
-> „Laboratoř superviduje ty analyzátory, jejichž markery stanovují POC analyzátory na oddělení“
-> „POCT koordinátor – pracovník vyčleněný pro supervizi a koordinaci systému POCT ve FN Brno“
-> „Zodpovědná osoba – Osoba na oddělení, která má na starosti dohled nad přiřazeným analyzátorem POCT. V rámci organizace POCT se také jedná o kontaktní osobu.“

## Slide 18: Přístupy POC
Papírková chemie (suchá chemie)
  Kolorimetrická detekce
  Imunochemická detekce
  Elektrochemická detekce
Mokrá chemie
  Optická, elektrochemická detekce

## Slide 19: Jaké jsou přístupy POCT
Jednorázové testy pomocí proužků
  Diagnostické močové proužky
  Drogový screening

## Slide 20: Jaké jsou přístupy POCT
Jednorázové testy pomocí proužků
  hCG, TOKS, Troponin…..

## Slide 21: Jaké jsou přístupy POCT
ABR, glukometry, INR, coagucheky, bilirubin, CRP, kardiální markery, markery aterosklerózy…

## Slide 22: POC - Glukometry
Glukometry
  Osobní (selftesting)
  POCT

## Slide 23: Česká skupina na ImagineCup

## Slide 24: POC - Glukometry
Glukometry osobní
  Freestyle, Optium, SD CodeFree, One Touch ultra, One-touch Ultra Easy…..
Jednoduché provedení a obsluha
Malé, skladné
Rychlý průběh analýzy
Výsledky se ukládají do přístroje
Velké rozdíly výsledků mezi výrobci
Prakticky žádná kontrola kvality

## Slide 25: POC - Glukometry
Glukometry nemocniční
  AccuChek Inform, Hemocue, Stat Strip
Umožňují přenos dat do LIS, monitoring kontroly kvality, do jisté míry vzdálenou správu

## Slide 26: POC
Analyzátory ABR
Analyzátor
GEM 4000 (IL)
GEM 3500 (IL)
GEM 3500 (IL)
Gastat 1800 (Techno Medica)
Gastat 602 (Techno Medica)
Cobas b123 (Roche)
ABL800 FLEX (Radiometer)

## Slide 27: POC Suchá chemie
Analyzátory dalších parametrů
  Amyláza, bilirubin, kreatinin, ALT,
  AST, GGT….

## Slide 28: POC Mokrá chemie
Analyzátory dalších parametrů
  HbA1c, CRP, běžná biochemie, Presepsin

## Slide 29: Vitros – sucho-mokrá chemie

## Slide 30: POC zpracování dat
Elektronicky se přenáší informace o datu a času měření, ID pacienta, ID obsluhy, výsledky měření, výsledky IKK
Někdy špatně zadané ID pacienta/chybějící hlavička –> oprava supervizorem
-> vykázání pojišťovně

## Slide 31: Cobas IT 1000 v. 2.04 Výsledky
Seznam vyšetření dle pacienta
Záznam o tom kdo provedl test
Na jakém přístroji byl proveden test
Jaký je výsledek
Chybové hlášky

## Slide 32: Cobas IT 1000 v. 2.04 Stav přístrojů

## Slide 33: Cobas IT 1000 v. 2.04 IKK

## Slide 34: Cobas IT 1000 v. 2.04 Seznam uživatelů
152 operátorů (ACII školitelky sester)
1624 uživatelů (sestry)

## Slide 35: Cobas Academy

## Slide 36: Cobas Academy - učebnice

## Slide 38: Cobas Academy - Test

## Slide 39: Práce s glukometrem ACII z pohledu sestry
Ke glukometru se přihlásí pouze pomocí čarového kódu (tisk na OKB)
Při zaškolení a každých 15 měsíců recertifikace pomocí Cobas Academy
Má vlastní certifikát o kompetenci práce s ACII

## Slide 40: Aqure – Radiometer

## Slide 41: Aqure – Radiometer

## Slide 44: Děkuji za pozornost