## Slide 1: XVII. Pneumografie XX. Pneumotachografie
Praktické cvičení z fyziologie (podzimní semestr: 7. – 9. týden)

## Slide 2: Pneumografie
= metoda registrace dýchacích pohybů
Dýchací svaly
  Hlavní inspirační svaly: bránice a zevní mezižeberní svaly
  Pomocné dýchací svaly: musculus sternocleidomastoideus a skupina skalenových svalů
  Exspirační (výdechové) svaly: vnitřní mezižeberní svaly a svaly přední břišní stěny
  Nádech – aktivní děj
  Výdech – v klidu je pasivní (elasticita plic táhne hrudní stěnu zpět do výdechové polohy )usilovný výdech je aktivní (použití výdechových svalů)
nádech
výdech

## Slide 3: Chemické řízení ventilace
Ventilace = dechový objem * frekvence dýchání
  Objem vzduchu prodýchaný za čas (l/min)
  Frekvence dýchání v pneumografii – dána délkou dechového cyklu (BI), délkou inspiria (Ti) a expiria (Te)
  Hloubka dýchání v pneumografii – amplituda dechu (Amp)
Chemická regulace ventilace: hloubky a frekvence dýchání na základě informací z chemoreceptorů
Chemoreceptory
  Centrální - buňky v prodloužené míše blízko respiračního centra
  Periferní – karotické a aortální
Amp
Ti
Te
BI

## Slide 4: Centrální chemoreceptory
V prodloužené míše poblíž dechového centra
CO2 proniká hematoencefalickou bariérou do cerebrospinální a mezibuněčné tekutiny mozku CO2+H2O →CHO3- + H+
↑Koncentrace H+ v mozkomíšním moku stimuluje chemoreceptory → zvýšení ventilace

## Slide 5: Periferní chemoreceptory
Obsahují ostrůvky dvou typů buněk
  Typ I: Naléhají na nervová vlákna
  Typ II: charakter glie (každá obklopuje 4-6 buněk I. Typu)
Registrace pO2 rozpuštěného v krevní plazmě za čas
  Stimulace poklesem pO2 a nebo poklesem průtoku krve
Periferní receptory registrují také pCO2, pH

## Slide 6: Mrtvý prostor
Objem vzduchu v konduktivní oblasti dýchacích cest, kde neprobíhá výměna plynů s krví
  Anatomický MP: objem respiračního systému mimo alveoly (150-200 ml)
  Funkční (fyziologický) MP: Objemem vzduchu, který se neúčastní výměny plynů s krví – zahrnuje neprokrvené alveoly
U zdravých jedinců jsou oba mrtvé prostory stejné

## Slide 7: Parciální tlaky plynů (mm Hg)
v různých částech respirační a oběhové soustavy

## Slide 8: Tlaky v plicích
nádech
výdech
pohrudnice
http://worldartsme.com/images/happy-lungs-clipart-1.jpg
poplicnice
Pleurální štěrbina – mezi poplicnicí a pohrudnicí
Pleurální tekutina
Alveolární (pulmonální) tlak
Pleurální (štěrbinový) tlak (vždy záporný)
Objem vdechovaného vzduchu
atmosférický tlak (zde 0)

## Slide 9: Plicní poddajnost (compliance, C)
(na grafu sklon křivky)
C je nejvyšší při klidovém dýchání
C je dána
  Vlastní tkáňovou elasticitou (vlákna elastinu a kolagenu)
  Silami povrchového napětí (síly povrchového napětí v alveolech: rozhraní tekutina-vzduch, surfaktantem)
3
2
1
0
-80
-1
-40
0
40
80
120
160
křivka usilovného inspiria
křivka relaxačnho tlaku respiračního systému
křivka usilovného expiria
klidová výdechová poloha
(relaxační objem)
Vitální kapacita
Objemová změna od hodnoty relaxačního objemu (l)
Intrapulmonální tlak (mmHg) (0=atmosférický tlak)

## Slide 10: Statistické vyhodnocení - obecně
Mann-Whitneyho test
  Neparametrický test založený na pořadí, porovnává výběrové soubor A a B
Nulová hypotéza H0: Výběrový soubor A se nebude lišit od souboru B
Alternativní hypotéza HA: Soubor A je větší nebo menší než soubor B
Statistická významnost α (obvykle α = 0.05 nebo 0.01)
  Pravděpodobnost chyby, tzn. že jsme na základě výběru zamítli H0, ale v realitě H0 platí
Výsledek testu:
  Test není významný – potvrzení H0: nepotvrdili jsme rozdíl mezi A a B
  Test je významný s významností α – zamítnutí H0: potvrdili jsme rozdíl mezi A a B
 |  | realita | 
 |  | H0 | HA
Rozhodnutí testu | H0 | OK | β
 | HA | α | OK

## Slide 11: Statistické vyhodnocení - příklad
Např. soubor A: Amp v klidu, soubor B: Amp po zátěži
Nulová hypotéza H0: Amp v klidu bude stejné jako Amp po zářeži
Alternativní hypotéza HA : Amp v klidu je větší nebo menší než Amp po zátěži
Možné výsledky statistiky
T1´-T1 porovnáváme s tabulkovou hodnotou pro α pro počet prvků n = 6
  T1´-T1 < 13 → nezamítáme H0 na hladině významnosti α = 0,01, tzn. neprokázali jsme, že by se Amp v klidu lišilo od Amp po zátěži
  T1´-T1 > 13 → zamítáme H0 na hladině významnosti α = 0,05, tzn. prokázali jsme, že Amp v klidu se liší od Amp po zátěži (logicky by po zátěži měla být větší)
  T1´-T1 > 16 → zamítáme H0 na hladině významnosti α = 0,01, tzn. prokázali jsme, že Amp v klidu se liší od Amp po zátěži (logicky by po zátěži měla být větší)
Amp
Ti
Te
BI

## Slide 12: Pneumotachografie
Praktické cvičení z fyziologie (podzimní semestr: 7. – 9. týden)

## Slide 13: Pneumotachografie
Metoda měření rychlosti proudu vzduchu
Používá se pro určení odporu dýchacích cest na základě měření tlakového rozdílu mezi začátkem a koncem trubice, přes kterou vyšetřovaná osoba dýchá
Zvýšená hodnota odporu dýchacích cest ukazuje na zúžení (obstrukci) dýchacích cest

## Slide 14: Poiseuillův - Hagenův zákon
Objemový průtok (Q) v rigidní trubici je přímo úměrný tlakovému rozdílu na začátku a konci trubice (ΔP=PA-PB) čtvrté mocnině jejího poloměru (r) a nepřímo úměrný délce trubice (l) a viskozitě proudící kapaliny/plynu (η).
R je odpor trubice proti proudění plynu (tlak, který je potřeba vynaložit, aby byl daný objem kapaliny/plynu protlačen trubicí za jednotku času)
Platí pouze při laminárním proudění
PA
PB
l
r

## Slide 15: Odpor dýchacích cest
Odpor dýchacích cest (Rd) vzniká následkem vnitřního tření mezi proudícím plynem a stěnou dýchacích cest.
Malá změna poloměru dýchacích cest (rd) způsobí podstatně větší změnu jejich odporu vůči proudění vzduchu (Rd).
Ke zúžení (obstrukci) dýchacích cest dochází při kompresi hrudníku, zduření sliznice, otoku hlasivek, konstrikci hladkých svalů dýchacích cest při vdechnutí cizího tělesa, astmatickém záchvatu či jiné alergické reakci
  Na odporu se nejvíce podílí bronchioly: velký podíl hladké svaloviny a žádná chrupavčitá výztuha, obsahují receptory pro různé působky (histamin – bronchiolokonstrikce, adrenalin - bronchiolodilatace)

## Slide 16: Princip metody - výpočet
Průtok vzduchu v pneumoachografu je stejný jako průtok vzduchu v dýchacích cestách
Substituce:
Odpor pneumotachografu: Rp=0,086 kPa*s/l
ΔPalv a ΔPp budou změřeny
Palv
Q
Pp
Patm
pneumotachograf
záklopka
plíce
průdušnice
Q
Rd
Rp

## Slide 17: Princip metody
  Odpor pneumotachografu: Rp=0,086 kPa*s/l
  ΔPalv a ΔPp lze změřit
  (pozn.: Hodnoty jsou v mV, ne kPa, což nevadí, protože jsou dány do poměru. Nezapisujte minus u hodnot expiria.)
Výpočet Rd
  v inspiriu s normálním náustkem
  v expiriu s normálním náustkem
  v inspiriu se zúženým náustkem
  v expiriu se normálním náustkem
  Fyziologické hodnoty: 0,1 - 0,2 kPa*s/l
  Zúžený náustek několikanásobně zvýší Rd
0
U [V]
Pp
Palv
t [s]
U [V]
pneumotachografický
záznam
pneumografický
záznam
M
marker
inspirium
expirium
okamžik zaklapnutí záklopky na začátku inspiria/expiria
Pp
Palv