## Slide 1: Radiologická fyzika a radiobiologie
Vznik a interakce fotonového ionizujícího záření
Přednáška obsahuje i komentáře v poznámkách!

## Slide 2
Nám nejbližší elmg. záření je viditelné světlo, ale to tvoří jen nepatrnou část celkového spektra. Jeho každou část se naučil člověk nějak využívat. Od radiových vln, přes mikrovlny, infračervené záření až po RTG a gama.

## Slide 3: RTG
RTG je nepostradatelné i v dnešní medicíně.
Jak ovšem vzniká?
Jak jej detekujeme?
Jak interaguje s látkou?
Jaké veličiny jsou s ionizujícím zářením spjaté?
O všem bude řeč…

## Slide 4: RTG
Ze zákona elektromagnetické indukce vyplývá, že při pohybu el. náboje se vzniká magnetické pole.
Pokud je náboj prudce zpomalen, přebytečná energie se přemění v elektromagnetické záření.
Možné hodnoty intenzity a energetické spektrum záření je obvykle značně široké, ale má své fyzikální limity.

## Slide 5: Rentgenka
Svorky nízkonapěťového žhavicího obvodu
Notes: Katoda je žhavena elektrickým proudem, což vede k termoemisi elektronů. Ty jsou urychlovány elektrickým napětím (v tomto případě 100kV (zde pojato jako rozdíl potenciálů 100000 V - 0 V)) a dopadají na anodu, která může kvůli lepšímu rozložení tepelné zátěže rotovat. Zde dojde k prudkému zabrzdění elektronů. Přebytečná energie se nemůže ztratit, proto je vyzářena formou elmag. záření. Z větší části, více nž 99%, se ovšem přemění v teplo.

## Slide 6: Rentgenka
Závislost intenzity rtg záření na vlnové délce při dopadu elektronů s kinetickou energii Ek,0=35 keV na molybdenový terč (urychlovací napětí 35 kV). Na x ose vlnová délka („lambda min = energie max“)

## Slide 7: RTG
Existují horní hranice energie fotonů (E max). V čem je rozdíl mezi brzdným (spojitým) a charakteristickým (diskrétním) zářením? Na x ose je energie.
keV x 10

## Slide 8: Brzdné RTG
Brzdné záření má spojité spektrum. Je to dáno různými směry dopadů, při kterých dochází k různým ohybům dráhy dopadajícího elektronu. Čím větší je ohyb, tím větší je změna energie E a hybnosti p elektronu a tím větší E a p má emitovaný foton. Vše plyne ze ZZE a ZZH.

## Slide 9: Charakteristické RTG
Charakteristické záření nemá spojité spektrum, protože jeho vznik je odlišný od brzdného záření. Char. RTG vzniká při deexcitaci elektronů u těžších atomů ve vrstvách blízkých jádru (n= 1-3), kdy se emituje foton o energiích RTG. Pro přeskoky mezi danými dvěma hladinami el. obalu je energie vždy stejná a proto i frekvence vyzářeného fotonu je stejná a výsledné spektrum je diskrétní.

## Slide 10: Vznik γ záření
E [keV]
2823,9
2505,7
1332,5
0
γ
γ
γ
γ
J P
5 +
4 +
2 +
0 +
99,88%
0,12%
> 99,9%
< 0,1%
Protony a neutrony jsou fermiony, takže mohou být pouze na přesně daných energetických hladinách (jako elektrony v el. obalu), proto i energie jádra může mít jen diskrétní hodnoty. Při štěpení se e. jádra zmenšuje a přebytek je buď předáván vnikajícím částicím nebo je vyzářen jako fotony. Při přechodech elektronů v obalu může být vyzářeno RTG záření nebo světlo, při deexcitaci jader hlavně vysokoenergetické γ-fotony.
Zde Co přechází b-rozpadem na excitovaný Ni (2 cesty), jehož jádro pak deexcituje) a vyzáří se fotony.
Notes: Protože jsou protony a neutrony fermiony, mohou se nacházet pouze na přesně daných energetických hladinách (obdobně jako elektrony v el. obalu - viz Pauliho vylučovací princip), proto i energie jádra může nabývat pouze daných hladin. Při štěpení se energie jádra zmenšuje a přebytek je buď předáván nově vnikajícím částicím nebo je vyzářen formou fotonů. Při přechodech elektronů v obalu může být vyzářeno RTG záření nebo světlo, při deexcitaci jader hlavně vysokoenergetické γ-fotony. Zde kobalt Co-60 přechází beta-rozpadem na excitovaný nikl Ni-60 (existují 2 různé cesty), který posléze deexcituje (jeho jádro deexcituje!) a vyzáří se fotony.

## Slide 11: Vznik γ záření
E [keV]
1357,2
920,6
509,1
0
γ
γ
γ
J P
1/2 +
9/2 +
142,7
1/2 +
3/2 –
1/2 –
82,5%
16,5%
1,0%
Zde dochází opět k beta-rozpadu tentokrát Mo (vidíme 3 různé cesty).
Notes: Zde dochází opět k beta-rozpadu tentokrát, molybdenu Mo-99 (vidíme 3 různé cesty).

## Slide 12: Pozitronová emise
E [keV]
J P
1/2 –
1/2 –
2754,0
0
1655,5
J P
1 +
0 +
Při b+rozpadu dochází ke vzniku pozitronového záření. To nemá diskrétní spektrum, přestože vzniká při přechodu z přesně daných energetických hladin. Důvodem je to, že energii, uvolněnou při přeměně si mezi sebe téměř náhodně rozdělí pozitron a neutrino (toto platí i pro beta minus rozpad). Proto energii pozitronů popisujeme spíše střední hodnotou. Čím víc energie se při štěpení uvolní, tím rychleji proces probíhá (poločas rozpadu je kratší).

## Slide 13: Pozitronová emise
Histogram energie b částic. Je patrno, že neutrina mohou odnášet značnou část energie. (viz též předchozí schéma, kdy střed. E pozitronu je 700 keV, kdežto rozdíl energie hladin je 2700 keV. Poměr rozdělení energií mezi b částice a neutrina je pro každou přeměnu jiný.

## Slide 14: Útlum záření
Δx
x x + Δx
I I + ΔI
D1/2 je polotloušťka a m je lineární koeficient útlumu. Zavádí se hmotnostní koeficient útlumu, nezávislý na hustotě látky, a atomový koeficient útlumu, nezávislý jak na hustotě tak i na látkovém množství.

## Slide 15: Útlum záření
Foton předává energii částicím látky.
Energie částic je buď absorbována nebo opětovně vyzářena.
Zavádí se koeficient energiového útlumu a koeficient energiové absorpce.
Pokud lineární koeficient útlumu vynásobíme poměrem střední hodnoty prošlé energie a energie původního záření (ħw) dostáváme koeficient energiového útlumu.
Pokud lineární koeficient útlumu vynásobíme poměrem střední hodnoty absorbované energie a energie původního záření (ħw) dostáváme koeficient energiové absorbce.

## Slide 16: Interakce fotonů
Fotoelektrický jev
  Lin. Koeficient útlumu - τ
Rayleighův rozptyl
  Lin. Koeficient útlumu - σR
Comptonův jev
  Lin. Koeficient útlumu - σC
Tvorba elektron-pozitronových párů
  Lin. Koeficient útlumu - κ
Každý z těchto jevů má svůj vlastní lineární koeficient útlumu, který se podílí na celkovém útlumu záření!!!

## Slide 17: Fotoelektrický jev
Energie fotonu je absorbována elektronem a následně je využita k jeho ionizaci. Zbytek se přemění na kinetickou energii elektronu.
Energie musí být dostatečná k ionizaci.

## Slide 18: Fotoelektrický jev
  Vnitřní:
    Elektron je vytržen z elektronového obalu.
    Neopouští ovšem látku, ale není vázán na konkrétní atom.
    Stává se z něj vodivostní elektron a podílí se na lepším vedení elektrického proudu látkou, např. polovodičem.
  Vnější:
    Elektron je vytržen z el. obalu.
    Opouští látku a je zcela volným.
    Vzniklou „díru“ může zaplnit elektron z vyšší vrstvy a vyzářit foton.
    Vyzářený foton může okamžitě způsobit vnější fotojev a vyrazit další (tzv. Augerův) elektron.

## Slide 19: Fotoelektrický jev
  Fluorescenční výtěžek ωK(L) udává podíl pravděpodobností emise fotonu a Augerova elektronu při zaplnění dané volné hladiny (K nebo L). Vidíme, že A. elektrony mají větší pravděpodobnost emise u lehčích atomů. U těžších atomů převažuje fotoemise (pro vrstvu K velmi výrazně). Pro hladinu L je poměr výrazně nižší tzn., že při absorpci fotonu elektronem z hladiny L je větší pravděpodobnost emise A. elektronu než při absorpci na K hladině i pro těžší atomy.

## Slide 20: Rayleighův rozptyl
Foton interaguje s elektronem z obalu.
Dojde pouze k tzv. elastickému rozptylu fotonu, což nemá za následek ztrátu jeho energie.
Rayleigův rozptyl je úměrný 4. mocnině vlnové délky záření. Na malých molekulách plynu se dá pozorovat v přírodě a je zodpovědný za modrou barvu oblohy. Modrá barva se rozptyluje víc než ostatní vlnové délky.
Podobný jev je Ramanův rozptyl. Není však elastický a dochází při něm ke změně vlnové délky fotonu, což se výhodné pro spektroskopická měření (Ramanova spektroskopie).

## Slide 21: Comptonův rozptyl
Foton interaguje s elektronem z vyšší vrstvy obalu.
Dojde k rozptylu fotonu i vyražení elektronu z obalu.

## Slide 22: Comptonův rozptyl
Maximální a průměrný podíl energie předané fotonem Comptonovu elektronu.

## Slide 23: e- - e+ pár
V blízkosti těžkého jádra se může foton přeměnit na elektron a pozitron.
Důkaz, že hmota a energie jedno jest.
Z energie „nehmotného“ fotonu se stane hmota páru a z přebytku kinetická energie obou částic. Mají opačné náboje, takže když bude Ek moc malá, opět se mohou přitáhnout a anihilovat. Obecně ovšem e+ anihiluje o chvilku později s libovolným elektronem.

## Slide 24: Dominance
Notes: Graf je rozdělen na 3 oblasti podle dominance daného jevu. Tato dominance je ovlivněna energií dopadajícího fotonu a atomovým číslem atomu na který foton dopadá.

## Slide 25: Lin. koef. útlumu
Na celkovém lineárním koeficientu útlumu záření se podílejí všechny čtyři interakce.
Zavádí se také lineární koeficient absorpce.
U Rayleigho rozptylu nedochází k absorpci energie (je to jen rozptyl).

## Slide 26: Ionizující záření
Je tok částic, které mohou ionizovat atomy či excitovat jádra.
Rozlišujeme dva typy:
  Přímo ionizující záření.
  Nepřímo ionizující záření.

## Slide 27: Přímo ionizující z.
Je tvořeno elektricky nabitými částicemi (α,β+,β--záření, protony…).
Mohou mít dostatečnou energii k ionizaci atomů.
Při průchodu absorbujícím prostředím dochází k ionizačním ztrátám (záření předává energii okolním částicím), čímž dochází k narušení rovnováhy.

## Slide 28: Přímo ionizující z.
Čím větší hmotnost nebo náboj tím větší je ionizační ztráta.
Větší ionizační ztráta znamená předání víc energie na malé dráze letu.
Tudíž záření má malou pronikavost, ale v malém objemu dochází k velkému počtu ionizací.
Tento stav popisuje veličina zvaná lineární přenos energie (L).

## Slide 29: Přímo ionizující z.
Lineární přenos energie (LET) je pro nabité částice definován vztahem:
dE vyjadřuje ztrátu energie, dl na jaké dráze k této ztrátě došlo.
Jak už bylo řečeno, těžké a nabité částice mají L větší.
Hustě ionizující záření (velké L).
Řídce ionizující záření (malé L).

## Slide 30: Nepřímo ionizující z.
Je tvořeno elektricky neutrálními částicemi jako jsou fotony a neutrony.
Jejich průchod látkou neionizuje prostředí.
Ovšem po interakci s látkou se mohou uvolnit sekundární, přímo ionizující částice, které již mohou prostředí ionizovat (pokud mají dostatečnou energii).

## Slide 31: Veličiny
Z logiky věci se dělí na čtyři skupiny.
  Popisující zdroj ionizujícího záření.
  Popisující ionizující záření v prostoru.
  Popisující interakci s hmotou.
  Popisující interakci s živou hmotou.

## Slide 32: Veličiny
U radionuklidů se používá aktivita:
Jednotka becquerel (Bq = s-1).
Odvozené:
  Hmotnostní aktivita am (Bq.kg-1)
  Objemová aktivita aV (Bq.m-3)
  Plošná aktivita aS (Bq.m-2)
Dříve byla používána jednotka aktivity 1 curie. 1 Ci = 3,7 . 1010 s-1
Notes: Popis zdrojů záření

## Slide 33: Veličiny
Přeměnová konst. (u radionuklidů):
Emise zdroje (u umělých zdrojů):
  Počet emitovaných částic za jednotkový čas.
Notes: Popis zdrojů záření

## Slide 34: Veličiny
Ionizující záření v prostoru se dá charakterizovat více veličinami:
  Fluence částic [m-2]
  Příkon fluence částic [m-2.s-1]
  Fluence energie [J.m-2]
  Příkon fluence energie [J.m-2.s-1]
Notes: Popis pole záření v prostoru. Fluence částic udává podíl počtu částic dN, které dopadly na plochu da.
Příkon fluence částic již uvažuje i časovou složku a dá se mluvit o „rychlosti fluence částic“
Zbylé dvě veličiny jsou obdobné, jen se nezabývají počtem částic, ale celkovou energií dR, která dopadla na plochu da.

## Slide 35: Veličiny
Pravděpodobnost interakce ionizujícího záření je charakterizována účinným průřezem σ.
Pokud již k interakci dojde, tak nás zajímá, kolik energie látka absorbuje, což můžeme popsat veličinami dávka (D) a kerma (K).
Notes: Popis interakce s hmotou

## Slide 36: Veličiny
Dávka nám udává střední energii nabitých částic absorbovaných v látce:
Kerma nám popisuje součet kinetických energií nabitých částic, které vznikly nepřímo ionizujícím zářením (fotony, neutrony):
Kerma je zejména při vyšších energiích částic větší než absorbovaná dávka. Proč?
Notes: Popis interakce s hmotou. Stará jednotka rad (1 Gy = 100 rad)

## Slide 37: Veličiny
Okamžitou situaci vystihují kermová případně dávková rychlost:
Připomeňme lineární přenos energie (L), který představuje energii, kterou při zpomalování nabité částice látka absorbuje.
Notes: Popis interakce s hmotou.

## Slide 38: Veličiny
Při interakci ionizujícího záření s živou hmotou závisí efekt nejen na dávce, ale také na druhu záření a na tkáni, kterou ionizující záření prochází.
Existuje několik veličin vystihujících biologické účinky.
Dávkový ekvivalent vyjadřuje biologický účinek záření na člověka, Zohledňuje veličinu L (lineární přenos energie).
Notes: Popis interakce s živou hmotou.

## Slide 39: Veličiny
Dávkový ekvivalent (H)
kde D je dávka a Q je jakostní koeficient, který je určen funkcí L.
L [keV/μm] | Q
L < 10 | 1
10 ≤ L < 100 | 0,32L – 2,2
100 ≤ L | 
L [keV/μm] | Q
L < 10 | 1
10 ≤ L < 100 | 0,32L – 2,2
100 ≤ L | 
Notes: Popis interakce z živou hmotou.

## Slide 40: Veličiny
Častěji se využívá ekvivalentní dávka:
wR je radiační váhový faktor a DRT je střední hodnota absorbované dávky zářením typu R v orgánu T.
Jednotka je také Sv.
Suma (sčítání) přes R. To znamená, že se sečtou dávky všech typů záření (R), které byly absorbovány v orgánu/tkáni T.
(předpokládáme tedy současné působení více druhů záření!!!)
Notes: Popis interakce s živou hmotou

## Slide 41: Veličiny
Radiační váhový faktor a typ záření.
Záření |  | wR
γ,RTG,β+,β- |  | 1
Protony a nabité piony |  | 2
α,produkty štěpení, těžká jádra |  | 20
Neutrony | < 1 Mev | 
 | 1-50 Mev | 
 | > 50 Mev | 
Záření |  | wR
γ,RTG,β+,β- |  | 1
Protony a nabité piony |  | 2
α,produkty štěpení, těžká jádra |  | 20
Neutrony | < 1 Mev | 
 | 1-50 Mev | 
 | > 50 Mev | 
Notes: Popis interakce s živou hmotou

## Slide 42: Veličiny
Efektivní dávka zohledňuje tkáň
wT je tkáňový váhový faktor a HT je ekvivalentní dávka.
Jednotka je také Sv.
Sčítáme tentokrát před všechny druhy zasažených tkání.
Notes: Popis interakce s živou hmotou

## Slide 43: Veličiny
Tkáňový váhový faktor.
Tkáň | wT [%] | suma wT [%]
Kostní dřeň, tlusté střevo, plíce, žaludek, mléčná žl., ostatní | 12 | 72
Gonády | 8 | 8
Močový měchýř, jícen, játra, štítná žl. | 4 | 16
Povrch kostí, mozek, slinné žl., kůže | 1 | 4
Celkem |  | 100
Pokud je ozářeno celé tělo (všechny tkáně), pak je váhový faktor wT = 1 = 100 %
Notes: Popis interakce s živou hmotou

## Slide 44: Konec

## Slide 45: Děkuji za pozornost Konec 6. přednášky Prezentace vznikla v rámci projektu fondu rozvoje MU 1515/2014