## Slide 1
Anestezie k LSK a endoskopickým výkonům

## Slide 2: Endoskopie
vyšetřovací metoda tělních dutin a dutých orgánů

## Slide 4: Endoskopie
zaváděny přirozenými otvory a vedeny přirozenými cestami,
Některé metody: laparoskopie, thorakoskopie, artroskopie vyžadují vytvoření umělého vstupu do vyšetřované dutiny

## Slide 5: Endoskopie
Nepřímo pomocí zrcátek
Od 19.st pomocí rigidních tubusů
První gastroskop pro vyšetření žaludku zkonstruoval Adolf Kussmaul v roce 1868. Jednalo se o rigidní tubus, při jehož konstrukci se inspiroval polykači mečů. (osvětloval žaludek svíčkou)

## Slide 6: Flexibilní endoskop
Ohebná "hadice", obraz je přenášen soustavou světelných vláken s využitím jevu totální reflexe
Na zevním konci okulár obraz skládá
První přístroj k vyšetření jícnu a žaludku Basil Hirschovitz v roce 1957
V roce 1963 přístroj zdokonalil: zdroj studeného světla, které je na konec přístroje přiváděno druhým svazkem optických vlákem
vybaven kanálem k odběru vzorků.
V osmdesátých letech první videoendoskopy, u nichž je obraz na konci přístroje snímán čipem – CCD sensorem a elektronicky přenášen na obrazovku

## Slide 7: Jednotlivé endoskopické metody
Vyšetření zažívacího traktu
Vyšetření dýchacích cest
Vyšetření dutiny břišní
Vyšetření močového a pohlavního ústrojí
Vyšetření hrudníku
Vyšetření v oblasti hlavy
Vyšetření kloubů

## Slide 8: Vyšetření v oblasti hlavy
otoskopie - vyšetření zevního zvukovodu včetně bubínku zrcátkem či ušním mikroskopem
rhinoskopie - vyšetření dutiny nosní pomocí zrcátka
oftalmoskopie - vyšetření očního pozadí

## Slide 9: Vyšetření zažívacího traktu
gastroskopie k zobrazení jícnu, žaludku, horní části duodena esofagoskopie (rigidní) jako zobrazení čistě jícnu)
ERCP endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie - žlučové cesty a vývod slinivky břišní
enteroskopie - tenké střevo - jedno- nebo dvojbalónová nebo kapslová enteroskopie
koloskopie - tlusté střevo, kratší variantou prováděnou rigidním přístrojem k zobrazení jen konečníku je rektoskopie

## Slide 10: Vyšetření dýchacích cest
laryngoskopické zrcátko - jednoduchá metoda k prohlédnutí hrtanu používaná v otorhinolaryngologii
flexibilní laryngoskopie - vyšetření hrtanu ohebným přístrojem
bronchoskopie - vyšetření dolních cest dýchacích

## Slide 11: Vyšetření hrudníku
thorakoskopie - vyšetření hrudní dutiny po zavedení přístroje přes hrudní stěnu a uměle vytvořeném pneumothoraxu, slouží k vyšetření nemocí pohrudnice a plic a odběru vzorků
mediastinoskopie - invazivní metoda umožňující vyšetření a odběr uzlin z mezihrudí

## Slide 12: Vyšetření dutiny břišní
laparoskopie - umožní prohlédnutí dutiny břišní a řadu operačních zákroků po zavedení přístrojů z několika vpichů přes stěnu břišní a aplikaci oxidu uhličitého k vytvoření prostoru v jinak kolabované dutině břišní

## Slide 13: Laparoskopie
Laparoskopie je vyšetřovací metoda, která se používá k prohlédnutí dutiny břišní.
Laparoskopické výkony se označují jako metody »minimálně invazivní chirurgie«.

## Slide 14: Vyšetření močového a pohlavního ústrojí
kolposkopie - vyšetření pochvy a děložního čípku s velkým zvětšením, umožní odhalení časných nádorových změn
hysteroskopie - vyšetření dutiny děložní
cystoskopie - vyšetření močového měchýře

## Slide 15: Vyšetření kloubů
artroskopie – pro vyšetření i operační zákroky na větších kloubech po zavedení endoskopu do kloubní dutiny přes malou operační ránu

## Slide 16: Jednotlivé endoskopické výkony + anestezie

## Slide 17: Vyšetření v oblasti hlavy
otoskopie - vyšetření zevního zvukovodu včetně bubínku zrcátkem či ušním mikroskopem
rhinoskopie - vyšetření dutiny nosní pomocí zrcátka
oftalmoskopie - vyšetření očního pozadí

## Slide 18: Endoskopie v oblasti hlavy a anestezie
Většina výkonů v lokální anestezii
Specializované výkony u tumorů hypofýzy v CA: zde jako neurochirurgie
Část výkonů u onkologických pacientů po ozařování: CAVE poruchy hybnosti čelistní kloubů, krční páteře, krvácení

## Slide 19: Vyšetření dýchacích cest
laryngoskopické zrcátko - jednoduchá metoda k prohlédnutí hrtanu používaná v otorhinolaryngologii
flexibilní laryngoskopie - vyšetření hrtanu ohebným přístrojem
bronchoskopie - vyšetření dolních cest dýchacích

## Slide 20: Endo DC + anestezie
Lokální + inhalační anestezie, s výhodou výkony při vědomí
Flexibilní bronchoskopie – viz přednáška anestezie v ORL
Rigidní bronchoskopie v CA + apnoická pausa (rychlost chirurga, preoxygenace, max 3-4min)
Bronchoskopické výkony – odběry tkání, resekce Tu v CA: vysokofrekvenční ventilace

## Slide 21: Vyšetření hrudníku
thorakoskopie - vyšetření hrudní dutiny po zavedení přístroje přes hrudní stěnu a uměle vytvořeném pneumothoraxu, slouží k vyšetření nemocí pohrudnice a plic a odběru vzorků
mediastinoskopie - invazivní metoda umožňující vyšetření a odběr uzlin z mezihrudí

## Slide 22: Thorakoskopie + anestezie
Pacient stejně připravovaný jako na plicní výkon – viz anestezie v hrudní chirurgii
Selektivní intubace
Nutné spirometrické vyšetření
CAVE většina pacientů již předoperačně s respirační insuficiencí

## Slide 23: Vyšetření zažívacího traktu
gastroskopie k zobrazení jícnu, žaludku, horní části duodena (dříve byla prováděna rigidním přístrojem také esofagoskopie jako zobrazení čistě jícnu)
ERCP endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie - zobrazení žlučových cest a vývodu slinivky břišní
enteroskopie - vyšetření tenkého střeva - často jako jedno- nebo dvojbalónová enteroskopie nebo kapslová enteroskopie
koloskopie - vyšetření tlustého střeva, kratší variantou prováděnou rigidním přístrojem k zobrazení jen konečníku je rektoskopie

## Slide 24: Endo vyšetření GIT + anestezie
Většina výkonů v analgosedaci
Někteří pacienti vyžadují vyšetření a ošetření v CA
Ambulantní výkony
Gastroskopie s OTI
Ultrakrátce působící anestetika
Kolonoskopie někdy velmi bolestivá (Propofol + Rapifen)

## Slide 25: Laparoskopie
s pomocí optických nástrojů se provádějí operační a diagnostické zákroky
nástroje se dostávají dovnitř pomocí malých řezů (obvykle 0,5–1,5 cm)
popsána již v roce 1902 u psa, v oblasti humánní pak v roce 1910

## Slide 26: Laparoskopie
v okolí pupku se zavede insuflační kanyla
napojí se na insuflační pumpu
Naplněním břišní dutiny CO2 se dosáhne pneumoperitonea. Plyn nadzvedne břišní stěnu a vytvoří místo pro volný pohyb laparoskopických nástrojů.
Dalšími otvory se pomocí trokarů vzduchotěsně zavedou chirurgické nástroje (rozličné kleště a násadce) spolu s digitální kamerou se zdrojem světla vedeným optickými vlákny. Obraz se převádí na monitor.

## Slide 28: Výhody laparoskopie oproti klasické invazivní chirurgii
snížené krvácení
menší řezy, redukující dobu rekonvalescence po operaci
menší bolestivost
menší vystavení vnitřních orgánů vnějšímu prostředí a tím snížené riziko infekce

## Slide 29: Laparoskopický výkon
a) provedení malé infraumbilikální incize a zavedení Veressovy insuflační jehly,
b) zavedení kapnoperitonea = insuflace CO2
c) sklonění do polohy dle druhu výkonu (Trendelenburgova nebo anti-Trendelenburgova poloha)
d) vlastní operační výkon (délka trvání od několika minut při diagnostických laparoskopiích až po hodiny

## Slide 30: při anestezii musíme zohlednit:
Vliv útlaku orgánů insuflovaným plynem
vliv kapnoperitonea
vliv změny polohy
i event. komplikace způsobené chirurgem.

## Slide 31: Laparoskopie
Abdominální insuflace 2,26 kPa (17 Torr) způsobí 31% pokles plicní poddajnosti, 32% vzestup plateau Paw, hyperkapnii, ale arteriální saturace je beze změny
PF důsledky polohy
PF důsledky kapnoperitonea

## Slide 32: Vliv polohy:
Trendelenburg: symfýza je nejvyšším bodem trupu u operací v malé pánvi. Zhoršuje parametry ventilace (snižuje se vitální kapacita, poddajnost plicní), zvyšuje se: nitrolební tlak, žilní návrat k srdci a centrální žilní tlak.
Anti-Trendelenburg: symfýza je nejnižším bodem trupu, který je skloněn hlavou nahoru, nejčastěji o 15o, snižuje žilní návrat, srdeční výdej i krevní tlak.

## Slide 33: Vliv kapnoperitonea
a) mechanická: způsobenou zvýšením intraabdominálního tlaku na 10-15 mm Hg
b) neuroendokrinní: mění se hladiny neuromediátorů, zejména se zvyšuje hladina cirkulujích katecholaminů;
c) vliv absorbovaného CO2: zde se uplatňuje rovněž teplota insuflovaného plynu.

## Slide 34: A. Změny hemodynamiky
Zvýšení intraabdominálního tlaku vede:
komprese dolní duté žíly,
snížení návratu krve z dolních končetin,
komprese arteriálního řečiště
zvýšení systémové vaskulární rezistence
zhoršení splanchnické perfúze
zvýšení nitrohrudního tlaku.

## Slide 35: B. Změny ventilace
způsobeny zvýšením nitrobřišního tlaku a změnou polohy,
závažnější v případě polohy Trendelenburgovy. -zhoršení ventilace bazálních partií plic, snížení vitální kapacity i funkční reziduální kapacity, snížení poměru ventilace/perfúze, snížení poddajnosti plicní. Zvyšuje se plicní vaskulární rezistence, mrtvý prostor, zvyšuje se tlak v dýchacích cestách.
nebezpečí aspirace

## Slide 36: Vliv resorbovaného CO2
přímý: dilatace periferních arteriol a deprese kontraktility myokardu
nepřímý: (zvýšení centrální sympatoadrenergní aktivity, zvýšení kontraktility myokardu s tachykardií a hypertenzí
Udržet homeostázu CO2 je jedním z hlavních úkolů anesteziologa během laparoskopického výkonu.

## Slide 37: Předoperační vyšetření
kompletní laboratorní a fyzikální vyšetření a celkové zhodnocení anesteziologem
obecné kontraindikace celkové anestezie

## Slide 38: Zvláštní pozornost
ostatní kontraindikace - např. těhotenství, obezita, kardiální a plicní onemocnění v anamnéze, věk, portální hypertenze, cirhóza - jsou relativní

## Slide 39: Zvláštní pozornost
pacienti s kardiálním a respiračním onemocněním a pacienti obézní: v uvedených případech vyžadujeme jednak důkladné a podrobné vyšetření specialistou, jednak konzultaci s operatérem a zvážení profitu pro pacienta. Premedikace se podává jako obvykle, lze přidat antiemetikum.

## Slide 40: Anestezie k LSK
celková doplňovaná anestezie s endotracheální intubací, umělou plicní ventilací a užitím myorelaxancií
Úvod obvyklý, většinou NGS
Vedení N2O ?? Spíše O2 + vzduch + inhal. anestetikum + iv anestetika

## Slide 41: Monitorace:
standardně: EKG, SpO2, tlak krve neinvazivní, kapnografie (u laparoskopií závazně), dále parametry ventilátoru - dechový objem, minutový objem, maximální inspirační tlak;
fakultativně: tlak krve invazivní, vyšetření krevních plynů a ABR, centrální žilní tlak, even. invazivní hemodynamické monitorování.

## Slide 42: pooperačně
déletrvající eliminace CO2, může přetrvávat hyperkapnie
JIP, dospávací pokoj
Krevní plyny
prevence nauzey a zvracení - antiemetika (vyskytuje se zejména po výkonech gynekologických).
bolest v rameni působí rezidua CO2 pod bránicí. lze předejít aplikací lokálních anestetik do dutiny břišní na závěr operace (aplikuje operatér)

## Slide 43: chirurgie
Operace většinou v nadbřišku: bandáže žaludku, žlučník, pankreas,
Jinde: APPE, kýly……

## Slide 44: gynekologie
LAVH = laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie
Adnexa, grav. Extrauterina, cysty, myomektomie…

## Slide 45: urologie
Operace prostaty – robotická chirurgie…

## Slide 46: Robotická chirurgie
joysticky řízeným robotem. Nejznámější Da Vinci
u těžce přístupných nebo malých míst, kde by klasickou operací hrozilo poranění okolních struktur.
eliminuje třes rukou a je mnohem přesnější, umožňuje větší rozsah pohybů nástrojů. Na rozdíl od klasické laparoskopie je díky dvojitému obrazu operatérovi umožněn trojrozměrný pohled do těla.

## Slide 48: Budoucnost
Robotická chrirgie na dálku – válečné operace
Anestezie a anesteziolog?

## Slide 49: Díky za pozornost