## Slide 1: EKG – Elektrokardiografie
Praktické cvičení z fyziologie (jarní semestr: 4. – 6. týden)
Studijní materiály byly vytvořeny za podpory projektu MUNI/FR/1474/2018

## Slide 2: Elektrokardiografie
Definice: záznam elektrické aktivity srdce z povrhu těla
(záznam el. aktivity srdce se dá pořídit i z jícnových svodů nebo samotného povrchu srdce, ale tyto metody jsou požívána jiná pojmenování)
Pojmy
  převodní systém srdce
  potřeby pro záznam EKG
  končetinové a hrudní svody
  unipolární a bipolární svody
  srdeční vektor, elektrická osa srdce

## Slide 3: Převodní systém srdeční
Purkyňova vlákna
Sinoatriální uzel (SA)
Preferenční síňové dráhy
Atrioventrik. uzel (AV)
Hisův svazek
Tawarova raménka
SA uzel
síňový myokard
AV uzel
Hisův svazek
Tawarova raménka
Purkyňova vlákna
komorový myokard

## Slide 4: Převodní systém srdeční
Funkce: Rytmické vytváření AP a preferenční vedení vzruchu
Síně jsou od komor oddělené nevodivou vazivovou přepážkou – jediná cesta přes AV
  Sinoatriální uzel (SA) – vlastní frekvence 100 bpm (většinou pod tlumivým vlivem parasympatiku), rychlost vedení 0,05 m/s
  Preferenční internodální síňové spoje – rychlost vedení vzruchu 0,8 – 1 m/s
  Atrioventrikulární uzel – jediný vodivý spoj mezi síněmi a komorami, vlastní frekvence 40 – 55 bpm, rychlost vedení jen 0,05 m/s (nodální zdržení)
  Hisův svazek – rychlost vedení 1 – 1,5 m/s
  Tawarova raménka – rychlost vedení 1 – 1,5 m/s
  Purkyňova vlákna – rychlost vedení 3 – 3,5 m/s
Sinusový rytmus – vzruch začíná v SA uzlu
Junkční rytmus – vzruch se tvoří v AV uzlu nebo Hisově svazku
Terciální (komorový) rytmus – vzruch je tvořen od Hisova svazku dále
Aktivace komorového myokardu – z vnitřní strany k vnější, výrazně synchronizovaná, určená příchodem vzruchu
Repolarizace komorového myokardu – opačným směrem, méně ostrá, repolarizační ostrůvky, určená buňkami samotnými
Pozn: vlastní frekvence je frekvence vzniku AP neovlivněná nervovým a hormonálním řízením
vlastní frekvence 20 – 40 bpm, mají pomalou spontánní depolarizaci, která je tak pomalá, že na obrázcích není moc patrná

## Slide 5: Elektrický dipól
Elektroda: snímá elektrický potenciál (Φ)
Elektrický svod: spojení dvou elektrod
Snímá napětí mezi elektrodami
Napětí: rozdíl el. potenciálů (V= Φ1- Φ2)
elektroda
svod
Φ1
Φ2

## Slide 6: Einthovenův trojúhelník (standardní, končetinové, bipolární svody)
Bipolární svody: obě elektrody jsou aktivní (obě mají proměnný el. potenciál)
Barvy elektrod: R: červená, L: žlutá, F: zelená
I
II
III
R
L
F

## Slide 7: Goldbergerovy svody (augmentované, končetinové, unipolární svody)
Unipolární svody: jedna elektroda je aktivní (proměnný el. potenciál) a druhá je neaktivní (konstantní el. potenciál, obvykle 0 mV)
Aktivní elektroda je vždy kladná
aVF
aVL
avR
R
L
F

## Slide 8: Wilsonova svorka (W)
Vzniká spojením končetinových elektrod přes odpory
elektricky představuje střed srdce (reálně je vyvedena stranou nebo dopočítána)
Neaktivní elektroda (konstantní potenciál)
Wilsonova svorka
-
+
+
+
-
Wilsonova svorka
reálně

## Slide 9: Hrudní svody
Hrudní svod: spojení hrudní elektrody a Wilsonovy svorky
Unipolární svody: aktivní je hrudní elektroda (kladná) a neaktivní je Wilsonova svorka (el. potenciál 0 mV)
1
2
3
4
5
6
hrudní elektroda

## Slide 10: Svody podle Cabrery
I
aVF
II
III
aVR
aVL
–
+
–
+
+
+
+
+
–
–
–
–
120°
90°
60°
30°
0°
-30°
+
-
+
R
L
F
aVR
-
+
-
+
aVL
aVF
–
–
+
+
–
I
III
II

## Slide 11: Rozměření EKG
Srdeční akce
Srdeční rytmus
Srdeční frekvence
Vlny, kmity, úseky a intervaly
  P vlna
  PQ interval
  QRS komplex
  ST úsek
  T vlna
  QT interval
Elektrická osa srdeční
P
Q
R
S
T
depolarizace síní
depolarizace komor - QRS
repolarizace komor
Svod II

## Slide 12: Rozměření EKG
Milimetrový papír pomůže v rychlém rozměření
  Podívejte se, jaká je rychlost posunu papíru (zde 25 mm/s)
  Kontrolní otázka: kolik ms je jeden mm?
  Hodí se vědět, i kolik mV je jeden mm
  Samozřejmě, počítač dnes již dokáže vyplivnout výsledky, aniž byste nad tím museli přemýšlet. Ale nikdy bezhlavě nevěřte počítači. Výpočet je závislý na kvalitě signálu. Pokud nedoléhají elektrody, hýbe se vám pacient atd, vzniklé artefakty v signálu snadno počítač zmatou. Ale Vás to zmást nemá 

## Slide 13: 1) Srdečné akce
Pravidelnost vzdáleností mezi QRS komplexy – RR intervaly
Spočítejte rozdíl: RR – průměrné RR (stačí, když si vyberete nejkratší a nejdelší RR v záznamu)
Pravidelná akce: rozdíl < 0,16 s
Nepravidelná akce: rozdíl > 0,16 s
  Obvykle patologická
  Pozor na významnou sinusovou respirační arytmii – tak je naopak velmi fyziologická. Pokud si nejste jistí, poproste pacienta, ať zadrží dech.
Pozn: je-li přítomná jedna extrasystola, ale jinak je akce pravidelná, tak ji za pravidelnou označujeme
RR

## Slide 14: 2) Srdeční rytmus
Srdeční rytmus se určuje podle zdroje akčních potenciálů, které vedou k depolarizaci komor depolarizace komor je klíčová, protože ta určuje srdeční výdej
Sinusový rytmus
  Vzruch začíná v sinoatriální uzlu
  Na EKG: přítomná vlna P (depolarizace síní), která předchází QRS
Junkční rytmus
  Vzruch vzniká atriovenrikulárním uzlu nebo Hisově svazku, frekvence obvykle 40 – 60 bpm
  Před QRS není přítomná plna P, QRS má normální tvar (je úzký)
  Srdeční frekvence je nízká
  Depolarizace síní se může na EKG projevit, pokud se vzruch z komor převede na síně - vlna je po QRS a má opačnou polaritu, protože probíhá opačným směrem (takže např ve svodu II bude dolů)
Terciální rytmus
  Vzruch vzniká v dalších částech převodního systému, frekvence 30-40 bpm
  QRS má divný tvar, je širší, protože se v komorách šíří nestandardním směrem

## Slide 15: 2) Srdeční rytmus
Sinusový rytmus – před každým QRS je přítomna vlna P – vzruch začíná v SA uzlu, ne na něj navázaná depolarizace komor
Junkční rytmus – nejsou přítomné normální vlny P před QRS – vzruch začíná v AV uzlu nebo Hisově svazku, nízká srdeční frekvence, ale normální QRS (v komoře se vzruch šíří normálně)
Terciální (komorový) rytmus – nejsou přítomné vlny normální P vázané na QRS, vzruch začíná někde v komorách – deformované QRS, hodně nízká srdeční frekvence, například AV blok III. stupně
AV blok III. stupně – komory si jedou terciální rytmus, síně si jednou svůj rychlejší rytmus určený SA uzlem, který se ale nepřevádí do komor
P – depolarizace síní
repolarizace síní
zpětná depolarizace síní
nebo

## Slide 16: 3) Srdeční frekvence
Frekvence stahu komor (protože ta určuje srdeční výdej) na EKG – frekvence depolarizací komor
HR (heart rate) = 1 / RR (jednotky bpm: beat per minute)
Fyziologická: 60 – 90 bpm v klidu
Tachykardie: > 90 bpm v klidu
  Může být sinusová (vyšší aktivita sympatiku, léky, …)
  Tachyarytmie: rytmus není sinusový
  Pokud je > cca 180, rytmus s největší pravděpodobností sinusový nebude
Bradykardie: < 60 bpm
  Může být sinusová (vyšší aktivita parasympatiku, sportovní bradykardie - fyziologická)
  Pokud je < 50 bpm, rytmus pravděpodobně sinusový nebude (junkční, komorový)

## Slide 17: 4) Vlny, kmity, úseky, intervaly
Pozor na pojmy interval a úsek
Bazettova rovnice:
QT interval závisí na délce RR intervalu – pro standardizaci je nezbytná korekce QT intervalu na RR interval
Název | Norma
Vlna P | 80 ms
Interval PQ (PR) | 120-200 ms
Úsek PQ (PR) | 50-120 ms
Kmit Q | -
Komplex QRS | 80-100ms
Kmit R | -
Kmit S | -
Úsek ST | 80-120 ms
Interval QT | < 420ms
Vlna T | 160 ms

## Slide 18: 4) Vlny, kmity, úseky, intervaly
Název | Umístění a popis | Fyziologické pozadí | Norma
Vlna P | První kulovitá vlna (Negativní i pozitivní) | Depolarizace síní | 80 ms
Interval PQ (PR) | Interval od počátku vlny P po počátek kmitu Q (nebo i R pokud není přítomna Q ) | Doba od aktivace SA uzlu po aktivaci Purkyňových vláken | 120-200 ms
Úsek PQ (PR) | Konec vlny P do začátku Q (nebo R nebo pokud není Q kmit přítomen) | Kompletní depolarizace síní, převod z AV uzlu na komory | 50-120 ms
Kmit Q | První odklon od osy dolů | Depolarizaci septa a papilárních svalů. | -
Komplex QRS | Začátek kmitu R ,kmit R až konec kmitu S | Depolarizaci komor | 80-100ms
Kmit R | Výchylka směrem nahoru bez ohledu nato, zda jí předchází či nepředchází kmit Q | Depolarizace komor | -
Kmit S | Odklon od izolinie směrem dolů, následující vlnu R, nezávisle na tom, zda ji předchází nebo nepředchází vlna Q. | Šíření vzruchu na komory | -
Úsek ST | Interval izoelektrické linie mezi koncem QRS komplexu a začátkem vlny T | Kompletní depolarizace komor | 80-120 ms
Interval QT | Začíná kmitem Q ( nebo R pokud Q není přítomno) a končí koncem vlny T | Elektrická systola | < 420ms
Vlna T | Druhá kulovitá vlna (negativní i pozitivní) | Repolarizace komor | 160 ms

## Slide 19: 4) Vlny, kmity
Vlna P:
Je přítomná?
Je pozitivní/negativní (nahoru/dolu), jednovrcholová/vícevrcholová, silná(>0,25mV)/normální/slabá?
QRS:
  Q: první negativní kmit
  R: první pozitivní kmit
  S: negativní kmit, kterému předchází pozitivní kmit
Malý kmit (pod 0,5 mV) je malým písmenem
Velký kmit je velkým písmenem
Druhý takový kmit je s čárkou (‘)
Vlna T:
Je pozitivní/negativní/bipolární?
Má stejnou polaritu jako nejsilnější výchylka QRS?
  Ano: konkordantní (ok), Ne: dyskordantní (patologie)
Bipolární T:
  Preterminálně negativní (-/+)
  Terminálně negativní (+/-)
P
Q
R
S
T
depolarizace síní
depolarizace komor - QRS
repolarizace komor
Svod II
RS
Například:
qRs
rSr‘

## Slide 20: 5) Elektrická osa srdeční
Elektrická osa srdeční: průměrný směr elektrického vektoru srdečního v průběhu depolarizace komor : QRS komplexu (lze určit i pro depolarizaci síní: P, nebo repolarizaci komor: T, ale v praktiku budeme řešit jen depolarizaci komor)
I
aVF
II
III
aVR
aVL
–
+
–
+
+
+
+
+
–
–
–
–
120°
90°
60°
30°
0°
-30°
Srdeční osa fyziologicky směřuje dolu, doleva, dozadu – odkazuje na reálné uložení srdce v hrudníku
Zde řešíme pouze frontální rovinu (končetinové svody)
Osu k sobě „táhne“ největší hmota depolarizující se svaloviny, tedy hlavně LH. Jakékoliv hypertrofie osu odklání k sobě.
Rozmezí fyziologické:
Střední typ 0° – 90°
Levý typ -30° - 0°
Pravý typ 90° - 120°
Rozmezí nefyziologické:
Deviace doprava: > 120 ° (např. hypetrofie PK, dextrokardie)
Deviace doleva: < -30° (např. hypetrofie LK, těhotenství, obezita)
El. osa srdeční
vektokardiogram
osa je změněna i při blokádě Tawar. ramenek nebo po IM, chybí el. aktivita části komor

## Slide 21: Elektrická osa srdeční - výpočet
Spočítáme součet kmitů QRS v těchto svodech. Když je kmit dolů, je záporný. Když je kmit nahoru, je kladný. Využije milimetrového papíru. Velikost kmitu bude v mm.
  Svod I: QI=-1; RI=6; SI=0; QRSI=5
  Svod II: QII=-1; RII=17; SII=-1; QRSII=15
  Svod IIII: QIII=0; RIII=10; SIII=-1; QRSIII=9
Protože se el. osa týká depolarizace komor ve frontální rovině, k výpočtu použijeme QRS komplexy končetinových svodů: I, II, III

## Slide 22: Elektrická osa srdeční - výpočet
Nakreslete si Einthovenův trojúhelník i s Goldbergerovy svody (těžnicemi)
Kolem trojúhelníku si vyznačte úhly
Zakreslení Svodu I:
  0 na svodu I je ve středu svodu
  QRSI=5, takže od 0 si odměřte 5 mm směrem ke kladné elektrodě, udělejte si značku (nebo jakýchkoliv jiných jednotek, důležité jsou poměry)
  Pokud by byl součet QRS záporný, tak půjdete směrem k záporné elektrodě
  Od značky veďte přímku kolmou na I svod (rovnoběžnou se svodem aVF)
0°
30°
60°
90°
-30°
120°
I
II
III
–
+
–
–
+
+
0
0
0
15
9
5

## Slide 23: Elektrická osa srdeční - výpočet
Zakreslení Svodu II:
  0 na svodu II je opět ve středu svodu
  QRSII=15, takže od 0 si odměřte 15 mm směrem ke kladné elektrodě, udělejte si značku (opět, pokud by byl součet QRS záporný, tak půjdete směrem k záporné elektrodě)
  Od značky veďte přímku kolmou na II svod (rovnoběžnou se svodem aVL)
Nakreslete šipku, která začíná ve středu trojúhelníku a prochází spojnicí zakreslených přímek
0°
30°
60°
90°
-30°
120°
I
II
III
–
+
–
–
+
+
0
0
0
15
9
5

## Slide 24: Elektrická osa srdeční - výpočet
Zakreslení Svodu III:
  Analogicky pro QRSIII=9 zakreslíme přímku
Nakreslete šipku, která začíná ve středu trojúhelníku a prochází spojnicí zakreslených přímek
Tato šipka ukazuje směr elektrické osy srdeční ve frontální rovině
Pozn. Pro výpočet el. osy stačí logicky jen přímky ze dvou svodů
0°
30°
60°
90°
-30°
120°
I
II
III
–
+
–
–
+
+
0
0
0
15
9
5
Elektrická osa srdeční pro depolarizaci komor ve frontální rovině je 70°

## Slide 25: Diagnostické využití EKG
Arytmie: porucha srdečního rytmu
síňová fibrilace
(chybí P, „zubatá“ izolinie, RR nepravidelné, frekvence 80 – 180 bpm)
komorová fibrilace
(srdce nefunguje jako pumpa, poškození mozku po 3 – 5 minutách fibrilace)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Afib_ecg.jpg/400px-Afib_ecg.jpg http://www.qureshiuniversity.com/Ventricular%20Fibrillation.gif
https://ekg.academy/ekgtracings/313.gif
Fibrilace: nesynchronizovaná aktivita kardiomyocytů
fibrilace
normal
AV blok I. stupně (prodloužení převodu vzruchu ze síně na komory, prodloužený PQ int.)
Atrioventrikulární blokáda: porucha převodu vzruchu ze síní na komory
(některé vzruchy se nepřevedou: výskyt P, po kterých nenásleduje QRS)
AV blok II. stupně
AV blok III. stupně
Kompletní blokáda převodu vzruchů ze síní na komory, P a QRS se objevují nesynchronizovaně
P
P
P
P
P
P

## Slide 26: Diagnostické využití EKG
ischemie srdce, infarkt myokardu
A
B (elevace ST)
elektrolytová nerovnováha - hyperkalémie

## Slide 27: Diagnostické využití EKG
24-hodinové monitorování EKG (Holter)

## Slide 28: Dodatek k EKG

## Slide 29: Svod II a aVR
Všimněte si vzhledu EKG ve svodu II a aVR. Oba svody se dívají na elektrickou srdeční aktivitu z podobného úhlu (odchylka jen 30°), ale aVR má opačnou polaritu (dívá se na srdce vzhůru nohama v porovnání s II).
Proto jsou svody II a aVR podobné, jen vůči sobě zrcadlově obrácené.
aVR má obvykle negativní T a P
Díky jinému vzhledu má QRS v aVR a II svodu různý zápis.
qRs
rSr‘
I
aVF
II
III
aVR
aVL
–
+
–
+
+
+
+
+
–
–
–
–
120°
90°
60°
30°
0°
-30°

## Slide 30: QRS ve svodech a el. osa
Q = -1
R = 6
S = 0
QRS = 5
Q = -1
R = 17
S = -1
QRS = 15
Q = 0
R = 10
S = -1
QRS = 9
Q = 1
R = -11
S = 0
QRS = -10
Q = 0
R = -3
S = 0
QRS = -3
Q = -1
R = 13
S = -1
QRS = 11
qR
qRs
qRs
rSr‘
qr‘
qRs
Zápis QRS
součet výchylek QRS
výchylky QRS
Pro zjednodušení výpočtu výchylek je Q první kmit, R druhý kmit a S třetí kmit

## Slide 31
Q = -1
R = 6
S = 0
QRS = 5
Q = -1
R = 17
S = -1
QRS = 15
Q = 0
R = 10
S = -1
QRS = 9
Q = 1
R = -11
S = 0
QRS = -10
Q = 0
R = -3
S = 0
QRS = -3
Q = -1
R = 13
S = -1
QRS = 11
součet QRS
výchylky QRS
Elektrická osa jinak
Najděte svod s největším a nejmenším součtem výchylek (jen tak od oka) – tyto svody budou na sebe kolmé. Úhel svodu s největším součtem QRS bude určovat přibližně el. osu srdeční. Nebude to dokonale přesné, ale to v praxi ani není potřeba.
I
aVR
II
aVF
aVL
III
0°
30°
60°
-30°
120°
90°
–
–
–
–
–
+
+
+
+
+
+
–
El. osa srdeční o něco víc než 60° (protože QRS aVL je lehce záporné)

## Slide 32
Určení elektrické osy srdeční – jak to dopadlo podle počítače?
72°
el. osa pro depolarizaci síní
el. osa pro repolarizaci komor
el. osa pro depolarizaci komor

## Slide 33: Flutter síní
Pravidelné pilovité zuby mezi QRS. Pravidelné RR, tachykardie.
Podkladem je krouživý vzruch (re-entry) v síních.
Pravidelnost je dána počtem „otoček“ vzruchu na převedení na komory (na obrázku: 3 otočky na 1 převedení na komory).
Pokud flutter nevymizí, mění se ve fibrilaci síní.

## Slide 34: Fibrilace
Síňová– chybí P, slabě nepravidelně „zubatá“ izolinie, RR nepravidelné, frekvence 80 – 180 bpm, není život ohrožující, ale vyčerpává srdce
Komorová – srdce nefunguje jako pumpa, nulový srdeční výdej, poškození mozku po 3 – 5 minutách fibrilace, bez včasné defibrilace se kardiomyocyty vyčerpají a přechází v asystolii
fibrilace
normal
Fibrilace: nesynchronizovaná aktivita kardiomyocytů
Asystolie – není přítomná elektrická aktivita, nedá se řešit defibrilací

## Slide 35: Extrasystoly
Supraventrikulární – ektopický vzruch vzniká v síni nebo v převodním systému AV
  QRS komplex extrasystoly má normální tvar (vzruch se komorou šíří normálně),
  vlna P nemá normální tvar (může být záporná či zakrytá QRS),
  může být s postextrasystolickou pauzou (pokus se vzruch šíří zpětně síněmi a vybije SA)
Ventrikulární – ektopický vzruch vzniká v komoře
  QRS komplex nemá normální tvar („obluda“)
  při pomalé srdeční frekvenci je bez kompenzační pauzy (extrasystola je vmezeřená mezi normální QRS) o sinusovém rytmu,
  nebo obsahuje kompenzační pauzu, pokud další vzruch pocházející z SA uzlu přijde v čase, kdy je komora ještě refrakterní

## Slide 36: Ischemie srdce
A
B
C
D
E
Deprese ST
elevace ST (Pardeho vlna)
Patologické Q
Transmurální infarkt
Negativní T (obrácený směr repolarizace)
Elevace ST – některé části tkáně se depolarizují se zpožděním
Patologické Q