## Slide 1
Fyziologie Srdce

## Slide 3
Elektrokardiografie

## Slide 4
Čaj o páté s fyziologií

## Slide 5
Funkce
Srdce je pumpa :
Funkcí srdce je přečerpávání (pumpování) krve do cévního systému. Protože cévní systém je uzavřený, srdce vytváří klesající tlakový gradient, který je hnací silou pro tok krve cévami.
Srdeční aktivita
Elektrická – srdeční buňky jsou schopné vytvářet akční potenciál a vést vzruch (EKG, VKG,…)
Mechanická – pumpa, kontrakce srdečního svalu (FKG, TK, pulzová vlna, ultrazvuk)

## Slide 6
Morfologie – stavba srdce
Pravé a levé srdce jsou sériově zapojené pumpy.
(pravé srdce – plíce – levé srdce – velký oběh – ….)
pravá síň
http://www.fpnotebook.com/_media/CvAnatomyHeartApicalFourChamberView.gif
Horní dutá žíla
Dolní dutá žíla
Pravá komora
Levá komora
Mezikomorové septum
apex
Levá síň
Pulmonální arterie
aorta
Pulmonální žíla

## Slide 7
Přesněji asi 210 kostí
… ale srdce stále jedno

## Slide 8
Histologie
Vlastnosti srdečních buněk: excitabilita, kontraktilita, vodivost, automatičnost, rytmičnost
  Buňky převodního systému (primárně tvorba a vedení AP, sekundárně kontrakce)
  Buňky pracovního myokardu síňového a komorového (primárně kontrakce, sekundárně vedení AP)
  Další pojivové tkáně, vlákna (kolagenní, elastická), cévy,…
http://medcell.med.yale.edu/histology/muscle_lab/images/quiz5.jpg
Myokard
Příčně pruhovaný srdeční sval (aktin a myozin, mnoho mitochondrií, sarkoplazmatické retikulum – zásobník Ca2+)
Interkalární disky - spojení svalových vláken
  Nexy (gap junction) – kanály mezi buňkami, průtok iontů, vedení vzruchu - funkční syncytium
Interkalární disk

## Slide 9
Metabolické nároky srdce a ischemie
Srdce je jako domácí prasátko, zpracuje, co je k dispozici
V klidu
  60 % volné mastné kyseliny, triglyceridy
  35 % sacharidy
  5% ketolátky
Srdce správně pracuje jen při dostatečném zásobení O2 - fyziologicky jen oxidativní fosforilace – maximalizace tvorby ATP, vysoké množství mitochondrií
Za anaerobních podmínek (ischémie) se pyruvát redukuje na laktát – nastupuje anaerobní glykolýza - patologické
  Stačí malá ischemie pro narušení metabolismu
  Ztráta kontraktilní funkce, arytmie, smrt buněk
  Hromadění AMP, produkty metabolismu nejsou odstraňovány (laktát, NADH+, H+)
Uvolnění troponinu cTnT z cytoplazmy myocytů – marker infarktu myokardu
Další markery
  Kreatinin kynaza (CK)
  Izoenzym glykogenfosforylasy (GPBB)
  myoglobin

## Slide 10
Věnčité (koronární) tepny vystupují z aorty (za chlopní) a zásobují srdeční sval krví. Hustá kapilarizace – poměr počtu svalových vláken ku kapilárám je cca 1:1. Žilní krev ústí z většiny do pravé síně.
http://4.bp.blogspot.com/-r3IsX9XBJeg/TbdnDjCoe6I/AAAAAAAAAsg/bRfw5bo6hY8/s1600/Coronary+arteries.jpg
pravá koronární tepna
Levá koronární tepna
aorta
Morfologie – koronární řečiště

## Slide 11
Koronární oběh
koronárky se plní v diastolické fázi srdečního cyklu, protože během systoly jsou cévy utlačeny kontrakcí svalu
hnací silou je tedy diastolický tlak
žilní krev ústí do pravé síně (70%)
větší průtok je levou koronárkou
dobře vyvinutá metabolická autoregulace (dilatace cév při zvýšené zátěži)
aortální tlak
průtok krve levou koronární arterií
průtok krve pravou koronární arterií
Méně výhodné perfúzní poměry pro subendokardiální vrstvy
Epikardiální tepny
http://www.kardio-cz.cz/data/clanek/699/dokumenty/27-patofyziologie-srdecni-ischemie.pdf
Transmurální tepny
Arterioly
Subendokardiální plexus
systola
diastola

## Slide 12
Koronární oběh
Spotřeba kyslíku je dána
  Regulace zásobení kyslíkem je hlavně prostřednitvím změny odporu cév – může klesnout až na 20 – 25 % klidové hodnoty – průtok se zvýší 4- 5 x (koronární rezerva)
  Regulace průtoku koronárními cévami
    Metabolická autoregulace (dominantní) - ↓O2, ↑ADP, AMP, K, adenozin (A2 recetory), ↑laktát (anaerobní gl.), ↓pH
    Neurohumorálně (sekundární) - sympatikus
      Beta 2 – subepikaridálně, vazodilatace, důležité

## Slide 13
Morfologie – převodní systém srdeční
Sinoatriální uzel (SA)
Preferenční síňové dráhy
Atrioventrikulární uzel (AV)
Hisův svazek
Tawarova raménka
Purkyňova vlákna
Tvorba a přednostní vedení akčního potenciálu
Synchronizace a koordinace vedení vzruchu srdcem
Elektrickou aktivitu pozorujeme jako depolarizaci (zněna polarity buněk), a repolarizaci (návrat polarity do klidové)
Bez depolarizace není kontrakce

## Slide 14
Převodní systém srdeční – gradient srdeční automacie
Rytmické vytváření AP a preferenční vedení vzruchu
Síně jsou od komor oddělené nevodivou vazivovou přepážkou
Sinoatriální uzel (SA) – vlastní frekvence 100 bpm (většinou pod tlumivým vlivem parasympatiku), rychlost vedení vzruchu 0,05 m/s
Preferenční internodální síňové spoje – rychlost vedení vzruchu 0,8 – 1 m/s
Atrioventrikulární uzel – jediný vodivý spoj mezi síněmi a komorami, vlastní frekvence 40 – 55 bpm, rychlost vedení 0,05 m/s
Hisův svazek – rychlost vedení 1 – 1,5 m/s
Tawarova raménka – rychlost vedení 1 – 1,5 m/s
Purkyňova vlákna – rychlost vedení 3 – 3,5 m/s
vlastní frekvence
20 – 40 bpm
Sinusový rytmus – vzruch začíná v SA uzlu
Junkční rytmus – vzruch se tvoří v AV uzlu
Komorový rytmus – vzruch se tvoří v komorových strukturách
Aktivace komorového myokardu – z vnitřní strany k vnější
Repolarizace komorového myokardu – opačným směrem
Pozn: vlastní frekvence je frekvence vzniku AP neovlivněná nervovým a hormonálním řízením
https://www.prirodovedci.cz/storage/images/410x/1611.png

## Slide 15
Akční potenciál – pracovní myokard
Klidový potenciál – záporné napětí na membráně (cca – 90 mV)
  Jedině v tomto období je možné vyvolat depolarizaci a AP
Akční potenciál (AP)
  V průběhu AP nelze vyvolat další depolarizaci, buňka je v refrakterní fázi, čímž brání vzniku tetanického stahu
  Má několik fází
    Depolarizace
    Fáze plató – její hlavní funkcí je prodloužení refrakterity buňky (absolutní refrakterita, nelze vyvolat další AP – ochrana před tetanickým stahem)
    Repolarizace – relativní refrakterita (zranitelná fáze, další příchozí AP může vyvolat následnou depolarizaci, která je však patologická – vznik arytmií)

## Slide 16
Akční potenciál – pracovní myokard
+20
Akční potenciál (AP)
Depolarizace – vstup Na+ do buňky (Na je depolarizačním iontem, rychlý)
Fáze plató – vstup Ca2+ do buňky a výstup K+ z buňky
Repolarizace – výstup K z buňky
Návrat klidového stavu za spotřeby energie: Na+ pumpováno ven, K dobnitř (Na/K - ATPáza), Ca2+ pumpováno z buňky (Ca-ATPáza, Na/Ca výměník) a do sarkoplazmatického retikula
Pozn: Ionty vstupují a vystupují kanálem pasivně po koncentračním. a el. gradientu. Pumpování iontů je aktivní děj za spotřeby ATP, většinou proti gradientu
depolarizace
repolarizace
plató
výstup
vstup

## Slide 17
Akční potenciál – pacemakerová buňka (sinoatriálního uzel)
Nemá stabilní klidový potenciál (prepotenciál)
dochází k pomalé depolarizaci způsobené vstupem Ca2+ a Na+ do buňky pomalými kanály
Akční potenciál (AP)
k vlastní rychlé depolarizaci dochází, když prepotenciál překročí práh (- 40 mV)
Depolarizace – vstup Ca2+ do buňly (vápník je depolarizačním iontem, je pomalejší)
Repolarizace – výstup K z buňky (zároveň pumpování Na+ (zároveň pumpování Na+ (Na/K - ATPáza) a Ca2+ z buňky (Ca-ATPáza))
Pomalý depolarizační prepotenciál umožňuje rytmické vznikání AP v SA uzlu - pacemaker
Podobný tvar AP má buňka AV uzlu
Depolarizace urychlena sympatikem (adrenalin, noradrenalin)
Zpomalena parasympatikem (acetylcholin)
+20
depolarizace
repolarizace
nestabilní kl. pot.
práh
výstup
vstup

## Slide 18
Akční potenciál pracovní a pacemakerové buňky
+20
Pracovní myokard
Stabilní klidový potenciál (-90 mV)
Sodíkový depolarizační proud
Pacemakerová buňka
Nestabilní klidový potenciál (-60 až -40 mV)
Vápníkový depolarizační proud

## Slide 19
EML cca. 60 ms: kontrakce se ukončuje ještě v rámci AP – brání tetanickému stahu
Příčně pruhovaný srdeční sval
Příčně pruhovaný kosterní sval
Hladký sval
Akční potenciál (AP): cca 250 ms
Kontrakce svalu: cca 250 ms
Elektromechanická latence (EML): do 10 ms
0
200
100
300
400
Čas od počátku AP (ms)
AP: 5 ms
EML: do 10 ms
Trvání kontrakce: průměrně cca 20 ms (8 - 100 ms dle typu vláken)
AP (hrotový potenciál): cca 50 ms
Kolísavý klidový membránový potenciál, při překročení depolarizačního prahu vzniká hrotový potenciál neboli „spike“.
Je více typů AP u hladkého svalu.
Dlouhá refrakterní doba
Délka AP a kontrakce závisí na srdeční frekvenci
Délka elektromechanické latence a délka kontrakce závisí na typu kosterního svalu (typ S nebo F)
EML: cca 200 ms
Vrchol kontrakce cca 500 ms od AP
Trvání kontrakce cca 1000 ms

## Slide 20
Elektrokardiografie
Trochu od konce….
Nejdříve si ukážeme křivku EKG…
…..a pak jak vzniká
P
Q
R
S
T
depolarizace síní
depolarizace komor - QRS
repolarizace komor

## Slide 21
Gradient akčního potenciálu

## Slide 22
Srdeční cyklus - střídání systoly a diastoly síní a komor
systola: kontrakce
diastola: relaxace
depolarizace síní  systola síní – krev je dopumpována do stále relaxovaných komor
depolarizace síní  systola komor : (síně se zatím relaxují)
  izovolumická kontrakce – stoupá tlak v komorách ale krev ještě není vypuzována
    začíná zavřením síňokomorových chlopní (tlak v komoře převýší tlak v síni)
    Končí otevřením aortální a pulmonální chlopně (tlak v komorách převýší tlak v aortální a pulmonální tepně - otvírací tlak (=diastolický tlak v aortě/plicnici)
  ejekční fáze – krev je vypuzována do tepen (tlak v komorách větší než v tepnách)
    Začíná otevřením aortální a pulmonální chlopně a končí jejich uzavřením
diastola komor:
  izovolumická relaxace – klesá tlak v komorách (už je menší než v tepnách), ale komory se ještě neplní (tlak v komorách je stále větší než v síních)
    Začíná uzavřením aortální a pulmonální chlopně a končí otevřením síňokomorových chlopní (komorový tlak klesne pod síňový)
  fáze plnění – otevírají se síňokomorové chlopně a krev teče po tlakovém gradientu do komor
    Na začátku fáze rychlého plnění komor
    Ke konci fáze plnění je depolarizace a systola síní  doplnění komor
depolarizace a systola komor….
Chlopně jsou jednosměrné - uzavírají se, když je tlakový gradient „protisměrný“
umět

## Slide 23
Srdeční cyklus P-V diagram (levá komora)
tlak (mmHg)
objem (ml)
120
80
100
50
120
plocha = práce vykonaná srdcem
plnící fáze diastoly
Izovolumická kontrakce
ejekční
systoly
fáze
Izovolumická relaxace
DTK - otevření aortální chlopně (dvojcípá je uzavřená)
STK (maximální tlak v komoře i aortě)
uzavření dvojcípé chlopně (aortální je zavřená)
uzavření aortální chlopně (dvojcípá je uzavřená)
otevření dvojcípé chlopně (aortální je zavřená)
End-systolický objem
End-diastolický objem
systolický objem
(70 ml)
TK
v aortě
12

## Slide 24
Srdeční cyklus P-V diagram (levá komora)
tlak (mmHg)
objem (ml)
120
80
100
50
120
plocha = práce vykonaná srdcem
plnící fáze diastoly
Izovolumická kontrakce
ejekční
systoly
fáze
Izovolumická relaxace
DTK - otevření aortální chlopně (dvojcípá je uzavřená)
STK (maximální tlak v komoře i aortě)
uzavření dvojcípé chlopně (aortální je zavřená)
uzavření aortální chlopně (dvojcípá je uzavřená)
otevření dvojcípé chlopně (aortální je zavřená)
TK
v aortě
PS<PK<PA
PS<PA<PK
PS<PK<PA
PK<PS<PA
PS: tlak v síni, PA: tlak v aortě, PK: tlak v komoře
Tok krve pouze síně  komora  aorta
12

## Slide 25
plnící fáze diastoly
Izovolumická kontrakce
ejekční
systoly
fáze
Izovolumická relaxace

## Slide 27
Video PV diagram

## Slide 28
Srdeční cyklus P-V diagram (pravá komora)
tlak (mmHg)
objem (ml)
120
80
100
50
120
12

## Slide 29
Fonokardiografie
Ozva I: uzavření chlopní síňokomorových chlopní (trojcípé T, dvojcípé M) – začátek systoly
Ukončuje plnící fázi diastoly a začíná izovolumickou kontrakci
Ozva II: uzavření aortální (A) a pulmonální (P) chlopně – začátek diastoly
Ukončuje ejekční fázi systoly a začíná izovolumickou relaxaci
Ozva III: slabší, méně slyšitelná, fyziologická jen u dětí a sportovců, jinak patologická
Začátek rychlého plnění komor v diastole
Ozva IV: slabá, patologická
Způsobená systolou síní
I
IV
II
III
fonokardiogram
systola
diastola
diastola
http://new.propedeutika.cz/?p=225

## Slide 30
Fonokardiografie
záznam zvuků srdce
Šelesty (patologické zvukové fenomény) – rozdělujeme systolické a diastolické podle umístění
Šelesty z poruchy chlopní – vzniká turbulentní proudění krve, které je slyšet
nedomykavost (insuficience) – šelest je v době, kdy by měla být chlopeň uzavřená (způsobená zpětných vtokem krve - regurgitace)
zúžení (stenoza) – šelest je v době, kdy by měla být chlopeň otevřená

## Slide 31
0
0.8 s
0.4
STK
DTK
P
QRS
T
IV
II
II
III
Dikrotická incisura
DTK
STK
EML
IVK
PEP
LVET
EKG
fonokardiogram
tlak v aortě
systola
Polykardiografie
umět

## Slide 32
0
0.8 s
0.4
115
100
80
5
P – depolarizace síní
EKG
fonokardiogram
tlak v aortě
tlak v levé komoře
QRS – depolarizace komor
T – repolarizace komor
1. ozva – uzavření síňokomorových chlopní
2. ozva – uzavření aortální a pulmonální chlopně
uzavření síňokomorových chlopní, diastolický tlak v aortě
dikrotická incisura - uzavření aortální a pulmonální chlopně
Krevní tlak (mmHg)
systola
diastola
diastola
EF
PF
PF
IVK
IVR
PF – plnící fáze komory
IVK – izovolumická kontrakce
EF – ejekční fáze
IVR – izovolumická relaxace
systolický tlak
tlak v levé síni
Kontrakce síní
systolický tlak
diastolický tlak v komoře
diastolický tlak v aortě
umět

## Slide 33
Pro zajímavost
doplněk

## Slide 34
Tlaky v komorách, síních, aortě a plicnici
 | Systolický tlak [mmHg] | Konečný diastolický tlak [mmHg] | Střední tlak [mmHg]
Pravá síň | -- | -- | 3
Pravá komora | 25 | <3 | --
Plicnice | 25 | 10 | 18
V zaklínění | -- | -- | 10
Levá síň | -- | -- | 10
Levá komora | 115 | <10 | --
aorta | 115 | 80 | 100
Levé srdce
Vysokotlaký systém
Silná stěna komory
Tlak v aortě 115/80 mmHg
Větší práce komor
Pravé srdce
Nízkotlaký systém
Tenčí stěna komory
Tlak v plicnici 25/18 mmHg
Menší práce komor
Objem krve přečerpaný pravým a levým srdcem je téměř totožný!
umět

## Slide 35
Objemy přečerpané srdcem
 | vleže | vsedě | vestoje
Minutový objem (l/min) klid | 4 – 8 | 4 – 7 | 4 – 6
Srdeční index (l/min/m2) klid | 3 – 5 | 2,2 – 4,5 | 2 – 3
Tepový objem (ml) | 80 – 160 | 60 – 80 | 40 – 70
Minutový objem (l/min) při maximální zátěži | 15 – 21 | 13 – 18 | 16 – 18
Srdeční index (l/min/m2) při maximální zátěži | 7 – 11 | 7 – 8 | 10 – 12
Tepový objem (ml) při maximální zátěži | 110 – 120 | 90 – 120 | 90 – 120
Minutový objem (srdeční výdej):
objem krve, který proteče srdcem za minutu
Tepový objem (systolický objem):
objem krve vypuzený srdcem během jednoho srdečního cyklu
Srdeční index:
minutový objem vztažený na jednotku plochy povrchu těla

## Slide 36
Srdeční rezerva
Chronotropní rezerva = HR max/HR klid (3 -5)
  Netrenovaný: klid 80 bpm, max 180 bpm
  Trenovaný: klid 40, max 180 bpm
Rezerva systolického objemu = SV max/ SV klid (1,5)
  Netrénovaný: klid 70 ml, max 100 ml
  Trénovaný: klid 140 ml, max 190 ml
Srdeční rezerva = srdeční výdej max/srdeční výdej klid
  Netrénovaný (3): klid 5,6 l/min, max 18 l/min
  Trénovaný (6): klid 5,6 l/min, max 35 l/min
Koronární rezerva: 3,5
max
klid
HR
SV
CO

## Slide 37
Atletické srdce – zátěžová adaptace
Pravidelným vytrvalostním tréninkem zvětšení objemu komor a síly stěn

## Slide 38
Řízení a regulace srdeční aktivity
Srdce pracuje automaticky, jeho činnost je pouze regulována (proto i transplantované srdce pracuje samo bez nervové inervace)
Ještě teplé bijící srdce v rukou aztéckého kněze….
Langendorf – studie na živém srdci
Transplantace srdce

## Slide 39
Řízení a regulace srdeční aktivity
Srdce pracuje automaticky, jeho činnost je pouze regulována (proto i transplantované srdce pracuje samo bez nervové inervace)
Systolická funkce – schopnost se stáhnout
Diastolická funkce – schopnost relaxovat – bez dostatečné relaxace srdce se komory dostatečně nenaplní krví a nemají tedy co vypudit
Ovlivnění srdce
Chronotropie – schopnost zvýšit srdeční frekvenci (systolická fce)
Inotropie – schopnost zvýšení síly kontrakce (systolická fce)
Dromotropie – schopnost zrychlení vedení vzruchu (systolická fce)
Luzitropie – schopnost relaxovat (diastolická fce)
Mechanismy regulace
Autoregulace: srdce samo reguluje svoji aktivitu bez nervového nebo hormonálního zásahu (Starlingův pricip, frekvenční jev)
Nervová regulace: autonomní nervový systém
Hormonální regulace

## Slide 40
Heterometrická autoregulace (Frank-Starlingův princip):
Se zvyšující se náplní srdce (protažení srdečního svalu) roste síla stahu
Principy: 1) vzájemný vztah aktinu a myozinu při různém protažení vláken,
    2) protažení vlákna zvyšuje citlivost troponinu na vápník
Homeometrická autoregulace (frekvenční jev):
Se zvyšující se srdeční frekvencí dochází ke zvyšování síly stahu.
Příčina: Zvyšuje se poměr koncentrace intracelulárního ku extracelulárnímu vápníku
malá náplň srdce
zvýšená náplň srdce
extrémní protažení srdečního svalu
čas
síla stahu
Bowditchovy schody
Autoregulace stahu srdečního svalu
Frekvenční jev je jakousi analogií časové sumace u kosterního svalu,
u srdečního svalu však díky dlouhé refrakterní fázi nemůže nastat tetanický stah.

## Slide 41
Řízení a regulace srdeční aktivity
Autonomní nervový systém – otěže regulující funkci srdce
Sympatikus - akce: přímý pozitivně chronotropní, dromotropní a inotropní vliv
zvýšení minutového srdečního výdeje
neuromediátor/hormon: adrenalin, noradrenalin - beta1 receptor
zvýšení průtoku koronárním řečištěm – beta1 receptor
Paraympatikus (n vagus) - klídek: negativně chronotropní, dromotropní a inotropní vliv (v některých případech nepřímo)
sníženíminutového srdečního výdeje
neuromediátor/hormon: acetylcholin - M3 receptor
Oba systémy pracují najednou, ale vyhrává ten, který má převahu – sympato-vagální rovnováha

## Slide 42
Síla srdečního kontrakce
Preload (předtížení) – zatížení před kontrakcí – síla, která napíná myokard před stahem
Dán plněním srdce (vázán na žilní návrat krve do srdce)
Afterload (dotížení) – zatížení během kontrakce – odpor, proti němuž je krev vypuzována během stahu
Dán tlakem v aortě (plicnici) (případně poloměrem aortální/pulmonální chlopně)
Pokud musí srdce dlouho době pracovat proti vysokému krevnímu tlaku při hypertenzi, vede to k jeho vyčerpávání a maladaptaci

## Slide 43
Síla srdečního kontrakce
Teplota –
  hypotermie – snižuje srdeční výdej (frekvenci a kontraktilitu)
    Snížená kinetika membránových kanálů
    zavírání nexů, zpomalení depolarizace pacemakerových buněk (vyšší riziko arytmií)
  Hypertermie – naopak
ATP – ischemie, snížení srdečního výdeje
Ca2+
  Hyperkalcemie – zkrácení AP (a QT) – rychlejší aktivace K kanálů, vyšší citlivost na digitalis, zvýší sílu stahu
  Hypokalcemie – naopak
Kofein – inhibuje fosfodiesterázu (odbourávající cAMP) – zvyšuje sílu stahu

## Slide 44
Indexy srdeční kontraktility
Srdeční stažlivost (kontraktilita, schopnost stahu) ovlivňuje především tepový objem. Pozitivně inotropní účinek má noradrenalin z nervových sympatických zakončení v srdci, který je podpořen kolujícími katecholaminy. Vagus má nepřímý negativně inotropní účinek.
Hyperkapnie, hypoxie, acidóza, chinidin, barbituráty a prokainamid potlačují srdeční stažlivost.
Ejekční frakce:
Fyziologicky je EF okolo 70% (někde se píše o 60%). EF menší než 40% (někde se píše 30%) hovoří o systolické dysfunkci (porucha kontrakce). Takto nízká EF diagnostikuje srdeční selhání. Ale pozor, existují srdeční selhání se zachovanou EF (u koncentrické hypertrofie srdce způsobené hypertenzí a/nebo diabetem).
EF lze zjisti fonokardiograficky na základě velikostí komory na konci systoly a na konci diastoly. Také radiologicky lze měřit objemy, ale měření doprovází zátěž způsobená radioaktivními izotopy použitými (kontrastní látka). Katetrizace a angiografie je další metodou pro měření EF.

## Slide 45
Indexy srdeční kontraktility
EF je ovlivněna nejen kontraktilitou ale i náplní srdce (Starling)
Vztah end-diastolického tlaku (EDP) a end-diastolického objemu (EDV) v klidu a při zátěži.
Systolická dysfunkce – stoupá EDV a EDP při zátěži v porovnání s klidem
Diastolická dysfunkce (porucha relaxace) – při zátěži EDP stoupá, ale EDV se nemění
Indexy kontraktility odvozené z izovolumické fáze systoly
V praktikách jste dělali průměrnou rychlost nárůstu tlaku během izovolumické kontrakce
Častěji se však používá dP/dt max – nejvyšší rychlost nárůstu tlaku v komoře za čas Srdeční komora by měla vyvinout za krátký časový úsek dostatečný tlak, takže porucha kontraktility povede ke snižování těchto indexů.
Pozn. d znamená diferenci (u nespojitých veličin) nebo derivaci (u spojitých veličin), takže dT znamená změnu tlaku, dt znamená změnu času. Často se využívá znaku delta 

## Slide 46
Regulace inotropie (pracovní myokard)
Sympatikus - nárůst koncentrace Ca v buňce (↑cAMP)
  zvýšení vodivosti pro Ca (beta1)
Parasymp. snižuje inotropii komor hlavně přes inhibici sympatiku, tedy nepřímo
Náprstník a vodnatelnost
Srdeční nedostatečnost způsobuje městnání krve před srdcem a zvýšení žilního krevního tlaku, který se propaguje až do kapilárního tlaku. Zvýšená kapilární filtrace způsobuje otoky, což bylo nazýváno jako vodnatelnost. Skotský lékař Withering v experimentoval v 18. století s odvarem z náprstníku (digitalis) a zjistil, že léčí vodnatelnost. Až později se zjistilo, že omezení otoků byl jen důsledek zlepšení funkce srdce.
  Digitalis inhibuje Na/K-ATPázu, snižuje hnací sílu pro 3Ca/Na výměník a tím zvyšuje koncentraci Ca v buňce.

## Slide 47
Metody vyšetření srdce
Fonokardiografie – vyšetření srdečních ozev
Echokardiografie - 2D, 3D, 4D, dopler
Katetrizace – měření tlaků, teploty, průtoku, objemů, biopsie
Jiné zobrazovací metody – MRI, rentgen, CT

## Slide 51
Elektrokardiografie

## Slide 52
Nejen se naučit, ale i pochopit…..

## Slide 53
Elektrokardiografie
Trochu od konce….
Nejdříve si ukážeme křivku EKG…
…..a pak jak vzniká
P
Q
R
S
T
depolarizace síní
depolarizace komor - QRS
repolarizace komor
Depolarizace síní
Depolarizace komor
Repolarizace komor
Depolarizace oranžově, Repolarizace červeně

## Slide 54
Elektrický dipól
depolarizovaná buňka
+
–
+
–
nedepolarizovaná buňka
Elektrický vektor
Depolarizační vlna
EKG: Elektrická aktivita srdce měřená z povrchu těla
Průchod akčního potenciálu buňkou znamená, že buňka mění svoji polaritu

## Slide 55
depolarizovaná tkáň
+
–
+
–
nedepolarizovaná tkáň
Elektrický vektor
Depolarizační vlna
+
–
+
–
+
–
+
–
Elektrický dipól
Více buněk s opačnou polaritou znamená větší elektrický vektor

## Slide 56
–
Depolarizační vlna
+
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
–
+
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
Dílčí elektrický vektor pro daný úsek tkáně
Dílčí elektrický vektor pro daný úsek tkáně
Výsledný elektrický vektor
V každé chvíli se depolarizují buňky srdce v různých směrech - na úrovni tkáně mnoho dílčích elektrických vektorů. Z vnějšku vnímáme jeden výsledný elektrický vektor pro celé srdce.

## Slide 57
Elektrický dipól
Srdce v daném okamžiku představuje elektrický dipól.

## Slide 58: Elektrický dipól
Elektroda: snímá elektrický potenciál (Φ)
Elektrický svod: spojení dvou elektrod
Snímá napětí mezi elektrodami
Napětí: rozdíl el. potenciálů (V= Φ1- Φ2)
elektroda
svod
Φ1
Φ2

## Slide 59
Elektrokardiografie
Depolarizační vlna
Elektrický vektor srdeční (šipka) vzniká součtem dílčích elektrických vektorů v srdci
Elektrický vektor má v daném čase
Velikost – určená počtem buněk, které mění svoji polaritu v daném směru
Směr - kolmý na depolarizační vlnu
EKG: Elektrická aktivita srdce měřená z povrchu těla

## Slide 60
Elektrokardiografie
Elektrický vektor srdeční vzniká součtem dílčích elektrických vektorů v srdci
Elektrický vektor má v daném čase
Velikost – určená počtem buněk, které mění svoji polaritu v daném směru
Směr - kolmý na depolarizační vlnu
El. vektor je proměnlivý v čase
(tak, jak se šíří depolarizační nebo repolarizační vlna)

## Slide 61
EKG svody
+
–
+
–
El. svod
Záporná elektroda
Kladná elektroda
Kolmý průmět elektrického vektoru na svod
1
2
Svod měří rozdíl el. potenciálů na elektrodách – napětí mezi elektrodami
Napětí snímané na svodu
V = 2 - 1
Depolarizace komor zamrzlá v čase tvoří el. vektor - šipka
.

## Slide 62
Elektrický střed srdce – začátek a konec
Depolarizace komor (QRS)
Repolarizace komor (vlna T)
Depolarizace síní (vlna P)
Elektrický vektor srdeční
Kmit R ve II svodu
Kmit Q ve II svodu
Kmit S ve II svodu
Špička šipky (elektrický vektor) během srdečního cyklu opisuje 3 smyčky
Vektokardiografie – jak vzniká EKG
Depolarizace septa komor
Depolarizace apexu
Depolarizace baze

## Slide 63
Vektokardiografie – jak vzniká EKG
0 mV
II svod
Aktuálně změřené napětí v čase t1 (mV)
–
+
Aktuálně změřené napětí v čase t2 (mV)
Elektrický vektor srdeční v čase t1 a t2

## Slide 64
Vektokardiografie – jak vzniká EKG
Elektrický střed srdce
Depolarizace komor (QRS)
Repolarizace komor (vlna T)
Depolarizace síní (vlna P)
Kmit R ve II svodu
Kmit Q ve II svodu
Kmit S ve II svodu
–
+
II svod
Rolující papír, na který se promítá elektrický vektor
Tak, jak se v průběhu srdečního cyklu pohybuje el. vektor po smyčce, „vrhá kolmý stín“ na svod („pohyblivý papír“). Vykresluje tak křivku EKG, což je záznam napěťových změn na daném svodu. EKG jednoho svodu je kolmý průmět el. vektoru na svod.
Záleží, z jakého úhlu se na srdce díváme (pozici svodu)

## Slide 65
Elektrický střed srdce
Depolarizace komor (QRS)
Repolarizace komor (vlna T)
Depolarizace síní (vlna P)
Kmit R ve II svodu
Kmit Q ve II svodu
Kmit S ve II svodu
–
+
aVL
Záleží, z jakého úhlu se na srdce díváme (pozici svodu)
Kmit R ve svodu aVL
Kmit R

## Slide 66
Elektrický střed srdce
Depolarizace komor (QRS)
Repolarizace komor (vlna T)
Depolarizace síní (vlna P)
Kmit R ve II svodu
Kmit Q ve II svodu
Kmit S ve II svodu
II svod
aVL
EKG ze dvou svodů, které jsou na sebe kolmé - dívají se na srdce z různých, na sebe kolmých, úhlů
–
+
–
+
Co z toho vyplývá? – To, co je ve dvou svodech popsané jako kmit R, je odrazem depolarizace dvou různých míst srdeční svaloviny.
(Aneb jak to dopadá, když lékař popisuje něco, o čem nemá nejmenší ponětí, co to znamená. A lékařská věda má problém opustiti tradice.)
R kmit
R kmit

## Slide 67
EKG – základní, bipolární (Einthovenovy svody)
Elektrokardiogram vzniká promítáním elektrického srdečního vektoru na svod v čase
–
–
–
+
+
+
I
II
III
R
L
F
Bipolární svody: obě elektrody jsou aktivní
Elektrody - Vrcholy trojúhelníku
Pravá ruka
Levá ruka
Levá noha
+ zemnící elektroda na pravé noze

## Slide 68
EKG – základní, bipolární (Einthovenovy svody, trojúhelník)
–
–
–
+
+
+
I
II
III
EKG vzniká promítáním elektrického srdečního vektoru na svod v čase
Elektrický vektor v čase opisuje tři smyčky:
vektokardiogram
P
T
R
Q
S
R
L
F

## Slide 69
EKG – základní (Einthovenovy svody) – to stejné jinak zobrazené

## Slide 70
EKG – základní (Einthovenovy svody)
video

## Slide 71
EKG – základní (Einthovenovy svody, trojúhelník)
–
–
–
+
+
+
I
II
III
R
L
F

## Slide 72
EKG – trocha historie

## Slide 73
EKG - historie

## Slide 74
EKG – Wilsonova svorka
Wilsonova svorka
-
+
+
+
Wilsonova svorka:
Vzniká spojením končetinových elektrod přes odpory
elektricky představuje střed srdce (reálně je vyvedena stranou nebo dopočítána)
Pasivní elektroda (konstantní potenciál)
Pasivní elektroda (neaktivní): konstantní potenciál – vždy záporná vzhledem k aktivní elektrodě
Aktivní elektroda: proměnný potenciál – vždy kladná

## Slide 75
EKG – Wilsonova svorka
Wilsonova svorka
-
+
+
+
Wilsonova svorka:
Vzniká spojením končetinových elektrod přes odpory
elektricky představuje střed srdce (reálně je vyvedena stranou nebo dopočítána)
Pasivní elektroda (konstantní potenciál)
-
Wilsonova svorka
reálně
-
-

## Slide 76
EKG – Wilsonovy svody (unipolární) - zapomněnka!
VL
Wilsonova svorka
-
+
+
+
Wilsonovy svody:
Spojeni Wilsonovy svorky s aktivní končetinovou elektrodou
Aktivní elektrody mají vždy kladný náboj
R
L
F
VR
VF

## Slide 77
EKG – augmentované Golbergerovy svody (unipolární)
Neaktivní elektroda
-
+
+
+
augmentované svody:
Svod aVR vzniká spojením aktivní končetinové elektrody (zde R) s elektrodou vzniklou spojením zbývajících dvou končetinových elektrod (F a L) přes odpory
Aktivní je vždy kladná, neaktivní záporná
R
L
F
aVR
aktivní elektroda

## Slide 78
EKG – augmentované Golbergerovy svody (unipolární)
-
+
R
L
F
aVR
-
+
-
+
aVL
aVF
Umělé, dopočítané elektrody
Reálné elektrody, na těle

## Slide 79
EKG – Wilsonovy a augmentované svody
Augmentované svody mají sice stejný směr, jako Wilsonovy svody („dívají se na srdce ze stejného směru“), ale poskytují zesílený signál
-
+
+
R
L
F
aVR
+
VR

## Slide 80
Končetinové svody – frontální rovina
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OBRÁZEK
+
R
L
F
aVR
aVL
aVF
–
–
+
+
–
I
III
II
I, II, III, aVL, aVR, aVF
+
+
+
–
–
–

## Slide 81
Končetinové svody – frontální rovina
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OBRÁZEK
+
R
L
F
aVR
aVL
aVF
–
–
+
+
–
I
III
II
I, II, III, aVL, aVR, aVF
Za neznalost tohoto obrázku se vyhazuje!
+
+
+
–
–
–

## Slide 82
I
+
-
+
R
L
F
aVR
-
+
-
+
aVL
aVF
–
–
+
+
–
I
III
II
aVF
II
III
aVR
aVL
–
+
–
+
+
+
+
+
–
–
–
–
120°
90°
60°
30°
0°
-30°
Směry končetinových svodů jsou zachované. Jsou pouze přeskládané tak, aby se protínaly ve středu.
EKG svody podle Cabrery

## Slide 83
Elektrická osa srdeční: průměrný směr elektrického vektoru srdečního v průběhu depolarizace komor : QRS komplexu (lze přibližně odhadnout podle velikosti kmitu R)
Elektrická osa srdeční
I
aVF
II
III
aVR
aVL
–
+
–
+
+
+
+
+
–
–
–
–
120°
90°
60°
30°
0°
-30°
P
R
Q
S
T
Srdeční osa fyziologicky směřuje dolu, doleva, dozadu
Rozmezí fyziologické:
Střední typ 0° – 90°
Levý typ -30° - 0°
Pravý typ 90° - 120°
Deviace doprava: > 120 °
(hypetrofie PK, dextrokardie)
Deviace doleva: < -30°
(hypetrofie LK, těhotenství, obezita)

## Slide 84
EKG – pouze jednorozměrný pohled (1 svod) na trojrozměrnou elektrickou aktivitu srdce
Proto potřebujeme více svodů!
Elektrický vektor se pohybuje ve třech rozměrech, mění svoji velikost a směr. Špička vektoru během jednoho srdečního cyklu opíše 3D smyčku. Křivka EKG záleží na směru svodu, na který se vektor promítá.
Vektorkardiografie je dvourozměrný záznam pohybu elektrického vektoru
EKG je jednorozměrný záznam pohybu elektrického vektoru
Končetinové svody se „dívají“ na srdeční elektrickou aktivitu jen ve frontální rovině.
Ale co ostatní roviny?
 hrudní svody

## Slide 85
Spatiokardiografie – záznam pohybu el. vektoru ve 3D
EKG v jednom svodu je jedním úhlem pohledu na 3D elektrickou srdeční aktivitu. Je to kolmý zápis 3D el. aktivity srdce do 1D svodu.
Triviální, ne?

## Slide 86
Pozice svodů
Proto je třeba více svodů – více úhlů pohledu - abychom se mohli podívat na srdeční elektrickou aktivitu komplexně v celé její trojrozměrné kráse.
A na polaritě svodu záleží. Je rozdíl, jestli se na elektrickou aktivitu díváte vzhůru nohama.

## Slide 87
WTF?
Držíte to vzhůru nohama, pane doktore
WTF?
Že by blokáda?
medik
zdravotní sestra
biomedicínský technik
lékař
Na polaritě svodu záleží. Je rozdíl, jestli se na elektrickou aktivitu díváte vzhůru nohama.

## Slide 88
EKG – hrudní svody (unipolární)
Spojení hrudní elektrody (aktivní, kladné) s Wilsonovou svorkou (záporná, neaktivní, elektrická 0 srdce)
6 hrudních svodů – V1,… V6

## Slide 89
V1
V2
V3
V4
V5
V6
–
+
+
+
+
+
+
Hrudní svody
Řez hrudníkem (hlava je před obrazovkou, nohy za obrazovkou)
Wilsonova svorka – el. střed hrudníku (0)
W
El. smyčka v průběhu depolarizace komor v (transverzální rovině)
EKG v hrudních svodech – všimněte si změn QRS od záporného po kladný charakter

## Slide 90
V1
V2
V3
V4
V5
V6
–
+
+
+
+
+
+
V3
0
0
+
-
Zóna přechodu - kladný a záporný kmit v QRS jsou zhruba stejné
Podle zony přechodu se odhaduje el. osa v transverzální rovině (kolmá na svod, kde je zona přechodu, zde V3)

## Slide 91
V1
V2
V3
V4
V5
V6
–
+
+
+
+
+
+
0
+
-
V1
V1
0

## Slide 92
V1
V2
V3
V4
V5
V6
–
+
+
+
+
+
+
0
V6
V6
0
+
-

## Slide 93
EKG – 12 svodové EKG
3 Einthovenovy svody (bipolární) – I, II, III
3 Golgbergerovy augmentované svody (unipolární) – aVL, aVR, aVF
6 hrudních svodů (unipolární)

## Slide 94
Rozměření EKG
72°
el. osa pro depolarizaci síní
el. osa pro repolarizaci komor
el. osa pro depolarizaci komor

## Slide 95: Rozměření EKG
Srdeční akce
Srdeční rytmus
Srdeční frekvence
Vlny, kmity, úseky a intervaly
  P vlna
  PQ interval
  QRS komplex
  ST úsek
  T vlna
  QT interval
Elektrická osa srdeční
P
Q
R
S
T
depolarizace síní
depolarizace komor - QRS
repolarizace komor
Svod II

## Slide 96: Rozměření EKG
Milimetrový papír pomůže v rychlém rozměření
  Podívejte se, jaká je rychlost posunu papíru (zde 25 mm/s)
  Kontrolní otázka: kolik ms je jeden mm?
  Hodí se vědět, i kolik mV je jeden mm
  Samozřejmě, počítač dnes již dokáže vyplivnout výsledky, aniž byste nad tím museli přemýšlet. Ale nikdy bezhlavě nevěřte počítači. Výpočet je závislý na kvalitě signálu. Pokud nedoléhají elektrody, hýbe se vám pacient atd, vzniklé artefakty v signálu snadno počítač zmatou. Ale Vás to zmást nemá 

## Slide 97: 1) Srdečné akce
Pravidelnost vzdáleností mezi QRS komplexy – RR intervaly
Spočítejte rozdíl: RR – průměrné RR (stačí, když si vyberete nejkratší a nejdelší RR v záznamu)
Pravidelná akce: rozdíl < 0,16 s
Nepravidelná akce: rozdíl > 0,16 s
  Obvykle patologická
  Pozor na významnou sinusovou respirační arytmii – tak je naopak velmi fyziologická. Pokud si nejste jistí, poproste pacienta, ať zadrží dech.
Pozn: je-li přítomná jedna extrasystola, ale jinak je akce pravidelná, tak ji za pravidelnou označujeme
RR

## Slide 98: 2) Srdeční rytmus
Srdeční rytmus se určuje podle zdroje akčních potenciálů, které vedou k depolarizaci komor depolarizace komor je klíčová, protože ta určuje srdeční výdej
Sinusový rytmus
  Vzruch začíná v sinoatriální uzlu
  Na EKG: přítomná vlna P (depolarizace síní), která předchází QRS
Junkční rytmus
  Vzruch vzniká atriovenrikulárním uzlu nebo Hisově svazku, frekvence obvykle 40 – 60 bpm
  Před QRS není přítomná plna P, QRS má normální tvar (je úzký)
  Srdeční frekvence je nízká
  Depolarizace síní se může na EKG projevit, pokud se vzruch z komor převede na síně - vlna je po QRS a má opačnou polaritu, protože probíhá opačným směrem (takže např ve svodu II bude dolů)
Terciální rytmus
  Vzruch vzniká v dalších částech převodního systému, frekvence 30-40 bpm
  QRS má divný tvar, je širší, protože se v komorách šíří nestandardním směrem

## Slide 99: 2) Srdeční rytmus
Srdeční rytmus se určuje podle zdroje akčních potenciálů, které vedou k depolarizaci komor
Sinusový rytmus – před každým QRS je přítomna vlna P – vzruch začíná v SA uzlu, ne na něj navázaná depolarizace komor
Junkční rytmus – nejsou přítomné normální vlny P před QRS – vzruch začíná v AV uzlu nebo Hisově svazku, nízká srdeční frekvence, ale normální QRS (v komoře se vzruch šíří normálně)
Terciální (komorový) rytmus – nejsou přítomné vlny normální P vázané na QRS, vzruch začíná někde v komorách – deformované QRS, hodně nízká srdeční frekvence, například AV blok III. stupně
AV blok III. stupně – komory si jedou terciální rytmus, síně si jednou svůj rychlejší rytmus určený SA uzlem, který se ale nepřevádí do komor
P – depolarizace síní
repolarizace síní
zpětná depolarizace síní
nebo

## Slide 100: 3) Srdeční frekvence
Frekvence stahu komor (protože ta určuje srdeční výdej) na EKG – frekvence depolarizací komor
HR (heart rate) = 1 / RR (jednotky bpm: beat per minute)
Fyziologická: 60 – 90 bpm v klidu maximální fyziologická cca 220-věk (pokud máte 250, něco je asi zle)
Tachykardie: > 90 bpm v klidu
  Může být sinusová (vyšší aktivita sympatiku, léky, …)
  Tachyarytmie: rytmus není sinusový
  Pokud je > cca 200 u pacienta, rytmus s největší pravděpodobností sinusový nebude (záleží na kontextu)
Bradykardie: < 60 bpm
  Může být sinusová (vyšší aktivita parasympatiku, sportovní bradykardie - fyziologická)
  Pokud je < 50 bpm, rytmus pravděpodobně sinusový nebude (junkční, komorový)

## Slide 101
4) Vlny, kmity, úseky, intervaly
EKG (II svod):
P: depolarizace síní
Úsek PQ: síně jsou depolarizované, komory se ještě nezačaly depolarizovat
Q: první negativní kmit QRS komplexu (depolarizace komorového septa)
R: první pozitivní kmit QRS komplexu (depolarizace srdečního hrotu)
S: negativní kmit následující po R (depolarizace bazální části levé kmory)
Úsek ST: komory jsou depolarizované a ještě se nezačaly repolarizovat
P: repolarizace komor
Delší úseky závisí na délce RR intervalu, pro porovnání třeba normalizovat (Bazetova formule)
Bazettova rovnice:

## Slide 102
Název | Umístění a popis | Fyziologické pozadí | Norma
Vlna P | První kulovitá vlna (Negativní i pozitivní) | Depolarizace síní | 80 ms
Interval PQ (PR) | Interval od počátku vlny P po počátek kmitu Q (nebo i R pokud není přítomna Q ) | Doba od aktivace SA uzlu po aktivaci Purkyňových vláken | 120-200 ms
Úsek PQ (PR) | Konec vlny P do začátku Q (nebo R nebo pokud není Q kmit přítomen) | Kompletní depolarizace síní, převod z AV uzlu na komory | 50-120 ms
Kmit Q | První odklon od osy dolů | Depolarizaci septa a papilárních svalů. | -
Komplex QRS | Začátek kmitu R ,kmit R až konec kmitu S | Depolarizaci komor | 80-100ms
Kmit R | Výchylka směrem nahoru bez ohledu nato, zda jí předchází či nepředchází kmit Q | Depolarizace komor | -
Kmit S | Odklon od izolinie směrem dolů, následující vlnu R, nezávisle na tom, zda ji předchází nebo nepředchází vlna Q. | Šíření vzruchu na komory | -
Úsek ST | Interval izoelektrické linie mezi koncem QRS komplexu a začátkem vlny T | Kompletní depolarizace komor | 80-120 ms
Interval QT | Začíná kmitem Q ( nebo R pokud Q není přítomno) a končí koncem vlny T | Elektrická systola | < 420ms
Vlna T | Druhá kulovitá vlna (negativní i pozitivní) | Repolarizace komor | 160 ms

## Slide 103: 4) Vlny, kmity
Vlna P:
Je přítomná?
Je pozitivní/negativní (nahoru/dolu), jednovrcholová/vícevrcholová, silná(>0,25mV)/normální/slabá?
QRS:
  Q: první negativní kmit
  R: první pozitivní kmit
  S: negativní kmit, kterému předchází pozitivní kmit
Malý kmit (pod 0,5 mV) je malým písmenem
Velký kmit je velkým písmenem
Druhý takový kmit je s čárkou (‘)
Vlna T:
Je pozitivní/negativní/bipolární?
Má stejnou polaritu jako nejsilnější výchylka QRS?
  Ano: konkordantní (ok), Ne: dyskordantní (patologie)
Bipolární T:
  Preterminálně negativní (-/+)
  Terminálně negativní (+/-)
P
Q
R
S
T
depolarizace síní
depolarizace komor - QRS
repolarizace komor
Svod II
RS
Například:
qRs
rSr‘

## Slide 104
Svod II a aVR – proč?
I
aVF
II
III
aVR
aVL
–
+
–
+
+
+
+
+
–
–
–
–
120°
90°
60°
30°
0°
-30°
Všimněte si vzhledu EKG ve svodu II a aVR. Oba svody se dívají na elektrickou srdeční aktivitu z podobného úhlu (odchylka jen 30°), ale aVR má opačnou polaritu (dívá se na srdce vzhůru nohama v porovnání s II).
Proto jsou svody II a aVR podobné, jen vůči sobě zrcadlově obrácené.
aVR má obvykle negativní T a P
Díky jinému vzhledu má QRS v aVR a II svodu různý zápis. Čili, stejný elektrický děj v srdci má různý zápis jen díky tomu, že si kdysi elktrokardiologové řekli, že se jim líbí takováhle polarita svodů (a nebo způsob zápisu).
qRs
rSr‘

## Slide 105: 5) Elektrická osa srdeční
Elektrická osa srdeční: průměrný směr elektrického vektoru srdečního v průběhu depolarizace komor : QRS komplexu (lze určit i pro depolarizaci síní: P, nebo repolarizaci komor: T, ale v praktiku budeme řešit jen depolarizaci komor)
I
aVF
II
III
aVR
aVL
–
+
–
+
+
+
+
+
–
–
–
–
120°
90°
60°
30°
0°
-30°
Srdeční osa fyziologicky směřuje dolu, doleva, dozadu – odkazuje na reálné uložení srdce v hrudníku
Zde řešíme pouze frontální rovinu (končetinové svody)
Osu k sobě „táhne“ největší hmota depolarizující se svaloviny, tedy hlavně LH. Jakékoliv hypertrofie osu odklání k sobě.
Rozmezí fyziologické:
Střední typ 0° – 90°
Levý typ -30° - 0°
Pravý typ 90° - 120°
Rozmezí nefyziologické:
Deviace doprava: > 120 ° (např. hypetrofie PK, dextrokardie)
Deviace doleva: < -30° (např. hypetrofie LK, těhotenství, obezita)
El. osa srdeční
vektokardiogram
osa je změněna i při blokádě Tawar. ramenek nebo po IM, chybí el. aktivita části komor

## Slide 106
5) Elektrická osa srdeční – jak na ni?

## Slide 107
Určení elektrické osy srdeční
(frontální rovina, pro depolarizaci komor)
Q = -1
R = 6
S = 0
QRS = 5
Q = -1
R = 17
S = -1
QRS = 15
Q = 0
R = 10
S = -1
QRS = 9
Q = 1
R = -11
S = 0
QRS = -10
Q = 0
R = -3
S = 0
QRS = -3
Q = -1
R = 13
S = -1
QRS = 11
qR
qRs
qRs
rSr‘
qr‘
qRs
Zápis QRS
součet výchylek QRS
výchylky QRS
Pro zjednodušení výpočtu výchylek je Q první kmit, R druhý kmit a S třetí kmit

## Slide 108
0°
30°
60°
90°
-30°
120°
I
II
III
–
+
–
–
+
+
0
0
0
15
9
5
Určení elektrické osy srdeční – postup z praktik
Elektrická osa srdeční pro depolarizaci komor ve frontální rovině je 70°

## Slide 109
Určení elektrické osy srdeční – jiný postup
I
aVR
II
aVF
aVL
III
0°
30°
60°
-30°
120°
90°
–
–
–
–
–
+
+
+
+
+
+
-3
9
11
15
-10
5
–
Součty QRS
Exaktní matematická metoda Kouknu a Vidím
Podívejte se, který svod má nejvýraznější kmity R – ten bude za sebou „táhnout“ osu

## Slide 110
Q = -1
R = 6
S = 0
QRS = 5
Q = -1
R = 17
S = -1
QRS = 15
Q = 0
R = 10
S = -1
QRS = 9
Q = 1
R = -11
S = 0
QRS = -10
Q = 0
R = -3
S = 0
QRS = -3
Q = -1
R = 13
S = -1
QRS = 11
součet QRS
výchylky QRS
Najděte svod s největším a nejmenším součtem výchylek (jen tak od oka) – tyto svody budou na sebe kolmé. Úhel svodu s největším součtem QRS bude určovat přibližně el. osu srdeční. Nebude to dokonale přesné, ale to v praxi ani není potřeba.
I
aVR
II
aVF
aVL
III
0°
30°
60°
-30°
120°
90°
–
–
–
–
–
+
+
+
+
+
+
–
El. osa srdeční o něco víc než 60° (protože QRS aVL je lehce záporné)

## Slide 111
Určení elektrické osy srdeční – jak to dopadlo podle počítače?
72°
el. osa pro depolarizaci síní
el. osa pro repolarizaci komor
el. osa pro depolarizaci komor

## Slide 112
Arytmie
heart

## Slide 113
Arytmie
porucha vzniku a/nebo šíření vzruchu v srdci
Extrasystoly
Supraventrikulární – ektopický vzruch vzniká v síni nebo v převodním systému AV,
QRS komplex extrasystoly má normální tvar (vzruch se komorou šíří normálně),
vlna P nemá normální tvar (může být záporná či zakrytá QRS),
může být s postextrasystolickou pauzou (pokus se vzruch šíří zpětně síněmi a vybije SA)
Ventrikulární – ektopický vzruch vzniká v komoře
QRS komplex nemá normální tvar (obludy) – vzruch se komorou šíří nestandardně
při pomalé srdeční frekvenci je bez kompenzační pauzy (extrasystola je vmezeřená mezi normální QRS)
pokud další vzruch pocházející z SA uzlu přijde v čase, kdy je komora ještě refrakterní, obsahuje kompenzační pauzu
Pro zajímavost, netřeba ke zkoušce

## Slide 114
Arytmie – flutter a fibrilace síní
Síňová fibrilace – chybí P, taky „zubatá“ izolinie, ale ruby jsou slabé a nepravidelné, RR nepravidelné (vzruch se převádí na komory náhodně), frekvence 80 – 180 bpm
Flutter síní – vzruch se točí v síních dokola (reentry, krouživý vzruch) – na EKG jsou pravidelné „zuby“ (vždy stejný počet na RR interval), tachykardie, pravidelné RR, chybí P - např. 3 zuby na RR: 3 kolečka vzruchu kolem síní – první dvě kolečka se nepřevedou na komory (komory jsou ještě refrakterní), třetí se převede depolarizuje komory (QRS)
fibrilace
normal
Pro zajímavost, netřeba ke zkoušce
Flutter a fibrilace síní - nejsou život ohrožující (komory se chrání svou refrakteritou), ale vyčerpávají srdce a nedovolí jeho regulaci. Řeší se kardioverzí.

## Slide 115
Arytmie - flutter a fibrilace komor
Komorová tachykardie, flutter – žádné QRS, divný tvar (vlnobytí), vysoká frekvence, často pravidelnost (křivé sinusovky), často je podstatou reentry, náhlý začátek/konec
Komorová fibrilace – srdce nefunguje jako pumpa, poškození mozku po 3 – 5 minutách fibrilace, bez včasné defibrilace přechází v asystolii (kardiomyocyty jsou neprokrvené, vyčerpané)
Fibrilace: nesynchronizovaná aktivita kardiomyocytů
https://www.youtube.com/watch?v=lU3NHrjw-lA&ab_channel=NerdDoctor
Asystolie – není přítomná elektrická aktivita, nedá se řešit defibrilací
(adrenalin, mačkej a doufej)
Pro zajímavost, netřeba ke zkoušce
Torsades de pointes – „torzády“
Čím vyšší frekvence, tím hůř se plní komory, srdce dost nepumpuje, klesá krevní tlak. Bezpulzové komorové tachykardie se defibrilují. Můžou přejít ve fibrilaci.

## Slide 116
EKG pro sestry: https://www.wikiskripta.eu/w/Stru%C4%8Dn%C3%BD_p%C5%99ehled_arytmi%C3%AD/S%C5%A0_(sestra)

## Slide 117
Atrioventrikulární blok
AV blok I. stupně (prodloužení převodu vzruchu ze síně na komory, prodloužený PQ int.)
(některé vzruchy se nepřevedou: výskyt P, po kterých nenásleduje QRS)
AV blok II. stupně
AV blok III. stupně
Kompletní blokáda převodu vzruchů ze síní na komory, P a QRS se objevují nesynchronizovaně
P
P
P
P
P
P
AV blok II. stupně
Pro zajímavost, netřeba ke zkoušce

## Slide 119
Home office

## Slide 120
Následná depolarizace - vznik AP v relativní refrakterní fázi (konec vlny T) – patologické – riziko odpálení arytmií (netřeba znát ke zkoušce z fyziologie)
Například když blesk udeří na konci vlny T

## Slide 121
Ischemie srdce
A
B
C
D
E
Deprese ST
elevace ST (Pardeho vlna)
Patologické Q
Transmurální infarkt
Negativní T (obrácený směr repolarizace)
Elevace ST – některé části tkáně se depolarizují se zpožděním
Patologické Q

## Slide 122
STEMI (ST Elevation Myocardial Infarction)
https://www.techmed.sk/q-kmit-a-infarkt/

## Slide 123
Hyperkalemie (a acidoza)
Zkracování AP, zvyšování klidového potenciálu
Zkracování QT,
špičaté vysoké T, rozšířené QRS
Hyperkalemie – zástava srdce v diastole (klidový membránový potenciál stoupne tak, že se deaktivují Na+ kanály)

## Slide 124
Trest smrti injekcí v USA - podání chloridu draselného
Zástava srdce

## Slide 125
Hypokalemie (a alkaloza)
-Extracelulární alkalóza vede k vylučování H+ z buňky a vstup Na+ do buňky (Na/H výměník). Na+ je z buňky čerpáno za K+ (Na+/k+ ATPáza). Čerpání K+ do buňky vede k extracelulární hypokalemii.
-Nedostatek K+ podporuje sekreci H+ v distálním tubulu. Vzniká alkalóza.
-Hypoglykémie nebo nedostatek inzulinu buňky ztrácení K+ - hyperkalemie

## Slide 126
Hyperkalcemie – zkrácení QT, zkrácení AP (zrychlená aktivace repolarizačních K kanálů), zvýšená citlivost na digitalis (digitalis zvyšuje intracelulární Ca)
- Zástava srdce v systole
Hypokalcemie – prodloužení QT (ST), prodloužení AP (zpomalená aktivace repolarizačních K kanálů)

## Slide 128
Srdcová královna pozná, kdo se neučil

## Slide 130
Koťátka na konec