## Slide 1: Uživatel počítačové sítě
Daniel Klimeš, Jan Krejčí, Roman Šmíd

## Slide 2: Organizace kurzu
Podmínky zápočtu
    Registrace v is.muni.cz
    Seznámení s obsahem jednotlivých dílčích prezentací
    Zvládnutí elektronického testu

## Slide 3: Osnova
Pojmy, termíny
Připojení k počítačové síti
  Možnosti připojení, co je zapotřebí, srovnání
Síťové služby
  DHCP, DNS, HTTP, Email, vzdálený přístup
Bezpečnost na síti
  Hesla, viry, firewall, email, spyware, phishing
Šifrování, elektronický podpis, elektronická identita a její prokazování
Český E-government
Elektronické zdravotnictví ČR
  Pro DPS studium
Notes: 3

## Slide 4: Data a jejich objem
Jak vyjádřit informaci?
1 bit (b) - základní informační jednotka 1/0
1 Byte (B) – 8 bitů, celé číslo od 0 do 255,
  1 textový znak (ASCII), např. "A" = 65
1 Kb = 1024 bitů
1 KB = 1024 Bytů
1 MB,1 GB, 1 TB

## Slide 5: Počítačová síť
Propojení dvou a více počítačů/síťových zařízení
Součástí sítě jsou síťové prvky
  Počítač (zařízení) se síťovou kartou, modemem, wifi adaptér
  Tablety, smartphony
  Chytrá zařízení
  Kabeláž (metalická, optická)
  Rozbočovače, směrovače a přepínače, wifiroutery, antény
  Zařízení poskytující síťové služby, síťové tiskárny…
Kvalitu sítě, respektive konkrétní cesty v síti, lze hodnotit podle
  Propustnosti (rychlosti) sítě - (K/M/G) bity za sekundu (b/s)
  Rychlosti odezvy (milisekundy) – program ping

## Slide 6: Propojení lokálních sítí
Routery / směrovače
Internet
Intranet
Switch

## Slide 7: Identifikace PC v síti
Identifikace síťové karty
    Celosvětově „jedinečná“ MAC adresa (fyzická adresa)
    00-0A-E4-C0-36-81
IP adresa (obdoba IČO nebo telefonu)
    Celosvětově „jedinečné“
    147.251.147.76
Internetové jméno (obdoba pošt. adresy) - URL
    Celosvětově jedinečné
    www.iba.muni.cz

## Slide 8: IP adresa
IPv4 x IPv6
IPv4: 32b = 232 IP adres => cca 4 * 109 adres
IPv6: postupně zaváděna 128b => 3,4 * 1038 adres
Stejný počítač
přenesený do jiné sítě
má zpravidla jinou IP adresu!

## Slide 9: IP adresa
Pevná x dynamická IP adresa
Veřejná x neveřejná IP adresa
  Neveřejná IP není celosvětově unikátní – pouze v rámci lokální podsítě
  Neveřejné adresy nemívají přiřazené internetové jméno
  Dynamická + neveřejná IP – typický konzument služeb
  Pevná + veřejná IP – typický poskytovatel služeb
  http://www.ip-adress.com/
  cmd - ipconfig

## Slide 10: Neveřejné IP adresy 192.168.*.*
WIFI-router
Internet
Modem
1 veřejná IP
147.251.26.1
+
1 neveřejná IP
192.168.1.1
Neveřejná IP
192.168.1.2
Neveřejná IP
192.168.1.3
Neveřejná IP
192.168.1.4

## Slide 11: Fyzické připojení PC do sítě
Kabelová televize, pevné optické sítě
    Modem, metalická síť x optická síť
Telefonní linka
    ADSL modem
Mobilní připojení
    Modem nebo mobilní telefon
Bezdrátové připojení – WIFI
    Speciální zařízení/karta, anténa

## Slide 12: Kabelová televize
V místech dostupnosti kabelové televize
Rychlost až 600 (1000) Mb/s
Metalické x optické připojení
    Metalické má výrazně horší upload
Speciální modem
UPC - > Vodafone
http://www.netbox.cz
https://www.nej.cz
http://rychlost.cz/pripojeni-internetu/kabelova-tv/

## Slide 13: Rychlost připojení v pevných optických sítích
Prosinec 2021
zdroj: www.dsl.cz
Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna
Centrio | 36,25 | 5 % | 5 %
Cesnet | 49,33 | 47 % | -2 %
Kabel1 | 39,89 | -5 % | 56 %
Netbox.cz | 44,45 | 12 % | 13 %
T-Systems | 18,06 | -62 % | -49 %
TETAnet | 37,51 | 0 % | -9 %
Celkem | 42,74 | 12 % | 11 %
Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna
Centrio | 52,54 | 12 % | 18 %
Cesnet | 37,80 | -4 % | -19 %
Kabel1 | 47,35 | 17 % | 28 %
Netbox.cz | 50,16 | 10 % | 15 %
T-Systems | 21,06 | -57 % | 0 %
TETAnet | 28,10 | -31 % | -14 %
Celkem | 45,40 | 2 % | 7 %
Říjen 2023

## Slide 14: Telefonní linka
ADSL ( až 16 Mb/s)
VDSL (teroreticky až 100 Mb/s)
  Nabízeno do 1,3 km od ústředny
Každý typ vyžaduje specifický modem

## Slide 15: xDSL připojení - rychlost
zdroj: www.dsl.cz
Prosinec 2021
Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna
AVONET | 25,97 | -2 % | 34 %
GTS | 27,08 | -2 % | 19 %
O2 Czech Republic, a.s. | 27,31 | -2 % | 17 %
T-Mobile | 24,16 | 2 % | 9 %
Vodafone | 22,46 | -19 % | -9 %
Český Bezdrát | 31,07 | 6 % | 8 %
Celkem | 26,49 | -1 % | 15 %
Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna
AVONET | 26,41 | 13 % | 4 %
GTS | 29,62 | -4 % | 3 %
O2 Czech Republic, a.s. | 29,10 | -7 % | -1 %
T-Mobile | 26,08 | -2 % | 6 %
Vodafone | 25,71 | 8 % | 9 %
Český Bezdrát | 33,78 | 28 % | 29 %
Celkem | 28,46 | -5 % | 1 %
Říjen 2023

## Slide 16: WiFi-připojení
Outdoor/indoor
Komerční/komunitní sítě
Rychlost až 300 Mb/s
Speciální cenově dostupné vybavení
Riziko rušení, odposlouchávání, neoprávněného připojení
Přístupový bod /Access point/ hot spot
http://www.internetprovsechny.cz/wifi/
https://it.muni.cz/sluzby/wifi
  Eduroam

## Slide 17: Wi-Fi připojení - rychlost
zdroj: www.dsl.cz
V rozmezí 5 – 30 Mb/s
Průměr kolem 25 Mb/s

## Slide 18: Mobilní připojení
GPRS ( až 128 kb/s)
2G - EDGE ( až 512 kb/s)
3G - UMTS/HSDPA (1024 kb/s a více) – konec v roce 2021
4G - LTE (80 Mb/s a více)
  Větší pokrytí než 3G
  Novější smartphony a modemy
5G sítě (až Gb/s)
  ve výstavbě

## Slide 19: Mobilní připojení - rychlost
zdroj: www.dsl.cz
Prosinec 2021
Technologie | Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna
LTE | O2 | 48,12 | 6 % | 40 %
LTE | T-Mobile | 53,07 | 1 % | 17 %
LTE | Vodafone | 39,68 | -18 % | -26 %
3G | O2 | 4,62 | -37 % | -36 %
3G | T-Mobile | 5,50 | 25 % | -17 %
2G | O2 | 0,12 | 1 092 % | 19 %
2G | T-Mobile | 0,09 | -31 % | -18 %
2G | Vodafone | 0,09 | 374 % | 35 %
Technologie | Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna
LTE | O2 | 51,38 | 38 % | 18 %
LTE | T-Mobile | 55,55 | -7 % | 15 %
LTE | Vodafone | 41,71 | 5 % | 18 %
2G | O2 | 0,05 | 3 % | -53 %
2G | T-Mobile | 0,12 | 70 % | 48 %
2G | Vodafone | 0,05 | 79 % | 7 %
Říjen 2023

## Slide 20: Rychlost připojení přes GSM
Mnoho termínů a zkratek – GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, HSPA+, HSDPA, HSUPA, WCDMA, 3G, 4G, LTE….
Zdroj: tasel.wordpress.com

## Slide 21: Pokrytí LTE, 5G
  Stránky poskytovatelů nebo
  https://digi.ctu.cz/pokryti/
    Pro všechny operátory
5G sítě - teoreticky 1–10 Gb/s
  leden 2022
    T-Mobile zveřejňuje informaci, že signálem 5G pokrývá 25 % populace.
    O2 počty zákazníků neříká, ale zmiňuje, že 5G signál chytneme v 60 krajských a okresních městech. Jeho ambicí je pokrýt celou ČR do konce roku 2023.
    Vodafone hovoří o dostupnosti svého 5G signálu až pro 60 % populace.

## Slide 22: 5G Listopad 2023

## Slide 23: Výběr připojení k internetu
Způsob použití – pevné PC x notebook
Dostupnost v daných lokalitách, pokrytí
Rychlost, většinou v Mb/s
  symetrické x asymetrické (download, upload)
  (např.: 20/2 Mb/s)
  Skutečnou rychlost ověřit v praxi
Fair user policy (FUP) – omezení rychlosti po přenesení určitého množství dat
Aktuální rychlost mezi dvěma počítači lze orientačně změřit pomocí speedmetrů
Např.: http://nastroje.lupa.cz/mereni-rychlosti/, www.dsl.cz, www.netmetr.cz
Od 1.1.2021 vstoupilo v platnost novelizované všeobecné oprávnění VO-S/1/08.2020–9 ČTÚ
- povinnost poskytovatelů uvádět kromě maximální i realistickou běžnou rychlost