## Slide 1: Chemiluminiscence, fluorescence
Miroslava Beňovská

## Slide 2: Druhy luminiscence Luminiscence vzniká po dodání energie v různé podobě
Fotoluminiscence – luminiscence je vyvolána elektromagnetickým zářením (zářivky) - do této kategorie patří fluorescence a fosforescence
Chemiluminiscence – luminiscence je vyvolána chemickou reakcíí (sem patří také bioluminiscence, kdy je emise světelného záření vytvořena živými organizmy – světlušky, medúzy)
Elektroluminiscence – luminiscence je vyvolána elektrickým polem (reklamní panely, nouzové osvětlení)
Katodoluminiscence – luminiscence je vyvolána dopadajícími elektrony (stínítko televizní obrazovky).
Termoluminiscence – luminiscence je vyvolána vzrůstem teploty po předchozím dodání energie
Radioluminiscence – luminiscence je vyvolána působením radioaktivního záření
Triboluminiscence – luminiscence je vyvolána působením tlaku (při deformaci tělesa)
Sonoluminiscence - vyvolána dopadem ultrazvuku

## Slide 3: Fotoluminiscence
Podle délky trvání  fluorescence
 fosforescence
Dochází k ní vlivem absorpce energie dopadajícího světelného záření
Pokud po odstranění zdroje ozařování rychle vymizí  fluorescence
Pokud přetrvává (doznívá) i po odstranění zdroje ozařování  fosforescence

## Slide 4: Fotoluminiscence
X + hv ----  X* + hν´
X a X* je základní a excitovaný stav molekuly
hν a hν´ dopadající a emitovaná světelná energie
Emitovaná energie záření je nižší než energie dopadajícího (primárního) záření
Emitované (sekundární) záření má nižší frekvenci a delší vlnovou délku než světelné záření primární
Rozdíl mezi vlnovou délkou excitačního a emitujícího záření - Stokesův posun

## Slide 5: Fluorescence
Přechod mezi tzv. povolenými stavy atomu
K vyzáření fotonů dojde již za pár nanosekund (krátkodobé světélkování - 10-8 až 10-5 s).
Představuje sekundární záření po absorpci elektromagnetického záření

## Slide 6: Absorpční a fluorescenční spektrum
Posunuto k delším vlnovým délkám než původní
absorpční spektrum (Stokesův posun)
Zaujímá zrcadlovou pozici

## Slide 7: Fluorimetr
Zdroj světelného záření (xenonová nebo xenonová-rtuťová oblouková výbojka)
Monochromátor pro výběr excitačního záření
Kyveta (křemenné)/vzorek
Monochromátor pro sekundární (emisní) záření
Detektor (fotonásobič)
☼
Mexctt
Vzorek
Memis
D

## Slide 8: Fosforescence
Přechod tzv. zakázaný.
Při fosforescenci se fotony vyzáří, ale trvá to až několik minut (dlouhodobé světélkování 10-2s až několik dní)
Nemá v klinické laboratoři praktické využití

## Slide 9: Chemiluminiscence
Je luminiscence vyvolaná energií chemické reakce
Vzniká vyzářením fotonu z molekuly luminoforu po jeho chemické oxidaci působením oxidantů (H2O2, O2,…)
Dochází k produkci světelného záření exitovanými molekulami v průběhu chemické reakce
Chemiluminiscence v živých organismech - bioluminiscence
A + B  X*  P + hν
A a B jsou reaktanty, X* je excitovaný meziprodukt, P je produkt v základním stavu a hν je energie emitovaného světelného záření

## Slide 10: Luminometr
Skládá se z měrné komůrky a detektoru (fotonásobiče)
Měrná komůrka (cela) se vzorkem a ostatními reaktanty obsahuje systém zrcadel – soustřeďují světelné záření na detektor
Vznik záblesků světla - fotony
Počet fotonů zachycuje citlivý fotonásobič

## Slide 11: Fluorofory, luminofory
Fluoreskující látky obsahují konjugované dvojné vazby
Spontánně fluoreskuje málo biologických molekul - tryptofan a porfyriny
Luminofory produkují záření při chemických reakcích
V imunoanalýze jsou fluorofory a luminofory navázány jako značka na protilátky či antigeny nebo tvoří substrát, eventuelně vznikají až po jeho rozštěpení

## Slide 12: Fluorofory, luminofory
Příklady:
Akridin a jeho estery
Adamantyl dioxetan
Methylumbelliferon (MU)
Cheláty platinových kovů (ruténium)
Cheláty lanthanidů (europium)
Luminol, isoluminol
Fluorescein