## Slide 1: Mgr. Petra Bielczyková
Parodontologické nástroje

## Slide 2
Každý nástroj je vyrobený na specifické použití v dutině ústní.
Parodontologické nástroje se rozdělují se podle účelu, na který jsou určené.
Základní dělení podle použití -vyšetřovací, odstraňující nánosy, chirurgické apod.

## Slide 3: Nástroje na vyšetření parodontu a chrupu
Sonda
Stomatologické zrcátko
sonda hmatová (vyšetřovací)
Sonda parodontologická
Sonda furkační (Nabersova)
Pinzeta stomatologická

## Slide 4: Použití ústního zrcátka
Odtažení měkkých tkání
Nepřímý pohled
Nepřímé osvětlení
Prosvícení

## Slide 5: Parodontální sonda
Odlišují se šířkou ručky, materiálem, pracovní částí, kalibrováním.
Pracovní část je ukončená kuličkou, nebo má tupý konec.
Na pracovní části je milimetrové značení – kalibrování cca do 12 mm.
Nejčastěji používaná
je WHO sonda.
Práce - BEZ TLAKU.

## Slide 6: Parodontální sonda
Různé typy parodontálních sond

## Slide 7: Parodontální sonda
Parodontální sondu používáme k vyšetření:
Parodontálních indexů
Subgingiválního plaku a zubního kamene
Nerovnosti na povrchu kořene
Aktivitu parodontálních kapes
Vyšetření furkací
Měříme:
Hloubku parodontálních kapes
Gingivální recesy
Šířku připojené gingivy
Horizontální měření furkací
Úroveň dentogingiválního spojení

## Slide 8: Recesus měření

## Slide 9: Nabersova sonda
Furkační sonda na vyšetření a měření furkací – rozvětvení kořenů
Použití:
vyšetření a lokalizace rozvětvení kořenů
na premolárech a molárech
Vyšetření hloubky rozvětvení kořenů
Měření hloubky rozvětvení kořenů
Pracovní část furkační sondy je oblá
s tupým koncem nebo s kuličkou.
Pracovní část je hladká na vyšetření
furkací, nebo kalibrovaná na měření
furkace v milimetrech.

## Slide 10: Sonda
Hmatová, nebo taktilní sonda – citlivá sonda používáme ji na vyšetření:
Převislých výplní, zubního kazu
Supra i subgingiválního kamene
Vyšetření všech nerovností
Hmatové sondy jsou tenké, pružné, mají tenký ostrý hrot.
Používají se lehce, bez tlaku
Sondy vyšetřovací... ..

## Slide 11: Pinzeta
Stomatologická
Pomocný nástroj k podávání gázy, vatových válečků a dalších materiálů, které jsou potřeba během ošetření.
Pinzeta má široké využití a je nedílnou součástí základního vybavení ordinace dentální hygienistky

## Slide 12: Nástroje na ošetření parodontu
Nástroje na odstranění naddásňových nánosů-supragingivální scaling.
Nástroj – škrabka , scaler

## Slide 13: Škrabka, scaler
Oblá
Rovná
Dlátkovitá
Lomená – hoe scaler
Pilníkovitá – file scaler
Jiné..
pracovní část -čepel škrabky má tvar rovnoběžného trojúhelníku.
Skládá se ze dvou bočních a jedné přední plochy.
Boční plochy jsou pracovní -ostré, řezné a jsou v jedné rovině.
Nejsou rovnoběžné a spojují se v jednom bodě – hrot škrabky.
Lze použít max. 2 mm pod okraj dásně.
Úhel mezi boční a přední plochou v řezné hraně je 70° - 80°
Při OZK se mezi přední plochou a stěnou zubu tvoří úhel 45°- 90°

## Slide 14
Drápek Srpek

## Slide 15: Typy škrabek
Škrabka s rovným dříkem a jednou řeznou hranou – je s dříkem spojená v pravém úhlu-Jacqettova -používá se ve frontálním úseku chrupu. Distálně se používá škrabka s 2x lomeným dříkem. Pracovní úhel je vždy 60°-80°.
Mezizubní prostory zadních zubů – M23(Deppeler), škrabka 204s (Hu-Friedy)

## Slide 17: Škrabka, scaler
Kontraindikace
Povrchy korunky zubů, nad cementosklovinnou hranicí
Maximálně 2 mm pod okraj dásně
Nesmíme používat subgingiválně
Nesprávná adaptace škrabky

## Slide 18: Škrabka, scaler
Shrnutí
Škrabka je určená na supragingivální scaling
Má dvě řezné hrany probíhající v jedné rovině a ostrý hrot

## Slide 19: Dlátko
Použití je už méně časté. Nahradily jej ultrazvukové přístroje
Nevzniká bakteriální aerosol
Je to jediný nástroj, kterým se nepracuje tlakem a tahem, ale úderem.
Odstraňujeme velké nánosy na dolních frontálních zubech s mezerami.
Řezná hrana dlátka se přiloží ke sklovině. Pohyb je vedený horizontálně směrem do mezizubí.
Je to jednostranný, nebo oboustranný nástroj s mírně ohnutým dříkem.
Řezná hrana je rovná, pracovní část je prodloužená.
Řezná hrana tvoří k pracovní části úhel 45°

## Slide 20: Motyčková škrabka
Používá se na odstraňování velkých nánosů supra i subgingiválního kamene především na vestibulárních a orálních plochách zubů. V mezizubí u zubů s mezerami.
Pracovní část má rovnou řeznou hranu.
Dřík je rovný, nebo ohnutý. Úhel hrany je 45°
Goldman -Fox – řezná hrana má téměř pravý úhel.
Orban – úhel mezi dříkem a řeznou hranou je 140° - použití subgingiválně i na plochách, kde je problém pracovat s kyretou.
Quentin – motyčka s vyklenutou řeznou hranou

## Slide 21: Motyčka - indikace
U pacientů, které ohrožuje infekce ze spreje, který vzniká při použití ultrazvuku
Při obrovských nánosech, kde šetří čas
Na jemnou depuraci a dokončení čištění.
Subgingivální hrubá depurace do hloubky
2 mm subgingiválně. Nástroj: Gpldman-Fox
Jemná subgingivální depurace – čištění kořene a furkací na prochách těžko přístupných kyretami. Nástroje: Orbanova motyčka, furkační kyrety podle Quetina s konvexní řeznou hranou.

## Slide 22: Pilníček
Pilníček má 5 až 10 řezných hran a záda pilníčku mají oválný tvar.
Pilníček je tvarovaný tak, aby mohl být použit na všechny zubní plochy.
Je vhodný na odstraňování hrubých subgingiválních nánosů a důkladně odstraní hrubou vrstvu zubního kamene.
Podle tvaru je buď vestibulo-orální a mezio-distální.
Zubní kámen se po aplikaci pilníčku rozdrtí. Dále může být použit na vyhlazení části kořene, které jsou těžko dostupné pro kyrety, v takovémto případě se používají velmi jemné pilníčky.

## Slide 23: Klinické použití pilníčku
Subgingivální scaling
Hrubá depurace – cílené rozdrcení zubního kamene s následným dočištěním kyretou.
Násroje: Orban FO 10/11, FO 12/13
Jemná depurace – na vyhlazení částí kořene, které jsou těžko dostupné pro kyretu. Použýívají se velmi jemné pilníčky.
Nástroje: HR 17, HR 18..

## Slide 24: Nástroje na odstraňování poddásňových nánosů-subgingivální scaling
Ruční nástroje na odstranění subgingiválních nánosů
Kyreta univerzální
Kyreta Gracey
Kyreta Langerova
Kořenový pilníček
A jiné..

## Slide 25: Dělení kyret
Univerzální, speciální, Langerové a jiné...
Podle místa určení- furkace,..
Podle typu ošetřované plochy- implantáty,..
Podle výkonu- chirurgie,..
Podle struktury dříku- mini five, alter five...
-standardní, rigidní, atraumatické, furkační, profylaktické, finirující, chirurgické, implantologické, alter five, mini five..

## Slide 26: Univerzální kyreta
Oboustranný párový nástroj, který je určený pro všechny plochy všech zubů.
Mezi přední plochou čepele a prvním dříkem je úhel 90°
Univerzální kyreta má dvě ostré pracovní řezné hrany, obě jsou pracovní a mají stejnou délku.
Čepel je ohnutá v jedné rovině.
Hrot čepele je oblý.
Univerzální kyreta se používá na odstraňování supragingiválních i subgingiválních nánosů.

## Slide 27: Graceyho kyrety
Jsou určeny pro jednotlivé zuby a jejich povrchy.
Tyto kyrety byly vyvinuty roku 1930 a od té doby jsou stále velmi často využívány.
Graceyho kyreta má dvě řezné hrany, ale pouze jedna je ostrá - pracovní.
Obě řezné hrany mají různou délku a neprobíhají v jedné rovině.
Čepel je ohnutá ve dvou rovinách, hrot čepele je oblý a může připomínat tvar lžíce. Mezi přední plochou čepele a prvním dříkem je úhel 60°-70°
Využívají se na odstraňování subgingiválního zubního kamene a k hlazení kořene.
Jednotlivé kyrety jsou rozlišeny barvami nebo čísly, podle toho, která plocha zubu má být kyretou ošetřena.

## Slide 28: Graceyho kyrety

## Slide 29: Graceyho kyrety

## Slide 30: Graceyho kyrety
Platí:
Jedna řezná plocha je určená pro určitou plochu
Terminální dřík je paralelní, rovnoběžný s ošetřovanou plochou zubu
Řezná hrana je nakloněná k ošetřované ploše kořene zubu v úhlu 60 – 80 stupňů.
Čepel se dotýká ošetřované plochy přední třetinou řezné hrany
Nové typy Graceyho kyret
Alter five – mají o 3 mm delší první dřík
Mini five – mají o 3 mm delší první dřík a o 50% kratší pracovní část

## Slide 32: Implantologické kyrety
Na odstranění zubního kamene z povrchu implantátu – plastové, titanové.
Na vyšetření povrchu implantátu a jejich okolí se doporučují titanové nebo plastové parosondy.
Nedochází tak k výměně iontů, k efektu galvanického dráždění.
Stejná tvrdost nástroje a implantátu zabrání povrchovému poškození.

## Slide 33: Atraumatické kyrety
Mají více otevřený úhel pracovní části, což zabezpečí jejich lepší adaptaci v hlubší kapse
Účelnější ohnutí a prodloužení prvního dříku zabezpečí jejich lepší průnik do hlubších parokapes v distálním úseku a lepší adaptaci k povrchu kořene zubu.

## Slide 34: Furkační kyrety
Používají se na dočištění furkací po odstranění nánosů ultrazvukovými přístroji.
Do hloubky parokapsy 6 mm.
Používají se motyčky podle Quetina
Jemná subgingivální depurace na plochách těžko dostupných kyretami.

## Slide 35: Furkační kyrety

## Slide 36: Langerovy kyrety
Jsou hybridní, nebo smíšené kyrety.
Slučují vlastnosti univerzálních a Graceyho kyret.
Dřík je jako u Graceyho kyret a čepel jako u univerzálních kyret.
Pracovní jsou obě řezné hrany.
Jsou indikované na subgingivální hrubý i jemný scaling.
Každá Langerova kyreta má čtyři modifikace- standardní, rigidní typ, alter five a mini five.

## Slide 37: Langerovy kyrety
Nejčastěji používané:
1/2 (1MY2) distální zuby v dolní čelisti
3/4 (3MY4) distální zuby v horní čelisti
5/6 (GE 22) frontální zuby
Modifikované LK
Alter five – dřík o 3 mm delší
Mini five – řezná hrana zmenšená o 2 mm. Úzké parokapsy a furkace

## Slide 38: Parodontologické indexy

## Slide 39: Utrazvuky
Soniflex
Piezon Master
Newtron

## Slide 40: Ultrazvukové koncovky

## Slide 41: Ultrazvukové koncovky

## Slide 42: Lasery

## Slide 43: Děkuji za pozornost