## Slide 1: Průtoková cytometrie
Andrea Wagnerová

## Slide 2: Průtoková cytometrie
Laboratorní metoda, která umožňuje rychlou multiparametrickou analýzu buněk.
U každé buňky z připravené buněčné suspenze je možné analyzovat:
velikost buňky
vnitřní strukturu buňky (granularita)
detekovat tzv. CD znaky (intracelulární x extracelulární)
Význam průtokové cytometrie spočívá zejména v tzv. imunofenotypizaci buněk, tj. možnosti detekovat antigeny buněk (CD znaky).

## Slide 3: Princip průtokové cytometrie
Pomocí průtokového cytometru je možné buňky identifikovat a kvantifikovat.
Buněčná suspenze je unášena proudem nosné kapaliny → s paprskem světla dochází na buňkách k rozptylu světla v různých úhlech → rozlišení vlastnosti buněk:
Forward scatter (přímý rozptyl) – rozptyl laserového paprsku v malém úhlu, informace o velikosti částice,
Side scatter (boční rozptyl) – rozptyl laserového paprsku pod úhlem 90 °, informace o komplexitě částice.
Součástí buněčné suspenze jsou fluorochromem konjugované monoklonální protilátky, které se vážou na konkrétní struktury částice a po setkání s laserovým paprskem dochází k excitaci fluorochromu a následné emisi záření. Emitované fluorescenční záření je v přístroji detekováno a zpracováno.

## Slide 4: Průtokový cytometr
Průtokový cytometr tvoří 3 základní systémy: fluidní, optický a elektronický.
Fluidní systém (Rahman 2016)

## Slide 5: Instrumentace
Fluidní systém: je tvořený centrálním kanálem, kterým pod tlakem prochází nosná kapalina → usměrnění částic (hydrodynamická fokusace).
Fluidní systém (Rahman 2016)

## Slide 6: Instrumentace
Optický systém:
lasery (zdroj světla),
systém čoček – soustřeďují fotony emitovaného záření na sadu zrcadel a filtrů,
zrcadla a optické filtry – usměrňují a odrážejí světlo různých vlnových délek do konkrétních fluorescenčních kanálů.
Fluorochrom navázaný na monoklonální/polyklonální protilátce → vazba na buňky → projití buňky laserovým paprskem → excitace → emise fotonů → detekce optickým systémem přístroje.

## Slide 7: Instrumentace
Detekční systém: je představován detektory, které převádějí světelný signál na elektrický. Počet detektorů se liší v závislosti na typu průtokového cytometru.
2 typy detektorů:
fotodiody – pro detekci silnějšího signálu,
fotonásobiče – jsou citlivějšími detektory vhodnými pro detekci emitovaného fluorescenčního záření.
Výsledkem je grafické zobrazení na obrazovce počítače.

## Slide 8: Analýza dat
Analýza dat je prováděna pomocí grafických a číselných údajů. Pomocí tzv. gatování lze oddělit jednotlivé populace buněk.
Grafický výstup:
jednoparametrový histogram dvouparametrový scattergram

## Slide 9: Přímá imunofluorescence
Antigen (CD znak) → protilátka značená fluorochromem → komplex Ag x Ab → molekula fluorescenčního barviva emituje záření o specifické vlnové délce → detekce detektorem.
Populace CD3+ buněk, tj. T-lymfocyty (osa x znak CD3, použitým fluorochromem je APC750).

## Slide 10: CD klasifikace
Tabulka: Přehled nejznámějších povrchových antigenů
CD znak | Výskyt
CD3 | T lymfocyt
CD3, CD4 | Th lymfocyt
CD3, CD8 | Tc lymfocyt
CD19 | B lymfocyt
CD14 | Monocyt
CD15 | Neutrofilní, eozinofilní granulocyt

## Slide 11: Fluorochromy
Použitím monoklonálních protilátek značených různými fluorochromy je možné během jedné analýzy detekovat na buňkách více antigenů.
Fluorochrom | Excitace (nm) | Emisní vrchol (nm)
FITC | 488 | 525
KrO | 405 | 528
PB | 405 | 455
PC7 | 486–580 | 710–800
APC | 633–638 | 660
PE | 488 | 575
Tabulka: Přehled vybraných fluorochromů (Beckman Coulter)

## Slide 12: Aplikace průtokové cytometrie
Imunofenotypizace lymfocytů
Funkční testy a testy fagocytózy
Měření obsahu DNA v buňkách (hodnocení ploidie, buněčného cyklu)
Stanovení cytokinů
Imunofenotypizace trombocytů, erytrocytů

## Slide 13: Vyšetřovaný materiál
K nejčastěji vyšetřovanému biologickému materiálu patří:
periferní krev,
kostní dřeň,
buněčná suspenze získaná z bioptického vzorku (vzorku tkáně), uzliny,
jiné tělní tekutiny (likvor, výpotky, BAL…).

## Slide 14: Příprava vzorku
Ab + biologický materiál
Inkubace 15 min ve tmě při lab. teplotě
Lyzační roztok (lýza ery)
Inkubace 15 min ve tmě při lab. teplotě
Promytí vzorku (odstranění nenavázaných Ab a odpadu po lýze ery)
Měření (v řádu sekund/minut)

## Slide 15: Cytometrický výstup měření
Měření nám umožní vizualizaci různých parametrů, jejich grafické znázornění:
histogram (1 parametr; počet buněk x analyzovaný parametr)
dot plot (2 parametry → jeden na ose x, druhý na ose y)

## Slide 16: Histogram vs. Dot plot
histogram dot plot

## Slide 17: Cytometrický výstup měření: čtení grafů
Buňky jsou zobrazeny jako tečky v příslušné oblasti.
na ose y stoupá pozitivita směrem nahoru,
na ose x stoupá pozitivita směrem doprava

## Slide 18: Imunofenotypizace
Detekce antigenů na povrchu či uvnitř analyzovaných buněk pomocí fluorochromem značených monoklonálních protilátek.
Součást laboratorních diagnostických postupů:
přítomnosti klonu maligních buněk hematopoetického původu,
liniová příslušnost buněk,
stupeň diferenciace.
Příklady onemocnění, využití pro diagnostiku:
akutní a chronická leukémie,
PNH,
mnohočetný myelom…

## Slide 19: Funkční testy
Detekce antigenů na povrchu analyzovaných buněk po jejich aktivaci pomocí fluorochromem značených monoklonálních protilátek.
Cílem provedení funkčních testů je:
odhalení poruchy ve fungování leukocytů,
schopnosti jejich aktivace.

## Slide 20: Funkční testy: rozdělení
Funkční testy lymfocytů:
aktivitu T lymfocytů,
aktivitu B lymfocytů,
aktivitu NK buněk.
Funkční testy granulocytů:
aktivita neutrofilních granulocytů (fagocytóza, tzv. burst test),
aktivita bazofilních granulocytů (alergie, tzv. bazotest).

## Slide 21: Funkční testy lymfocytů
Aktivita lymfocytů se stanovuje na základě schopnosti buňky:
proliferovat,
exprimovat aktivační molekuly,
produkovat cytokiny.

## Slide 22: Funkční testy: exprese aktivačních molekul
Stanovení exprese antigenů na aktivovaných buňkách po kultivaci s mitogenem.
Konkrétní molekuly se vyskytují jen na aktivovaných buňkách, varianty provedení testu:
Časná aktivace po 24 hod kultivace s mitogenem
  T, B lymfocyty exprimují po aktivaci CD69
Pozdní aktivace po 48 hod kultivace s mitogenem
  T lymfocyty exprimují po aktivaci CD25
  B lymfocyty exprimují po aktivaci CD23

## Slide 23: Průtoková cytometrie: videoukázka
Průtoková cytometrie: video

## Slide 24: Zdroje
Beckman Coulter – Instruction For Use [online]. Poslední revize 30. 9. 2021 [cit, 2022-03-10]. Dostupné z: https://www.mybeckman.cz/search#q=navios&t=coveo-tab-techdocs
Ormerod MG. Flow Cytometry: A Practical Approach. Third Edition. Oxford; 2000.

## Slide 25: Děkuji za pozornost.
Autor: RNDr. Andrea Wagnerová
Kontakt: wagnerova.andrea@fnbrno.cz