## Slide 1: Základy UPV a její komplikace, protektivní ventilace
MUDr. Ondřej Hrdý
KARIM FN Brno
LF MU Brno

## Slide 2: ÚVOD - Patofyziologie dýchání
Cílem dýchání je
zabezpečit dostatečný přívod O2 buňkám k zajištění procesu tvorby energie
a zajistit dostatečný odvod CO2 jako odpadního produktu jejich metabolismu

## Slide 3: Difuze - výměna O2 a CO2 mezi vzduchem a krví
K výměně dýchacích plynů mezi alveolárním vzduchem a krví dochází přes alveolokapilární membránu v závislosti na její ploše (cca 100 m2), síle (tloušťce) a rozdílů koncentrací plynů na jejich stranách

## Slide 4: Respirační insuficience (RI)
Definice:
Nedostatečnost zevního dýchání, kdy se hodnoty parciálních tlaků arteriálních krevních plynů pohybují mimo normální rozmezí.
Pozn!
Diagnozu RI nelze stanovit bez vyšetření krevních plynů
hypoxemie PaO2<9kPa
hyperkapnie PaCO2>6kPa

## Slide 5: Dělení RI
Parciální RI – izolovaná hypoxemie
Globální RI – hypoxemie a hyperkapnie
Dle rychlosti vzniku :
  Akutní - vzniká náhle (např. astmat.záchvat)
  Chronická - vzniká postupně (např. CHOPN)

## Slide 6: Dělení RI
Dle způsobu vzniku :
  I.typu - „oxygenační selhání“ podstatou je poškození alveolokapilární membrány
  (většinou parc. RI)
  II.typu - „ventilační selhání“ - podstatou je selhání činnosti „svalové pumpy“ (CNS, hrudní koš, dýchací svaly, neurosvalového spojení)
  (většinou globální RI)

## Slide 7: Etiologie dle místa vzniku
Poškození řídícího centra v CNS a nervových drah
Intoxikace CNS (předávkování léků (barbituráty, opiáty, alkohol)
Úrazy, krvácení do CNS, ischemie CNS (CMP)
Poškození nervových drah (polyradikuloneuritis)
Poruchy nervosvalového přenosu
Myopatie (onemocnění svalů)
Tetanus, botulismus
Svalová relaxancia, organofosfáty
Hrudní koš
Traumata hrudníku
Popáleniny hrudního koše
Pneumotorax (PNO)
Obstrukce dýchacích cest
zapadlý jazyk
syndrom spánkové apnoe
Aspirace
laryngo/bronchospasmus
tumor

## Slide 8: UPV - Základy

## Slide 9: Cíle a indikace UPV
UPV - způsob dýchání, při němž mechanický přístroj plně nebo částečně zajišťuje průtok plynů respiračním systémem (American College of Chest Physicians Consensus Conference 1993)

## Slide 10: Klinické cíle UPV
UPV slouží (po dobu nezbytně nutnou) k podpoře či náhradě oxygenační a ventilační funkce respiračního systému
k dosažení individualizovaných parametrů oxygenace a ventilace
omezení nežádoucích účinků UPV (mimoplicních i plicních)

## Slide 11: Klinické cíle UPV
Zvrat hypoxemie (cílové hodnoty paO2 nad 60mmHg a saO2 nad 90%)
Zvrat akutní respirační acidózy
(Pozn.: Permisivní hyperkapnie- při neúměrném riziku iatrogenního poškození nemocného)
Zvrat dechové tísně (odstranění těžkého dyskomfortu do doby odstranění nebo zlepšení primární příčiny)
Prevence a zvrat atelektáz (ke korekci následků inkompletní plicní inflace)
Zvrat únavy dýchacího svalstva (v době akutního zvýšení dechové práce)

## Slide 12: Klinické cíle UPV - pokračování
Umožnění sedace nebo nervosvalové blokády (anestezie…)
Snížení systémové nebo myokardiální kyslíkové spotřeby (vede-li dech. práce k nepoměru mezi dodávkou a spotřebou kyslíku nebo přetížení funkčně limitovaného myokardu - kardiogenní šok, akutní plicní selhání)
Snížení nitrolebního tlaku (hyperventilace - vazokonstikce)
Stabilizace hrudní stěny (při závažném porušení integrity hrudní stěny ( flail chest ))

## Slide 13: Indikační kritéria k zahájení UPV
Oxygenace:
PaO2 < 70 mmHg při FiO2 0,4
AaDO2- >350 mmHg při FiO2 1,0
plicní zkrat (Qs/Qt) > 20%
PaO2/FiO2 < 200 mmHg
Ventilace:
apnoe
PaCO2 >55mmHg (kromě pacientů s chronickou hyperkapnií)
Plicní mechanika:
dechová frekvence nad 35/min.
vitální kapacita - méně než 15ml/kg
maximální inspirační podtlak, který je nemocný schopen vyvinout- méně než 25 cm H20

## Slide 14: Formy UPV
Dle mechanismu zajišťujícího průtok plynu resp. systémem
Ventilace pozitivním přetlakem- tzv. konvenční ventilace
Ventilace negativním tlakem- např. železné plíce
Trysková ventilace (100-600/min)
Oscilační ventilace (4-15Hz)

## Slide 15: Formy UPV - přístroje

## Slide 16: Definice ventilátoru
přístroj, který zajišťuje (úplně či částečně) výměnu plynů mezi alveoly a vnějším prostředím (přerušovaným generováním transrespiračního tlakového gradientu (tlak vstupu do DC – tlak v alveolech))

## Slide 17: Konstrukce ventilátoru
zdroj pohonu
pohonné zřízení
řídící jednotka
zařízení k modulaci exspiria
ovládací prvky
snímače tlaku a průtoku
monitorovací jednotka
bezpečnostní zařízení

## Slide 18: VENTILAČNÍ REŽIMY

## Slide 19: Fáze dechového cyklu
Iniciace (signál vedoucí k zahájení vdechu)
Limitace (tlak, objem)
Cyklování (dosažení podmínky pro ukončení inspiria)
Exspirace

## Slide 20: Klasifikace ventilačních režimů
1.podle stupně ventilační podpory
režimy zajišťující plnou vent. podporu
režimy zajišťující částečnou vent. Podporu
2. podle synchronie s inspiriem nemocného
synchronní – pressure nebo flow trigger ( SIMV, PS,další moderní režimy)
asynchronní- bez ohledu na dech. Aktivitu
3. podle způsobu řízení inspirační fáze
režimy s nastavenou velikostí Vt (VCV,VC SIMV)
s variabilní velikostí Vt (PCV,PC SIMV,PS, BIPAP)

## Slide 21: Klasifikace ventilačních režimů
4.Hybridní režimy
(kontrolováno současně více řídicích proměnných ( tlak, průtok, objem…)
PRVC
Volume Support
5. Ostatní kombinované režimy
Adaptive support ventilation- tlak. řízené a podporované dechy podle stupně dechové aktivity nemocného

## Slide 22: Typy dechů
Zástupové (mandatorní)
  Fixní délka insp a dodány definovány P a flow
    Iniciován časem = řízený dech
    Triggerován = asistovaný dech
    Není-li triggering = řízená ventilace (CMV)
    Jsou-li triggerovány všechny = asistovaná ventilace
Spontánní
  Vždy triggerovány, proměnlivá délka insp.
    Podporované (PSV)
    Nepodporované (CPAP)

## Slide 23: Volume control
„zlatý standard“
iniciace časem
limitace objemem
cyklování časem (I:E)
je-li před dosažením objemu dosaženo limitu tlaku, odejde zbytek objemu přes pojistný přetlakový ventil
Často výchozí režim (při celkové instabilitě, apnoe, anestezie, KPR, Status asthmaticus)

## Slide 24: Pressure control
iniciace časem nebo tlakem či průtokem
limitace tlakem
cyklování časem (I:E)
většinou preferován při plicních patologiích
nevhodný při stavech s častou a významnou změnou impedance respiračního systému – křeče, status asthmaticus,. KPR

## Slide 25: Pressure regulated volume control (PRVC)
pacient je ventilován určitou, garantovanou MV a nízkými inspiračními tlaky které se mění při změnách mechaniky plic
vychází z tlakově řízené ventilace
mikroprocesor měří Cdyn při každém dechu a upravuje na jejím základě hodnotu insp. tlaků, aby bylo dosaženo nastaveného Vt

## Slide 26: Pressure support
přístroj vypomůže s dechem do určité tlakové hladiny, kterou nastavíme
od okamžiku, který určíme triggerem
průtok je decelerační
pacient si určuje frekvenci dýchání a inspirační čas
není zajištěn MV
spojení výhod spontánního dýchání + tlakově kontrolovaného dýchání
výše PS je určena s ohledem na f, Vd a výměnu plynů

## Slide 27: Continuous positive airway pressure (CPAP)
výrazně snižuje námahu pacienta
antiatelektatický účinek
Zvyšuje funkční reziduální kapacitu – zvýší compliance – otevře se více plicních alveolů – výrazná redukce dechové práce
+ 1kPa eliminuje odpor hadic

## Slide 28: ZEEP
Zero endexpiratory pressure = atmosférický tlak na konci výdechu=0
Ayerovo T
u OTI vhodné jen 30 minut, je zvýšena dechová práce
u TS možno dlouhodobě

## Slide 29: NASTAVENÍ VENTILAČNÍHO REŽIMU COPD/ARDS

## Slide 30: MONITORACE V PRŮBĚHU UPV
klinické monitorování
monitorování výměny plynů
monitorování mechaniky respiračního systému

## Slide 31: KLINICKÉ MONITOROVÁNÍ
Funkce přístroje a pomůcek
  pohyby hrudníku
  okruh přístroje
  obrazovka ventilátoru
  hloubka zavedení ETK
  těsnost okruhu/ETK
  provozní zvuky ventilátoru
Interakce nemocného a přístroje
  zapojování pomocných dýchacích svalů
  detekce insp úsilí nemocného ventilátorem – nerozpoznané dech úsilí

## Slide 32: KLINICKÉ MONITOROVÁNÍ
Oběh
  TK,P
  diuréza
  náplň krčních žil
  kapilární návrat
Plicní funkce
  pohyby hrudníku, symetrie
  charakter sputa
  cyanosa
  poslechový nález na hrudníku

## Slide 33: VÝMĚNA PLYNŮ
SpO2 – princip, omezení
ETCO2 - princip, omezení
krevní plyny – PaO2, PaCO2, pH
  hodnocení oxygenace – PaO2
  hodnocení ventilace – PaCO2, pH

## Slide 34: PLICNÍ MECHANIKA
sledování tlaků, objemů a průtoků
zpravidla měření u nemocných bez dechové aktivity při UPV s konst. průtokem

## Slide 35: Parametry / monitorace UPV
Oxygenace
  Parciální tlak kyslíku v alveolech
    Frakce kyslíku
    Střední tlak v alveolech
      PEEP
        Zvyšuje tlak, tudíž i parciální tlak kyslíku
        Koncept „Otevřené“ plíce
      Poměr času nádechu a výdechu
        Nádech je „vysokotlaká“ část dechového cyklu, prodloužení na úkor výdechu zvyšuje oxygenaci

## Slide 36: AutoPEEP
Synonyma
    Dynamická hyperinflace, intrinsic PEEP
Patofyziologie
    Na konci výdechu není ukončeno proudění plynů, což vede po každém výdechu k nárůstu reziduálního objemu plic a PEEP
  autoPEEP je rozdíl mezi nastaveným a změřeným PEEP
  Nutno léčit příčinu bronchospasmu a dle možnosti prodloužení trvání fáze výdechu
Typické dg – AB, AE CHOPN

## Slide 37: PLICNÍ MECHANIKA - DYNAMICKÁ HYPERINFLACE

## Slide 38: Komplikace UPV
  Ze zajištění DC
  Nadměrné/nedostatečné zvlhčení/ohřátí směsi
  Ztráta nebo snížení obranných reflexů a mukociliárního transportu
  Expozice vysoké koncentraci O2
  Různé stavy vedou ke zvýšené tvorbě ROS, při vysokém pO2 další zvýšení tvorby
  Plicní poškození při ventilaci pozitivním tlakem
  Mimoplicní poškození při ventilaci pozitivním tlakem

## Slide 39: Komplikace UPV
  MIMOPLICNÍ
    Kardiovaskulární (zhoršený žilní návrat) CAVE hypovolemie
    Renální (zahájení UPV = pokles ren. fcí)
    GIT (hypoperfuze při poklesu CO + zvýšený žilní tkak)
    Nitrolebí (vyšší PEEP zvyšuje ICP, ale hlavně změny CO2)
  PLICNÍ
    VILI – zvířecí model
    VALI - pacienti
Notes: Renální při poklesu srdečního výdeje a zvýšení tonu sympatiku a zvýšené sekreci ADH a aktivaci osy RAAS při sníženém průtoku krve ledvinami

## Slide 40: Komplikace UPV
Barotrauma (vzduch mimo alv)
  PNO, pneumomediastinum, podkožní emfyzém, vzduchová embolie
Plicní edém
Plicní destrukce (pseudocysty, pneumatokély)
MECHANISMY
    Nadlimitní změna objemu
    Nadměrná energie dodaná do plicní tkáně
    Nepřiměřeně rychlá změna objemu/tvaru

## Slide 41: Komplikace UPV
PŘÍČINY
  Nehomogenita plic
  Nevhodný dechový objem
  Nevhodná délka inspiria
  Nevhodný inspirační průtok plynů
  Nedostatečný objem plic na konci exspiria (PEEP)
  Nadměrný objem plic na konci inspiria
  Asynchronie
  Nadměrná dechová frekvence
  Vysoká frakce O2

## Slide 42: Komplikace UPV
Riziko roste s délkou UPV a stupněm poškození plic
Proto používáme opatření minimalizující tato rizika, tj.
PROTEKTIVNÍ VENTILACE
driving pressure do 14 cmH2O
Pplat do 25 cm H2O
DF do 25/min
Vt max 6ml/kg/PBW

## Slide 43: UPV - ZÁVĚR
UPV = nejčastější důvod přijetí na JIP
Cíl UPV = zajistit adekvátní výměnu plynů
Notes: Doplnit a zkontrolovat cíle dle dostála

## Slide 44: EPIDEMIOLOGIE UPV
hodnoceno 6,5 milionu hospitalizací v USA
180 tisíc pac. na UPV (2,8%)
spotřebovali 12% nemocničních nákladů
nemocniční mortalita 35%
domů propuštěno 30%
Notes: Značná nemocniční mortalita
Domů propuštěno pouze 30% pacientů

## Slide 45: EPIDEMIOLOGIE UPV
nechirurgičtí pacienti
incidence stoupá
nemocniční mortalita klesá
Notes: Vymizení UPV s ICU nepravděpodobné, incidence postupně narůstá, mortalita navzdory zvyšujícímu se věku a morbiditě pacientů pomalu klesá, nicméně i tak je značně vysoká

## Slide 46: Děkuji za pozornost